PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

Pliego para compra de herramientas y equipamientos varios: cajas plásticas organizadoras, tester de red/fibra, medidores de distancia, sensor de temperatura y presión, destornillador eléctrico, inyectores poe para cámaras ip, cassettes para máquina etiquetadora, discos de video y grabadores de video en red.

Especificaciones técnicas y cantidades

Los ítems a suministrar son los siguientes:

- Hasta 15 FUENTE DE ALIMENTACIÓN POE (A)
- Hasta 2 TESTER (B)
- Hasta 2 DISTANCIÓMETRO (C)
- Hasta 2 DESTORNILLADOR ELÉCTRICO (D)
- Hasta 2 JUEGO DE DESTORNILLADORES (E)
- Hasta 1 MEDIDOR DE POTENCIA DE FIBRA ÓPTICA (F)
- Hasta 1 MEGOHMETRO (G)
- Hasta 2 SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD (H)
- Hasta 10 ETIQUETA PARA IMPRESORAS DE ETIQUETA (I)
- Hasta 15 CAJA ARCHIVADORA PLÁSTICA (J)
- Hasta 25 GAVETA PLÁSTICA (grande) (K)
- Hasta 20 GAVETA PLÁSTICA (mediana) (L)
- Hasta 5 PRECINTO DE PLÁSTICO 15cm (M)
- Hasta 5 PRECINTO DE PLÁSTICO 30cm (N)
- Hasta 4 VELCRO (O)
- Hasta 2 CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ (P)
- Hasta 10 CINTA AISLADORA (Q)
- Hasta 4 REGLETA DE UNIÓN 4mm2 (R)
- Hasta 3 REGLETA DE UNIÓN 6mm2 (S)
- Hasta 3 REGLETA DE UNIÓN 10mm2 (T)
- Hasta 12 PILA DE NÍQUEL - HIDRURO METÁLICO RECARGABLE (U)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN POE (A)

Se requieren fuentes de alimentación POE IEEE802.3at/af para cámaras IP POE, además deberá contar con interfaz ethernet 100Mb o Gigab.

TESTER (B)

Tester de red y buscapares para cables de cobre: con la capacidad para rastrear e identificar fallas, así como también generar tonos.
- Sonda para rastreo de pares de cobre.
- Para conectores RJ11 y RJ45.
- Para redes activas, detección de link con switch.
- Mida la capacidad de la red (10/100/1000 Mbps).
- Con estuche o bolsa de transporte.
- Deberá incluir las pilas o baterías que requiere para su funcionamiento.

DISTANCIÓMETRO (C)

- Medidor de distancia láser hasta 0,05-45metros/+-1,5mm.
- Tiempo de medición <0,5 segundos.
- Registro de las últimas 10 mediciones.
- Pilas o baterías recargables incluidas.

DESTORNILLADOR ELÉCTRICO (D)

- 2 Baterías de litio y cargador incluido.
- 2 Velocidades: 0-350/0-1250rpm (mínimo).
- Deberá incluir juego de puntas y extensor.
- Tipos de puntas requeridas, dos de cada tamaño: tipo philips, plana, torx, allen.
- Deberá incluir juego de mechas.
- Led indicador de carga.

JUEGO DE DESTORNILLADORES (E)

Deberán de ser magnetizados.
3 destornilladores de punta plana (3/16" X 4", 1/4" X 4" y 5/16" X 6"
4 destornilladores de punta tipo philips (0PT, 1PT X 3", 2PT X 4", 3PT X 6")
5 destornilladores de punta Torx (T-10, T-15, T-20, T-25 y T-30)
5 destornilladores Allen (2,5mm, 5mm, 6mm, 8mm y 10mm)
1 matraca con 7 Dados hexagonales (5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm y 11mm)
1 alicate pela cables

MEDIDOR DE POTENCIA DE FIBRA ÓPTICA (F)

Se solicita en este ítem el medidor integrado portátil Dahua DH-PFM907.

MEGOHMETRO (G)

Digital con selector de voltaje 0-1000V mínimo
0 - 3000 Mega ohm como mínimo.
Pantalla LCD.
Estuche o sobre.

SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD (H)

Pantalla LCD para mostrar la temperatura y humedad.
Salida modo lazo de corriente 4-20mA y voltaje 0-10V
Incluir fuente de alimentación.

ETIQUETA PARA IMPRESORAS DE ETIQUETA (I)

Para etiquetadora Brother PT-H100. Modelo de la cinta: TZe-S231.

CAJA ARCHIVADORA PLÁSTICA (J)

Caja plástica con tapa. Medidas aproximadas L x A x H en cm: 60x40x32

GAVETA PLÁSTICA (grande) (K)

Medidas aproximadas L x A x H en cm: 18.5x30x44.5

GAVETA PLÁSTICA (mediana) (L)

Medidas aproximadas L x A x H en cm: 12.5x15x24

PRECINTO DE PLÁSTICO 15cm (M)

Se solicitan en este ítem un pack de 100 zunchos de 15cm de largo.

PRECINTO DE PLÁSTICO 30cm (N)

Se solicitan en este ítem un pack de 100 zunchos de 30cm de largo.

VELCRO (O)

Se solicita en este ítem un rollo de cinta velcro doble faz entre 10 mm de ancho, de 20 metros como mínimo de longitud.

CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ (P)

Se solicita una cinta de montaje de alta resistencia, con doble adhesivo de 2 mm de ancho aproximadamente, y una longitud mínima de 5 metros. Deberá ser marca truper o 3M.

CINTA AISLADORA (Q)

Se solicita un rollo de cinta aisladora de PVC con adhesivo.
Medidas aproximadas: 18mmx10mx0.13mm.

REGLETA DE UNIÓN 4mm2 (R)

Se solicitan regletas de conexión triples para empalme de cables de 4mm2.

REGLETA DE UNIÓN 6mm2 (S)

Se solicitan regletas de unión triples para empalme de cables de 6mm2.

REGLETA DE UNIÓN 10mm2 (T)

Se solicitan regletas de unión triples para empalme de cables de 10mm2.

PILA DE NIQUEL - HIDRURO METALICO RECARGABLE (U)

Se solicitan pilas recargables AAA finas, de 900mAh.

Requisitos administrativos y comerciales excluyentes

  1. El oferente deberá presentar adjunto a la cotización en línea, un documento o documentos indicando lo siguiente:
    1. Marca, modelo y detalles técnicos de todos los productos ofertados. La información técnica brindada se contrastará con la página oficial del fabricante.
    2. Un desglose de los precios según cada ítem solicitado. Todos los precios deberán de estar expresados en moneda nacional. Se deberá aclarar si los mismos incluyen el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
3.2. Plazo de mantenimiento de la oferta y de los precios: mínimo 60 días.
3.3. Plazo de entrega: 45 días.
3.4. Garantía mínima de cada ítem: 1 año.

Se recibirán las propuestas técnicas y económicas solamente por medio electrónico, en la página de Compras Estatales, adjuntando allí toda la documentación técnica solicitada en el siguiente pliego. No se aceptará información brindada por cualquier otro medio, mas allá de que las consultas que pudieran tenerse sí se pueden realizar por correo electrónico o telefónicamente.

1. Estudio de las ofertas
  1. La adjudicación se realizará a la empresa que cumpla en su oferta con la totalidad de los requisitos solicitados en el presente pliego y que presente el menor precio.
2. Contacto técnico

En caso de consultas técnicas sobre el presente pliego, las mismas deberán dirigirse por correo electrónico a:

Ing. Juan Villagrán
Área Telecomunicaciones
División Informática
gimplantacion@poderjudicial.gub.uy