SOLICITUD DE PRECIOS

Nº105  /2018

# PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

El Poder Judicial llama a interesados a dar en arrendamiento un inmueble destinado a oficinas de Juzgado Letrados de  3º 4º y 6º Turno de Pando (Canelones).

## Apertura: 15 de noviembre de 2018

### Hora: 15:00

Descripción: Local con un área comprendida entre 500 a 600  m2  podrá desarrollarse en varios niveles. Si es en más de un nivel, será necesario que cuente con escalera reglamentaria  y ascensor, si tiene más de dos niveles.

Deberá tener acceso directo desde la calle para público y personal,  así como la posibilidad de otro ingreso diferenciado, espacio de espera y atención de público, oficinas  administrativas, despachos y servicios, ( SSHH, tisanería y archivo.

Programa locativo mínimo a considerar:

- 3 habitaciones para salas de audiencias más de 25 m² aproximadamente. (si posee varios niveles  podrán estar distribuidos entre ellos)

- 2 despachos con un área entre 10 a 12 m² aprox. (si posee varios niveles  podrán estar distribuidos entre ellos)

- 4 despachos de unos 7 m 2. aprox cada uno en un mismo nivel

- Área para oficina de unos 180 m2 pudiendo estar dividida  en dos sectores.

- Área para salsas de espera con  2 sectores diferenciados de unos 40 m2 vinculados al sector de oficinas

- Área de tizanería delimitada de 20 m² aprox.(si posee varios niveles  podrán estar distribuidos entre ellos)

- Area para archivo de unos 70 m2

- 4 baños.

Aclaración:

Si el local existente no se ajustara a lo anteriormente detallado, el oferente deberá plantear las obras necesarias para su adecuación. Estas deberán estar graficadas en forma separada y con una memoria descriptiva acorde con las exigencias de estas bases.

Esta propuesta podrá ser ajustada con División Arquitectura luego de la adjudicación.

Ubicación: Departamento  Canelones en la ciudad de Pando zona centro :en las inmediaciones de Plaza Constitución teniendo como  límite Sur la Ruta Nº 8 Brig Gran Juan A Lavalleja  y al Norte la Calle Solís.

Condiciones edilicias: Condiciones óptimas de habitabilidad (iluminación, ventilación, etc.) de acuerdo a las normativas municipales vigentes. No deben presentar patologías constructivas de ningún tipo (filtraciones ni humedades, rajaduras ni fisuras etc).

El local podrá tener las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidades. De no contar con dicha condición, las obras de acondicionamiento podrán se acordadas entre las partes involucradas.

Terminaciones: Las terminaciones deben ser las apropiadas para uso como oficina con circulación de público.

Techo: El techo debe ser de estructura de hormigón armado (no excluyente) con impermeabilización en buenas condiciones. El acceso al mismo debe ser por medio de escalera reglamentaria para proceder a la limpieza periódica de la misma, la cual estará a cargo del propietario.  (Minino cada 15 días en otoño invierno y cada 30 días en primavera verano).

En caso de ofertar un local con cubierta liviana, los desagües y canalones tienen que ser accesibles para su limpieza e inspección periódica, la cual estará a cargo del propietario, (mínimo cada 15 días en otoño invierno y cada 30 días en primavera verano). Deberá además contar con cielo raso interior tipo yeso, amstrong o similar.

Espacios verdes: Si la propiedad tiene espacios verdes (jardines delanteros, retiros, fondo, etc) el propietario deberá hacerse cargo del mantenimiento de mismo, con periodicidad de 1  vez al mes.

SSHH.

Si se desarrolla en un nivel deberá contar con al menos 4 baños, uno de ellos para uso del público.

En caso de que el edificio se desarrolle en varias plantas deberá contar con servicios higiénicos para uso de personal masculino, femenino en cada piso y con las dimensiones mínimas.

Como mínimo un baño deberá poder ser acondicionado para baño accesible (discapacitado). En caso de no poseer estas dimensiones, las obras de acondicionamiento podrán ser acordadas entre las partes.

Tisanería, deberá contar como mínimo con un local, preferentemente 2 si hubiese varios niveles.

Instalación sanitaria de abastecimiento, desagüe y pluviales: Deberá ser Reglamentaria y en buenas condiciones de funcionamiento.

Instalación Térmica: Deberá contar con sistema de acondicionamiento térmico central (frio-calor) o individual (de tipo split). La carga contratada por UTE que tenga la propiedad debe soportar la instalación de equipos de aire acondicionado capaces de brindar el confort térmico necesario para toda el área  del local ofrecido.

Instalación eléctrica general: deberá ser Reglamentaria, de acuerdo a normas vigentes y en condiciones de buen funcionamiento (no se aceptaran instalaciones con tableros con tapones), Se deberá presentar  certificado de un Técnico Electricista habilitado por UTE que acredite lo mencionado respecto a las condiciones de las instalaciones eléctricas. El mismo deberá presentarse vigente al momento de la entrega del local al Poder Judicial.

En las salas de audiencias deberán tener la instalación de un mínimo de 3 luminarias triples de tuvo luz de 36 w o equivalente en Led en cada ambiente , adecuada para el uso de oficinas.

Habilitación de Dirección Nacional de Bomberos: El local podrá tener instaladas las Medidas de Prevención contra incendio así como la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos, al día.

En caso contrario, el Poder Judicial instalará las Medidas de Prevención Contra Incendios, y el propietario del inmueble deberá hacerse cargo de los trámites correspondientes para obtener dicha habilitación.

Aberturas: Las aberturas  deberán estar en buen estado y en condiciones de buen funcionamiento asegurando la estanqueidad. Todas las ventanas deberán  contar con protección exterior tipo postigón, reja o cortinas de enrollar, que se encuentre en buenas condiciones y brinde seguridad.

Ascensor.

Si el local tiene más de 2 niveles, deberá contar con ascensor. El mismo deberá estar habilitado. Se deberá proporcionar el nombre de la firma encargada de la habilitación y mantenimiento del mismo.

Documentos complementarios a entregar:

- Plano o croquis del local ofrecido, acotado y con las áreas definidas

- Fotografías para ilustrar y documentar su estado. Estas podrán ser en formato digital.

- Si corresponde la propuesta de adecuación gráfica y memoria descriptiva.

- Certificado notarial a nombre del propietario y que en el mismo se certifique que está libre de embargo a la persona y el inmueble.

- En la oferta se debe de incluir  la tarifa de saneamiento y gastos comunes a cargo del propietario.

Deberá estar inscripto en el “R.U.P.E.”, al menos en estado de “ingreso”

Presentar ofertas en sobre cerrado, en el Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial, Montevideo. Dir: Soriano 1210 , en el horario de 13 a 18  horas.

Aclaración: Si la propuesta implica obras de adecuación de acuerdo a las bases anteriormente detalladas por parte del oferente, las mismas deberán ser detalladas y se deberá especificar la fecha de terminación de las mismas con un máximo de 60 días de plazo de obra, estando a cargo del propietario.

Correo electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy

Esta solicitud de Precios no implica compromiso de contratación por el Poder Judicial