DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

# DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

Daniel Fernández Crespo 1534 Piso 8          Tel. 24.03.63.01

Fax. 24.00.94.74

Montevideo, 5 de noviembre de 2018.

SRES. DE:

FAX:

Solicitamos a Uds. cotización según siguiente detalle:

OBJETO:

Sustitución de cañerías de desagues pluviales en Piso 10 en Edificio Central de DGI en Avda. Daniel Fernández Crespo esquina Colonia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción

Se deberá sustituir cañería existente de hierro de 150mm de diámetro, que se encuentra con fisuras, por cañería nueva de pvc para pluviales de 160 mm de diámetro y 3.2 mm de espesor, que suministrara la empresa contratada. La misma se apoyará en pilastras existentes sobre el piso, a tales efectos se adecuarán para que la cañería quede bien sujetada y tenga una pendiente adecuada.

El largo de la cañería es de 25 metros lineales (medida aproximada, se verificará en visita al lugar).

La cañería se insertará en la salida de pluviales provenientes del canalón del lado oeste del piso, el caño atraviesa todo el piso 10 y llega a cámara de pluviales existente ubicada en el Núcleo 2. Al caño que se sustituye le llegan 2 caños de 75mm que no se sustituirán, si se deben sustituir 2 ramales a 45º  efectos de conectar los caños de 75mm con el caño nuevo de 160 mm, además en cada ramal a 45º se deberá colocar punto de inspección. Si el ramal simple de 451 es de 160 mm a 160 mm se deberá agregar redución para embutir caño existente de 75 mm.

La empresa deberá suministrar y colocar los implementos necesarios para la transición entre hierro y pvc en la salida del canalón oeste.

La empresa deberá llevarse del edificio los caños sustituídos.

Se deberá realizar la limpieza del piso en la zona del caño.

Planilla para cotizar.

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Monto Imponible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retiro de caños de hierro | ml | 25 |  |  |  |
| 2 | Adecuación de pilastras de apoyo | Global | 1 |  |  |  |
| 3 | Suministro y colocación de caños de pvc de 160 mm, 3.2 mm de espesor | ml | 25 |  |  |  |
| 4 | Fijación de caños a pilastras manteniendo la pendiente de desague | Global | 1 |  |  |  |
| 5 | Suministro y colocación de ramal simple 45º 160-75mm | Global | 1 |  |  |  |
| 6 | Suministro y colocación de punto de inspección | Global | 1 |  |  |  |
| 7 | Prueba de estanquiedad | Global | 1 |  |  |  |
| 8 | Limpieza de obra | Global | 1 |  |  |  |
| Total |  | A |  |
| IVA= 22% A | B |  |
| Total Monto Imponible |  | M.I. |
| Leyes Sociales=75% M.I. | C |  |
| TOTAL | A+B+C |  |

VISITA DEL LUGAR: Se deberá realizar una visita obligatoria el día viernes 12 de noviembre a la hora 10:00. En ocasión de la misma se entregará constancia firmada de asistencia.

Nota: Se deberá cotizar exclusivamente en línea en el sitio de Compras y contrataciones Estatales (www.comprasestatales.gub.uy), debiendo discriminar en la propuesta el IVA.-  Las ofertas, deberán ser cotizadas en pesos uruguayos y serán de recibo hasta el 19 de noviembre a la hora 11:00 en el lugar de referencia.

CONDICIONES DE PAGO :  CREDITO SIIF

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 DÍAS

INICIO DE LOS TRABAJOS: Máximo 3 días corridos luego de recibida la comunicación de la orden de compra por fax o mail.

PLAZO DE ENTREGA: máximo 30 días, debiendo establecer en la oferta el plazo de entrega en días corridos lo cual será tenido en cuenta en el momento de la adjudicación.

Saluda a uds. atte.