Características del Lavarropas

- De tipo vertical fija para uso en Hospital

- Capacidad aproximada de 35 Kg

- Con centrifugado de entre 600 a 1000 rpm

- Totalmente en acero inoxidable AISI 304

- Para agua caliente y fría

- Con suministro de detergente

- Aviso de final de ciclo por luz y acústico

- Especificar sistema de cierre de puerta. Describir elementos de seguridad

- Deberá incluirse 5 canastos de carga y 5 de descarga del equipo, con descripción de los mismos.

- Elementos de seguridad

- Las puertas deberán contar con dispositivo que impida el funcionamiento del sistema en caso de estar mal cerradas al igual que con la imposibilidad de ser abierta en condición de trabajo de lavado, pudiendo solo hacerse en condiciones de seguridad para el operador.

- Se debe especificar las necesidades que deba prever el Servicio para su funcionamiento (agua, electricidad, otros)

- Detención del funcionamiento por falta de agua de alimentación

- Tensión 380V 50 Hz trifásica

- Ciclos programados de lavados y posibilidad de configurar otros

- Equipo de comando digital con display, con simbología e Iconos de programas y alarmas lumínicas y sonoras por falta de agua, detergente, puertas abiertas, otros

- Fijaciones al piso

- Caño flexible para agua de descarga

- Mangueras de alimentación de agua

- Filtro de agua

- Dimensiones aproximadas: Profundidad 1100mm – Ancho 1200mm – Alto 1800mm

- Debe cumplir Normativa de seguridad IEC 60601

- Potencia máxima de 30 Kw aprox