SOLICITUD DE

ARTICULOS-MATERIALES Y/O SERVICIOS

| N° de Pedido |  |
| --- | --- |

.

| Prog. | 01 |
| --- | --- |
| U.E. | 09 | Nombre de la Oficina | Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria |

#### HACER EL FAVOR DE LLENAR ESTA SOLICITUD A MAQUINA

| Código | Nombre del Art. o Servicios | Cantidad | Especificaciones – características y/0 medidas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Estructura con rodillos para salida de valijas del escáner | 1 | Según adjunto |
|  | Estructura con rodillos para entrada de valijas del escáner | 1 | Según adjunto |

Necesidades de tiempo de entrega   30 días

Motivo de la necesidad:

| Fecha del pedido |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Firma

PASADO AL SICE

FIRMA				SELLO

##### DEPARTAMENTO DE PROVEEDORES

###### Proveedor:.

Monto Total  ESTIMADO     	       $

| remisión cotización |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Firma

CONTABILIDAD Y FINANZAS

| SI |  | Fondo Rotatorio |  | Gastos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO |  |

| N° SIIF | AFECTACIÓN |  |  |  |  |  |  | Compromiso |  |  |  | Obligación |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Firma del Contador

Salida de valijas

Estructura en tubo cuadrado de 5cm por 5cm de acero galvanizado o inoxidable de 1.50m de largo por 1.10 m ancho y 0.3m de altura regulable en 0.1 m al frente y 0.20m altura fija al final.

Rodillos en acero galvanizado o inoxidable de 2pulg. de diámetro exterior y al menos 1.5mm de espesor de pared montados en bujes de nylon o teflón con guardapolvo. Separación entre rodillos de 3cm.

Tope final para valijas en caño rectangular de acero galvanizado o inoxidable de 10cm de altura.

La estructura deberá soportar al menos 120 kg de peso.

Entrada de valijas

Estructura en tubo cuadrado de 5cm por 5cm de acero galvanizado o inoxidable de 1.20 m de largo por 1.10m de ancho y 0.35m de altura fija al frente y 0.30 m altura regulable en 0.10m al final.

Rodillos en acero galvanizado o inoxidable de 2pulg. de diámetro exterior y al menos 1.5mm de espesor de pared montados en bujes de nylon o teflón con guardapolvo. Separación entre rodillos de 3cm.

La estructura deberá soportar al menos 120 kg de peso.