Aeropuerto Internacional de Carrasco, “Gral. Cesáreo L. Berisso”, 19 de abril de 2022.

-Sustitución de cortinas de enrollar. –

OBJETO. -

Suministro y colocación de 3 cortinas de enrollar, en ventanas de edificios de DINACIA.

- Se suministrarán y colocarán 3 paneles de aluminio con núcleo de Poliuretano, color gris con dos topes.

Deberán tener la primera pieza que apoya en el antepecho como elemento de terminación y no ser solamente otra pieza de panel común.

2. Se reutilizarán los ejes de las cortinas existentes y los enrolladores.

3. Las dimensiones suministradas son de la luz libre de cada abertura.

4. Los rieles por donde se deslizan las cortinas tienen una dimensión de 13mm. de ancho por una profundidad de 17mm. (riel de aluminio empotrado en la albañilería). Estos elementos están perfectamente conservados y se aprovecharán plenamente.

5. Tamaños: 3 cortinas de 2,00m x 1,70m.

6. No se modificarán cajones ni guías, ni ningún otro elemento componente del conjunto de la cortina.

7. Se preservará lo mejor posible las tapas de los cajones, cielo rasos adyacentes o mobiliario circundante cuando se retiren las existentes y se coloquen las nuevas, dejando limpio y prolijo las superficies manipuladas. El contratista será responsable por los deterioros que ocurran en el proceso de sustitución.

8. Una vez retiradas las cortinas existentes la empresa se hará cargo de su disposición final.

- OFERTAS. -

1. Se incluirá:

A.  Monto total de la oferta en pesos uruguayos.

B.  Monto máximo de aportes al B.P.S. por todo concepto (aportes jubilatorios, seguros, cuota mutual, etc.). DINACIA abonará los aportes sociales al BPS según la Ley 14.411, a menos en los casos en que la empresa aporte por industria y comercio, en los cuales el BPS será abonado por la empresa. La oferta indicará el máximo a pagar por todo concepto y detallará el plazo de obra ya que pasado este plazo los aportes que se generarán, adicionales al monto anterior, serán de cargo del contratista. El contratista presentará mensualmente la nómina y liquidación de aportes del personal. La Dirección de Obras considerará estas planillas de Declaración Nominada y en caso de aprobarlas, asignará el código que corresponda al propietario y las devolverá al Contratista para su presentación en tiempo y forma ante el BPS. El contratista entregará a la Dirección de Obra, las planillas con constancia de ingreso ante el BPS y la factura correspondiente para el pago por parte de DINACIA. Si la referida entrega se realizara con no menos de tres días hábiles a la fecha de vencimiento del plazo de pago, el Contratista se hará cargo de las multas y recargos que aplique el BPS por esos conceptos.

C.- Especificaciones de los materiales a emplear, en la cual se detalle su tipo, procedencia, cualidades, especificaciones físico técnicos, y cualquier otro elemento que los identifique precisamente. Esto constituirá el compromiso posterior de suministrar precisamente los materiales declarados en la oferta, o sustituirlos por otros de mejor calidad, a criterio de la Dirección de Obra, sin variación de costos.

D.- Plazo de ejecución de obras con todas las instalaciones en condiciones operativas.

G. Garantía. La oferta incluirá una garantía por los materiales y la ejecución del trabajo, por un mínimo de dos (2) años.

- PAGOS. -

- El pago de los trabajos se realizará una vez finalizadas las obras y con la aprobación de la Dirección de Obra.

- El importe total será abonado por la Tesorería General de la Nación mediante el Sistema Integrado de Información Financiera del Estado (SIIF). Los plazos de pago serán regulados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

- PLAZO. -

- La empresa establecerá un plazo de ejecución de obra y entregara de todas las instalaciones en condiciones operativas.

- Solo se reconocerán los atrasos por días de lluvia, paros y otras causas de fuerza mayor. No se admitirán prórrogas ni costos adicionales motivados por el desconocimiento del lugar de las obras, ni por la realización de tareas en horarios especiales que generen pago de jornales extras al personal.

- Tampoco afectarán el plazo ni el costo los inconvenientes derivados de la obtención de los materiales o herramientas, ni dificultades en la contratación del personal.

- Al finalizar los trabajos se labrará un ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, firmada por los técnicos de cada parte. De existir observaciones se fijará un plazo no mayor a 15 días laborables para subsanarlas. A partir de la firma de dicha Acta comenzará un plazo de garantía de 2 años por el total de las obras.

5. GENERALIDADES. -                                                                                                           	El contratista deberá cumplir con todo trabajo que sea necesario para la correcta ejecución de las obras de acuerdo a las normas vigentes establecidas por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Transporte y Obras Públicas, Banco de Seguros del Estado, UTE, u otros organismos competentes.

- Adicionalmente se respetarán las normas de Seguridad Aeronáutica que indique la DINACIA.

- DINACIA suministrará agua y energía eléctrica en los puntos en que existe actualmente. Todos los alargues, extensiones, mangueras o bombas que sean necesarios estarán a cargo del contratista.

- En cuanto a la calidad de los materiales y los procedimientos constructivos, regirá la Memoria Descriptiva y Constructiva General de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que será el único documento válido en caso de controversias.

- La empresa adjudicataria de las obras tendrá la responsabilidad de cuidar, custodiar, proteger y preservar los entornos de las obras, en la medida de no dañar, romper o desmejorar paramentos, cerramientos, pisos o cualquier otra superficie o bien instalado en sus inmediaciones, quedando a su costa toda reparación por los daños que cause.

- La obra se entregará totalmente limpia, libre de todo tipo de restos de materiales o herramientas.

El Director de la División Arquitectura

Asesor V Grado 11

Arquitecto

Tomas Lenzi

TL/tl

POR CONSULTAS Y VISITAS COMUNICARSE CON EL ARQ. TOMAS LENZI 26040408 INT 4465 DE 9 A 15 DE LUNES A VIERNES SUBIR OFERTA EN EL PORTAL DE COMPRAS ESTATALES (SICE), CON ARCHIVO(S) ADJUNTO(S), DETALLANDO TODO LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.

# Text boxes

DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

DIVISION ARQUITECTURA