Licitación Abreviada Nº 11/2024

“Suministro e Instalación de Tablero LED en el Estadio Goyenola en la Ciudad de Tacuarembó”

##### Recepción de Ofertas

#### Fecha :	03/05/2024

Hora : 	15:00´

Lugar : 	Oficina de Licitaciones

Acto de apertura

#### Fecha :	03/05/2024

Hora : 	15:00´

Lugar : 	Oficina de Licitaciones

1.  OBJETO

La Licitación tiene por objeto el Suministro e Instalación de una Pantalla LED (Display) para uso Exterior.

El suministro consistirá en una pantalla de hasta 6 m de ancho y 3,5 m de altura, (o una dimensión próxima, SUPERIOR en la proporción 16 x 9). La pantalla deberá ser instalada en el Estadio Raúl Goyenola de la Ciudad de Tacuarembó, el computador y/o equipos de video que la controlen y el o los tableros de suministro de energía para el conjunto.

Características técnicas mínimas de la pantalla:

  - Se instalará de forma permanente en el exterior

  - Configuración de píxel: 1R, 1G, 1B

  - Taza de Actualización (Refresh = 3800 Hz o superior.

  - Ángulos de visión Vertical/Horizontal: no inferior a 140 Grados

  - Definición: distancia máxima entre píxeles 6 mm, (P6) tanto vertical como horizontal, en caso de que la pantalla este compuesta por varios módulos, el acople entre los mismos no debe alterar la distancia entre píxeles de módulos adyacentes.

  - Distancia de visualización Min/Max = 6/140 metros.

  - Luminosidad: los módulos deberán presentar un brillo mayor o igual a 6000 cd/m2.

  - Conexión de Datos RJ 45 y Fibra Óptica

  - Energía: 220V/50HZ trifásica, opcionalmente se podrá acordar la alimentación en 380V.

  - Consumo de energía: el consumo no deberá superar los 1000w/m2.

  - Clase de Protección mínima: IP 65

  - Temperatura de operación: -20 a 60 °C

Se especificará la forma de limpieza de la pantalla, aclarando el código IP de esta.

Se deberá cotizar la construcción de las estructuras de Hierro y Hormigón necesarias para el soporte de la nueva pantalla.

Deberán incluirse los planos y memorias de cálculo de la estructura de soporte autorizadas y firmadas por un profesional competente.

De igual manera se cotizará, si fuere necesario, la actualización de la instalación eléctrica del o los tableros de alimentación en un total acuerdo a las normativas de UTE.

La pantalla deberá venir acompañada del o los computadores y/o Video Controladores, así como todo el software de gestión de éste. Dicho software deberá permitir preparar el contenido a emitirse, así como también programar la secuencia de los contenidos a exhibirse.

El o los computadores de control deberán ser de marca reconocida, con al menos 2 años de garantía. Los procesadores de los computadores no deben representar una limitación a la calidad de reproducción en pantalla.

Los mismos deberán estar duplicados, en configuración de “cold standby” para casos de falla.

Se preferirá que el equipo disponga de placa capturadora de video, con sintonizador incorporado e interno, para la emisión de contenidos en vivo.

Dichos equipos deben ser operables en forma remota, a los efectos de que puedan ser instalados en la Sala de Control de Audio e Iluminación del estadio, localizado en las cabinas de transmisión de Radio y Televisión de la tribuna principal.

Se deberá cotizar el suministro e instalación de las líneas de control desde la pantalla hasta la sala ubicada a 150 metros aproximadamente, considerando las estructuras de hormigón del estadio como soporte de los ductos.

Se deberá explicitar el costo de las licencias de todo el software incluido, su validez y si requieren de renovación periódica.

El sistema de control de la pantalla deberá aceptar señales de entrada en los formatos PAL/NTSC, y conexiones VGA, S video, HDMI, y Display así como también la inclusión de material en DVD y medios digitales. Dicho sistema deberá permitir la presentación de contenidos en tiempo real, deseablemente superponiendo al mismo otros textos o contenidos previamente compaginados.

2. MATERIALES OFERTADOS

La pantalla cotizada deberá ser nueva, garantizando que no tenga horas de uso previas, más allá de la prueba inicial de fábrica.

Deberá establecerse claramente marca y país de origen de los materiales ofertados.

La oferta de productos debe brindar información clara y fácilmente legible sobre sus características, naturaleza, cantidad, calidad, composición, garantías, origen del producto, el precio y los datos necesarios para la correcta conservación y utilización del producto. La Intendencia de Tacuarembó se reserva el derecho de adjudicar parcialmente la licitación tanto en cuanto a ítems como cantidades.

3. ENTREGA DE MATERIALES

Será por cuenta de la empresa adjudicataria, así como su instalación y puesta en funcionamiento del objeto de la presente licitación.

4.  CONTENIDO DE LAS OFERTAS.

La oferta se presentará en original y 2 copias en idioma español.

El solo hecho de presentar la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de todas las condiciones y especificaciones establecidas en los documentos que rigen la presente Licitación.

La oferta deberá ser acompañada de los siguientes datos de información del oferente: nombre, razón social, dirección, teléfono y mail. Dicha información deberá constar en el Formulario de Identificación del Oferente, (Anexo I) del Presente Pliego y tanto éste como la totalidad de los documentos que componen la oferta, deberán estar firmados por persona autorizada a representar y obligar legalmente a la Empresa.

Se deberá ofertar precio unitario y total en pesos uruguayos. El precio que se cotiza deberá indicar si incluye o no impuestos, de lo contrario se entenderá que los incluye.

Las cotizaciones de los bienes a importar deberán realizarse a precio CIF más seguro internacional hasta la Intendencia de Tacuarembó. Se aclara que la IDT realizará el trámite de exoneración tributaria ante el MEF para la importación a su nombre, por lo cual no se deberán cotizar impuestos por los materiales.

No serán tenidos en cuenta los precios tachados y/o enmendados, con excepción de los casos en que se salve dicha circunstancia mediante anotación al respecto.

Asimismo se deberá adjuntar a la oferta:

- Recibo de Garantía de Mantenimiento de Oferta.

- Estar inscripto en RUPE.

5. DOMICILIO.

Se deberá indicar con precisión en la oferta, el domicilio o mail donde se efectuarán las notificaciones, dentro de la República Oriental del Uruguay. Si luego de presentada la oferta hubiera un cambio de domicilio o mail, el oferente deberá notificarlo a la Intendencia Deptal. de Tacuarembó dentro de los dos días hábiles de efectuado dicho cambio.

La omisión en ésta comunicación determinará que, a los efectos de la presente Licitación, se tenga por válido el anterior domicilio o mail.

6. MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 90 días, contados a partir del día siguiente al de la apertura de la Licitación. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente de su oferta, a no ser que medie notificación escrita a la Intendencia Deptal. de Tacuarembó de su decisión de retirar su oferta con una antelación mínima de cinco días hábiles al vencimiento del plazo.

Aquellas propuestas que no indiquen el plazo de mantenimiento de oferta, se entenderá que tienen vigencia por el plazo aludido, o sea 90 días.

Cuando los oferentes indiquen plazos menores no se tendrán en cuenta dichas propuestas.

Todos los gastos en que incurra un oferente o un comprador de los Pliegos con relación a su posible o efectiva propuesta- incluyendo sin carácter limitativo-, los gastos de desarrollo y confección de la propuesta, serán de absoluta responsabilidad del interesado y no serán reembolsados directa o indirectamente por la Intendencia.

# 7. GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA

El oferente deberá presentar, como parte de los documentos a presentar con la oferta, una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto de $ 30.000 (pesos uruguayos treinta mil) y su validez deberá exceder en 30 (treinta) días el plazo correspondiente al de mantenimiento de la Oferta y hasta un plazo máximo de 210 días.

Esta Garantía podrá hacerse efectiva mediante depósito en efectivo en las Oficinas correspondientes de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, o mediante Aval Bancario, etc., de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 64 del TOCAF; debiendo presentarse el comprobante de pago previamente a la apertura de la Licitación en Oficina Legal de la Intendencia, siendo la misma obligatoria.

# MODELO DEL AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Lugar y fecha.

Sr. Intendente Departamental de Tacuarembó.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma ............ por la suma de $ 30.000 (PESOS uruguayos treinta mil) como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la Licitación Abreviada Nº .......... para ......

Esta fianza se mantendrá por el plazo de ................. días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

El banco se compromete a entregar a la Intendencia Departamental de Tacuarembó el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, calle 18 de Julio Nº164.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en Tacuarembó, calle .........Nº......   Se solicita la intervención del escribano......

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en papel notarial de actuación, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos. En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.

7. RECEPCION Y APERTURA.

Las ofertas podrán presentarse personalmente en sobre cerrado, o ser remitidas por correspondencia, siendo responsabilidad de cada oferente que dicha oferta llegue a destino en tiempo y forma.

Deberá indicarse en forma clara en la cubierta del sobre el objeto, número y fecha de apertura de la Licitación.  Para el caso de que se omita este requisito, la Intendencia Deptal. de Tacuarembó no aceptará reclamaciones que pudieran plantearse como consecuencia que los sobres fueron abiertos antes del momento en que corresponda.

En ningún caso las propuestas serán de recibo si no llegaran a la hora dispuesta para la apertura del acto licitatorio.

Las cotizaciones en todos los casos deberán presentarse, dirigirse o enviarse a la Intendencia Deptal. de Tacuarembó – Oficina de Licitaciones 18 de Julio 164 Teléfono 463-22687- Tacuarembó.

Las ofertas se abrirán a la hora indicada, cualquiera sea el número de ofertas presentadas, en presencia de los interesados que concurran al acto, única oportunidad, previa a la adjudicación, en que los oferentes podrán conocer las demás propuestas y ante Escribano Público.

8. ADJUDICACION.

La Intendencia Deptal. de Tacuarembó, se reserva el derecho de adjudicar parcial o totalmente la presente Licitación a uno o más oferentes, declarar desierta la misma, desestimar las cotizaciones que no se ajusten a las condiciones exigidas, rechazar todas las ofertas.

La adjudicación podrá realizarse aún con posterioridad al término del plazo de mantenimiento de la oferta, siempre que el oferente haya manifestado por escrito el mantenimiento de todas las condiciones de su oferta.

Para el caso de llevarse a cabo la adjudicación por un precio superior a los 305.000 Unidades Indexadas, no se aceptará a Empresas que se encuentren afiliadas en la D.G.I. como “Pequeñas Empresas”, en virtud de la normativa impositiva vigente.

9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

La Empresa oferente dentro de los 15 días de notificada que ha sido adjudicataria deberá adjuntar la siguiente documentación:

- RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado), estar activo.

- Recibo de depósito de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

10. ENTREGA DEL PRODUCTO.

La Intendencia Deptal. de Tacuarembó comunicará al adjudicatario que su oferta ha quedado firme, sin impugnación alguna y en condiciones de que dé cumplimiento a la misma. Deberán entregar el producto en un plazo máximo de 90 días corridos contados a partir de la notificación de la Resolución de Adjudicación.

Serán cargo del adjudicatario todos los costos que impliquen la eventual importación, adquisición, etc, de cualquier componente del producto, así como su instalación.

11. MORA.

El vencimiento de los plazos o la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer algo contrario a lo estipulado, o en no cumplir lo pactado, dará lugar a que se configure la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, quedando a salvo los casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente probados por el interesado.

12. SANCIONES.

En caso de incumplimiento derivado de que el adjudicatario no cumpla con los requerimientos del Pliego de Condiciones Particulares, será penado con una multa equivalente a un porcentaje de un diez por ciento (10%) del valor de la oferta presentada de acuerdo al Art. 64 inc. 4 del TOCAF.

13. LITIGIOS.

A los efectos de la adjudicación, la Intendencia tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas proponentes, así como la de sus integrantes, especialmente en su relación con la Intendencia Departamental de Tacuarembó, pudiendo ser motivo de rechazo de sus propuestas las constancias desfavorables de su relación comercial independientemente de los precios y demás condiciones ofrecidas.

14. COMPUTO DE LOS PLAZOS.

Todos los plazos serán computados en días hábiles, excepto en aquellos casos en que se indique lo contrario.

15. PLIEGO DE CONDICIONES.

La Licitación se regirá por el presente Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Dto. N° 131 del 19 de mayo de 2014) sin perjuicio de las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia. El Pliego deberá retirarse en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia Deptal. de Tacuarembó- o en la Oficina de Compras de la Intendencia Deptal. de Tacuarembó en Montevideo- Maldonado 1959- Teléfono 24106368- Montevideo-  en días y   horarios hábiles, al valor de $ 4.000 (Pesos uruguayos cuatro mil).

16.  FORMA DE PAGO.

El pago se efectuará al contado, o a los 15 días hábiles de la entrega de la factura y contra entrega del producto terminado, en las Oficinas correspondientes de la Intendencia Deptal. de Tacuarembó,

17. NEGOCIACION CON LAS EMPRESAS.

La Intendencia podrá, al amparo de lo dispuesto en el Art. 66 del TOCAF, en el caso de presentación de ofertas similares, entablar negociaciones reservadas y paralelas con la finalidad de obtener mejores condiciones.

18. PONDERACIONES

Se considerarán los siguientes elementos para llevar a cabo la evaluación de las ofertas con las ponderaciones que se establecen:

Los factores que tendrá en cuenta la Administración a efectos de evaluar las ofertas serán los siguientes:

- Cumplimiento de especificaciones: tanto los materiales cotizados como el proyecto que cumplan con las especificaciones detalladas en el presente Pliego continuarán el proceso de selección. Las opciones que no cumplan técnicamente con lo solicitado serán descalificadas sin analizarse el resto de las ponderaciones.

- Calidad del proyecto: solamente al proyecto que se destaque respecto de los demás en cuanto a calidad, beneficio, eficiencia, etc., se le asignarán 10 puntos adicionales.

- Aptitud de la empresa para la ejecución del contrato: para la cual evaluará en forma conjunta los antecedentes en contratos similares en los últimos 5 años, capacidad operativa demostrada por los recursos humanos y técnicos de cada propuesta, asignando los siguientes puntos:

  - Muy buena: 60 puntos - se le asignará a aquella empresa que se destaque respecto a las demás, ya sea por una mayor cantidad de antecedentes en el rubro especifico licitado o por mejor capacidad operativa;

  - Buena: 50 puntos;

  - Regular: 25 puntos; e

  - Insuficiente: 0 punto.

Empresa que presente sanciones en RUPE:

- Se le restarán (cinco) puntos a quien se le hubiera aplicado intimación y cumpliera en el término acordado.

- Se le restarán (cero) punto a quien se le hubiera aplicado sanción leve de observación o amonestación.

- Si se verifican incumplimientos graves se podrá descalificar a la Empresa.

- Precio: la puntuación resultará del precio total (impuestos incluidos) asignándole 40 puntos al menor precio y restándole un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto a la mejor calificada.

- Plazo de finalización del proyecto: propuestas que tienen prevista una finalización menor a 30 días se les asignará 10 puntos; plazos de hasta 60 días 5 puntos; plazos de hasta 90 días 0 puntos, mayores a 90 días se descalifican.

- Plazo de garantía: como mínimo deberá cubrir los primeros 5 años o 100.000 horas, y por cada año que supere el mínimo exigido se le asignará 5 puntos, hasta un máximo de 20 puntos.

- Si cuenta con placa de captura de video: 5 puntos, no cuenta 0

La información para la evaluación será obtenida de las ofertas pudiéndose solicitar información adicional en caso de dudas.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones aconsejará la adjudicación de la oferta que obtenga la mayor calificación final.

La empresa oferente deberá asegurar que contará al momento en que la adjudicación quede firme con todos los equipos, instrumentos etc., necesarios para el inicio de la instalación.

19. CONSULTAS.

Por información adicional se podría consultar en la Intendencia Deptal. de Tacuarembó, ó por el mail licitaciones@idt.gub.uy

20. IDENTIFICACION DEL OFERENTE.

Los oferentes deberán presentar el Formulario de Identificación del Oferente, según (Anexo I) del presente Pliego.

21. NORMAS QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACION.

Regirá conjuntamente con las disposiciones del Presente Pliego de Condiciones Particulares, la Ley 18.834 Art. 13 a 57, el TOCAF (Dto. 150/12 y modificativas, la Ley Orgánica Municipal (9515), las disposiciones legales vigentes aplicables en la materia y asimismo se considerará el Art. 54 de la Ley 18.651.

22. SOLICITUD DE PRORROGA Y ACLARACIONES.

Los oferentes podrán solicitar prórroga y aclaraciones del Pliego hasta tres días hábiles antes de la fecha indicada para la apertura, en Oficina de Licitaciones de la Intendencia.

23. GARANTIA CUMPLIMIENTO CONTRATO.

Los adjudicatarios deberán otorgar Garantía de Cumplimiento de Contrato por la suma del 5% del total del precio del Contrato mediante aval bancario, póliza de Banco establecido en el País, o en efectivo, (Art. 64 del TOCAF).

24. NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Todos los trabajos y productos deberán observar las siguientes Normas:

•	Reglamento vigente de Baja Tensión de UTE.

•	Proyecto Tipo UTE para redes de Baja Tensión con Conductor Preensamblado.

•	Proyectos Tipo UTE para líneas subterráneas de BT de hasta 1 kV.

•	Normas UNIT.

•	El suministro de materiales deberá estar de acuerdo con las homologaciones vigentes de URSEA, UNIT y UTE.

El oferente deberá establecer claramente en sus propuestas los detalles técnicos de lo ofrecido pudiendo indicar a los efectos de evaluar la seriedad de la información, las normas internacionales que cumple el material utilizado, así como los certificados de organismos nacionales o internacionales reconocidos que avalen la información.

Se deberá presentar Certificado de Homologación de los artículos licitados (en cuanto corresponda), expedido por UTE o URSEA. La Intendencia de Tacuarembó podrá solicitar la entrega de muestras adicionales a efectos de realizar las pruebas y ensayos que entienda pertinente, las que se realizarán por funcionarios designados por la Intendencia en fechas a comunicar con la debida antelación. Los oferentes podrán asistir a las pruebas como veedores.

Los oferentes no deberán estar incluidos en ninguna de las casuales de exclusión previstas en el Art 46 del TOCAF.

# ANEXO I

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Licitación Abreviada N° 11/2024

Razón Social de la Empresa ----------------------------------------------------

Nombre Comercial de la Empresa ---------------------------------------------

R.U.T ----------------------------------------------------------------------------------

Domicilio a los efectos de la presente Licitación  --------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Calle --------------------------------------------- N° ---------------------------------

Localidad -----------------------------------------------------------------------------

Código Postal  ----------------------------------------------------------------------

## País  -----------------------------------------------------------------------------------

## Correo electrónico para notificaciones----------------------------------------

Teléfono  ---------------------------------------------------------------------

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el estado.

Firma/s --------------------------------------------------------------------------------

Aclaración de Firmas --------------------------------------------------------------