PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA

REFACCIÓN DE 2 BAÑOS DEL 5°PISO

INCISO: 18

Unidad Ejecutora: 01

Licitación Abreviada  Nº 55/2011/17

APERTURA: La Apertura de las ofertas se realizará el día 29  de mayo de 2017 a  la  hora 14, en el local del  Departamento de Servicios Generales, Sección Adquisiciones sito en Ituzaingó 1474. Primer Piso.

1. OBJETO

Se convoca a Licitación  para la refacción de:

1.1-  DATOS GENERALES

La Corte Electoral está abocada a la refacción de los servicios higiénicos ubicados en el 5° piso del edificio de Oficinas Centrales en Ituzaingó N° 1467.

Cantidad de servicios higiénicos: 2.

Área de cada uno: 3.15 m2.

MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA ADMINISTRACIÓN (el oferente NO deberá contemplar el suministro de materiales en su presupuesto):

-2 INODOROS CON CISTERNA MOCHILA COLOR BLANCO

-2 TAPAS EN MADERA Y HERRAJES METÁLICOS

-2 MUEBLES MDF. FERRUM VENECIA 60CM CON BACHA

-2 GRIFOS CROMADOS TIPO MONOCOMANDO. VIENA 40MM

-32 M2 REVESTIMIENTO DE PARED PORCELANATO. MASSIMA RECTIFICADO A

-20 M2 BALDOSAS CERÁMICAS. ROYAL BEIGE A 50X50

-GUARDA PERIMETRAL. GLD2011

-2 ESPEJOS 80X60 C/SOPORTE

1.2- ASPECTOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS

En la presente memoria se describen las tareas y alcances necesarios para la refacción de los sanitarios en cuestión.

La ejecución de la obra se regirá por la memoria constructiva general para edificios públicos del año 2006 del MTOP, Dirección Nacional de Arquitectura. El cometido de la presente es describir los aspectos más relevantes para la ejecución de los trabajos, sin embargo se entiende que en la eventualidad de que no se describa algún elemento específico, el mismo se realizará de acuerdo a las reglas usuales del buen arte para este tipo de construcciones y en concordancia con las normas vigentes.

ADVERTENCIA: Los artículos, parágrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación, se tomarán en la forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose además que en los casos en que eventualmente existiera contradicción se tendrá por válido el sentido más favorable a la Corte Electoral, siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la definición en todos los casos a cargo de la Dirección de Obra.

1.3- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las tareas a realizar consisten en la sustitución de pavimentos, revestimientos, mesada, grifería y aparatos sanitarios de ambos servicios higiénicos. Asimismo se deberá acondicionar la instalación sanitaria de abastecimiento y eléctrica existente, canalizándola y reubicando los tomacorrientes y grifería que corresponda, así como colocar un panel de yeso que cubra las cañerías de desagüe aparentes existentes.

La ejecución de los trabajos deberá llevarse a cabo de forma tal que permita tener uno de los baños habilitados para uso en todo momento, sugiriendo comenzar con el segundo una vez finalizado el primero.

-Trabajos generales

Se deberá retirar la totalidad de revestimientos, pavimentos vinílicos, equipamiento sanitario, mobiliario y artefactos, así como la conexión sanitaria de abastecimiento y eléctrica aparente.

Los materiales y escombros retirados se deberán acopiar debidamente resguardados para su posterior disposición final, que será de cargo del contratista, debiendo gestionar lo pertinente en cuanto a la contratación de volquetas si fuera necesario.

Finalizada la obra, la misma deberá entregarse en condiciones de uso y ocupación, previendo su limpieza integral.

-Revestimientos

Previo a la colocación de revestimientos, se deberá colocar placas de yeso de modo que se oculten las cañerías de desagüe existentes que están a la vista, cubriendo su totalidad desde el NPT hasta el cielorraso, a excepción de aquellos que sobre su conexión con el cielorraso presente humedades provenientes de la azotea. En tal caso de realizará hasta los 2.4mts de altura, dejando la previsión de su eventual continuación en función de una futura impermeabilización integral de la azotea.

Asimismo, se deberá realizar toda tarea de emparchado del revoque existente a fin de conseguir la nivelación adecuada del sustrato.

La colocación de revestimientos cerámicos se realizará hasta la altura del actual revestimiento a 2mts aproximadamente, colocando la guarda perimetral.

En la terminación del revestimiento en los umbrales de las aberturas y en la línea de finalización, se colocará una varilla de aluminio en L, a modo de terminación y evitando las aristas vivas del cerámico.

-Pavimentos

Luego de retirar todo el pavimento vinílico se deberá acondicionar el sustrato logrando una correcta nivelación para la colocación de los cerámicos, así como la adaptación y/o recambio de las tapas de sanitaria llevándolas a nivel del nuevo pavimento a 1cm más arriba aproximadamente.

-Sanitaria

La conexión de abastecimiento actual se deberá retirar y rehacer en termo-fusión embutida en la pared, previendo colocar una nueva llave de paso independiente para cada baño. Asimismo, la conexión de desagüe se deberá adaptar a los nuevos aparatos, especialmente el sifón de la bacha.

-Eléctrica

La conexión eléctrica que se encuentra aparente sobre el actual revestimiento se deberá cambiar y colocarla embutida en la pared, reubicando las puestas en sitios a convenir.

-Pintura

Se deberá pintar las paredes y cielorraso previo a la preparación de la superficie, rasqueteando, lijando, colocando enduido y sellador donde sea necesario.

El baño que presenta humedades en las paredes provenientes de filtraciones por los pases de las columnas de bajada, no se pintarán.

Las puertas y ventanas serán cepilladas y pintadas. De ser necesario, producto del cambio de nivel del pavimento, se rebajará logrando su correcto funcionamiento.

1.4- RUBRADO

Los trabajos a ejecutar serán discriminados con precios unitarios de acuerdo a los rubros indicados en esta Memoria. Los metrajes indicados son estimados y deben considerarse solo como una guía. Asimismo, si no se indicaran metrajes por parte de la Administración o si solo son indicados como unidad, es obligatorio para los oferentes presentar los mismos, así como proponer rubros o subrubros nuevos, que a su criterio sea necesario incluir con el objetivo de lograr un resultado final en las mejores condiciones.

Podrá la Corte Electoral disponer el cambio de tipo de trabajo a realizar, rigiéndose el costo de los mismos de acuerdo al listado de rubros y precios unitarios establecidos en los recaudos.

A continuación se agrega un ejemplo de rubrado, el cual deberá ser completado por el oferente detallando claramente todos los subrubros y tareas necesarias en cada ítem, así como agregar los que crea pertinentes.

| RUBRO | TAREAS | CANT. | UN. | MONTO | SUBTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPLANTACIÓN |  |  |  |  |  |
| DEMOLICIONES |  |  |  |  |  |
| REVOQUES Y YESO |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTOS |  |  |  |  |  |
| REVESTIMIENTOS |  |  |  |  |  |
| SANITARIA |  |  |  |  |  |
| ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |
| PINTURA |  |  |  |  |  |
| OTROS |  |  |  |  |  |

5- TAREAS ADICIONALES

El oferente deberá cotizar en rubro separado e individualizado, con todos sus subrubros y tareas identificadas claramente, lo necesario para dar solución a la colocación de pavimento cerámico igual o similar al que se colocará en los baños, en los sectores de acceso a los mismos, que tiene una superficie de 3.15 y 4.3 m2. El presupuesto deberá contemplar el suministro de materiales que sean necesarios.

El entrepiso  en cuestión es de ladrillos de vidrio con estructura de perfiles metálicos y actualmente posee revestimiento vinilico.

Es imprescindible adjuntar memoria y gráficos necesarios que sean necesarios para el estudio de la solución constructiva a efectos de su aprobación.

La Administración se reservará la decisión de ejecutar este ítem, comunicándolo oportunamente en la resolución de adjudicación.

Plazo de ejecución de la obra deberá especificarse, además de días y horarios de trabajo, previa coordinación con la persona competente.

CONTACTO para la coordinación de visitas y/o preguntas a la referencia de éstos obrados: Sr. Martín Ferreira, Ituzaingó 1467 5to. Piso, tel. 29159936 en el horario de 10 a 16.

2- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES

El término "Administración"  identifica a la Corte Electoral.

El término "oferente o proponente" designa a la persona, empresa,  grupo de empresas, o consorcios  que presenten o sometan formalmente una oferta para ejecutar el suministro, actuando por sí o por medio de sus representantes debidamente autorizados. Si más de una persona física o jurídica pretenden presentar conjuntamente una oferta, lo deberán hacer consorciados.

El término “oferta” o “propuesta” es la declaración de voluntad recepticia, mediante la cual una persona física o jurídica o un consorcio, manifiesta querer asumir los derechos y obligaciones que se prevén en este Pliego, de conformidad con las normas aplicables.

El término "adjudicatario" se refiere al oferente cuya oferta haya sido adjudicada por acto administrativo firme dictado por la Administración. Cuando se establezcan o prevean obligaciones o responsabilidades del adjudicatario, siendo éste un consorcio, se entenderán referidas a todos y cada uno de los consorciados.

El término bienes refiere a todos los materiales, equipos, maquinarias, que el proveedor esté obligado a suministrar a la  Administración, según las exigencias del presente Pliego.

El término "contratista" o "proveedor" se refiere a la persona física o jurídica o grupo de empresas consorciadas, ya sea que actúe por sí o por medio de sus representantes legales.

El término "representante" se refiere a la persona designada por el contratista, con poderes suficientes para tratar y resolver todas las cuestiones relativas a la oferta y/o al contrato.

El término "suministro" significa el abastecimiento de materiales, equipos y otros servicios no personales objeto del contrato, que serán llevados a cabo por el contratista de acuerdo a las especificaciones detalladas en el Pliego de Condiciones.

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

3. NORMATIVA APLICABLE

Esta contratación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por las siguientes normas:

- T.O.C.A.F., aprobado por el Decreto 150/12, de 11 de mayo de 2012.

- Artículo 8° de la Ley N° 16.134, de 24 de setiembre de 1990.

- Decreto 53/993, de 28 de enero de 1993 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales).

- Artículo 42 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996 y su Decreto reglamentario 395/998, de 30 de diciembre de 1998. (Sistema Integrado de Información Financiera).

- Decreto 342/999, de 26 de octubre de 1999 (Registro General de Proveedores del Estado) modificado por el Decreto 20/2002, de 16 de enero de 2002.

- Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000 y su decreto reglamentario N° 244/2000 de 23 de agosto de 2000. (Relaciones de consumo).

- Decreto 500/991, de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo).

- Ley N° 16.879, de 21 de octubre de 1997 (Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías).

- Artículo 581, Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001 y Decreto 333/2001, de 21 de agosto de 2001 (inmunidad impositiva).

- Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder público, corrupción).

- Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la licitación.

- Ley N°  17.957, de 4  de abril de 2006.

- Ley No. 18.244 de 27 de  diciembre de 2007

4. EXENCIÓN  DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

5. PLAZOS, COMUNICACIONES, CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORROGA

5.1 Comunicaciones. Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al Departamento de Servicios Generales, Sección Adquisiciones, sita en la calle  Ituzaingó Nº 1474, primer piso, personalmente o correo electrónico  (adquisiciones@corteelectoral.gub.uy).

Quienes remitan comunicaciones o documentos al Departamento de Servicios Generales, Sección Adquisiciones, en cualquiera de las etapas de la negociación deberán conservar el comprobante de acuse de recibo por parte de ésta, el que podrá ser requerido siempre que la Administración lo considere pertinente. De no exhibirse tal recaudo, se tendrá por no presentada.

Los oferentes deberán constituir domicilio en Montevideo y denunciar el domicilio real de todos los integrantes del consorcio, en caso de que la oferta sea presentada por más de una persona física o jurídica. Dichos domicilios se considerarán válidos mientras no se constituyan o denuncien nuevos en su reemplazo.

La comunicación del cambio de domicilio deberá cumplirse mediante escrito presentado en el expediente de licitación.

5.2 Aclaraciones y consultas. Quienes hayan retirado el Pliego de Condiciones Particulares  podrán pedir  al  Departamento de Servicios Generales -Sección Adquisiciones-, por cualesquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas, mediante comunicación escrita, hasta cuarenta y ocho (48) horas, antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios.

Las consultas serán contestadas por el Departamento de Servicios Generales,  en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas a partir de su presentación.

La Administración comunicará las aclaraciones, así como cualquier información ampliatoria que ella estime necesario realizar, a través de alguno de los medios establecidos en el numeral 5.1 Comunicaciones, a todos  los que hayan retirado  el Pliego de Condiciones Particulares.

5.3 Prórroga. Cualquier oferente podrá solicitar prórroga de la fecha de la apertura hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la misma. La Corte Electoral se reserva el derecho de resolver, discrecionalmente, sobre la misma, sin prejuicio de la potestad de disponerla de oficio. En cualquier caso la prórroga se comunicará de igual forma que el llamado original.

5.4 Plazos. Los plazos establecidos en este Pliego se computan en días hábiles administrativos, de conformidad con lo que establece el artículo 155 del decreto 150/2012 (TOCAF). Se entenderá por días hábiles aquellos en que funcionan las oficinas de la Administración Pública. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de dichas oficinas (artículo 113, Decreto 500/991).

Las fechas señaladas para realizar actos o hechos, y las fechas de vencimientos de los plazos, que resultaren inhábiles, se prorrogarán automáticamente hasta el día hábil inmediato siguiente.

Los plazos se computan a partir del día siguiente al del acto o hecho que determina el decurso del plazo.

6. PROPUESTA

6.1 Las ofertas deberán presentarse por escrito, en original  y dos copias. Cuando estén integradas con folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberán presentarse por duplicado.

6.2 Las ofertas podrán ser presentadas por personas físicas o jurídicas, con domicilio en el país o en el extranjero. En caso de consorcios y empresas que manifiesten la intención de consorciarse, y de conformidad a lo que se establece en los artículos 501 a 509 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989,deberán:

1) suscribir un acta que exprese la intención de consorciarse (o contrato de consorcio en su caso), con certificación notarial de firmas, detalle de los suministros que tomará a su cargo cada integrante del consorcio, así como las proporciones con que participa cada uno.

2) incluir toda la información requerida en este pliego para cada uno de los miembros integrantes del consorcio.

3) designar a uno de los integrantes, como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio.

4) dejar constancia en el Acta de Intención y posteriormente en el Contrato de Consorcio, que cada una de las empresas y sus representantes serán solidariamente responsables para con la Administración de todas las obligaciones contraídas en el marco de la licitación.

5) expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraídas por cada empresa y sus representantes ante el organismo contratante y la no modificación del acta o contrato, sin la previa aprobación de  la Administración.

6) Dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución de adjudicación, el contratista deberá presentar el contrato de consorcio, con las condiciones aquí estipuladas y la obligación de su no modificación, sin el previo consentimiento de la Administración.

7) Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en este literal, caducarán sus derechos, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

6.3 Las propuestas deberán venir acompañadas de la siguiente documentación:

1) Justificación suficiente de la representación invocada cuando corresponda.

2) Formulario de inscripción en la Tabla de Beneficiarios del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

3) Constancias a que refiere la Ley No. 18.244, de  27 de diciembre de 2007.

4) Deberá estar ACTIVO en RUPE.

6.4 Las propuestas deberán redactarse  en idioma español. A la propuesta podrá adjuntarse la documentación original en  idioma extranjero, con traducción por un profesional autorizado debidamente legalizada. Las propuestas deben ser firmadas, escritas en forma clara, incondicionada e indubitable.

6.5 La oferta de productos debe brindar información clara y fácilmente legible sobre sus características, naturaleza, cantidad, calidad, composición, garantía, origen del producto, el precio, los datos necesarios para la correcta conservación y utilización del producto y, según corresponda, el plazo de validez y los riesgos que presente para la salud y seguridad de los usuarios.

6.6 La Administración otorgará plazo de cuarenta y ocho (48) horas a los oferentes en aquellas situaciones en que los interesados no hayan presentado sus ofertas acompañadas de la documentación indicada en el Numeral 6.3. Si no fueran subsanadas esas omisiones, una vez otorgado plazo para ello, la oferta será desestimada.

Serán desestimadas las propuestas cuando: a) no se hayan presentado foliadas, en el envío por e-mail o fax (debe dejarse expresa constancia del número de fojas de la oferta); b) contengan cláusulas abusivas. Sin perjuicio de las causales que anteceden, las propuestas podrán ser desestimadas por la Administración siempre que no se adecuen a lo establecido en este Pliego.

7. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán recibidas hasta el día de la apertura, en el local del Departamento de Servicios Generales – Sección Adquisiciones-,  sito en  Ituzaingó Nº 1474,  piso 1ero.

Estas podrán entregarse, personalmente en el lugar antes indicado, por correo electrónico  (adquisiciones@corteelectoral.gub.uy.) u ofertar en línea en la página de compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).

Las propuestas serán aceptadas exclusivamente hasta la hora dispuesta para el acto de apertura.

En la hora, día y lugar indicados en este llamado o comunicaciones posteriores, serán abiertas las ofertas en presencia de los oferentes y/o representantes que concurrieren al acto.

Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes las copias para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las presentadas. Los oferentes pueden formular observaciones a las mismas en ese momento, las que quedarán registradas en el acta de apertura.

8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD

8.1 El producto o suministro cumplirá con las normas de etiquetado-rotulado, así como en relación a la necesidad de acompañar manuales  de aquellos, si fuere del caso.

8.2 El oferente  deberá asegurar la oferta de componentes y repuestos mientras subsista la fabricación o importación del producto o suministro, cualquiera que sea.

8.3 Los artículos ofrecidos deben cumplir con las características y cualidades técnicas para un buen funcionamiento y rendimiento.

Estas exigencias son mínimas, pudiendo ofrecerse variaciones alternativas.

8.4 Las condiciones técnicas, así como la justificación de encontrarse al amparo de las normas sobre Protección de la Industria Nacional, deberán certificarse mediante la presentación de la documentación pertinente.

8.5 El proveedor de productos que ofrece garantía por éstos, deberá ofrecerla por escrito, estandarizada cuando sea para productos idénticos. Ella deberá ser fácilmente comprensible y legible, y deberá informar a la Administración sobre el alcance de sus aspectos más significativos.

Deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

- Identificación de la persona física o jurídica que ofrece la garantía.

- Identificación del fabricante o importador del producto o del proveedor del servicio.

- Identificación precisa del producto o servicio, con sus especificaciones técnicas básicas.

- Condiciones de validez de la garantía, su plazo y cobertura, especificando las partes del producto o servicio cubiertas por la misma.

- Identificación precisa de la empresa contractualmente obligada a prestar la garantía: domicilio, correo electrónico, teléfono, etc.

- Condiciones de reparación del producto o servicio con especificación del lugar donde se efectivizará la garantía.

El certificado de garantía del producto debe ser completado por el proveedor y entregado junto con el producto o suministro.

9. VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso.

10. COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Los precios cotizados deben incluir todos los gastos que cubran la entrega de la mercadería en  el lugar que se establece en este Pliego.

Se deben cotizar los  precios unitarios de cada uno de los artículos y discriminarse el costo y los impuestos.

En caso de que esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado comprende todos los impuestos.

11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de sesenta (60) días, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.

No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que indiquen otros plazos; en caso contrario la Administración, a su exclusivo juicio, podrá desestimar la oferta presentada.

12. FORMA DE PAGO

La Corte Electoral habilitará el pago a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

13. COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

13.1 Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas serán los siguientes:

- Calidad (presentación de certificados de la UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA, LATU, UNIT, pruebas de laboratorio, etc.)

- Precio

- Respaldo técnico

- Rendimiento económico (costo de los insumos y de funcionamiento)

- Plazo de entrega

- Plazo y condiciones de la garantía

- Antecedentes de la empresa, con el Organismo, con la Administración y en plaza.

13.2 La Administración se reserva el derecho de rechazar una propuesta: por falta de información suficiente o, a solicitar información complementaria, a fin de emitir un juicio fundado.

13.3 Para la comparación de las ofertas que coticen en moneda extranjera, se utilizarán los arbitrajes y tipos de cambio interbancario vendedor que rijan al cierre del último día hábil anterior a la fecha de apertura de las ofertas, publicados por la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay.

13.4 Tratándose de suministros provenientes del exterior, en la comparación de las ofertas se respetarán las preferencias que se establezcan para países incorporados a organizaciones de comercio, comunidades o convenios aduaneros o de integración o producción a los que esté adherida la República Oriental del Uruguay.

A tales efectos, se exigirán los certificados de origen debidamente avalados por las autoridades competentes en los casos que corresponda.

13.5 La comparación de las ofertas se verificará incluyendo los impuestos. Cuando el oferente no desglose el importe de dichos impuestos, se considerarán incluidos en el monto de la oferta.

13.6  La preferencia a los productos nacionales frente a los extranjeros tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo establecidos en la normativa vigente. En estos casos no se incluirá el importe correspondiente al impuesto al valor agregado.

13.7 La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas, solicitarse datos complementarios, quedando su costo a cargo del oferente.

14. ADJUDICACIÓN

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que considere más convenientes para sus intereses y a las necesidades del servicio, aunque no sea la de menor precio y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las mismas.

La Administración está facultada para:

- adjudicar la licitación al proponente que reúna las mejores condiciones de las citadas en el artículo precedente, salvo que por razones fundadas, la adjudicación deba efectuarse a un único oferente;

- no adjudicar algún ítem;

- adjudicar parcialmente la licitación, entre varios proponentes, por razones fundadas, así como aumentar o disminuir razonablemente las cantidades licitadas;

- considerar como aspecto preponderante para rechazar una oferta, los antecedentes de los oferentes relacionados con la conducta comercial asumida en el cumplimiento de contrataciones con la misma y, con otros organismos estatales.

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos los efectos legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego, siendo las obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos, y su oferta.

15. RECEPCIÓN

Los artículos adquiridos serán recepcionados por personal autorizado, quien dispondrá, desde su entrega, de un plazo máximo de dos (2) días hábiles, para controlar que el material se ajusta a lo pactado. En caso contrario los insumos serán rechazados notificándose al adjudicatario de tal extremo.

16. CESIÓN DE CRÉDITOS.

Cuando se configure una cesión de crédito, según los artículos 1737 y siguientes del Código Civil,  la Administración se reservará el derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, aún las meramente personales.

17. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

17.1 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los oferentes, adjudicatarios o contratistas, derivadas de su oferta, adjudicación o contrato, sin perjuicio de lo dispuesto por el decreto 150/2012 (TOCAF) podrá dar mérito a que la Administración proponga o disponga, según el caso, la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas  excluyentes ni taxativas,  pudiendo darse en forma conjunta:

- apercibimiento

- suspensión del Registro de Proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas

- eliminación del Registro de Proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas

- ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta

- ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato

- demanda por daños y perjuicios

- publicaciones en prensa indicando el incumplimiento.

17.2 Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sanciones, multas y rescisión contractual al Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Comercio, Dirección del Área de Defensa del Consumidor y al Registro de Proveedores del Estado y a la empresa aseguradora, dentro del plazo de cinco (5) días de verificada.

18. IMPORTANTE. Para el caso que por causa de fuerza mayor, en la fecha y hora indicadas las oficinas de la Corte Electoral no funcionaran, la apertura se efectuará el próximo día hábil en las mismas condiciones.

________________________

Mónica Fernández

Jefe

_________________

Julio Larrauri

Sub Jefe