INCISO 11 MEC.

UNIDAD EJECUTORA 24 - SECAN

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES:

LICITACION ABREVIADA Nº 723 /2017

APERTURA: 19 de octubre de 2017

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

SECAN -  TELEVISION NACIONAL DE URUGUAY

LLAMADO A LICITACION ABREVIADA PARA  OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE GALPONES 1 Y 2.

# ARTICULO 1º -  OBJETO DEL LLAMADO A LICITACIÓN.

REACONDICIONAMIENTO DE LOS TECHOS DE LOS GALPONES 1 - 2

Y CANALONES DE TELEVISIÓN NACIONAL

INFORMACION GENERAL

Se trata del acondicionamiento de los techos de chapa abovedados de los galpones 1 y 2 del canal, los cuales tienen actualmente un recubrimiento poliuretánico como el que se pide.

La dimensión de los galpones es de 20 m x 15 m en planta cada uno, con una altura que va de de 4 m hasta 6.5 m en su nivel más alto.

Los dos  techos de 300 m2 en planta cada uno, con el desarrollo de la curva pasan a ser 340 m2.

Con esto se estima el trabajo en 680 m2 aproximadamente.

Los canalones de chapa plegada son 4 de 20 m de largo cada uno.

DETALLE DE LOS TRABAJOS

En los techos de chapa se realizará una limpieza del actual recubrimiento de poliuretano expandido mediante un hidrolavado, quitando las partes desprendidas y llegando al poliuretano sano color amarillo claro. Se deberá controlar que no haya sectores despegados haciendo “burbujas”, caso en el que se deberá llegar a la chapa.

Se complementará el hidrolavado con un trabajo de raspado mecánico.

Se deberá revisar la sujeción de los bordes de las chapas que llegan al canalón principal al tirante de madera, previamente a la proyección de poliuretano, ajustando si es necesario.

Luego se proyectará poliuretano expandido sobre la capa que quedó, de forma de llegar a lograr una superficie lo más homogénea posible, que tenga como promedio de espesor 5 cms.

La terminación exterior de los techos será con membrana líquida elastomérica acrílica, compatible con el poliuretano.

Deberá ser aplicada en las dosificaciones y kilajes sugeridas por el fabricante, así como siguiendo las indicaciones técnicas correspondientes.

Se sellará el espacio entre canalón y techo con poliuretano, dejándolo cortado al ras para aplicar también la membrana líquida.

En los canalones se realizará una limpieza a fondo de los mismos.

Se sellará con sellador poliuretánico en el solape de los tramos de chapa

plegada.

Luego de dejarlo curar se debe aplicar membrana líquida compatible con el sustrato, es decir con adherencia al metal,  en un espesor generoso que se deberá especificar claramente junto a la proposición de la marca y tipo de la membrana.

En todos los casos se deberá especificar durabilidad, plazo de garantía y especificaciones técnicas de los productos utilizados, al momento de presentar la oferta.

SEGURIDAD

Las empresas deberán cumplir con las normas de seguridad vigentes determinadas por el MTSS para este tipo de trabajos, especificando además la existencia y alcances de estudios / planes de seguridad para la ejecución de los mismos, así como de los profesionales a cargo.

Se deberá realizar la inscripción correspondiente ante los organismos de contralor por parte de la empresa.

Se presupuestará a crédito SIIF y se especificará monto imponible.

Por información complementaria y visita de obra:

arquitectomorales@tnu.com.uy

19595 int. 212  /  099 168 674

ARTÍCULO 2º - NORMATIVA APLICABLE

Son aplicables al presente llamado y a la contratación las leyes, decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo de la República Oriental de Uruguay, vigentes a la fecha de apertura de la licitación, y en especial:

-	T.O.C.A.F- Decreto 150/12 de 11 de mayo de 2012.

-	Decreto 131/2014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales).

-  Decreto 155/013 de 21 de mayo de 2013.

- Decreto N°275/013 de 3 de setiembre de 2013. Apertura de la Licitación Electrónica (APEL)

- Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013(Acceso a la información Pública)

- Decreto 232/010 de 2 agosto de 2010 (Reglamentación de la Ley Nº 18.381)

- Ley Nº 18.331 y Decreto Nº 417/009 de 31 de agosto de 2009 (Reglamentación de la Ley Nº 18.331)

-	Artículo 42 de la ley  16.736 de 5 de enero de 1996 y su decreto reglamentario 395/998 de 30 de diciembre de 1998. (Sistema Integrado de Información Financiera).

- Ley Nº 17.250 de 11 de agosto de 2000 (relación de consumo- defensa del consumidor).

- Decreto 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (procedimiento administrativo y disciplinario).

- Leyes, decretos y Resoluciones vigentes a la fecha de apertura  de la licitación,

- Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.

-	Comunicados emitidos por la Administración

-  El presente pliego de especificaciones particulares (PEP)

- No se autorizarán cesiones de crédito sin la previa y expresa aprobación del Consejo Directivo.

ARTÍCULO  3º - RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán recibidas electrónicamente en SICE, hasta la fecha y hora estipulada de apertura, día 19 de octubre de 2017, hora 14:00.

Art. 65 del TOCAF.

# ARTÍCULO  4º - COTIZACIÓN

Los oferentes deberán cotizar en pesos.

### ARTICULO  5º - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS.

El plazo mínimo de validez de la oferta será 90 días, el que se contará a partir del día siguiente al de la apertura de la misma.

Dicho plazo se prorrogará automáticamente por períodos iguales, salvo que el oferente, manifieste por escrito, con 48 horas de anticipación al vencimiento, su decisión de retirar la oferta formulada al expirar el plazo estipulado.

ARTÍCULO  6º - GARANTIA DE MANTENIMIENTO.

En caso de superar el límite mínimo para efectuar depósito de garantía de cumplimiento de contrato, el mismo no será obligatorio.

En caso de incumplimiento de Contrato, el Organismo multará a la empresa con 10% del monto adjudicado. Art. 64 del TOCAF.

Lo mismo para el mantenimiento de oferta, en caso de incumplimiento el Organismo multará a la empresa con 5% del monto ofertado. Art. 64 del TOCAF.

ARTÍCULO 7º - ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

SECAN – TNU - basándose en conclusiones técnicas, económicas, antecedentes en obras similares o de cualquier otra clase que surjan del estudio particular de cada una de las propuestas, realizará la selección de la oferta que considere más conveniente para sus intereses, aunque no sea la de menor precio.

Asimismo, se reserva la facultad de rechazar todas las ofertas, en caso de no ser convenientes a los fines de la Administración, por no satisfacer las necesidades de la Obra, presentar precios inconvenientes para la misma o no cumplir con las especificaciones del presente Pliego y del Pliego único de Bases y Condiciones Generales.

Podrá declarar desierta la presente Licitación, si lo estimare conveniente para los intereses de la Administración.

## ARTÍCULO 8º - ADJUDICACION.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

A efectos comparativos se asignará a la oferta evaluada como la más económica un puntaje de 35 %.

Para el criterio de evaluación económica se tomará la cotización impuestos incluidos

Los antecedentes de la empresa en trabajos similares serán evaluados en un 35%.

Plazo de obras 25%.

Otras mejoras 5%

MEJORA DE OFERTAS

Cuando sea pertinente, la Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto por el art. 66 del TOCAF 2012.

SECAN – TNU, se reserva la facultad de rechazar todas las ofertas, en caso de no ser convenientes a los fines de la Administración, por no satisfacer las necesidades del servicio, presentar precios inconvenientes para la misma o no cumplir con las especificaciones del presente Pliego y del Pliego único de Bases y Condiciones Generales.

Podrá declarar desierta la presente Licitación, si lo estimare conveniente para los intereses de la Administración, o realizar adjudicaciones parciales.

##### ARTICULO 9º - SOLICITUD DE PRORROGA

Se podrán solicitar en un plazo no menor a tres días antes de la apertura, a efectos de tener en cuenta los plazos establecidos por el T.O.C.A.F. para la realización de las notificaciones correspondientes,  por mail compras@tnu.com.uy Dpto. de Adquisiciones, Br. Artigas 2552.-

ARTÍCULO 10º - FORMA DE PAGO.

La forma de pago será crédito 90 días, mediante SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera), una vez confirmada la recepción de la Obra y verificada la documentación laboral (Art. 14 del Pliego).-

## ARTÍCULO 11º - CONSULTAS.

Las consultas de carácter administrativas, se podrán efectuar al Dpto. de Adquisiciones de Servicio de Televisión Nacional – Tel. 19595-208, Sr. Sergio Osbalde o e-mail sosbalde@tnu.com.uy.

Consultas técnicas Arq. Martín Morales, Depto. de Asesoría Edilicia Tel. 19595 – 212 –cel. 099 168 674 o e-mail arquitectomorales@tnu.com.uy.

ARTICULO 12º - IMPREVISTOS

Todo lo que no este previsto en el presente pliego ni en el de condiciones generales, se estará a lo dispuesto en el T.O.C.A.F.-

ARTÍCULO 13° - EXENCION DE RESPONSABILIDAD

La administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas, y además ninguna de estas decisiones dará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.-

ARTÍCULO 14° - NORMAS LEGALES APLICABLES

El oferente deberá tener en cuenta en su oferta, si corresponde, en cumplimiento de la Ley 18098, los siguientes elementos:

- La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de dichas tareas, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios.-

- El incumplimiento por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas será causal de rescisión de contrato por responsabilidad imputable del adjudicatario.

- La autoridad pública contratante se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

- La autoridad pública contratante tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.