A.S.S.E.

HOSPITAL ESPAÑOL

“Dr. Juan José Crottogini”

Av. Garibaldi 1729

Departamento de Compras

TEL.2209.78.99 INT. 110 y 111

FAX. 2209.78.99.INT. 110 y 111

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA  CON  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

LICITACION ABREVIADA

CONTRATO Nº  9/2018

APERTURA: 22/03/18                                                  APERTURA ELECTRÓNICA

HORA:  10

PRIMER LLAMADO, PERIODICA, PLAZA

LUGAR PARA RETIRAR PLIEGO: COMPRAS – Hospital Español

Av. Garibaldi 1729 de 9 a 14 hs

Visita para examinar edificio:   Sector Intendencia – Hospital  Español  Av. Garibaldi 1729 de 8 a 12 hs.

1- OBJETO DEL LLAMADO.

1.1 - SE SOLICITA

Suministro e instalación de un Sistema de Videovilacia incluyendo suministro con instalacion y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo  que figuran en listado adjunto Anexo I, el cual forma parte del presente pliego

ITEM 1:

- Suministro e instalación de hasta 57 cámaras y 4 monitores.

El Hospital Español llama  a interesados en el suministro e instalación de un sistema de Videovigilancia compuesto por  57 (cincuenta y siete ) cámaras HD 1080p,  y 4 (cuatro )  monitores de al menos 19” con su correspondiente sistema de almacenamiento se debe incluir la instalacion en el edificio de la Institución.

Se instalarán 6 (seis) cámaras nuevas en el exterior del Edificio, el resto será de uso  interior , el lugar exacto de montaje será definido en conjunto con la Dirección Administrativa y Arquitectura del Hospital y se deberá mantener la estética del lugar . Actualmente el Hospital Español cuenta con un Sistema de Camaras que atiende 32 camaras analógicas esas camaras serán remplazadas por el Sistema nuevo a instalar , el oferente podrá reutilizar el cableado y canalización existente en caso de considerarlo adecuado y tendrá a su cargo la remoción de los elementos del anterior Sistema

Las cámaras generarán imágenes de color y deberán tener suficiente definición como para captar detalles de rostros, en una ampliación, a las distancias máximas de registro, solo se admiten camaras de HD 1080p . Serán capaces de funcionar con la luz artificial existente en los corredores durante la noche. Se suministrarán e instalarán dos monitores del tipo LCD de al menos 19” ubicados en los lugares que se asignarán. En  dos  lugares que se asignarán, se instalarán además los DVR. Los DVR deberán tener capacidad para almacenar al menos 15 dias grabando a una tasa de 25fps a máxima resolución 1080p de forma continua, solo se admiten el uso de Discos Duros diseñados especialmente para Sistemas de VideoVigilancia ( Ej Linea Purple de Western Digital ). El monitor de la puerta de ENTRADA  mostrará las imágenes de 6 de las cámaras de CCTV (las más próximas) mientras que en los restantes deberán aparecer la totalidad de las mismas configurándose la imagen de cada monitor a voluntad del operador. Todas las camaras de uso interior serán del Tipo Domo Antivandalico de resolución 1080p deberán poseer lente fijo de 3.6mm con IR de al menor 30mts, no se admiten camaras de tipo torretas que puedan ser manipuladas, para las camaras Exteriores se solicita cámaras de Tipo Bullet con lente Varifocal de 4 a 12mm con IR de 40mts.. El oferente deberá encargarse de la instalacion de las camaras siguiendo los parámetros de mantenimiento y Arquitectura definidos.

Los conductores de señal pueden transportarse por el sistema de bandejas de bajas tensiones ya instalado en el Hospital garantizando la no interferencia con los sistemas existentes. Solo se admiten el uso de fuentes de alimentación centralizadas los cuales deberán estar respaldada por UPS que serán parte del suminsitro, la referida UPS deberá respaldar todos los componentes del Sistema garantizando una autonomía de 60 minutos en caso de corte de energia

Todo el sistema se entregará llave en mano y se cotizará  incluyendo equipos y cableado.

Los oferentes deben ser proveedores directos de equipos y poseer probada experiencia en plaza habiendo instalado al menos 5 Sistema similar durante los últimos dos años.

Forma parte del Suminstro un Software que debe funcionar en Computadores con -Sistema Operativo Windows que esten instalados en la red del Hospital Español desde el cual se pueda gestionar y visualizar las camaras y grabaciones, el Oferente inluira licencias, la instalacion de hasta 5 cliente concurrentes además de la caonexion a la red del Hospital de los grabadores por el suministrado.

ITEM 2:

- Servicio  de  mantenimiento  preventivo  y  correctivo del sistema de circuito cerrado de TV.

a) El servicio debe incluir el suministro e instalación de todos los repuestos o equipos necesarios a fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema. El proveedor deberá instalar a su cargo todos los sistemas de protección contra sobretensiones que estime necesarios a fin de proteger adecuadamente los equipos. Queda excluido el suministro de materiales dañados a causa de mal uso o por actos vandálicos.

b)Para el caso de que el sistema quede fuera de operación la empresa deberá concurrir al Hospital dentro de un plazo no mayor a 4 horas de efectuado el reclamo.

Las cantidades a adquirir serán las que requieran las necesidades de la Unidad Ejecutora,  reservándose la Administración el derecho a disminuir o aumentar las cantidades.

Se aplicará para la presente licitación lo establecido en el Art. 74 del TOCAF. Esta Unidad Ejecutora en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 74 antes mencionado, por lo cual los oferentes deberán establecer en c/u de los ítems que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) de las mismas.

En caso de omisión de establecer su disconformidad a ello en la oferta, se considerará que se acepta dicha opción por parte del oferente, no siendo necesario ningún  otro tipo de consentimiento  por parte de la empresa.

VISITA : Se fija una visita de Carácter obligatorio a las instalaciones de forma de el oferente pueda relevar el trabajo.

2- Forma de Cotizar:

El precio deberá cotizarse:

Item Nº 1- Precio por suministro e instalacion de 57camaras y 4monitores.

Item Nº 2- Precio por mantenimiento mensual.

Se deberán cotizar precios unitarios por ítem, en moneda nacional, estableciendo los precios unitarios y totales de cada ítem y el monto total de la oferta. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración  anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

3- PERÍODO DEL CONTRATO

El período de ejecución del contrato que es objeto la presente licitación abarcará un período de 12 meses, comenzando en el año 2018 en la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de ASSE.  Esta licitación se considerará  prorrogada automáticamente por un período de igual duración, salvo manifestación en contrario de una de las partes que deberá ser comunicada a la otra mediante telegrama colacionado, carta con aviso de retorno o cualquier otro medio fehaciente, para considerarla válida, con una antelación no menor de treinta (30) días de la fecha de  vencimiento del plazo primitivo del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.

4- SISTEMA DE PAGO

Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera); Plazo estimado de pago, a los 90 (noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

Para el caso de prórroga del contrato por el HOSPITAL ESPAÑOL, las firmas adjudicatarias deberán facturar con el ajuste de precios estipulado

5- ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

Los precios se actualizarán el 1º de julio de 2018 y para el cálculo se tomará el 100% de la variación del I.P.C. acumulado en el período que va desde el 1er. día del mes en que se realizó la apertura y el 30 de junio de 2018, los  siguientes se  ajustarán  cada seis meses, por el mismo índice acumulado, manteniéndose fijo dentro de los períodos. Para el caso de prorrogarse el contrato  se  ajustarán  cada seis por el mismo índice acumulado manteniéndose fijo dentro de los períodos, hasta la finalización de la licitación.

La Administración se reserva el derecho de renegociar el contrato si alguno de los índices tuviera una variación mayor al 10% anual.

6- ACLARACIONES Y PRORROGA:

Los oferentes podrán solicitar por escrito dirigido a este Departamento aclaración respecto al mismo hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura deberá presentarse la solicitud por escrito con una antelación mínima de  3 días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada de  un deposito a favor de A.S.S.E. equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-

7- PRESENTACION DE LA OFERTA:

La  apertura  de  ofertas  se  realizará  en  forma  automática,   el   día  y  hora  establecida.

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. Se adjunta en Anexo III el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a los materiales de ayuda disponibles.

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato PDF, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

Dentro de los archivos adjuntos deben ingresar la oferta, la cual debe estar firmada por el titular, o representante con facultades suficientes para ese acto.  En tal caso, la representación debe estar debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentación de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema.

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes.

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010).

Si existieran discrepancias entre la oferta en forma escrita, adjunta en el archivo  y en soporte informático (Compras Estatales) se le dará validez a  la oferta escrita.

(*) Documentación que deben presentar conjuntamente con la oferta en archivo adjunto el día de la apertura y a la hora fijada:

1- Referencias y antecedentes del oferente en contrataciones similares y toda la información que a su juicio sea necesario para la evaluación de lo ofertado.

2- Oferta la cual debe estar firmada por el titular, o representante con facultades suficientes  para ese acto. Se recomienda presentar la cotización en planilla que se adjunta a este Pliego Particular,   Anexo I.

3- Nota en la cual se designa por parte del oferente persona o personas autorizadas a presentar o firmar la oferta y a comparecer a lo largo del procedimiento licitatorio o aclaración por parte del oferente que la designación de persona o personas autorizadas se encuentra establecida en el RUPE como representante.

4- Los oferentes deberán establecer en sus ofertas que en caso de resultar adjudicatarios se comprometen a mantener la confidencialidad respecto a los aspectos operativos de la contratación con ASSE y de la información acerca de la Administración  de la que tomen conocimiento como consecuencia de dicha contratación.

5-  “Declaración Jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art. 46 del TOCAF, la falta de presentación de la misma será causal de rechazo de la oferta”.

6- Constancia del Hospital Español que acredite que el oferente ha examinado el edificio  y conoce las tareas objeto de ésta contratación.

(*) En el caso de que la documentación solicitada no se presente el día de la apertura y a la hora fijada tal cual se solicita, la oferta no será tenida en cuenta.

8- APERTURA DE OFERTAS

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, deberá agregar en línea la documentación solicitada, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia . No serán consideradas las ofertas que vencido  el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo: compras.espanol@asse.com.uy y remitidos por la Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

9- MANTENIMIENTO DE OFERTA 150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

10- EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION

La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio  que cumpla con la  totalidad de los requisitos exigido en el Objeto del llamado y en la Presentación de la oferta-documentación, teniendo en cuenta la viabilidad económica de la propuesta:

- La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.-

- Es excluyente no contar con antecedentes de  incumplimientos reiterados (previstos en el capítulo “Incumplimientos”) o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la rescisión del contrato, lo que podrá acreditarse mediante declaración jurada o constancia de las depedencias de ASSE donde se hubieran prestado servicios.

Se  verificará previo a la adjudicación que el proveedor esté activo en el RUPE y no tenga incumplimientos relevantes.

De acuerdo al Art. 14 del Dcto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en documentos.

LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO SE RESERVA EL DERECHO DE ADJUDICAR TOTAL O PARCIALMENTE EL LLAMADO O DEJAR SIN EFECTO EL MISMO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO SEGÚN SE ESTIME CONVENIENTE A LOS INTERESES DE ESTA ADMINISTRACION.

11-NEGOCIACIONES

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a  efectos  de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este  podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

12- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012)

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad  a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

13- GARANTIAS

Para el caso que el monto de la adjudicación supere el monto establecido por el artículo 64 del TOCAF 2012 (40% del  tope establecido para las Licitaciones Abreviadas), el adjudicatario deberá presentar  depósito de fiel cumplimiento del contrato equivalente al 5%  dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva.

Los depósitos de  fiel cumplimiento del contrato deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios, póliza del Banco de Seguros del Estado, a favor de A.S.S.E., o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional ó en dólares americanos, a la orden de la Administración. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento, la misma no deberá ser inferior a  un año a contar de la fecha  de la notificación en el caso del deposito de fiel cumplimiento. En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo.

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

14- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Se le efectuarán a la empresa adjudicataria evaluaciones periódicas.

El Adjudicatario deberá dar cumplimiento a la totalidad del Servicio establecido en el Objeto del Llamado y en el Pliego de Condiciones Particulares de la presente Licitación.

En el caso de no hacerlo la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de Proveedores.

La firma  adjudicataria deberá poder cumplir con la totalidad de las unidades cotizadas en su oferta y con los plazos en los cuales se comprometió a proveerlos. Si llegado el momento de realizar una entrega no se encuentra en condiciones de cumplir, podrá dejarse sin efecto la adjudicación, pérdida del Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento, la suspensión del Registro de Proveedores de la Unidad, por el plazo que la Dirección de la Unidad estime procedente y comunicación al Registro General de Proveedores.

15- INCUMPLIMIENTOS

A.S.S.E.  no pagará por servicios no prestados.

En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego se aplicará el siguiente sistema de sanciones:

1) Primer incumplimiento:

Observación escrita por parte de la Dirección de la Unidad Ejecutora.

2) Segundo incumplimiento.

En caso de reiterarse el incumplimiento, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de proveedores de la unidad, por el tiempo que determine la Dirección de la misma.

3) Tercer incumplimiento:

Rescisión del contrato. Se aplicará lo establecido en el  Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, ejecutar el depósito de garantía

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, QUE IMPIDA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.

16- EVALUACION DEL CONTRATO:

Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del cumplimiento del contrato, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las Unidades de ASSE.

17- ANULACIÓN

El HOSPITAL ESPAÑOL se reserva el derecho de anular total o parcialmente el presente llamado, según se estime conveniente para los intereses de ésta Administración en cualquier etapa del procedimiento.

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO REPRESENTAN EL CONSUMO ESTIMADO PARA EL PERIODO QUE ABARCA EL CONTRATO. LA ADMINISTRACION SE RESERVA EL DERECHO DE VARIAR LAS CANTIDADES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 74 DEL TOCAF.-

Normas que regulan el presente llamado:

- Apertura electrónica: Decreto Nº 275/013 de 3 de setiembre de 2013

- TOCAF: Decreto Nº 150/012 de 11 dejunio de 2012, modificativas y concordantes.

- Acceso a la información pública: Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013.

- Decreto reglamentaio de la Ley 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010.

- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008.

- Decreto reglamentario de la ley 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de agsoto de 2009.

- Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros y servicios no personales: Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014.

IMPORTANTE: La entrega de pliegos se efectuará en el horario de  9 a 15 hs.          debiendo retirarse los mismos en la Oficina de Compras y estarán disponibles en la página de Compras Estatales

# ANEXO I

ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

LICITACIÓN  ABREVIADA –  Nº 9/2018

APERTURA: 22/03/18    -  HORA: 10

PLANILLA PARA COTIZAR  POR LA INSTITUCIÓN OFERENTE

INSTITUCIÓN:                                                    .

DIRECCIÓN:                                                       .

TELEFAX                                                            . e-mail:

| ITEM Nº | CANTIDAD HASTA | ITEM | PRECIO UNITARIO S/IMP. | PRECIO UNITARIO C/IMP. | TOTAL C/IMP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Suministro e instalación de hasta 57 cámaras y 4 monitores. |  |  |  |
| 2 | 12 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de circuito cerrado de TV |  |  |  |

| Monto total máximo calculado para el período de un (1) año |  |
| --- | --- |
| EL PRECIO TOTAL POR EL PERIODO DEL CONTRATO IVA INCLUIDO SON PESOS URUGUAYOS ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… |

- Se conoce y acepta el contenido y alcance del Pliego Particular de Condiciones que rige el presente llamado.

_______________________________    ____________________    ________________________

| FIRMA DEL REPRESENTANTE | SELLO | ACLARACIÓN |
| --- | --- | --- |

ANEXO II

Recomendaciones de oferta en línea

Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no

lo está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como

primer   paso.   Para  más  información  de  RUPE  comunicarse  al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs.

ATENCIÓN: para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO.

2. Debe  tener  contraseña  para  ingresar  al   sistema  de  ofertas  en  línea.   Si   no  la  posee, recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.

ATENCIÓN:   la  contraseña  de  acceso  al   sistema  de  oferta  en  línea  no  es  la  misma contraseña de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea.

3. Al   ingresar   la   oferta   económica   en   línea,   deberá   especificar   el   precio,   moneda, impuesto,   cantidad   a   ofertar   y   otra   serie   de   atributos   por   cada   ítem  cotizad(presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles.

Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el

sistema, deberá comunicarse con la sección Catálogo de ACCE al  correo electrónico

catalogo@acce.gub.uy  para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de

proceder al respecto.

4. Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de suma  importancia  que  separe  la  parte  confidencial   de  la  no  confidencial.   Tenga  en cuenta   que   una   clasificación   incorrecta   en   este   aspecto,   podría   implicar   la

descalificación de la oferta.

5. Ingresar su  cotización  lo  antes  posible para  tener la  seguridad de  que todo funcionó correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la  conexión  a  Internet,   caída  de  servidores,   sistemas  lentos  por  la  gran  cantidad  de personas accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente.

6. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su

oferta, dado que solamente está disponible el acceso a ella con su clave.

A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos   ingresados   al   sistema.   La   oferta   económica   y   los   documentos   no

confidenciales  quedarán  disponibles  para  la  Administración  y  los  restantes oferentes.

Los documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración.

7. Por cualquier duda o consulta, comunicarse con Atención a Usuarios de ACCE al

(+598)   2604   5360 de  lunes a   domingos   8   a   21   hs, o a   través del correo compras@acce.gub.uy