PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA N° 26 /2018

Inciso 16

El presente llamado se regirá por lo establecido en  las siguientes disposiciones:

- T.O.C.A.F. aprobado por Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012

- Decreto Nº 155/013

- Decreto Nº 475/005

- Ley 18.251 de 6 de enero de 2008

- Decreto Nº 131/2014: Pliego Único de Bases y Condiciones  Generales para Contratos de Suministros y Servicios No Personales

- Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de aperturas de la licitación, en tanto fueren aplicables

Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

  - Para continuar con el desarrollo de la Red Nacional Judicial (red de datos del Poder Judicial) y cubrir las necesidades de su desempeño se requiere la cotización de:

# Item 1. Hasta 6 Switches de Core:

# Debe cumplir las siguientes características:

Hardware :

- Rackeable 19”.

- 24 Puertos IEEE 802.3, 10/100/1000 Base-TX. con Auto-Negociación y Auto –MDIX, 4 Puertos 10G SFP+, 4 puertos combo 10/100/1000 o SFP.

- Por lo menos un slot expandible para diferentes tipos de puertos.

- Fuente de energía de 220 V. Sin transformador externo, con enchufe tipo Schuko

- Fuente de energía en Redundancia 1+1, soporte hot-swap

- Capacidad de Switcheo: 550 Gbit/s

- Capacidad de Forwarding: 120 Mpps

- Source Protection: ±5 kV mínimo.

Protocolos y rendimiento:

- Soporte de protocolo SNMP v1, v2c y v3.

- Soporte de Spanning Tree, IEEE 802.1d, Multiple Spanning Tree (MSTP) 802.1s y Rapid Spanning Tree (RSTP) 802.1w

- Soporte de VLAN, IEEE 802.1q.

- Soporte de protocolo 802.1x. Autenticación vía RADIUS.

- Soporte de protocolo 802.1p. Mínimo ocho colas de prioridad en cada interface.

- Soporte de agrupamiento de puertos (Port Trunking).

- Soporte de puerto promiscuo para monitoreo.

- Soporte de acceso SSH

Protocolos particulares:

- Cisco Discovery Protocol (CDP) o Link-Layer Discovery Protocol (LLDP)

- VLAN Trunking Protocol (VTP) o Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)

Funcionalidades:

- MAC Address: mínimo de 64K

- Marco Jumbo: mínimo 12K

- Soportar IPv6

- Soportar LACP

- Soportar Stacking (virtual switching) donde se puede combinar varios switches y manejar como un solo switch lógico.

VLAN:

- VLAN: mínimo 4000

- Soporta VLAN invitada, VLAN de voz GVRP, MUX VLAN

- Soporta la  asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos

- Soporta Mapeo VLAN 1:1 y N:1

- Jumbo frames por VLAN/PORT

Protección contra loop de Ethernet

- Soporta SEP.

- ERPS (G.8032).

- STP (IEEE 802.1d).

- RSTP (IEEE 802.1w) y MSTP (IEEE 802.1s).

- Protección de BPDU.

MPLS

- Soporta MPLS L3VPN.

- MPLS L2VPN (VPWS / VPLS)

- MPLS-TE

- QOS de MPLS

Enrutamiento

- Soporta Enrutamiento estático

- RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP

Multicast

- Soportar IGMP v2/v3, MSDP, MVPN, PIM-SM, PIM-DM y PIM-SSM

QoS / ACL

- Redirección de paquetes, limite por puertos

- Politicas de tráfico basada en el puerto y CAR de tres colores y dos rates

- Ocho colas en cada puerto

- WRR, DRR, SP, WRR + SP y DRR + SP, WRED

- Prioridad 802.1p y la prioridad DSCP

- Reflejo de puerto 1:1, N:1, N:4

Seguridad

- Gestión jerárquica de usuarios con contraseña

- Defensa contra ataque DoS, defensa contra ataque ARP y defensa contra ataque ICMP

- MFF

- Autenticación IEEE 802.1x y límite en el número de usuarios en un puerto

- Autenticación AAA, autenticación RADIUS

- NAC

- SSH v2.0

- HTTPS

- Lista negra y lista blanca

- IPSec

Confiabilidad

- Ethernet OAM (IEEE 802.3ah y IEEE 802.1ag),

- UIT-Y.1731

- BFD para BGP, BFD para IS-IS, BFD para OSPF, BFD para ruta estática

Administración:

- Trivial File Transfer Protocol (TFTP)

- Network Timing Protocol (NTP)

- Administración HTTP/S, CLI

- SNMP v1/v2c/v3

- RMON/RMON2

- 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)

Garantía y entrega:

- Garantía no menor a 1 año.

- Última release de software estable instalado a la fecha de publicación del pliego.

- Antigüedad de liberación del equipo máximo 2 años a la fecha de publicación del pliego.

- Los equipos ofertados a la fecha de publicación deben ser de por lo menos dos años antes de la fecha de End of Sales del fabricante.

1.2.  Sin perjuicio de ofertar el equipamiento en forma total, se deberá indicar los precios unitarios.

1.3.  HOMOLOGACIÓN En la etapa de evaluación de las ofertas y para su homologación, el Poder Judicial podrá solicitar la entrega de un equipo idéntico al ofertado, para relevar el funcionamiento correcto. De pasar dicha homologación se adjudicará y en caso contrario se pasará a evaluar la siguiente oferta de menor precio que cumpla con el pliego.

1.4. Debe especificarse el MTBF que indica el fabricante del equipo.

1.5.  La empresa oferente deberá haber ofrecido servicio técnico propio por al menos un año.

Art. 2.- COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial:

San José 1088. Tel.: 2902.13.59 – 2908.93.97. Fax: 2902.14.88.

Correo Electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy

Las comunicaciones podrán realizarse por los siguientes medios: personalmente, carta certificada con aviso de retorno, telegrama colacionado con copia, acta notarial, fax o correo electrónico.

Art. 3.- ACLARACIONES Y CONSULTAS

Cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar al Departamento de Adquisiciones, por cualquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas mediante comunicación escrita dirigida hasta 3 días hábiles antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios ni aceptar solicitudes de modificaciones a las condiciones establecidas en el Pliego. Las consultas serán contestadas por el Departamento de Adquisiciones, en el plazo máximo de 48 horas hábiles a partir de su recepción.

Art. 4.- FORMA DE COTIZACION.

Precio de plaza, moneda nacional. Desglosado por ítems

Art. 5.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

La oferta se presentará en sobre cerrado, firmada, con un original y una copia  en  papel  simple, sin perjuicio de lo establecido en el art. 63  inc. 5 del T.O.C.A.F.

La oferta deberá estar firmada por un representante y/o apoderado que esté registrado y validado en el RUPE

Las empresas oferentes deberán estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado, en estado ACTIVO.

Los precios cotizados deberán indicar todos los tributos que correspondan al oferente y su porcentaje,  en cada uno de los items y/o variantes cotizados y en el total de la oferta, especialmente el I.V.A., en forma clara y precisa, manifestando si los referidos tributos están o no incluidos en los precios. En caso de no establecerse esta circunstancia, se considerará que los precios son con todos los tributos incluidos.

Las empresas deberán cumplir con la totalidad de las condiciones solicitadas en el presente Pliego y en las bases proporcionadas.

Art. 6.- LUGAR, FECHA DE APERTURA

a) Fecha:   26  junio de 2018.

b) Hora: 15:00 hs.

        - Lugar: Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial, sito  en la calle SAN JOSE 1088. Tel. 2902.13.59, FAX 2902.14.88.

Art. 7.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE.

Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes una de las vías para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las presentadas, pudiendo los oferentes formular las observaciones que consideren pertinentes en ese momento, las que quedarán registradas en el Acta de Apertura.

Concluido el acto de apertura y suscrita el Acta correspondiente, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos en la materia del Organismo o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar su respuesta.

Art. 8.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y PRECIO

No inferior a 180  días, salvo que la Administración, se expida con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. Se entiende por tal el lapso durante el cual la empresa se obliga a mantener las condiciones de su oferta.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie notificación escrita a la Administración, manifestando su decisión de retirar la oferta, antes de la notificación de la adjudicación de la misma.

El oferente no podrá establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que indiquen plazos menores; caso contrario la Administración, podrá desestimar la oferta presentada.

Podrá establecerlo el oferente, no pudiendo ser inferior a 90 días. Se entiende por tal el lapso durante el cual el precio establecido en la oferta se mantiene firme, no aplicándose ajuste alguno

Art. 9.- CÓMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos serán computados en días hábiles, salvo especificación en contrario en el presente o en la legislación vigente.

Art. 10.- FORMA DE PAGO.

La propuesta deberá considerar que el plazo mínimo de crédito es de 45 días luego de efectuada de conformidad de la factura por División Informática

Art. 11.- NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN.

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria constituirá, a todos los efectos legales, el perfeccionamiento del contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego, siendo las obligaciones y derechos del contratista los que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos y su oferta.

Art. 12.- AJUSTE DE PRECIOS.

Sólo se admitirán ajustes de precio que se ciñan a la siguiente fórmula paramétrica:

P1 = P0  X  IPC1

IPC0

Donde:

P1: Precio ajustado a la fecha de pago de la factura

P0: Precio ofertado en la licitación

IPC1: Índice de Precios al Consumo del mes anterior a la fecha de pago de la factura publicado por la Dirección General de Estadística y Censo

IPC0: Índice de Precios al Consumo del mes anterior a la fecha de vencimiento de precios.

Los ajustes se aplicarán a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de precio y hasta el efectivo cobro de la factura.

Dicho reajuste regirá también, como cláusula penal, para el caso de incumplimiento. El mismo regirá desde el vencimiento del plazo de crédito establecido en la oferta o, en su defecto, el plazo mínimo establecido en el Art.9, hasta el día en que el pago se encuentre a disposición del proveedor en el Departamento de Tesorería del Poder Judicial.

No se computará como incumplimiento cuando el pago no se realizare por hechos imputables al adjudicatario (falta de presentación de certificados, factura mal confeccionada, etc.).

El  atraso  en  el  pago  de  la multa no genera nuevos intereses y ajustes.

Los ajustes no se aplicarán:

a) desde la fecha de presentación de la oferta hasta el vencimiento del término de mantenimiento de precio,

b) desde el vencimiento del plazo de entrega hasta la efectiva entrega cuando ésta se realice fuera del plazo. Se considera como entrega efectiva cuando el Poder Judicial reciba de conformidad la totalidad del servicio de que se trate.

Art. 13.- PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega lo establecerá el oferente, no pudiendo ser superior a los 45  días corridos luego de efectuada la solicitud por parte de la Administración. Se considera que la Administración realiza la solicitud cuando envía la Orden de Compra a la empresa adjudicataria.

Art. 14.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y PONDERACIÓN.

La adjudicación se realizará teniendo en cuenta, fundamentalmente, el cumplimiento de todos los requisitos solicitados en el presente Pliego

- Precio – 100 %

Art. 15.- ADJUDICACION.

Serán objeto de observación las ofertas y/o variantes que no coincidan con las muestras presentadas, no tomándose en cuenta el ítem y/o variante en el momento de la adjudicación.

Se podrá dividir la adjudicación en acuerdo al art 48 del TOCAF.

    - Art. 16.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.

Art. 17.- RECEPCIÓN.

La Administración se reserva el derecho de realizar, a través de sus asesores, las inspecciones que consideren necesarias para verificar en forma integral el material objeto del presente al momento de la entrega y la exactitud con la propuesta.

Los artículos se recibirán por personal autorizado, quien procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado y/o no cumpla con los requerimientos solicitados. La recepción se hará en carácter provisorio, hasta tanto se realice el control de calidad, de acuerdo a la normativa vigente.

En el momento de recibir el material objeto del presente llamado se verificará si cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el presente Pliego, y sus anexos, en la oferta y en la adjudicación.

Art. 18.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

Art. 19.- INTERPRETACIÓN

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

PODER JUDICIAL

DIVISIÓN INFORMÁTICA

Inciso 16

Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

  - Para continuar con el desarrollo de la Red Nacional Judicial (red de datos del Poder Judicial) y cubrir las necesidades de su desempeño se requiere la cotización de:

# 1. Hasta 6 Switches de Core:

# Debe cumplir las siguientes características:

Hardware :

- Rackeable 19”.

- 24 Puertos IEEE 802.3, 10/100/1000 Base-TX. con Auto-Negociación y Auto –MDIX, 4 Puertos 10G SFP+, 4 puertos combo 10/100/1000 o SFP.

- Por lo menos un slot expandible para diferentes tipos de puertos.

- Fuente de energía de 220 V. Sin transformador externo, con enchufe tipo Schuko

- Fuente de energía en Redundancia 1+1, soporte hot-swap

- Capacidad de Switcheo: 550 Gbit/s

- Capacidad de Forwarding: 120 Mpps

- Source Protection: ±5 kV mínimo.

Protocolos y rendimiento :

- Soporte de protocolo SNMP v1, v2c y v3.

- Soporte de Spanning Tree, IEEE 802.1d, Multiple Spanning Tree (MSTP) 802.1s y Rapid Spanning Tree (RSTP) 802.1w

- Soporte de VLAN, IEEE 802.1q.

- Soporte de protocolo 802.1x. Autenticación vía RADIUS.

- Soporte de protocolo 802.1p. Mínimo ocho colas de prioridad en cada interface.

- Soporte de agrupamiento de puertos (Port Trunking).

- Soporte de puerto promiscuo para monitoreo.

- Soporte de acceso SSH

Protocolos particulares :

- Cisco Discovery Protocol (CDP) o Link-Layer Discovery Protocol (LLDP)

- VLAN Trunking Protocol (VTP) o Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)

Funcionalidades:

- MAC Address: mínimo de 64K

- Marco Jumbo: mínimo 12K

- Soportar IPv6

- Soportar LACP

- Soportar Stacking (virtual switching) donde se puede combinar varios switches y manejar como un solo switch lógico.

VLAN:

- VLAN: mínimo 4000

- Soporta VLAN invitada, VLAN de voz GVRP, MUX VLAN

- Soporta la  asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos

- Soporta Mapeo VLAN 1:1 y N:1

- Jumbo frames por VLAN/PORT

Protección contra loop de Ethernet

- Soporta SEP.

- ERPS (G.8032).

- STP (IEEE 802.1d).

- RSTP (IEEE 802.1w) y MSTP (IEEE 802.1s).

- Protección de BPDU.

MPLS

- Soporta MPLS L3VPN.

- MPLS L2VPN (VPWS / VPLS)

- MPLS-TE

- QOS de MPLS

Enrutamiento

- Soporta Enrutamiento estático

- RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP

Multicast

- Soportar IGMP v2/v3, MSDP, MVPN, PIM-SM, PIM-DM y PIM-SSM

QoS / ACL

- Redirección de paquetes, limite por puertos

- Politicas de tráfico basada en el puerto y CAR de tres colores y dos rates

- Ocho colas en cada puerto

- WRR, DRR, SP, WRR + SP y DRR + SP, WRED

- Prioridad 802.1p y la prioridad DSCP

- Reflejo de puerto 1:1, N:1, N:4

Seguridad

- Gestión jerárquica de usuarios con contraseña

- Defensa contra ataque DoS, defensa contra ataque ARP y defensa contra ataque ICMP

- MFF

- Autenticación IEEE 802.1x y límite en el número de usuarios en un puerto

- Autenticación AAA, autenticación RADIUS

- NAC

- SSH v2.0

- HTTPS

- Lista negra y lista blanca

- IPSec

Confiabilidad

- Ethernet OAM (IEEE 802.3ah y IEEE 802.1ag),

- UIT-Y.1731

- BFD para BGP, BFD para IS-IS, BFD para OSPF, BFD para ruta estática

Administración:

- Trivial File Transfer Protocol (TFTP)

- Network Timing Protocol (NTP)

- Administración HTTP/S, CLI

- SNMP v1/v2c/v3

- RMON/RMON2

- 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)

Garantía y entrega:

- Garantía no menor a 1 año.

- Última release de software estable instalado a la fecha de publicación del pliego.

- Antigüedad de liberación del equipo máximo 2 años a la fecha de publicación del pliego.

- Los equipos ofertados a la fecha de publicación deben ser de por lo menos dos años antes de la fecha de End of Sales del fabricante.

Se deberá tener en cuenta que el Poder Judicial puede adquirir cantidades menores a la solicitada, y puede realizar la compra combinando las opciones.

1.2.  Sin perjuicio de ofertar el equipamiento en forma total, se deberá indicar los precios unitarios.

1.3.  HOMOLOGACIÓN En la etapa de evaluación de las ofertas y para su homologación, el Poder Judicial podrá solicitar la entrega de un equipo idéntico al ofertado, para relevar el funcionamiento correcto. De pasar dicha homologación se adjudicará y en caso contrario se pasará a evaluar la siguiente oferta de menor precio que cumpla con el pliego.

1.4. Debe especificarse el MTBF que indica el fabricante del equipo.

1.5.  La empresa oferente deberá haber ofrecido servicio técnico propio por al menos un año.