GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

PLANTA LA TEJA

DIRECCION: HUMBOLDT 3900

LICITACION ABREVIADA

Nº 1500153300

CONSULTAS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: HUMBOLDT 3900

CONSULTAS SOBRE ASUNTOS LEGALES: EDIFICIO CENTRAL 6TO. PISO  SERVICIOS JURIDICOS

PRESENTACION DE OFERTAS: EDIFICIO CENTRAL 1ER. PISO – SALA DE LICITACIONES

ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES, ALCOHOL Y PORTLAND

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION ABREVIADA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN INDEPENDIENTE PARA REALIZAR EL CONTROL DE CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS VOLÚMENES DE CRUDOS Y DERIVADOS IMPORTADOS Y EXPORTADOS POR ANCAP

CONDICIONES PARTICULARES

SECCIÓN I

RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

DÍA: 31 de marzo de 2017       HORA: 15:00

LOCAL: Sala de Licitaciones – Edificio ANCAP – Primer piso (Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General. Lavalleja).

Es de interés de los oferentes considerar el punto 2.2 del Pliego de Condiciones Particulares – Sección II.

Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por A.N.C.A.P. en su totalidad, no siendo de recibo si no llegaren cumpliendo con el plazo, lugar y medio establecidos para el acto de recepción y apertura de las propuestas.

NOTA:  El horario de caja para la adquisición de pliegos y para efectuar depósitos de garantía es de lunes a viernes de 9 a 12 y de 13 a 16 horas, en la Tesorería del Edificio ANCAP, sito en Paysandú y Avda. Libertador Brig. Gral. Lavalleja.

Fax Nº 2902 11 36 - 2902 16 42 – 2902 75 73

LOS INTERESADOS QUE HAYAN ADQUIRIDO ESTE PLIEGO ENVIARÁN A PROCESAMIENTO Y EJECUCION DE COMPRAS CORREO ELECTRONICO (EXTERIORCOMPRAS@ANCAP.COM.UY)  INFORMANDO: N° DE TELEFONO, E-MAIL Y PERSONA DE CONTACTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIONES QUE PUEDAN SURGIR ANTES DE LA FECHA DE APERTURA

INDICE

CAPITULO I - OBJETO DE LA LICITACION

I.1 - OBJETO DE LA LICITACION

I.2 - UBICACION DE LOS TRABAJOS

I.3 - CONSULTAS

CAPITULO II - DE LAS PROPUESTAS

II.1 - FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

II.2 - ACLARACIONES

II.3 – PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

II.4 - INFORMACION A SUMINISTRAR

II.5 – MODIFICACIONES O VARIANTES

CAPITULO III - CONDICIONES COMERCIALES

III.1 - DEPOSITO DE GARANTIAS

III.2 - COTIZACION

III.3 - TRIBUTACION

III.4 – VARIACIONES DE PRECIOS

III.5 – CONDICIONES DE PAGO

III.6  - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES

III.7 –  MULTAS Y PENALIDADES

III.8 –  CESION DEL CONTRATO

III.9 -  COMPARACION DE OFERTAS

III.10 – ADJUDICACION

III.11  -  CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS

III.12  – AFECTACIONES

III.13 -  RETRIBUCION MINIMA AL PERSONAL

CAPITULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - A.N.C.A.P.

IV.1 - SUB-CONTRATISTAS

IV.2 - CORRESPONDENCIA

CAPITULO V - DISPOSICIONES INTERNAS LEGALES

V.1 -  REGLAMENTACIONES INTERNAS

V.2 -  CONFIGURACION DE MORA

# V.3 – REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS

V.4 – INCOMPATIBILIDAD

V.5 – CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (LEY Nº 16.074)

V.6 - IMPORTANTE

V.7 – REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO – R.U.P.E

CAPITULO VI – CONDICIONES GENERALES

CAPITULO I – OBJETO DE LA LICITACIÓN

I.1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN

La Gerencia de Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras llama a Licitación Abreviada para  contratar el servicio de Inspección Independiente para realizar el control de cantidad y calidad de los volúmenes de crudos y derivados, importados y exportados por ANCAP, por un monto de hasta $ 6:000.000,00 (pesos uruguayos seis millones), exento de IVA, con opción a renovación por hasta igual monto en las mismas condiciones contractuales.

Las tareas se realizarán durante las descargas de crudos y derivados y durante las cargas de derivados en los terminales de ANCAP u otros terminales que ésta designe en territorio nacional (ej. Fray Bentos – UPM), así como también operaciones en zonas de alijo.

El monto de la contratación se estima para aproximadamente un año.

Si durante la vigencia contractual,  ANCAP no hiciese uso de la totalidad de los servicios por no existir una efectiva demanda, no contraerá por ello ninguna obligación, eximiéndose de toda responsabilidad y no pudiendo por lo tanto el adjudicatario presentar reclamación o pedir indemnización alguna, extremos éstos que conocen y aceptan los oferentes.

A través del presente llamado a licitación se seleccionarán hasta tres empresas Inspectoras Independientes, y la adjudicación de los trabajos a las mismas se realizará de acuerdo con los criterios manejados por ANCAP hasta la fecha (Punto III.10 del pliego).

En aquellos casos en que la inspección en la descarga o carga de buques en los terminales anteriormente mencionados y  en zonas de alijo, sea compartida con la empresa proveedora o compradora, ANCAP podrá nominar otra empresa Inspectora Independiente que no sean las empresas adjudicatarias del presente llamado a licitación, en las mismas condiciones, siempre que esto fuera solicitado por la empresa proveedora.

El alcance de los trabajos a realizar se indica en las Condiciones Generales (Capítulo VI del presente pliego).

Para aquellos casos en que se requiera un procedimiento específico que no esté incluido en las Condiciones Generales, ANCAP se reserva el derecho de comunicarlo a través de una circular indicando la vigencia de la misma.

Inmediatamente finalizada la operación de carga/descarga, enviar vía e-mail (comercioexterior@ancap.com.uy) un reporte preliminar de la operación. El informe completo deberá contener copia del Conocimiento de Embarque (B/L) y cartas de protesta si corresponden y debe ser enviado vía e-mail (comercioexterior@ancap.com.uy) y original entregado como máximo dos días hábiles después de finalizada la inspección.

Las irregularidades detectadas durante las operaciones de carga/descarga, deben ser comunicadas al personal de la Gerencia de Comercio Exterior antes de que el buque/camión salga del Terminal o lugar de operación, a los efectos de hacer las correspondientes gestiones internas de ANCAP.

Las empresas deberán tener comunicación permanente durante las 24 horas del día y durante los 365 días del año.

En el caso de las importaciones, las muestras testigos deberán ser retiradas a bordo del B/T y serán entregadas en el Laboratorio de Turno de la Refinería La Teja y cumpliendo con lo siguiente:

- El muestreo de las bodegas debe realizarse siguiendo los procedimientos establecidos en la norma ASTM D 4057 relativa a muestreo de combustibles líquidos.

- Deberá extraerse una muestra corrida  (all levels sample) de cada una de las bodegas (cada juego de muestras deberá contener una muestra de 1lt de cada una de las bodegas del buque).

- A fin de que las muestras se encuentren en las mejores condiciones de almacenamiento a la hora de realizar los análisis, la entrega de las mismas se deberá concretar inmediatamente después de finalizada la operación de extracción.

- Las muestras deberán ser entregadas únicamente al personal del Laboratorio ANCAP, disponible las 24hs para tales efectos.

- El reporte final deberá incluir un informe de distribución de muestras firmado por personal del Laboratorio ANCAP que incluya las muestras entregadas al laboratorio y las muestras testigo en poder de la empresa inspectora.

- Las muestras deberán estar precintadas de forma tal que no se permita la apertura de las mismas sin vulnerar el precinto, y contener la firma del Capitán del buque.

- En caso que la firma inspectora independiente detectara inconvenientes para realizar las tareas, deberá comunicarse con la Gerencia de Comercio Exterior (tel. 1931 3577, 1931 3592, 1931 3913).

En el caso de las importaciones de Fuel Oil, las muestras testigos para análisis de poder calorífico deberán ser entregadas en el Laboratorio Ancap de Medio Ambiente (LAMA) dentro de las 24 horas hábiles de arribado el buque.

# I.2 - UBICACION DE LOS TRABAJOS

Las inspecciones se realizarán dentro de las instalaciones de: Refinería La Teja, Planta La Tablada, Planta Paysandú, Planta Juan Lacaze, UPM y Terminal del Este (Boya de José Ignacio), Puerto de Montevideo, Puerto de Fray Bentos y en diversas zonas de alijos ubicadas en altamar. Eventualmente se podrían solicitar inspecciones en las restantes plantas de distribución (Carrasco, Treinta y Tres, Durazno, etc.) u otras a designar por ANCAP en territorio nacional.

I.3 - CONSULTAS

Los interesados podrán efectuar consultas por escrito (correo electrónico) respecto a esta Licitación en Procesamiento y Ejecución de compras de la Gerencia  de Abastecimiento (Humboldt 3900) a la casilla de correo exteriorcompras@ancap.com.uy, hasta 10 (diez) días calendario antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación.

ANCAP proporcionará las informaciones que se requieran al respecto hasta 5 (cinco) días calendario antes de la apertura de las propuestas.

Las aclaraciones que se hagan serán comunicadas a todas las firmas que hayan adquirido pliego.

En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la Licitación, se deberá plantear con una anticipación mínima de 5 (cinco) días hábiles previos a la fecha de la apertura.

Para dar trámite a consultas y recibir aclaraciones es requisito haber adquirido el pliego.

# CAPITULO II - DE LAS PROPUESTAS

II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Las propuestas se redactarán de acuerdo con el “MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA” incluido en el pliego.

Se deberán presentar en original y una copia en formato papel y además una copia en soporte digital (CD o DVD) en formato pdf, de acuerdo con las siguientes características:

      - Versión 1.5 (Acrobat 6.x) o posterior

- Tamaño máximo 25MB por archivo

- Printing - Allowed

- Content Copying – Allowed

- Que el contenido de tipo texto pueda ser accedido con el buscador (que no sea una imagen)

- Que no tenga restricciones de acceso (por ejemplo contraseña)

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o responsable de la firma proveedora.

El contenido de la propuesta en formato digital deberá coincidir en su totalidad con el contenido de la oferta en formato papel.

En caso de diferencias entre la versión en formato papel y la versión digital, prevalecerá la versión en papel.

Requisitos para la presentación de las ofertas:

- Las ofertas originales no podrán estar cosidas o con rulo u otro sistema similar de armado de las mismas que impida remover las hojas con facilidad.

- No podrán contener hojas separadoras, hojas que contengan solo el título del contenido del apéndice y deberán estar numeradas correlativamente al pie de la página.

- Se escribirán en hoja simple y en forma vertical (no apaisada), no admitiéndose fondos en color tanto en títulos como en textos.

- La información técnica deberá ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberán agregar listados ni elementos que no hayan sido explícitamente solicitados y se deberá escribir solo una cara de la hoja.

- No se deberán adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado expresamente, debiéndose agregar en la copia en CD la planilla de precios en formato Excel, idéntica a la incluida en la oferta original, cuando corresponda.

- No se deben agregar presentaciones en Power Point de la empresa, modelos de certificados u otra documentación similar a menos que se haya solicitado expresamente.

II.2 - ACLARACIONES

Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten  modificaciones ni ampliaciones a las ofertas.

Sólo la Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesarias.

# II.3 – PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

Se modifica para  esta  licitación el plazo  mínimo de vigencia de las ofertas que establece el Art. 2.5 de la Sección II, el cual, sin  perjuicio de  las  prórrogas establecidas, en el presente caso, no podrá ser inferior a 90 (noventa) días calendario.

El plazo mínimo de validez de oferta establecido para el presente procedimiento es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

# II.4 - INFORMACION A SUMINISTRAR

II.4.1 – Antecedentes  de la empresa y el personal

Las empresas oferentes deberán acreditar una sólida trayectoria en el área objeto de esta licitación, tanto a nivel de empresa como a nivel de los técnicos propuestos. Se exigirá la presentación del Curriculum Vitae de todos los técnicos para su evaluación.

Para ello deberán probar su calificación y experiencia en esta materia y la idoneidad y experiencia del personal a asignar a cada una de las tareas previstas en las condiciones generales.

Las empresas oferentes proporcionarán junto a su propuesta, sus antecedentes  en la prestación de este tipo de servicio en los últimos 2 años indicando la empresa contratante, el alcance, persona de contacto y medio  de comunicación

Asimismo, deberá presentar antecedentes de servicios realizados para ANCAP en el último año, debiendo establecer el N° de Licitación o contratación, objeto, fecha y dependencia donde se realizaron.

Estos antecedentes serán evaluados y tenidos en cuenta al momento de la adjudicación de la presente contratación.

Se deberá indicar si la firma oferente cuenta con respaldo técnico en el exterior, así como también laboratorios de análisis.

# II.5 - MODIFICACIONES O VARIANTES

En caso que existan modificaciones, apartamientos o variantes  respecto a lo consignado en el presente pliego, las mismas deberán ser incluidas en la oferta en un capítulo denominado “Modificaciones o Variantes”, conforme a lo establecido en el artículo 63 del TOCAF. Toda modificación, apartamiento o variante que no esté considerada en dicho capítulo no será analizado, y se presumirá que el oferente cumple con todas las condiciones establecidas en el Pliego. No se considerarán modificaciones, apartamientos o variantes las  referidas a aspectos que estén consignados en el pliego como requisitos de admisibilidad, o aquellos  requisitos sustanciales que de no observarse, provoquen el rechazo de la oferta.

# CAPITULO III - CONDICIONES COMERCIALES

III.1 - DEPOSITO DE GARANTIAS

De propuesta: No corresponde esta garantía para la presente licitación.

De contrato: Será de $ 300.000,00  (pesos uruguayos trescientos mil).

Obligatoriamente se deberá depositar esta garantía

Este depósito de garantía deberá efectuarse en la Tesorería del Edificio ANCAP (Avda. del Libertador Brigadier General Lavalleja y Paysandú) Planta Principal.

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 3 DE LAS GARANTIAS de la Sección II del Pliego de Condiciones Particulares y arts. 11, 19 y 27 del Pliego Único General del Estado.

Solo se admitirán garantías de contrato que cubran eventuales incumplimientos del contratista derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las leyes Nros. 18.099 y 18.251.

Para el caso en que este depósito se realice mediante cheque bancario, el mismo deberá ser certificado

III.2 - COTIZACION

Se cotizarán los siguientes precios unitarios en Moneda Nacional:

1 - Tarifa mínima aplicable a buques, para descarga/carga y operaciones en zonas de                                                    alijo (Embarques de hasta 10.000 m3 de ullage) Costo $/operación. Crudos y derivados.

2 – Tarifa de buque en puertos de descarga/carga y operaciones en zonas de alijo (embarques superiores a 10.000 m3 de ullage) – Costo $/m3. Crudos y derivados.

3 - Control de camiones - Costo $/m3

4 - Presencia de análisis en Laboratorio ANCAP, para descarga – Costo $/presencia.

5 – Ensayo de color gas oil/buque; a bordo de buques en zonas de alijo y otras plantas – Costo $/ensayo.

6 – Extracción de muestras de buques en zonas de alijo y de camiones en diferentes plantas designadas por ANCAP – Costo $/extracción.

7 – Tarifa de buque para descargas de Pet Coke (modelo Draft Survey) – Costo $/operación.

8 – Tarifa de buque para descargas de Pet Coke (control de peso de camiones en balanza) – Costo $/TM.

Las cotizaciones anteriores se presentarán desglosadas para los diferentes puntos de descarga: La Teja, José Ignacio, Puerto de Montevideo y Puerto de Fray Bentos (para Pet Coke), otras plantas y zonas de alijo.

En el caso de exportaciones, no se aceptarán recargo por presencia de análisis en Laboratorio.

José Ignacio: No se aceptarán recargos por feriados y horas inhábiles, excepto horas/días embarcados a partir de las 72 horas del NOR del buque. No se aceptarán recargos por gastos de traslado a Boya Petrolera.

Zona de Alijos: No se aceptarán recargos por feriados y horas inhábiles, excepto horas/días embarcados a partir de las 48 horas del NOR del buque alijador en Zona de Alijos.

Otras plantas: No se aceptarán recargos por feriados y horas inhábiles, excepto horas/días de inspección a partir de las 72 horas del NOR del buque. No se aceptarán recargos por gastos de traslado al lugar de la inspección.

Puerto de Montevideo y Puerto de Fray Bentos para Pet Coke: No se aceptarán recargos por feriados y horas inhábiles. No se aceptarán recargos por gastos de traslado al lugar de la inspección.

Para embarques de hasta 10000 TM no se aceptarán costos por horas extras antes de las 72 horas del NOR del buque.

Para embarques de entre 10000 a 30000 TM se prorratearán las horas a partir del NOR antes de las cuales no se aceptarán costos por horas extras.

El costo del recargo en todos los casos deberá ser explicitado en la oferta.

# No se aceptarán ofertas que no cumplan con esta forma de cotizar.

III.3 - TRIBUTACIÓN

De acuerdo con el literal G del Art. 48 del TOCAF vigente al 1º de junio de 2012, esta contratación no tendrá beneficios fiscales ni de otra naturaleza.

# III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS

Los precios se ajustarán de acuerdo con la siguiente paramétrica:

P = Po (0,50* J/Jo   + 0,50* D/Do)

Donde:

P     = Valor actualizado de los  trabajos realizado en el mes

Po   = Valor de los trabajos realizados en el mes a los precios de la licitación.

J     =  Nivel de la Mano de  Obra,  determinada  por el  Consejo de Salarios, Grupo 19, Residual,  correspondiente al  mes anterior al de la realización del servicio.

Jo   =  Ídem anterior, correspondiente al mes anterior al de la fecha de apertura de la Licitación.

D    =  Dólar interbancario vendedor billete cotización del Banco Central del Uruguay al último día del mes anterior al de la realización del servicio.

Do  =  Ídem  anterior,  correspondiente   al  último  día del   mes  anterior  al  de la fecha de apertura  de  la Licitación.

No se aceptará  otra  fórmula de ajuste de precios

# III.5 -  CONDICIONES DE PAGO

Se pagará  a partir de la presentación de informe y factura.  El responsable del  servicio  aprobará lo que corresponda ser facturado.

En base a ello, la empresa presentará  2 facturas:

1) Por el monto básico, donde se indicará el servicio prestado.

El detalle de cálculo del monto a facturar y el informe que corresponda, se adjuntará a la factura correspondiente.

2) Por el ajuste paramétrico correspondiente,  que dirá: "Ajuste paramétrico correspondiente al monto básico, Factura Nº..........................., mes del Servicio .......................................".

Se deberá adjuntar los valores  utilizados para el  ajuste de precios, a fin de detectar cualquier diferencia que pueda existir con los cálculos efectuados por ANCAP.

En ambos casos se presentarán, con el siguiente encabezamiento:

L.A. Nº 1500153300 -   Pedido de Compra  Nº  ......................................................................

Servicio:  ...............................................................................................................................

Toda factura incorrectamente presentada con errores será rechazada.

La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de las facturas originadas por errores en las mismas y rechazos.

De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturación como las indicadas arriba, los pagos se realizarán dentro de los 30 días de recibida la factura.

Las facturas de ajuste paramétrico correspondientes, serán presentadas conjuntamente con las básicas y se pagarán a 45 días.

Los pagos a proveedores se realizarán a través de transferencia bancaria, en el BROU tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) y a otros Bancos que estén registrados en el RUPE  2 veces por semana (martes y jueves).

El Contratista deberá ajustarse a los siguientes anexos que acompañan al presente pliego:

- DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS

- INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA.

III.6 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES

CONTRATACION DE SERVICIOS

Los oferentes al formular sus ofertas tomarán en cuenta lo establecido por el Art. 41° de la Ley 18.362 y el Decreto del Poder Ejecutivo N° 13/2009 del 13/1/2009.

Los oferentes deberán expresar bajo declaración jurada si el servicio que ofrece califica como nacional a la luz de las exigencias de la legislación vigente.

Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, a los efectos de obtener la preferencia, el proponente deberá obligatoriamente identificar dentro del precio del servicio el porcentaje que representan los bienes que no califican como nacionales.

De no brindarse la información requerida, la Administración no aplicará la preferencia.

En caso de ausencia de declaración, se interpretará que el servicio no califica como nacional.

Para la aplicación del beneficio y a los efectos de la referida calificación como nacional del servicio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el certificado correspondiente (art. 10 y concordantes del mencionado Decreto) o la constancia de haber solicitado dicho certificado ante la Cámara respectiva. En este último caso, el proponente deberá dar cumplimiento con la presentación del certificado en el plazo de hasta 10 (diez) días calendario posteriores.

El incumplimiento de dicho extremo, dará mérito para interpretar que el  servicio no califica como nacional.

Asimismo, la Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.

# REGIMEN DE PREFERENCIAS PARA MPyME

# SERVICIOS

Se  deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 44 de la ley 18.362, reglamentado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/2010 de 14 de diciembre de 2010 y disposiciones concordantes y/o complementarias.

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta:

a.-  Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del artículo 4 y concordantes del Decreto 371/2010.

La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en el referido subprograma mediante el mencionado certificado, implicará el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.

b.- Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, a los efectos de obtener la preferencia el proponente deberá obligatoriamente presentar una Declaración Jurada que acredite el porcentaje de integración nacional de los mismos conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 371/2010, la que ratificará lo acreditado en el certificado emitido por DINAPYME.

De no brindarse la información requerida o de existir discrepancias entre el certificado emitido por DINAPYME y la declaración jurada presentada en la oferta la Administración no aplicará la preferencia.

No resultará aplicable el mecanismo de reserva de mercado previsto en el artículo 11 del decreto 371/2010.

Cuando la empresa resulte adjudicataria por aplicación de los mecanismos de preferencia deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes incluidos en el servicio en un plazo  no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación (arts. 7 y 8 del presente decreto).

DECLARACION JURADA

Los oferentes que requieran la aplicación de los beneficios consagrados en los artículos 41 o 44 de la ley 18.362 deberán necesariamente presentar una declaración jurada, la cual se adjunta como Anexo al presente Pliego (pág. 63 y 64).

De no completar las referidas declaraciones en la forma requerida, la Administración no aplicará preferencia alguna.

III.7 -  MULTAS Y PENALIDADES

En caso de no cumplirse la inspección de acuerdo con los términos de la presente licitación, se aplicarán los siguientes punitivos:

1° vez: observación por escrito.

2° vez: segunda observación por escrito y una multa equivalente a 30 Unidades Reajustables.

3° vez: tercera observación por escrito y una multa equivalente a 60 Unidades Reajustables.

4° vez: rescisión del contrato por incumplimiento del adjudicatario.

Las ofertas que no acepten esta forma de penalidad serán rechazadas.

III.8 - CESION DEL CONTRATO

El empresario o contratista no podrá ceder su contrato o su parte sin el consentimiento expreso de la Administración y estará en un todo con lo dispuesto en el Art. 75° del T.O.C.A.F..

# III.9 - COMPARACIÓN  DE OFERTAS

A los efectos de la comparación de las ofertas se tendrán en cuenta las cantidades fictas que se indican seguidamente  y el margen de preferencia a aplicar de acuerdo con lo establecido en los art. 41 y 44 de la ley 18.362 y decretos del Poder Ejecutivo N° 371/2010 y 13/2009, disposiciones concordantes y/o complementarias.

José Ignacio								2.500.000 m3/año

La Teja (superior a 10.000 m3):					500.000 m3/año

La Teja (inferior a 10.000 m3) *:					80 operaciones/año

Otros puertos territorio Nacional (inferior a 10.000 m3) **:	10 operaciones/año

Zonas de alijos (crudos)                                                   100.000 m3/año

Zonas de alijos (superior a 10.000 m3):				150.000 m3/año

Zonas de alijos (inferior a 10.000 m3) ***:				30 operaciones/año

Puertos de Montevideo y Fray Bentos (Pet Coke) ****:        3 operaciones/año

Camiones:								2.000 m3/año

Presencia de Análisis en Laboratorio ANCAP:			10 presencias/año

Ensayo de color gas oil/buque:					10 ensayos/año

Extracción de muestras buques:                                        5 extracciones/año

Extracción de muestras camiones:                                     5 extracciones/año

A efectos informativos se indican las cantidades estimadas en M3 para las operaciones citadas precedentemente:	*  800.000	** 100.000  ***  300.000  **** 50.000 (TM)

III.10  - ADJUDICACION

III.10.1 - CRITERIOS DE SELECCIÓN  DE OFERTAS

A los efectos de la evaluación de ofertas se tendrá especialmente en cuenta:

- Precio Comparativo – 60 %

La asignación de los puntajes se realizará en forma proporcional.

- Antecedentes de la empresa inspectora con ANCAP en el último año:

  - Notificaciones u observaciones realizadas por escrito en inspecciones en puertos de Uruguay (incluye importaciones/exportaciones), se valorará la ausencia o menor cantidad de notificaciones u observaciones - 10%

  - Solicitud de nominaciones compartidas para inspecciones en puertos de Uruguay (incluye importaciones/exportaciones) – 5%

  - Tiempo de entrega del informe de la operación (e-mail y original en nuestras oficinas)  antes del vencimiento del plazo  – 10%

La asignación de los puntajes se realizará en forma proporcional, de acuerdo con la información que cuenta ANCAP.

- Antecedentes de la empresa inspectora fuera de  ANCAP en los últimos 2 (dos) años – 5%.

La asignación de los puntajes se realizará de acuerdo con la información suministrada por cada oferente.

- Experiencia y calificación del   personal técnico en este tipo de trabajos - 5%

La asignación de los puntajes se realizará de acuerdo con la información suministrada por cada oferente.

- Respaldo técnico en el exterior (incluyendo laboratorios de análisis) - 5%

La asignación de los puntajes se realizará de acuerdo con la información suministrada por cada oferente.

III.10.2 -  CRITERIO DE ADJUDICACION

El monto objeto de la presente licitación ($ 6:000.000,00) será adjudicado hasta un máximo de tres oferentes, según los criterios de selección establecidos en el presente punto, repartidos en forma proporcional al puntaje total obtenido en la evaluación.

## III.11 – CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS

A efectos de realizar el debido contralor de estar al día las empresas con la Dirección General Impositiva y con el Banco de Previsión Social, ANCAP verificará dicho extremo on line previo a efectuar el pago de las facturas correspondientes.

## III.12 - AFECTACIONES

A) Queda pactado que cualquier adeudo de la firma adjudicataria  por incumplimiento del objeto licitado, podrá retenerse de los créditos que le correspondan a la misma, ya sea, provenientes del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con ANCAP, o de cualquier otro crédito, imputándose esa retención para el pago de tales adeudos.

B) Sin perjuicio de poder hacerse efectiva en su caso la multa contra el depósito de  garantía de contrato, la Administración podrá también ir contra el referido depósito en  las situaciones de incumplimiento de cualquier naturaleza.

## III.13 - RETRIBUCION MINIMA AL PERSONAL

El adjudicatario deberá cumplir con lo que surge del Convenio Colectivo vigente del Grupo 19, Residual.

En caso de ser el Laudo inferior al mínimo establecido por A.N.C.A.P., se deberá pagar y con adecuación a las distintas categorías, el mínimo establecido por A.N.C.A.P. que se detalla en el párrafo siguiente.

Solamente serán consideradas  las  ofertas  que  declaren  abonar  a su personal un mínimo  de $ 12.487 (*) (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete), nominales mensuales, o su equivalente, resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176 para determinar el salario por hora, con adecuación a las distintas categorías laborales.

Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente.

(*) el mínimo de $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo con los laudos resultantes correspondientes al Grupo 19, Residual,desde esa fecha a la de la apertura de la presente licitación.

En caso de omisión de dicha declaración en la oferta por parte del proponente, se entenderá que éste acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo.

Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato.

CAPITULO IV – RELACIONES CONTRATISTA - ANCAP

# IV.1 - SUB-CONTRATISTAS

No se aceptarán subcontratos para la presente licitación.

# IV.2 - CORRESPONDENCIA

La relación escrita entre el contratista y ANCAP será básicamente a través de correo electrónico.

CAPITULO V – DISPOSICIONES INTERNAS LEGALES

V.1 - REGLAMENTACIONES INTERNAS

El personal del Contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo referente a la disciplina exigida a su personal. Si por falta de cumplimiento de estas obligaciones se ocasionare algún perjuicio a esta Administración se hará responsable del mismo al Contratista.

El contratista es responsable del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad por parte de todo su personal y sub-contratistas, debiéndose ajustar a las Disposiciones legales vigentes, así como a las siguientes Normas:

- NORMA SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

- NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP

Las mismas podrán ser consultadas en la página web:  www.ancap.com.uy (licitaciones)

Previo al inicio de los trabajos el adjudicatario deberá dirigirse al área de Seguridad Industrial para recibir una instrucción general.

A los efectos del cumplimiento de los compromisos que las empresas contratadas deberán asumir a lo largo del desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones de ANCAP, previo al inicio de las tareas a efectuar deberán presentar la declaración jurada firmada por los representantes de la empresa.

Dicho formulario se encuentra en nuestra página web: www.ancap.com.uy - licitaciones

Asimismo el Contratista deberá presentar ante  ANCAP la nómina del personal con nombre, Nº de documento, original y fotocopia de los carné de salud vigentes, expedidos por el MSP o autoridad competente (el original les será devuelto)  y la nómina de vehículos que van a ingresar a las diferentes Plantas.

Cuando el personal del Contratista no cumpliere con las disposiciones arriba indicadas, ANCAP podrá exigir el retiro de la Planta del personal en falta, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista.

Con 48 horas de anticipación al inicio de los trabajos, el Contratista deberá informar a ANCAP el Servicio de emergencia médica móvil que amparará a su personal y sub-contratistas durante el transcurso de los mismos.

# V.2 - CONFIGURACION DE MORA

Se configurará la mora de pleno derecho, cuando, una vez adjudicados los trabajos o estando éstos  en curso, se constatara la no concurrencia de la empresa o el abandono de ésta por un lapso mayor a 5 días calendario, sin que hubiere mediado comunicación escrita previa a ANCAP, justificando tal circunstancia y hubiere aceptación de ésta en tal sentido.

V.3 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS

Los oferentes nacionales que se presenten en representación de firmas extranjeras deberán presentar la constancia de inscripción vigente en el Registro de Firmas Extranjeras conforme a lo previsto por la ley 16.497 y Decreto 369/994.

V.4 - INCOMPATIBILIDAD

La empresa adjudicataria no podrá presentar personal que reviste en los cuadros administrativos del Organismo, menores de edad ni personal acogido al Artículo 74 del Acto Institucional N° 9 y del Artículo 15 del Decreto 125/96 y disposiciones modificativas, complementarias y concordantes.

V.5 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº 16074)

La empresa adjudicataria, previo a la ejecución del contrato, deberá presentar el certificado que acredite haber contratado para su personal la póliza del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, dentro de la categoría que corresponda al riesgo derivado de las tareas que se contratan.

Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes, durante la vigencia del contrato.

Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes que sufre el citado personal por su causa, y de todas las responsabilidades y ulterioridades que emerjan de la omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.

Se compromete a respetar y hacer respetar por parte del personal que dedique a las tareas todas las normas del Banco de Seguros del Estado, y de la que pueda indicar la ANCAP, circunstancia de que la Administración indique el empleo de determinada norma o falta de supervisión en el cumplimiento de ella no altera la situación de total y única responsabilidad que al respecto asume y tiene la empresa que representa.

No obstante, aceptará y reconocerá el derecho que se reserva la Administración de suspender en cualquier momento (y sin que ello genere derecho de indemnización alguna a favor de la empresa que representa) los trabajos y tareas, de comprobarse por parte de la Administración, del Banco de Seguros del Estado o de alguna autoridad pública con derecho a actuar en la materia, el incumplimiento de cualesquiera de las normas de seguridad a que se refiere el apartado precedente y que pueda llegar a originar riesgos, para el personal que emplea la empresa que representa, como el propio de ANCAP.

V.6 - IMPORTANTE

Sin perjuicio de las demás disposiciones contenidas, los señores oferentes deberán tener en cuenta para la presentación de su propuesta los siguientes artículos del P.U. o de la Sección II.

-   Comprobante de adquisición del pliego, 9.2 lit b del P.U.

-   En la oferta se deberá dar cumplimiento al punto 8.3 del  P.U.

V.7 - REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO – R.U.P.E.

Se recuerda a los señores oferentes que para participar en este procedimiento deberán encontrarse inscriptos en el REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (R.U.P.E.), reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013, en forma previa a la apertura de ofertas. Para que sus ofertas sean aceptadas los oferentes deben encontrarse registrados en el R.U.P.E., en alguno de los siguientes estados: “en ingreso”, “en ingreso (Siif)” o “activo”.

A efectos de la adjudicación el oferente que resulte seleccionado deberá haber completado su inscripción y encontrarse en estado “activo”.

En caso de actuar por representación, quién deberá estar inscripto en el Registro es la firma representada, que es la oferente en el caso.

Se recomienda gestionar la inscripción con la antelación suficiente a efectos de evitar eventuales inconvenientes.

En la Gerencia de Abastecimiento (Gestión de Contratos) sita en el Edificio de Oficinas Centrales de ANCAP – Planta Principal, existe un Punto de Atención del R.U.P.E. a efectos que aquellos proveedores que pretendan contratar con el estado uruguayo puedan gestionar su inscripción.  Para comunicarse con este Punto de Atención pueden hacerlo al teléfono 1931 internos: 2816, 2817 o 2825 de lunes a viernes en el horario de 9:00  a 15:00 horas, o a la siguiente dirección:  gestoresrupe@ancap.com.uy.

Sin perjuicio de ser responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su información en el RUPE, se deberá informar inmediatamente a esta Administración (ANCAP) respecto de toda modificación, cancelación o sustitución de las cuentas bancarias donde se realizan los pagos. A tales efectos la comunicación deberá dirigirse vía correo electrónico a gestoresrupe@ancap.com.uy y acreedores@ancap.com.uy

En caso de requerir más información se podrán contactar con la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (A.C.C.E), a cuyo cargo se encuentra se encuentra la gestión del Registro, por las siguientes vías de contacto:

Teléfono ACCE: (+598) 2604 5360. Lunes a domingos de 8 a 21 hs.

Página web ACCE: www.comprasestatales.gub.uy

CAPITULO VI – CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES

El Inspector controlará que todas las especificaciones de contrato o ensayos relevantes para realización de cálculos (densidad, agua y sedimentos, etc.) sean informadas en el Certificado de Análisis de la muestra oficial.

Si alguna no lo estuviese, se le reclamará su análisis al Laboratorio pertinente. Si de todas  formas el proveedor autorizara la carga de producto en el B/T (sin conocerse el dato), lo anterior:

* constará en el Informe

* inmediatamente se informará de este hecho en forma telefónica o por e-mail al comprador.

Si alguno de los análisis resultara fuera de la especificación contractual, análogo a parágrafo anterior.

En todos los casos, el personal actuante contará con sus propios implementos de medición y realizará las mediciones en forma independiente del personal de ANCAP.

Todas las hojas del Informe contendrán la firma y la aclaración de firma del Inspector actuante.

El inspector independiente será nominado por ANCAP vía e-mail. En caso que el inspector no se hiciera presente en el lugar de inspección con la antelación suficiente como para que se realicen las tareas de control y descarga fluidamente y sin demoras, se aplicará el punto III.7 del pliego, sin perjuicio de lo cual se podrá descontar de los honorarios los eventuales costos incurridos por la Administración.

Las comunicaciones con  ANCAP serán las siguientes:

Recibirá de ANCAP junto con la nominación, la lista de las especificaciones del contrato entre las partes, si la operación corresponde a una exportación de derivados en los terminales de ANCAP.

El Inspector deberá enviar por e-mail los cálculos que son reflejados en la documentación dentro de las 48 horas de finalizada la operación.

Ante cualquier problema operativo durante la carga/descarga (demora, contaminación, etc.), se  comunicará vía telefónica y por e-mail.

Ante cualquier acontecimiento que genere una discrepancia en las operaciones se deberá generar una Carta de protesta o una Nota de Aparente discrepancia firmada por el capitán del buque, la misma se comunicará vía e-mail.

Todas las comunicaciones anteriores serán realizadas con:

Gerencia de Comercio Exterior

E-mail: ComercioExterior@ancap.com.uy

Nro. Fax  598 2  1931 (3148)

Nro. Teléfono 598 2 1931 3577 / 3592 /3580 / 3579

El inspector debe enviar el Certificado y una copia del mismo vía a:

Gerencia de Comercio Exterior

Unidad de Negocios Energéticos

Refinería La Teja

Humboldt 3900

Montevideo – Uruguay

Dicho certificado debe contener los siguientes documentos:

Certificado de cantidad

Certificado de desplazamiento de línea

Certificado de calidad si corresponde

Time sheet

Shore tank measurement

Ullage report

Certificados de muestreo

Certificado de precintados de bodegas si corresponde

Bunker measurement

Tank Cleanniless Report

Bill of lading si corresponde

Cartas de protesta si corresponde

Los certificados de descarga de crudo deben ser en barriles a 60°F y un resumen de tanque de tierra en barriles a 60°F, m3 a 15°C y toneladas métricas.

Para derivados los certificados deben ser en m3 a 15°C y toneladas métricas.

Los anteriores son los  datos mínimos que deben constar en el Informe, sin perjuicio de los cuales la Compañía Inspectora puede agregar todo otro que considere relevante o conveniente.

En el caso de descargas en el Terminal Marítimo de La Teja, el Inspector realizará las consultas y posibles objeciones o avisos sobre medidas u operativa de descarga al Supervisor de Turno de la Refinería,  además de  las  comunicaciones  con la Gerencia de Comercio Exterior antedichas.

Deberán cumplir con la enmienda al Convenio Internacional para la Seguridad de la vida humana en el mar, SOLAS´74, Capítulo XI-2, Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, Disposición Marítima 90 de la PNN.

Inspecciones en Terminal del Este:

El personal de la empresa inspectora actuante en Terminal del Este seguirá el siguiente procedimiento:

- A vuelta de nominación para su actuación en la descarga de un B/T, comunicara vía e mail al Jefe Dpto. Terminal del Este los nombres y C.I. del personal actuante por la empresa. Este personal se acreditara con el personal de entrada a las instalaciones y tendrán autorización de circular por las instalaciones.

- El Jefe Dpto. Terminal del Este informará los tanques que recibirán el crudo y su situación (quietos, en movimiento) acordándose un horario para el muestreo, así como informara los planes de movimiento de los tanques una vez recibido el crudo del embarque

- La empresa inspectora adjudicará suficiente personal como para poder cumplir con la tarea de embarcarse, tomar muestras durante la descarga y medir los volúmenes iniciales y finales de los tanques anteriormente y posteriormente a la operación. El número mínimo de personas será dos.

- El personal actuante contará con sus propios implementos de medición y realizara las mediciones en forma independiente del personal de ANCAP

- Cuando los tanques de tierra no puedan medirse por los métodos indicados en el presente pliego de licitación abreviada, podrán usarse las medidas de radar de cada tanque, para lo cual deberán ingresar al Terminal de José Ignacio y proceder a realizar las lecturas correspondientes en cada tanque al pie del mismo

- Deberá adjuntar al informe correspondiente copia de las planillas utilizadas en campo con la firma del Supervisor del Terminal en caso de medidas de tanques de tierra y con la firma del capitán del buque en caso de medidas de buque

- Por razones de seguridad y protección de la información no podrán acceder a la Sala de Control del Terminal de José Ignacio

- En caso de faltantes, el informe deberá contener copia de las cartas de protestas presentadas y firmadas por el capitán del buque, así como una explicación del faltante

- Por razones de seguridad el traslado de las muestras no podrá realizarse en ómnibus de transporte de pasajeros

- En caso de detectarse incumplimientos a alguno de los puntos mencionados en la presente licitación, ANCAP se reserva el derecho de aplicar las multas y sanciones previstas en la Sección I, punto III.7 del pliego.

- En caso que la firma inspectora independiente detectara inconvenientes para realizar las tareas, deberá comunicarse con la Gerencia de Comercio Exterior (Tel. 21931 3580, 21931 3592, 21931 3577)

Inspecciones en Planta La Tablada/La Teja para descarga de gaseros:

- Realizar el trabajo de acuerdo con lo estipulado en el pliego de la licitación abreviada N° 1500153300.

- El inspector le deberá solicitar a Supervisor de Turno de La Tablada el plan de descarga (asignación de esferas a usarse en la descarga)

- Las lecturas correspondientes a cada esfera deberán realizarse al pie de las mismas (altura, presión y temperatura)

- Deberá adjuntar al informe correspondiente copia de las planillas utilizadas en campo con la firma del Supervisor de Planta Tablada/La Teja en caso de medidas de esferas de tierra y con la firma del capitán del buque en caso de medidas de buque

- Se deberá dejar pasar mínimo 4 horas una vez finalizada la descarga a una esfera para tomar las medidas

- En caso de que por razones de abastecimiento, sea necesario cambiar el plan inicial de descarga (asignación de esferas), la Planta procederá a llamar vía telefónica al inspector, quién deberá presentarse en la planta dentro de un plazo máximo de una hora desde el llamado a los efectos de tomar las medidas requeridas.

- Por razones de seguridad y protección no podrán acceder a la Sala de Control de las Plantas de Ancap

- En caso de faltantes, el informe deberá contener copia de las cartas de protestas presentadas y firmadas por el capitán del buque o su Agencia, así como una explicación del faltante

- La empresa inspectora adjudicará suficiente personal como para poder cumplir con la tarea de obtener las mediciones iniciales y finales para tierra y buque en tiempo razonable

- El personal actuante realizará las mediciones en forma independiente del personal de ANCAP

- En caso de detectarse incumplimientos a alguno de los puntos mencionados en la presente circular, ANCAP se reserva el derecho de aplicar las multas y sanciones previstas en la Sección I, punto III.7 del pliego.

Inspecciones en el resto de Terminales y zonas de alijo:

Los trabajos de inspección en las Terminales de ANCAP y zonas de alijo deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Realizar el trabajo de acuerdo con lo estipulado en el pliego de la licitación abreviada N° 1500153300.

- El muestreo de las bodegas debe realizarse siguiendo los procedimientos establecidos en la norma ASTM D 4057 relativa a muestreo de combustibles líquidos.

- Deberá extraerse una muestra corrida (all levels sample) de cada una de las bodegas (cada juego de muestras deberá contener una muestra de 1lt de cada una de las bodegas del buque).

- A fin de que las muestras se encuentren en las mejores condiciones de almacenamiento a la hora de realizar los análisis, manifestamos la importancia de que la entrega de las mismas se concrete inmediatamente después de finalizada la operación de extracción de muestras.

- Las muestras deberán ser entregadas únicamente al personal del Laboratorio ANCAP, disponible las 24hs para tales efectos.

- El reporte final deberá incluir un informe de distribución de muestras firmado por personal del Laboratorio ANCAP que incluya las muestras entregadas al laboratorio y las muestras testigo en poder de la empresa inspectora.

- Las muestras deberán estar precintadas de forma tal que no se permita la apertura de las mismas sin vulnerar el precinto.

Ejemplo:

- En caso de detectarse incumplimientos a alguno de los puntos mencionados en la presente licitación, ANCAP se reserva el derecho de aplicar las multas y sanciones previstas en la Sección I, punto III.7 del pliego.

- En caso que la firma inspectora independiente detectara inconvenientes para realizar las tareas, deberá comunicarse con la Gerencia de Comercio Exterior (tel 21931 3580, 21931 3592, 21931 3577).

CONTRATACION DE INSPECTORES INDEPENDIENTES

Objetivo: Establecer  las  bases  para  la  ejecución  de  una Inspección Independiente en puertos de carga y descarga.

Índice:

Se consideran dos grupos de Inspecciones básicas:

GRUPO 1) PRODUCTO TRANSPORTADO A GRANEL EN B/T.

1.1)  Crudo

1.1.1) Derivados del petróleo

1.1.1.1)  Gas licuado de petróleo

1.1.1.1.1) Otros derivados

GRUPO 2) PRODUCTO TRANSPORTADO A GRANEL EN CAMIONES.

CONDICIONES GENERALES.

GRUPO 1) PRODUCTO TRANSPORTADO A GRANEL EN B/T.

1.1) Crudo

1)	Respecto a las operaciones de Tierra -

El Inspector realizará tanto las medidas (con equipo de medida) como el control de la operación de acuerdo al Method of Gaging Petroleum and Petroleum  Products (ASTM D 1085, última revisión) y Method of Measuring the Temperature of Petroleum and Petroleum Products (ASTM D 1086, última revisión), excepto donde se indique específicamente.

1.1)	Mediciones en tierra.

1.1.1) Precauciones antes de realización de medidas.

Se tomarán de acuerdo al Method of Gaging Petroleum and Petroleum Products (ASTM D 1085, última revisión), sección 11, párrafos a, b,  c y h (pérdidas, desplazamiento de líneas, tanques de almacenaje y tanques de buques y barcazas). Informará en el Reporte si las líneas de conexión  del  tanque al buque efectivamente se encuentran llenas de producto, el cual es similar al que será cargado/descargado, o si están vacías.

1.1.2) Reporte.

Se detallarán las siguientes cifras:

*	Identificación de los tanques de carga/descarga

*	Altura de referencia

*	Medida en mm de agua libre e hidrocarburo, inicial y final

*	Temperatura del producto al momento de efectuar las medidas inicial y final

*	BS&W inicial y final (1)

*	Litros naturales brutos, inicial y final, diferencia

*	Litros estándar brutos (a 15°C), inicial y final, diferencia (2)

*	Litros estándar netos (a 150C), inicial y final, diferencia (3)

*	Kg. netos en vacío, diferencia

*	Densidad del producto inicial y final

*	Fechas de las medidas inicial y final

*  Medida del sistema automático de medición en el caso de que el tanque posea dicho sistema.

(1) En caso de que la muestra oficial sea compuesta de tanque de tierra.

(2) Volumen estándar bruto: excluye agua libre, incluye Agua y Sedimentos.

(3) Volumen estándar neto es definido como el volumen a 15 0C excluyendo agua libre y Agua y Sedimentos.

Adicionalmente se detallará la siguiente información:

*	Se especificará si las medidas se realizaron por inmersión o por vacío y el método de medida (manual, con instrumentos).

*	Se indicará si el techo es flotante o fijo, en cuyo caso se incluirá corrección por desplazamiento del techo. Se informará el estado general del mismo y estado del tubo de sonda.

*	Todo dato utilizado en los cálculos que provenga de un análisis de laboratorio, será informado con el método, las condiciones y la identificación de la muestra que le dio origen.

*	Todos los valores serán referidos a 15 °C, se identificarán las tablas de factor de conversión de volúmenes utilizadas (ASTM D 1250,  última versión).  Se detallará todo  otro  factor de conversión empleado en el Informe y su fuente.

*	Para las operaciones de exportación, se indicará si el tanque ha sido calibrado/recalibrado y la fecha de dicha operación.

*	Se detallará el método de medida del contenido de agua libre.

*	Para las operaciones de exportación, se indicará el volumen de la línea de carga y contenido de la misma.

*   Se indicará si el tanque posee tabla de calibración y la fecha de la misma.

*   Se indicará tolerancia del terminal y valor del sobrante/faltante del producto en la descarga.

Lo anterior será informado tanto en Inspecciones de carga como de descarga.

1.2)	Control de la Maniobra.

El Inspector controlará que las líneas de conexión entre el buque y el tanque desde el cual se producirá la carga están aisladas de toda otra maniobra posible  (líneas bridadas, válvulas precintadas, etc.). También informará si otras conexiones del tanque desde el cual se produce la carga están cerradas en el momento de realizar las medidas (purgas cerradas, etc.) y si la línea está llena.

Lo anterior será controlado en Inspecciones de carga.  En Inspecciones de descarga, no se bridarán líneas ni precintarán válvulas, pero se informará de la apertura o cierre de las válvulas durante la maniobra de descarga, o medida de tanques.

1.3)  Medidas oficiales.

Cuando se carga un buque, las medidas oficiales serán las de tanques de tierra. Se deberá realizar medidas de los mismos hasta que por lo menos dos lecturas sean concordantes dentro del error establecido en Method of Gaging Petroleum and Petroleum Products (ASTM D 1085, última revisión), sección 21. Si están de acuerdo las partes, las medidas oficiales podrán ser las resultantes de medidores de desplazamiento positivo (si cumplen con el API Standard 1101).

2)	Respecto a la inspección a bordo.

En el Informe constará claramente en qué muelle y toma operó el B/T y  las  fechas  de operación.

Los puntos  detallados  a continuación constarán en su totalidad en los Informes de carga; en los Informes de descarga constarán los numerales 2.1, 2.2 (sustituyendo el título O.B.Q Report por R.O.B  -Remaining On Board- Report), 2.3, 2.6 y 2.7.

2.1) Calado.

A la llegada y al partir, proa, popa y escora.

2.2)	Medición de tanques de buque.

2.2.1) O.B.Q. (On Board Quantity) Report.

Se informará de las bodegas de producto antes/después de la carga/descarga:

*	Identificación de cada bodega

*  Altura de referencia

*	Posición de la boca de la bodega

*	Innage/Outage observado y corregido en mm

*	Temperatura de medición

*	Agua libre en mm

*	Volumen del agua libre

*	Medida de hidrocarburos no líquidos

*	Volumen de los mismos

*	Volumen bruto observado

*	Volumen estándar bruto

Todas las medidas deben ser corregidas por trimado y clingage.

Adicionalmente se detallará la siguiente información:

*	Se especificará si las medidas se realizaron por inmersión o por vacío y el método de medida (manual, con instrumentos).

*	Se indicará la tabla (ASTM D 1250, última versión) referenciada para la conversión en volumen. Se detallará todo otro factor de conversión empleado en el Informe y su fuente.

*	En caso de existir hidrocarburo/agua/otro en las bodegas al momento de la carga, se deberá determinar su naturaleza por análisis de Laboratorio, si es posible tomar una muestra.

*	Todo dato utilizado en los cálculos que provenga de un análisis de laboratorio, será informado con el método, las condiciones y la identificación de la muestra que le dio origen.

*	Se detallará el método de medida del contenido de agua libre.

En las descargas de tanqueros de crudo, se verificará que la cantidad remanente a bordo es igual (dentro de la tolerancia de 0.3%), o menor que la cantidad a bordo en el momento de la carga.

En todos los casos, se certificará que el residuo en bodegas es no aspirable.

2.2.2)  Reporte de ullage.

*	Identificación de cada bodega

*	Altura de referencia

*	Posición de la boca de la bodega

*	Innage/Outage' observado y corregido en mm

*	Factor de la bodega

*	Temperatura de medición

*	Agua libre en mm

*	Volumen del agua libre

*	Volumen bruto observado

*	Volumen estándar bruto

Todas las medidas deben ser corregidas por trimado y clingage.

La información adicional a proveer será la misma que en el numeral 2.2.1 y

*	Se especificará la densidad a 15ºC utilizada para realizar la corrección de volumen (indicar el origen de la muestra de la que se toma el dato).

2.2.3)  Reporte de bunker.

Se realizará el reporte de todos los tipos de bunker que contenga el barco.

Las medidas informadas serán análogas a las de ullage, a la llegada y a la partida, con la excepción que la densidad será una promedio.

En la medida que se obtengan los datos se informará el consumo por día promedio en navegación, en puerto y anclado junto con la fuente de dichos datos.

2.2.4) Tanques de slop.

Debe proveerse la misma información que para ullage de crudo, al llegar y al partir.

2.2.5) Tanques de lastre.

Contendrá identificación de los tanques, descripción de su contenido, ullage y cantidad calculada a partir del ullage, antes y después de la operación de carga/descarga. Informará si el mismo es permanente o no.

Si durante la carga de crudo se produce descarga de lastre simultánea se reportará si el líquido descargado presenta hidrocarburo. Si se produce lastrado en las bodegas de producto, reportará el hecho.

- Otros controles

Se constatará que las líneas están llenas antes de la carga/descarga. Se precintarán las válvulas de succión de mar y se  informará el número  de precinto junto con  la identificación de las mismas. Se verificarán Cofferdams.

2.4) Inspección de bodegas

Debe identificarse una por una las bodegas inspeccionadas. Se informará cualquier anormalidad y la condición en que se encuentra el tanque de acuerdo al criterio del inspector. Si las bodegas están inertizadas y no es posible el acceso, lo anterior también será informado.

Se informará el producto transportado en las tres cargas anteriores y en base a ello si es admisible la carga presente, lo mismo que si hubiese un remanente a bordo.

2.5) Informe del factor de experiencia del B/T.

Se considerará como mínimo los diez últimos viajes, de los cuales se promediarán los válidos. Criterio de validez excluye:

Primer viaje después de dique seco

Viajes anteriores a modificaciones estructurales

Part cargo

Viajes en los que no se realizó medida de tierra

Fuera del rango de "average ratio" (+/- 0.003)

En el Informe constará la descripción de los viajes promediados, en cuanto a fechas, puerto, tipo de carga, cantidad en volumen de tanque de tierra (a 15  °C), de carga de buque (a 15  °C) y el cociente barco/tierra. También constarán los viajes intercalados a los anteriores que no sean válidos. Se indicará la fuente de la información y si no está disponible, las razones quedarán asentadas.  Se informará el método de cálculo del cociente promedio.

2.6)  Carta de protesta. Nota de aparente discrepancia.

En caso de observarse discrepancias (por ejemplo, diferencia en las cantidades de tierra/buque anómalas, factor de experiencia anormalmente bajo, aparición de agua en las bodegas después de la carga, etc.), que pudieran en su concepto dar lugar a posteriores reclamos, las mismas deberán constar por escrito en el informe. Si el Capitán del B/T realiza una nota de protesta, aunque el Inspector no esté de acuerdo con el contenido o razón de la misma, el hecho constará en el Informe.

  - Time log.

Se informará una relación de los acontecimientos  Se informarán asimismo las condiciones del tiempo (lluvia, vientos, etc.) y del mar (calmo, etc.). Constarán las presiones de manifold y caudal de bombeo promedio.

Se informarán las horas inhábiles y demás demoras u obstrucciones a las tareas de la inspección citando su motivo.

3) Muestreo.

Excepto cuando se mencione o se solicite específicamente, el muestreo se realizará de acuerdo a Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products (ASTM D 4057, última revisión), o la Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products (ASTM D 4177, última revisión).

3.1)	Criterio de muestreo.

La forma de muestreo apuntará siempre a la obtención de una muestra representativa del embarque. También apuntará a hacer fácilmente  identificable  la  causa  o  el  origen  de  toda contaminación posible.

Una muestra de tanque será considerada representativa si se cumplen las condiciones especificadas en ASTM D 4057.

En caso de ser un tanque no homogéneo  y no existir muestreo automático, la muestra será compuesta de tres alturas pero la inferior será tomada de la salida del tanque (cuando la misma esté a no más de 1 metro del fondo y la salida no provenga del piso del tanque o baje a un sumidero). Para muestreo de bodegas de buque se realizará toma de muestra corrida.

El volumen de toda muestra testigo para ANCAP será como mínimo de 1 L.

3.2)	Puntos de muestreo.

3.2.1) Del producto adquirido, en la carga.

*	Muestra de cada tanque, antes y después de la carga

*	Muestra compuesta de tanques de tierra

*	Muestra compuesta de bodegas al finalizar la carga

*	Muestra de la línea de carga

3.2.2) Del producto adquirido, en la descarga.

*	Muestra compuesta de bodegas al arribo

Compuesta  implica que se mezclarán  las muestras  de cada bodega/tanque individual en proporción a los volúmenes contenidos en ellos. Esta operación será de preferencia realizada en el Laboratorio.

3.3) Muestra oficial.

La muestra oficial se define como la muestra tomada en el punto de transferencia de custodia y utilizada para las determinaciones de calidad en el mismo.

En caso que los tanques de carga sean vaciados para cargar el buque,  la  muestra  oficial  en  la  carga  será  la muestra representativa del tanque de carga inmediatamente antes del embarque. En caso de procederse a la carga desde varios tanques, la muestra oficial será una compuesta de los mismos.

Del análisis de esta muestra se emitirá el Certificado de Calidad y se guardará, como muestra testigo para las partes, muestras gemelas de la analizada.

En caso que los tanques de carga no sean vaciados para cargar el buque, la muestra oficial en la carga considerará las propiedades del producto remanente en el/los tanques, por lo que las propiedades de la muestra oficial serán calculadas. Por ejemplo, si el contenido de agua y sedimentos inicial del tanque con volumen A es 0.05%, y luego de la carga del buque el mismo tiene un volumen B, en el cual se determina 0.08% de agua y sedimentos, el contenido BS&W de la muestra oficial será

A * (0.05) - B * (0.08)

------------------------------

A-B

Se procederá análogamente para el cálculo de la densidad.

El contenido de agua y sedimentos se deducirá del volumen estándar bruto para dar el volumen estándar neto.

Cuando existan muestreadores automáticos en la línea de carga cumpliendo la Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products ASTM D 4177 (última revisión), para Petróleo Crudo, podrá tomarse ésta como muestra oficial, si están dados los requisitos (desplazamiento de líneas, maniobra aislada de otras, etc.).

Se es consciente de que el Inspector Independiente no puede en muchos casos realizar otro tipo de medidas que las estándares en el terminal, por lo que de no procederse con la forma de determinación anterior, quedará asentada la causa (puede hacerse una liquidación paralela).

En la descarga, dado que no existen muestreadores automáticos ni muestreadores manuales que cumplan ASTM D 4057, se considerará muestra oficial en caso de reclamos la muestra compuesta de las bodegas de buque. En base a esta muestra se determinarán las propiedades relevantes que serán cotejadas con las informadas en el análisis en la carga.

3.4)	Informe de muestreo.

Se brindará un Informe de las muestras tomadas durante la actuación detallando para cada una:

*	Lugar y fecha de muestreo

*	Número y volumen

*	Forma de recolección (manual o automática); en caso de ser muestra manual, se especificará

que tipo de muestra es de acuerdo a la terminología ASTM 4057 (compuesta 3 alturas, etc.)

* 	En caso de ser muestra recolectada manualmente, indicará hora de muestreo; en caso de     muestra automática, lapso de recolección de la misma.

*  Número de lacrado

*  Destinatarios

Se especificará el tiempo durante el que las mismas permanecerán en custodia del Inspector.

3.5)	Despacho de muestras.

El  Inspector entregará  las muestras  tomadas en la carga, detalladas en el numeral 3.2  destinadas a ANCAP, al Oficial de a bordo, firmando éste un acta de recibo. Se incluirá copia de dicha acta en el Informe. En la descarga, las muestras destinadas a ANCAP serán remitidas, al Laboratorio de ANCAP (La Teja).

4)	Informe de calidad

Como se expuso anteriormente se expedirá el Certificado de Análisis de la muestra oficial. El Certificado contendrá la siguiente información sobre la muestra:

*	Tanque/línea de la cual es representativa

*	Fecha y hora de recolección

*	Método de recolección de la misma (muestra manual o automática)

*	Tipo de muestra (corrida, compuesta de 3 alturas, etc.)

*	Si fue o no el inspector testigo presencial del análisis

*	Constará la identificación del Laboratorio donde se llevó a cabo el análisis de la muestra.

Constará el ensayo realizado, especificando la Norma (ASTM, IP, etc.) y las condiciones del análisis. Constarán los siguientes ensayos realizados sobre la muestra oficial:

*	Densidad relativa a 150C

*	°API a 15°C

*	Agua y sedimento (ver siguiente párrafo)

*	Contenido de sales en crudo

*	Azufre, % w

*	Punto de escurrimiento

La determinación de agua y sedimentos en la muestra oficial o muestras con las cuales se dará el valor de la muestra oficial, se realizará de acuerdo a las prácticas del Laboratorio del proveedor, sin perjuicio de lo cual,  la determinación de preferencia de agua será por destilación (ASTM D 4006, última versión) y de sedimentos por extracción con solvente (ASTM  D 473, última versión).

5)  Resumen

Al informe anterior se adjuntará un resumen que se anexa, que será diferente en el caso de carga y descarga.

| SUMMARY OF (CRUDE OIL NAME) LOADING INSPECTION. |  |  |
| --- | --- | --- |
| VESSEL: |  |  |  |
| OPERATION DATE RANGE: | TO |  |  |
| LOADING PORT/JETTY: |  |  |  |
| CRUDE OIL NAME |  |  |  |
| B/L DATE: |  |  |  |
|  | NET STD. VOLUME | NET US BARRELS |  |
|  | CUBIC METERS @ 15 °C | (60 °F) |  |
| BILL OF LADING FIGURES (1): |  |  |  |
| VESSEL'S FIGURES: |  |  |  |
| DIFFERENCE: |  |  |  |
| PERCENT DIFFERENCE: |  |  |  |
| (1) Origin of these figures (shore tank, on line measurement, etc.) |  |  |
| If percent difference larger than 0.3%, possible reasons: |  |  |
| Any notice of apparent discrepancy/letter of protest? |  |  |
| YES |  |  |  |
| NO |  |  |  |
| QUALITY REPORT |  |  |  |
| Listed below find the assays performed on the official loading sample. |  |
| ASSAY | ASTM/IP | VALUE |  |
| API GRAVITY |  |  |  |
| % S |  |  |  |
| W & S |  |  |  |
| SUMMARY OF (CRUDE OIL NAME) DISCHARGE INSPECTION. |  |  |
| VESSEL: |  |  |  |
| OPERATION DATE RANGE: | TO |  |  |
| CRUDE OIL NAME |  |  |  |
| N.O.R. DATE: |  |  |  |
|  | NET STD. VOLUME | NET US BARRELS |  |
|  | CUBIC METERS @ 15 °C | (60 °F) |  |
| BILL OF LADING FIGURES: |  |  |  |
| VESSEL ULLAGE AT LOADING PORT: |  |  |  |
| VESSEL ULLAGE AT DISCHARGE PORT: |  |  |  |
| DISCHARGE SHORE TANK TOTAL: |  |  |  |
| DIFFERENCE ULLAGE LOAD/DISCHARGE: |  |  |  |
| DIFFERENCE B/L AND DIS. SHORE TANK: |  |  |  |
| % DIFFERENCE ULLAGE (1): |  |  |  |
| % DIFFERENCE B/L AND DIS. SHORE TANK (2): |  |  |  |
| If percent difference (1) larger than 0.3% or percent difference (2) larger than 0.35%, possible reasons: |  |
| Any notice of apparent discrepancy/letter of protest? |  |  |
| YES |  |  |  |
| NO |  |  |  |
| QUALITY REPORT |  |  |  |
| ASSAY | ASTM/IP | VALUE |  |
| API GRAVITY |  |  |  |
| % S |  |  |  |
| W & S |  |  |  |

GRUPO 1) PRODUCTO TRANSPORTADO A GRANEL EN B/T.

1.1) Derivados del petróleo

1.1.1) Gas licuado de petróleo

1)	Respecto a las operaciones de Tierra.

Tanto las medidas, equipo de medida como el control de la operación se realizarán de acuerdo al Method of Gaging Petroleum and Petroleum Products (ASTM D 1085, última revisión) y Method of Measuring the Temperature of Petroleum and Petroleum Products (ASTM D 1086,  última revisión),  excepto donde se indique específicamente.

1.1)	Medición de tanques de tierra.

1.1.1) Precauciones antes de realización de medidas.

Se tomarán de acuerdo al Method of Gaging Petroleum and Petroleum Products (ASTM D 1085, última revisión), sección 11, párrafos a, b, c y h (pérdidas,  desplazamiento de líneas, tanques de almacenaje y tanques de buques y barcazas). Informará en el Reporte  si  las  líneas  de  conexión  del  tanque  al  buque efectivamente se encuentran llenas de producto, el cual es similar al que será cargado/descargado por esa línea, o si están vacías.

1.1.2) Reporte.

Se detallará las siguientes cifras:

* Identificación de los tanques de carga/descarga

* Capacidad total del tanque

* Medida en mm  de hidrocarburo en fase líquida, inicial y final

* Medida en mm de hidrocarburo en fase vapor, inicial y final

* Temperatura del producto en cada fase al momento de efectuar  las medidas inicial y final

* Litros naturales, inicial y final de cada fase, diferencia

* Litros estándar (a 15 °C), inicial y final de cada fase, diferencia

* kg netos en vacío de cada fase

* Densidad del producto de cada fase

* Fechas de las medidas inicial y final

*  Medida del sistema automático de medición en el caso de que el tanque posea dicho sistema.

Adicionalmente se detallará la siguiente información:

* Se especificará si las medidas se realizaron por inmersión o por vacío y el método de medida   (manual, con instrumentos).

* Todo dato utilizado en los cálculos que provenga de un análisis de laboratorio,  será  informado  con el método, las condiciones y la identificación de la muestra que le dio origen.

Se indicará la fuente del dato de peso molecular de la fase gaseosa para cálculo de la masa de dicha fase.

* Todos los valores serán referidos a 15 0C, se identificarán las tablas de factor de conversión de volúmenes utilizadas (ASTM D1250,  última versión). Se detallará todo otro factor de conversión empleado en el Informe y su fuente.

* Se indicará si el tanque ha sido calibrado/recalibrado y la fecha de dicha operación.

Lo anterior será informado tanto en Inspecciones de carga como de descarga.

1.2)	Control de la Maniobra.

El Inspector controlará que las líneas de conexión entre el buque y el tanque desde el cual se producirá la carga están aisladas de toda otra maniobra posible  (líneas bridadas,  válvulas precintadas, etc.). También informará si otras conexiones del tanque desde el cual se produce la carga están cerradas en el momento de realizar las medidas (purgas cerradas, etc.).

Informará si está conectada la línea de retorno de fase gaseosa, la cual está llena de fase vapor del producto. Controlará que los tanques de tierra se encuentran convenientemente purgados de toda otra fase líquida distinta del gas licuado de petróleo.

1.3) Medidas oficiales

Cuando se carga un buque, las medidas oficiales serán las de tanques de tierra. Se deberá realizar medidas de los mismos hasta que por lo menos dos lecturas sean concordantes dentro del error establecido en Method of Gaging Petroleum and Petroleum Products (ASTM D 1085, última revisión), sección 21. Si están de acuerdo las partes, las medidas oficiales podrán ser las de descarga de buque.

1.3.1- Control

Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 1.3 y a los efectos de control, el Inspector tomará las lecturas de los medidores másicos instalados en el gasoducto.

2)	Respecto a la inspección a bordo.

En el Informe constará claramente en qué muelle y toma operó el B/T y las fechas de operación. Los puntos anteriores constarán en su totalidad en los Informes de carga; en los Informes de descarga constarán los numerales 2.1, 2.2 (sustituyendo el título O.B.Q Report por R.O.B. -Remaining On Board- Report), 2.4 y 2.6.

2.1) Calado.

A la llegada y al partir, proa, popa y escora.

2.2)	Medición de tanques de buque.

2.2.1) O.B.Q. (On Board Quantity) Report.

Se informará de las bodegas de producto antes/después de la carga/descarga:

*	Identificación de cada bodega

*	Volumen total de cada bodega

*	Posición de la boca de la bodega

*	Temperatura de medición de cada fase

*	Innage/Outage observado y corregido en mm de la fase líquida

*	Factor de contracción

*	Presión de medición

*	Volumen bruto observado de cada fase

*	Volumen estándar bruto de cada fase

*	Kg. en vacío de cada fase y total

*	Fechas de realización de las medidas

Todas las medidas deben ser corregidas por trimado y clingage. Adicionalmente se detallará la siguiente información:

*   Se especificará si las medidas se realizaron por inmersión o por vacío y el método de medida (manual, con instrumentos).

*	Se indicará la tabla (ASTM D 1250, última versión) referenciada para la conversión en volumen. Se detallará todo otro factor de conversión empleado en el Informe y su fuente.

*	Se indicará la fuente del dato de peso molecular de la fase gaseosa para cálculo de la masa de dicha fase.

*	En caso de existir hidrocarburo en las bodegas al momento de la carga, se deberá determinar su naturaleza por análisis de Laboratorio, si es posible tomar una muestra.

*	Todo dato utilizado en los cálculos que provenga de un análisis de laboratorio, será informado con el método, las condiciones y la identificación de la muestra que le dio origen.

2.2.2) Reporte de ullage.

*	Identificación de cada bodega

*	Volumen total de cada bodega

*	Posición de la boca de la bodega

*	Temperatura de medición de cada fase

*	Innage/Outage observado y corregido en mm de la fase líquida

*	Factor de contracción

*	Presión de medición

*	Volumen observado de cada fase

*	Volumen estándar de cada fase

*	Kg. en vacío de cada fase

*	Kg. cargados

*	Fechas de realización de las medidas

Todas las medidas deben ser corregidas por trimado y clingage.

La información adicional a proveer será la misma que en el numeral 2.2.1

* Se especificará la densidad a 15 °C utilizada para realizar la corrección de volumen (indicar el origen de la muestra de la que se toma el dato). Se indicará la fuente del dato de peso molecular de la fase gaseosa para cálculo de la masa de dicha fase.

2.3)	Inspección de bodegas.

Debe identificarse una por una las bodegas inspeccionadas y la forma en que lo fueron. Se informará cualquier anormalidad. Se verificarán Cofferdams.

2.4)	Carta de protesta,  nota de aparente discrepancia.

En caso de observarse discrepancias (por ejemplo, diferencia en las cantidades de tierra/buque anómalas, factor de experiencia anormalmente bajo, etc.), que pudieran en su concepto dar lugar a posteriores reclamos, las mismas deberán constar por escrito en el Informe. Si el Capitán del B/T realiza una nota de protesta, aunque el Inspector no esté de acuerdo con el contenido o razón de la misma, el hecho constará en el Informe.

2.5)   Time log.

Se informará una relación de los acontecimientos. Se informarán asimismo las condiciones del tiempo (lluvia, vientos, etc.) y del mar (calmo, etc.). Constarán las presiones de manifold y caudal de bombeo promedio.

Se informarán las horas inhábiles y demás demoras u obstrucciones a las tareas de la inspección citando su motivo.

3)  Muestreo.

Excepto cuando se mencione específicamente, el muestreo de Gas licuado de Petróleo se realizará de acuerdo a Practice for Sampling Liquefied Petroleum Gases ASTM D 1265 (última revisión) y Standard Practice for Containing Hydrocarbon Fluid samples Using A Floating Piston Cylinder ASTM D 3700 (última revisión). También será válida la forma de muestreo especificada en cada análisis ASTM en particular. Indicar si se dispone de porrones para muestrear de acuerdo a lo indicado por la norma.

3.1)	Criterio de muestreo.

La forma de muestreo apuntará siempre a la obtención de una muestra representativa del embarque. También apuntará a hacer fácilmente  identificable  la  causa  o  el  origen  de  toda contaminación posible.

Una muestra de tanque será considerada representativa si se cumplen las condiciones especificadas en ASTM D 1265, numeral 5.

En todos los casos, se considerará muestra representativa la extraída de la fase líquida del hidrocarburo.

3.2)	Puntos de muestreo

3.2.1) Del producto adquirido, en la carga.5

*	Muestra compuesta de tanque de tierra

*	Muestra de manifold al iniciar la carga

*	Muestra compuesta de bodegas al finalizar la carga

3.2.2) Del producto adquirido, en la descarga.

*	Muestra compuesta de bodegas al arribo

Compuesta  implica que se mezclarán  las muestras  de cada bodega/tanque individual en proporción a los volúmenes contenidos en ellos.

5  Dado el costo de los recipientes de muestras, se toma el mínimo número de muestras posible.

3.3) Muestra oficial

La muestra oficial se define como la muestra tomada en el punto de transferencia de custodia y utilizada para las determinaciones de calidad en el mismo.

La muestra oficial será la muestra compuesta tomada de los tanques de carga inmediatamente antes del embarque. En caso de procederse a la carga desde varios  tanques que contienen productos diferentes, la muestra oficial será una compuesta proporcional al volumen contenido en los mismos.

Del análisis de la muestra oficial se emitirá el Certificado de Calidad y se guardará, como muestra testigo para las partes, muestras gemelas de la analizada.

En la descarga, se considerará muestra oficial en caso de reclamos la muestra compuesta de las bodegas del buque. En base a esta muestra se determinarán las especificaciones contractuales que serán cotejadas con las informadas en la carga.

3.4)	Informe de muestreo.

Se brindará un Informe de las muestras tomadas durante la actuación detallando para cada una:

*	Lugar, fecha y hora de muestreo

*	Número y volumen

*  Forma de recolección (manual o automática); en caso de ser  muestra manual, se especificará  qué tipo de muestra es de acuerdo a la terminología de ASTM D 4057.

*  Número de lacrado

*  Destinatarios

Se especificará el tiempo durante el cual las mismas permanecerán en custodia del Inspector. La conservación de las muestras será de acuerdo a ASTM D 1265.

3.5)	Despacho de muestras

En la descarga, las muestras destinadas a ANCAP serán remitidas al Laboratorio de La Teja.

4)	Informe de calidad.

Como se expuso anteriormente se expedirá el Certificado de Análisis  de  la  muestra  oficial.  El  Certificado  indicará claramente

*	Tanque del cual es representativa

*	Fecha y hora de recolección

*	Método de recolección de la misma (muestra manual o automática)

*	Si fue o no el Inspector testigo presencial del análisis

*	Constará la identificación del Laboratorio donde se llevó a cabo el análisis de la muestra.

Constará el ensayo realizado, especificando la Norma (ASTM, IP, etc.) y las condiciones del análisis. Constarán como mínimo todos los  ensayos  contractuales  realizados  en  las  condiciones contractuales.

En caso de procederse a la carga desde esferas con productos diferentes (por ejemplo, unas esferas con propano y otras con butano), se contrastará el análisis de muestra compuesta de buque con la muestra compuesta de carga.

5) Resumen.

Al Informe anterior se adjuntará un resumen que se anexa, que será diferente en el caso de carga y descarga.

| SUMMARY OF LPG LOADING INSPECTION. |  |  |
| --- | --- | --- |
| VESSEL: |  |  |  |
| OPERATION DATE RANGE: | TO |  |  |
| DISCHARGE PORT/JETTY: |  |  |  |
| B/L DATE: |  |  |  |
|  | NET STD. VOLUME | NET KG |  |
|  | CUBIC METERS @ 15 °C | (IN VOID) |  |
| BILL OF LADING FIGURES (1): |  |  |  |
| VESSEL’S FIGURES: |  |  |  |
| DIFFERENCE: |  |  |  |
| PERCENT DIFFERENCE: |  |  |  |
| (1) Origin of these figures (shore tank, on line measurement, etc.) |  |
| Any notice of apparent discrepancy/letter of protest? |  |  |
| YES |  |  |  |
| NO |  |  |  |
| QUALITY REPORT |  |  |  |
| Liated below find the assays performed on the official loading sample. |  |  |
| ASSAY | ASTM/IP | VALUE |  |
| Percent (vol.) C3 and lighter |  |  |  |
| Percent (vol.) C4 and heavier |  |  |  |
| SUMMARY OF (PRODUCT NAME) DISCHARGE INSPECTION. |  |  |
| VESSEL: |  |  |  |
| OPERATION DATE RANGE: | TO |  |  |
| DISCHARGE PORT/JETTY: |  |  |  |
| PRODUCT NAME |  |  |  |
| N.O.R. DATE: |  |  |  |
|  | NET STD. VOLUME | NET KG |  |
|  | CUBIC METERS @ 15 °C | (IN VOID) |  |
| BILL OF LADING FIGURES: |  |  |  |
| VESSEL ULLAGE AT LOADING PORT: |  |  |  |
| VESSEL ULLAGE AT DISCHARGE PORT: |  |  |  |
| DISCHARGE SHORE TANK TOTAL: |  |  |  |
| DIFFERENCE ULLAGE LOAD/DISCHARGE: |  |  |  |
| DIFFERENCE B/L AND DIS. SHORE TANK: |  |  |  |
| % DIFFERENCE ULLAGE (1): |  |  |  |
| % DIFFERENCE B/L AND DIS. SHORE TANK (2): |  |  |  |
| If percent difference (1) larger than 0.3% or percent difference (2) larger than 0,7 %, possible reasons: |  |
| Any notice of apparent discrepancy/letter of protest? |  |  |
| YES |  |  |  |
| NO |  |  |  |

GRUPO 1) PRODUCTO TRANSPORTADO A GRANEL EN B/T.

1.1) Derivados del petróleo

1.1.1) Otros derivados

1)	Respecto a las operaciones de Tierra.

Tanto las medidas, equipo de medida como el control de la operación se realizarán de acuerdo al Method of Gaging Petroleum and Petroleum Products (ASTM D 1085, última revisión) y Method of Measuring the Temperature of Petroleum and Petroleum Products (ASTM D 1086,  última revisión),  excepto donde se indique específicamente.

1.1)	Medición de tanques de tierra.

1.1.1) Precauciones antes de realización de medidas.

Se tomarán de acuerdo al Method of Gaging Petroleum and Petroleum Products (ASTM D 1085, última revisión), sección 11, párrafo a), b), c) y h) (pérdidas, desplazamiento de líneas, tanques de almacenaje y tanques de buques y barcazas). Informará en el Reporte  si  las  líneas  de  conexión  del  tanque  al  buque efectivamente se encuentran llenas de producto, el cual es similar al que será cargado/descargado, o si están vacías.

1.1.2) Reporte.

Se detallarán las siguientes cifras:

*	Identificación de los tanques de carga/descarga

*	Capacidad total, del tanque

*	Altura de referencia

*	Medida en mm de agua libre e hidrocarburo, inicial y final

*	Temperatura del producto al momento de efectuar las medidas inicial y final

*	Litros naturales brutos, inicial y final, diferencia

*	Litros estándar brutos (a l5 °C), inicial y final, diferencia

*	Litros estándar netos (a l5 °C), inicial y final, diferencia

*	kg netos en vacío, inicial y final, diferencia

*	Densidad del producto

*	Fechas de las medidas inicial y final

*     Medida del sistema automático de medición en el caso de que el tanque posea dicho sistema.

Adicionalmente se detallará la siguiente información:

* Se especificará si las medidas se realizaron por inmersión o por vacío y el método de medida (manual, con instrumentos).

* Se indicará si el techo es flotante o fijo, en cuyo caso se incluirá corrección por desplazamiento del techo. Se informará el estado general del mismo y estado del tubo de sonda.

* Todo dato utilizado en los cálculos que provenga de un análisis de laboratorio, será informado con el método, las condiciones y la identificación de la muestra que le dio origen.

* Todos los valores serán referidos a 15°C, se identificarán las tablas de factor de conversión de volúmenes utilizadas (ASTM D1250,  última versión).  Se detallará todo otro  factor de conversión empleado en el Informe y su fuente.

* Se indicará si el tanque ha sido calibrado/recalibrado y la fecha de dicha operación.

* Se detallará el método de medida del contenido de agua libre.

* Volumen de la línea de carga y contenido de la misma.

Lo anterior será informado tanto en Inspecciones de carga como de descarga.

1.2)	Control de la maniobra.

El Inspector controlará que las líneas de conexión entre el buque y el tanque desde el cual se producirá la carga están aisladas de toda otra maniobra posible  (líneas bridadas, válvulas precintadas, etc.). También informará si otras conexiones del tanque desde el cual se produce la carga están cerradas en el momento de realizar las medidas (purgas cerradas, etc.).

Lo anterior será controlado en Inspecciones de carga.  En Inspecciones de descarga, no se bridarán líneas ni precintarán válvulas, salvo orden expresa en caso contrario, se informará de la apertura o cierre de las válvulas durante la maniobra de descarga, o medida de tanques. En este último caso, se incluirán medidas de descarga a piletas, si la maniobra así lo requiere.

1.3) Medidas oficiales.

Cuando se carga un buque, las medidas oficiales serán las de tanques de tierra. Se deberá realizar medidas de los mismos hasta que por lo menos dos lecturas sean concordantes dentro del error establecido en Method of Gaging Petroleum and Petroleum Products (ASTM D 1085, última revisión), sección 21. Si están de acuerdo las partes, las medidas oficiales podrán ser las resultantes de medidores de desplazamiento positivo (si cumplen con el API Standard 1101).

2)	Respecto a la inspección a bordo.

En el Informe constará claramente en qué muelle y toma operó el B/T y las fechas de operación. Los puntos anteriores constarán en su totalidad en los Informes de carga; en los Informes de descarga constarán los numerales 2.1, 2.2,  (sustituyendo el título O.B.Q Report por R.O.B. -Remaining On Board- Report), 2.5, 2.6,  2.7 y 2.8.

2.1) Calado.

A la llegada y al partir, proa, popa y escora.

2.2)	Medición de tanques de buque.

2.2.1) O.B.Q. (On Board Quantity) Report.

Se informará de las bodegas de producto antes/después de la carga/descarga:

*	Identificación de cada bodega

*	Altura de referencia

*	Posición de la boca de la bodega

*	Innage/Outage observado y corregido en mm

*	Temperatura del producto al momento de la medición

*	Agua libre en mm

*	Volumen del agua libre

*	Medida de hidrocarburos no líquidos

*	Volumen de los mismos

*	Volumen bruto observado

*	Volumen estándar bruto

*	Fecha de realización de las medidas

Todas las medidas deben ser corregidas por trimado y clingage. Adicionalmente se detallará la siguiente información:

* Se especificará si las medidas se realizaron por inmersión o por vacío y el método de medida (manual, con instrumentos).

*	Se indicará la tabla (ASTM D 1250, última versión) referenciada para la conversión en volumen. Se detallará todo otro factor de conversión empleado en el Informe y su fuente.

*	En caso de existir hidrocarburo/agua/otro en las bodegas al momento de la carga, se deberá determinar su naturaleza por análisis de Laboratorio, si es posible tomar una muestra.

* Todo dato utilizado en los cálculos que provenga de un análisis de laboratorio, será informado con el método, las condiciones y la identificación de la muestra que le dio origen.

* Se detallará el método de medida del contenido de agua libre.

2.2.2) Reporte de ullage.

*	Identificación de cada bodega

*	Altura de referencia

*	Posición de la boca de la bodega

*	Innage/Outage observado y corregido en mm

*	Temperatura de medición

*	Agua libre en mm

*	Volumen del agua libre

*	Volumen bruto observado

*	Volumen estándar bruto

*	Fecha de realización de las medidas

Todas las medidas deben ser corregidas por trimado y clingage.

La información adicional a proveer será la misma que en el numeral 2.2.1

*	Se especificará la densidad a l5°C utilizada para realizar la corrección de volumen (indicar el origen de la muestra de la que se toma el dato).

2.2.3) Reporte de bunker.

Se realizará el reporte de todos los tipos de bunker que contenga el barco.

Las medidas informadas serán análogas a las de ullage, a la llegada y a la partida, con la excepción que la densidad será una promedio.

Contendrá el consumo por día promedio en navegación, en puerto y anclado junto con la fuente de dichos datos.

2.2.4) Tanques de slop.

Deben proveerse las mismas medidas que para bunker, al llegar y al partir.

2.3) Otros controles.

Se constatará que las líneas están llenas antes de la carga/descarga. Se verificarán Cofferdams.

2.4) Inspección de bodegas.

Debe identificarse una por una las bodegas inspeccionadas. Se informará cualquier anormalidad y la condición en que se encuentra el tanque de acuerdo al criterio del inspector. Si las bodegas están inertizadas y no es posible el acceso, lo anterior también será informado.

Se informará el producto transportado en las tres cargas anteriores y en base a ello si es admisible la carga presente, teniendo en cuenta las recomendaciones expresadas en el libro "Tankcleaning guide".

2.5)	Informe del factor de experiencia del B/T.

Se considerarán como mínimo los diez últimos viajes, de los cuales se promediarán los válidos. Criterio de validez excluye:

Primer viaje después de dique seco

Viajes anteriores a modificaciones estructurales

Part cargo

Viajes en los que no se realizó medida de tierra

Fuera del rango de "average ratio" (+/- 0.003)

En el Informe constará la descripción de los viajes promediados, en cuanto a fechas, puerto, tipo de carga, cantidad en volumen de tanque de tierra (a 15 °C), de carga de buque (a 15 °C) y el cociente barco/tierra. También constarán los viajes intercalados a los anteriores que no sean válidos. Se indicará la fuente de la información y si no está disponible, las razones quedarán asentadas. Se informará el método de cálculo del cociente promedio.

2.6)	Carta de protesta, nota de aparente discrepancia

En caso de observarse discrepancias (por ejemplo, diferencia en las cantidades de tierra/buque anómalas, factor de experiencia anormalmente bajo, aparición de agua en las bodegas después de la carga, etc.), que pudieran en su concepto dar lugar a posteriores reclamos, las mismas deberán constar por escrito en el Informe. Si el Capitán del B/T realiza una nota de protesta, aunque el Inspector no esté de acuerdo con el contenido o razón de la misma, el hecho constará en el Informe.

2.7) Time log.

Se informará una relación de los acontecimientos. Se informarán asimismo las condiciones del tiempo (lluvia, vientos, etc.) y del mar (calmo, etc.). Constarán las presiones en el manifold y caudal de bombeo promedio.

Se informarán las horas inhábiles y demás demoras obstrucciones a las tareas de la inspección citando su motivo.

2.8) Alijos/ Top off

En caso de procederse a la carga/descarga en el buque madre no totalmente desde tanque de tierra, se realizarán los siguientes controles:

2.8.1) Calado del buque madre.

Luego de cada alijo/top off, proa, popa y escora.

2.8.2) O.B.Q. y R.O.B. en el buque que realiza el alijo/top 0ff.

Antes/después de la primer carga/última descarga, según el numeral 2.2.1 anterior.

2.8.3)  Reporte de cantidad a bordo del buque que realiza alijo/top off.

Luego de cada alijo/top off, medido por el buque madre, según el numeral 2.2.2 anterior.

2.8.4) Reporte de bunker.

En el buque que realiza el alijo/top off, según el numeral 2.2.3 anterior

2.8.5) Inspección de bodegas.

Las bodegas del buque que realiza el alijo/top off serán inspeccionadas y se determinará su aptitud para transportar el producto en base a las tres cargas transportadas anteriormente, teniendo en cuenta las recomendaciones expresadas en el libro "Tankcleaning guide".

3)	Muestreo.

Excepto cuando se mencione específicamente, el muestreo se realizará de acuerdo a Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum~Products ASTM D 4057 (última revisión) o la Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products (ASTM D 4177, última revisión).

3.1)	Criterio de muestreo

La forma de muestreo apuntará siempre a la obtención de una muestra representativa del embarque. También apuntará a hacer fácilmente  identificable  la  causa  o  el  origen  de  toda contaminación posible.

Una muestra de tanque será considerada representativa si se cumplen las condiciones especificadas en ASTM D 4057 numeral 4.1.2. En dicho caso se preferirá una muestra compuesta de 3 alturas, con las excepciones que se citan en el numeral 3.3 (último parágrafo). En caso de ser producto de un tanque no homogéneo de fuel oil la muestra será compuesta de tres alturas pero la inferior será tomada de la salida del tanque. Para muestreo de bodegas de buque se realizará toma de muestra corrida.

El volumen de toda muestra testigo para ANCAP será como mínimo de 1 litro, excepto para la muestra oficial, que será:

* 2 L para gasolinas en los que una especificación sea RON

* 3 L para combustible tipo jet

* 1 L para todo otro combustible

3.2) Puntos de muestreo.

- Del producto adquirido, en la carga.

- Muestra compuesta de tanque de tierra

- Muestra de manifold de muelle al iniciar la carga

- Muestra de bodegas individuales al finalizar la carga

- Muestra compuesta de bodegas al finalizar la carga

- Del producto adquirido, en la descarga.

- Muestra compuesta de bodegas al arribo

- Muestra de bodegas individuales al arribo

3.2.3) Alijos/Top off.

En caso de existir transporte del producto por medio de otro buque, se extraerá muestra compuesta de las bodegas del buque que realiza el alijo/top off.

Compuesta implica que se mezclarán las muestras de cada bodega/ tanque individual en proporción a los volúmenes contenidos en ellos. Esta operación será de preferencia realizada en el Laboratorio.

3.3) Muestra oficial.

La muestra oficial se define como la muestra tomada en el punto de transferencia de custodia y utilizada para las determinaciones de calidad en el mismo.

La muestra oficial en la carga será la muestra tomada del tanque de carga inmediatamente antes del embarque. En caso de procederse a la carga desde varios tanques,  la muestra oficial será compuesta de los mismos, con las excepciones listadas en el último parágrafo de este numeral.

Sin perjuicio de lo anterior, el Inspector se cerciorará que se cumplan las especificaciones contractuales en cada uno de los tanques de carga.

Del análisis de esta muestra se emitirá el Certificado de Calidad y se guardará, como muestra testigo para las partes, muestras gemelas de la analizada.

Cuando existan muestreadores automáticos en la línea de carga cumpliendo la Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products ASTM D 4177 (última revisión), para Petróleo Crudo y Fuel oil, podrá tomarse ésta como muestra oficial, si están dados los requisitos (desplazamiento de líneas, maniobra aislada de otras, etc.).

En la descarga, se considerará muestra oficial en caso de reclamos la muestra compuesta de las bodegas del buque. En base a esta muestra se determinarán las especificaciones contractuales que serán cotejadas con las informadas en la carga.

De acuerdo a la Norma ASTM D 4057, cuando alguna de las especificaciones contractuales está dentro de las listadas en el numeral 10, como: Presión de vapor Reid (ASTM D 323), Destilación de gasolinas livianas (ASTM D 216), la toma de muestra oficial será diferente de la toma de muestra en la que se analizarán las restantes especificaciones. En ambos casos se observarán las recomendaciones listadas bajo los numerales 10.2 (muestra en botella, corrida) y 10.3 (muestra en botella, corrida de cada tanque, en ningún caso compuesta).

3.4)	Informe de muestreo.

Se brindará un informe de las muestras tomadas durante la actuación detallando para cada una:

- Lugar, fecha y hora de muestreo

- Número y volumen

- Forma de recolección (manual o automática); en caso de ser muestra manual, se especificará qué tipo de muestra es de acuerdo a la terminología de ASTM D 4057

- Número de lacrado

- Destinatarios

Se especificará el tiempo durante el que las mismas permanecerán en custodia del Inspector.

3.5)	Despacho de muestras.

El Inspector entregará la(s) muestra(s) gemela(s) de la(s) muestra(s) oficial(es) tomadas en la carga destinadas a ANCAP al Oficial de a bordo, firmando éste un acta de recibo. Se incluirá copia de dicha acta en el Informe. En la descarga, las muestras destinadas a ANCAP serán remitidas al Laboratorio de Turno de ANCAP (La Teja) y en caso de fuel oil que requiera de ensayo de poder calorífico al Laboratorio ANCAP de Medio Ambiente (LAMA).

3.6)	Mantenimiento de muestras.

La conservación de las muestras se realizará de acuerdo a ASTM D 4057, numeral 6. De acuerdo a ello, las muestras serán conservadas en botellas de vidrio transparente para destilados que no presenten sensibilidad a la oxidación (O que la misma no sea una de las especificaciones contractuales), vidrio oscuro o transparente forrado de papel adecuado para los que si lo presenten y botellas preparadas de acuerdo a la Norma IP 224 en caso de tratarse de productos en los que el contenido de plomo a nivel de trazas (destilados no etilados) sea una de las especificaciones del contrato.

- Informe de calidad.

Como se expuso anteriormente se expedirá al Certificado de Análisis  de  la  muestra  oficial.  El  certificado  indicará claramente:

- Tanque del cual es representativa

- Fecha y hora de recolección

- Método de recolección de la misma (muestra manual o automática)

- Tipo de muestra (corrida, compuesta de 3 alturas, etc.)

- Si fue o no el Inspector testigo presencial del análisis

- Constará la identificación del Laboratorio donde se llevó a cabo el análisis de la muestra.

Constará el ensayo realizado, especificando la Norma (ASTM, IP, etc.) y las condiciones del análisis. Constarán como mínimo todos los  ensayos  contractuales  realizados  en  las  condiciones contractuales, o ensayos necesarios para realizar los cálculos de cantidades.

5)	Resumen.

Al informe anterior se adjuntará un resumen que se anexa, que será diferente en el caso de carga y descarga.

| SUMMARY OF (PRODUCT NAME) LOADING INSPECTION. |  |  |
| --- | --- | --- |
| VESSEL: |  |  |  |
| OPERATION DATE RANGE: | TO |  |  |
| LOADING PORT/JETTY: |  |  |  |
| PRODUCT NAME |  |  |  |
| B/L DATE: |  |  |  |
|  | NET STD. VOLUME | NET KG |  |
|  | CUBIC METERS @ 15 °C | (IN VOID) |  |
| BILL OF LADING FIGURES (1): |  |  |  |
| VESSEL'S FIGURES: |  |  |  |
| DIFFERENCE: |  |  |  |
| PERCENT DIFFERENCE: |  |  |  |
| (1) Origin of these figures (shore tank, on line measurement, etc.) |  |  |
| If percent difference larger than 0.3%, possible reasons: |  |  |
| Any notice of apparent discrepancy/letter of protest? |  |  |
| YES |  |  |  |
| NO |  |  |  |
| SUMMARY OF (PRODUCT NAME) DISCHARGE INSPECTION. |  |  |
| VESSEL: |  |  |  |
| OPERATION DATE RANGE: | TO |  |  |
| DISCHARGE PORT/JETTY: |  |  |  |
| PRODUCT NAME |  |  |  |
| N.O.R. DATE: |  |  |  |
|  | NET STD. VOLUME | NET KG |  |
|  | CUBIC METERS @ 15 °C | (IN VOID) |  |
| BILL OF LADING FIGURES: |  |  |  |
| VESSEL ULLAGE AT LOADING PORT: |  |  |  |
| VESSEL ULLAGE AT DISCHARGE PORT: |  |  |  |
| DISCHARGE SHORE TANK TOTAL: |  |  |  |
| DIFFERENCE ULLAGE LOAD/DISCHARGE: |  |  |  |
| DIFFERENCE B/L AND DIS. SHORE TANK: |  |  |  |
| % DIFFERENCE ULLAGE (1): |  |  |  |
| % DIFFERENCE B/L AND DIS. SHORE TANK (2): |  |  |  |
| If percent difference (1) larger than 0.3% or percent difference (2) larger than 0.X%, possible reasons: |
| Any notice of apparent discrepancy/letter of protest? |  |  |
| YES |  |  |  |
| NO |  |  |  |

GRUPO II) PRODUCTO TRANSPORTADO A GRANEL EN CAMIONES.

1) Respecto a las operaciones de carga.

Tanto las medidas, equipo de medida como el control de la operación se realizarán de acuerdo al Method of Gaging Petroleum and Petroleum Products (ASTM D 1085, última revisión) y Method of Measuring the Temperature of Petroleum and Petroleum Products (ASTM D 1086,  última revisión),  excepto donde se indique específicamente

1.1) Reporte de cantidades.

En el Informe constará claramente en qué cargadero y puntero operaron los camiones y cuál es el método de determinación de cantidades cargadas (según 1.1.2 o 1.1.3)

1.1.1) Tanques de carga.

- Identificación de los tanques de carga

- Capacidad total del tanque

- Densidad del producto

Todo dato utilizado en los cálculos que provenga de un análisis de laboratorio, será informado con el método, las condiciones y la identificación de la muestra que le dio origen. Todos los valores serán referidos a 15 °C.

- Control de peso.

- Identificación de la balanza en la que se realizaron las medidas

- Para cada camión se listará la tara, el peso bruto y el peso neto

- Total bruto y neto en vacío

- Densidad a 15 0C

Todo dato utilizado en los cálculos que provenga de un análisis de laboratorio, será informado con el método, las condiciones y la identificación de la muestra que le dio origen.

1.1.3) Control de volumen.

En caso de existir medidor volumétrico en la carga, se informará

- Identificación del medidor

- Si el mismo ha sido recalibrado y fecha de dicha operación

- Volumen estándar (a 15 °C) por camión y total cargado

- Temperatura y densidad

Podrá también realizarse la medida de la cantidad de producto en las bodegas del camión. La medida se realizará de acuerdo a ASTM 1085, secciones 43 a 45. En este caso se informará

- Identificación de cada camión

- Bodegas vacías antes de iniciar la carga

- Innage/outage en mm de producto

- Innage de agua libre

- Factor de la cisterna

- Temperatura del producto

- Volumen bruto de producto

- Volumen estándar a 15 °C

- Densidad

Todo dato utilizado en los cálculos que provenga de un análisis de laboratorio, será informado con el método, las condiciones y la  identificación  de. la muestra  que  le  dio  origen.  Se identificarán las tablas de factor de conversión de volúmenes utilizadas. Se detallará todo otro factor de conversión empleado en el Informe y su fuente. Se indicará la fecha de calibrado/ recalibrado de la cisterna. Se detallará el método de medida del contenido de agua libre.

1.2) Control de la maniobra.

El Inspector controlará que las líneas de conexión entre el camión y el tanque desde el cual se producirá la carga están aisladas de toda otra maniobra posible (líneas bridadas, válvulas precintadas, etc.). También informará si otras conexiones del tanque desde el cual se produce la carga están cerradas en el momento de realizar las medidas (purgas cerradas, etc.).

Informará que las líneas de conexión del tanque al camión están llenas de producto, el cual es el mismo que el que contenía el tanque que fuera analizado.

1.3) Inspección de bodegas.

Debe identificarse una por una las bodegas inspeccionadas. Se informará cualquier anormalidad y la condición en que se encuentra el tanque de acuerdo al criterio del inspector.

Se informará el producto transportado en las tres cargas anteriores y en base a ello si es admisible la carga presente, teniendo en cuenta las recomendaciones expresadas en el libro "Tankcleaning guide".

Se precintarán las bodegas (boca superior y válvulas de descarga) inmediatamente después de cargado el equipo. Los números de precinto constarán en el Informe.

1.4) Carta de protesta, nota de aparente discrepancia.

En caso de observarse situaciones anómalas (por ejemplo aparición de agua en las bodegas después de la carga, muestra visualmente contaminada, etc.), que pudieran en su concepto dar lugar a posteriores reclamos, las mismas deberán constar por escrito en el Informe.

1.5) Time log.

Se informará una relación de los acontecimientos. Se informarán las horas inhábiles y demás demoras u obstrucciones a las tareas de la inspección citando su motivo.

2)	Muestreo.

Excepto cuando se mencione específicamente, el muestreo se realizará de acuerdo a Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products ASTM D 4057 (última revisión) o la Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products (ASTM D 4177, última revisión).

2.1) Criterio de muestreo

La forma de muestreo apuntará siempre a la obtención de una muestra representativa del cargamento. También apuntará a hacer fácilmente  identificable  la  causa  o  el  origen  de  toda contaminación posible.

Una muestra de tanque será considerada representativa si se cumplen las condiciones especificadas en ASTM D 4057 numeral 4.1.2. En dicho caso se preferirá una muestra compuesta de 3 alturas, con las excepciones que se citan en el numeral 3.3. En caso de ser producto de un tanque no homogéneo de fuel oil la muestra será compuesta de tres alturas pero la inferior será tomada de la salida del tanque. Para muestreo de bodegas de camión se realizará toma de muestra corrida.

El volumen de toda muestra testigo para ANCAP será como mínimo de 1 litro, excepto para la muestra oficial, que será:

- 2 L para gasolinas en los que una especificación sea RON

- 3 L para combustible tipo jet

- 1 L para todo otro combustible

- Puntos de muestreo

- Muestra de tanque de tierra

- Muestra de puntero al iniciar la carga

- Muestra compuesta de bodegas de cada camión al finalizar la carga

- Muestra de puntero al finalizar la carga

Compuesta implica que se mezclarán las muestras de cada bodega individual en proporción a los volúmenes contenidos en ellos.

2.3) Muestra oficial.

La muestra oficial se define como la muestra tomada en el punto de transferencia de custodia y utilizada para las determinaciones de calidad en el mismo.

La muestra oficial en la carga será la muestra tomada del tanque de carga inmediatamente antes del embarque.

Del análisis de esta muestra se emitirá el Certificado de Calidad y se guardará, como muestra testigo para las partes, muestras gemelas de la analizada.

Cuando existan muestreadores automáticos en la línea de carga cumpliendo la Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products ASTM D 4177 (última revisión), para Petróleo Crudo y Fúel oil, podrá tomarse ésta como muestra oficial, si están dados los requisitos (enjuague de líneas, maniobra aislada de otras, etc.).

En la descarga, se considerará muestra oficial en caso de reclamos la muestra compuesta de las bodegas del camión. En base a esta muestra se determinarán las especificaciones contractuales que serán cotejadas con las informadas en la carga.

De acuerdo a la Norma ASTM D 4057, cuando alguna de las especificaciones contractuales está dentro de las listadas en el numeral 10, como: Presión de vapor Reid (ASTM D 323), Destilación de gasolinas livianas (ASTM D 216), la toma de muestra oficial será diferente de la toma de muestra en la que se analizarán las restantes especificaciones. En ambos casos se observarán las recomendaciones listadas bajo los numerales 10.2 (muestra en botella, corrida) y 10.3 (muestra en botella, corrida de cada tanque, nunca compuesta).

2.4) Informe de muestreo.

Se brindará un Informe de las muestras tomadas durante la actuación detallando para cada una:

- Lugar, fecha y hora de muestreo

- Número y volumen

- Forma de recolección (manual o automática); en caso de ser muestra manual, se especificará qué tipo de muestra es de acuerdo a la terminología de ASTM D 4057

- Número de lacrado

- Destinatarios

Se especificará el tiempo durante el cual las mismas permanecerán en custodia del Inspector.

  - Mantenimiento de muestras

La conservación de las muestras se realizará de acuerdo a ASTM D 4057, numeral 6. De acuerdo a ello, las muestras serán conservadas en botellas de vidrio transparente para destilados que no presenten sensibilidad a la oxidación (o que la misma no sea una de las especificaciones contractuales), vidrio oscuro o transparente forrado de papel adecuado para los que sí lo presenten y botellas preparadas de acuerdo a la Norma IP 224 en caso de tratarse de productos en los que el contenido de plomo a nivel de trazas (destilados no etilados) sea una de las especificaciones del contrato.

2.6)	Despacho de muestras

El Inspector entregará las muestras compuestas de carga de cada camión destinadas a ANCAP a cada transportista, firmando éste un acta de recibo. Copia de la misma debe ser incluida en el Informe. Lo mismo se realizará con la muestra oficial.

3) Informe de calidad.

La calidad contractual será determinada en el tanque desde el cual se produjo la carga de los camiones. Como se expuso anteriormente se expedirá al Certificado de Análisis de la muestra oficial. El Certificado indicará claramente

* Tanque del cual es representativa

* Fecha y hora de recolección

* Método de recolección de la misma (muestra manual o automática)

* Tipo de muestra (corrida, compuesta de 3 alturas, etc.)

* Si fue o no el Inspector testigo presencial del análisis

* Constará la identificación del Laboratorio donde se llevó a cabo el análisis de la muestra.

Constará el ensayo realizado, especificando la Norma (ASTM, IP, etc.) y las condiciones del análisis. Constarán como mínimo todos los  ensayos  contractuales  realizados  en  las  condiciones contractuales.

-0-0-0-0-0-

Sigue: -   Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales (Decreto N°13/009)

- Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Materiales) que califican como nacionales MIPyMES

  - ANEXO DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS

  - INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales (Decreto N°13/009)

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del Decreto No 13/009.

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma autorizada

Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Materiales) que califican como nacionales MIPyMES

El	que	suscribe	 	en representación de                                                                                       _  declara que La empresa oferente califica como MIPyME según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, acreditando la Participación en el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo y, por tanto, el/los servicio/s ofertado/s califica/n como nacional/es de acuerdo a la normativa legal vigente (Dec. 371/2010, Art. 8° y art. 59 del TOCAF).

Declaro,  asimismo,  que  el/los  servicio/s  que  ofrezco  incluye/n  el  suministro  de  bienes  o materiales, y que los bienes que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el      % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 deL Decreto 371/2010 de fecha 14/12/2010 y art. 59 del TOCAF.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma autorizada

ANEXO

DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS

1. - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

1.1.- El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 114/982.

1.2.- Cumplimiento de las disposiciones sobre laudos y Convenios Laborales vigentes, en materia de categorías de labor, pagos y complemento de horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general todo beneficio que mejora las condiciones establecidas por la legislación Laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones.

1.3.-Retribuciones al personal

1.3.1 -La adjudicataria quedará obligada a pagar a su personal, los Laudos y Convenios Laborales correspondientes a la rama de actividad y en caso de no haberlos, o ser inferior, por lo menos y con adecuación a las distintas categorías laborales $ 12.487 (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete) nominales mensuales o su equivalente resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176 para determinar el salario  por  hora. El  mínimo de  $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo a los laudos resultantes de los Grupos correspondientes de los Consejos de Salarios

Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente.

En caso de omisión de dicha declaración en le oferta por parte del proponente, se entenderáque este acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo.

Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato

1.3.2.- Para el caso de que el Laudo o Convenio Colectivo para la correspondiente actividad se dictare durante la ejecución del contrato y fuera mayor que el mínimo establecido en el numeral 1.3.1., el adjudicatario deberá ajustar los salarios según lo establecido en el Laudo. En caso de que fuera menor que lo establecido en el numeral 1.3.1., se continuará remunerando al personal de acuerdo con lo establecido en dicho numeral.

1.3.3. – El adjudicatario deberá pagar a sus trabajadores de conformidad con la normativa legal vigente, sin perjuicio de efectuar los adelantos que pudieran corresponder a criterio de la empresa contratada o el régimen que en tal sentido la misma hubiere acordado con dichos trabajadores dentro del período mensual, pudiendo en este último caso la Administración exigir el cumplimiento del referido régimen so pena de incumplimiento contractual, y con las características que determina esta cláusula.

En caso de comprobación de atrasos, se avisará al Adjudicatario por escrito para que efectúe los pagos dentro de los tres días hábiles subsiguientes, y si no lo hiciere la Administración se reserva la facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, pudiendo descontar su importe de las sumas que el Adjudicatario tenga que percibir por razón del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con el organismo contratante, de cualquier otro crédito o de la garantía contractual; todo ello sin perjuicio del derecho de repetir civilmente, en su caso.

El adjudicatario desde ya consiente expresamente que la Administración pueda efectuar la paga que corresponda en razón o concepto de salarios.

Si la Administración hiciera uso de la expresada facultad de pagar por un plazo de dos meses – continuos o discontinuos – sin que el adjudicatario reanudara regularmente el pago de los salarios, la misma se reserva el derecho de rescindir administrativa y unilateralmente el contrato.

La Administración podrá exigir del Adjudicatario los comprobantes necesarios para verificar las fechas en que hayan sido pagados los salarios del personal ocupado en las tareas a su cargo, o que sean suministrados al Ente todos los datos, documentos y/o información que le sea requerido y necesario para la realización de los pagos por el contratante, so pena de rescisión establecida en el párrafo inmediato anterior.

El extremo de que eventualmente la Administración no ejerza alguna o algunas oportunidades estos derechos, no implica renunciar a ejercerlos en el futuro.

Además de lo que la presente cláusula establece, la misma puede eventualmente interpretarse como complementaria y/o concordante de otras estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones que rigen esta licitación y que tiendan, directa o indirectamente, a la regulación de la situación que dicha cláusula prevé.

1.4 Tendrá contratado el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, vigente por toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en esta contratación, acorde al tipo de tarea que éste va a realizar.

1.5.- Deberá cumplir con todas las normas relativas a condiciones de salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores empleados y además con las siguientes:

a) NORMA GENERAL SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS.

b)  NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

c)  NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP

d)  DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS

1.6.- Los oferentes deberán tener presente los siguientes convenios internacionales de trabajo: OIT N° 95, relativo a la "Protección del Salario", OIT N° 87, "Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación" y el OIT N° 98, "Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva". Su inobservancia dará lugar a la pertinente comunicación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

2.- CONTROLES A EFECTUARSE POR ANCAP

La Administración controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario.

A tales efectos se deberá presentar al Director de Obra o a la Jefatura del área a que esté asignado el servicio, la siguiente documentación:

2.1.- Planilla de contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , con inclusión de la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada.

2.2. - Nómina de los trabajadores asignados al contrato con los datos:

-  Nombre completo

-  Número de Cédula de Identidad

-  Dirección

-  Cargo que va a desempeñar

- Deberá presentar declaración jurada realizada por todos los empleados asignados a la presente contratación informando si poseen o no algún vínculo de parentesco con algún funcionario de Ancap (art. 239 Código Penal).

2.3. - Declaración mensual a Historia Laboral del BPS y fotocopia del recibo de pago al BPS

2.4.- Documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura, junto con la factura y documentación exigida, a efectos de que se autorice el pago de la factura del mes.

2.5.- Póliza de Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales

Cada mes se verificará que el personal afectado a las tareas, se encuentra asegurado por la Póliza del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales en la clave de riesgo que corresponda a las tareas, presentando a tales efectos: copia de dicha póliza y factura al día de la misma y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota.

2.6.- El Director de Obra o Jefatura del área a que esté asignado el servicio en su caso, en coordinación con el área de Seguridad Industrial de ANCAP, controlará las medidas de seguridad industrial que debe seguir la contratada para con los trabajos y sus dependientes, así como la provisión en tiempo y forma de los elementos de seguridad personal necesarios para cada trabajo.

2.7.- ANCAP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

3 - ACCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

3.1 - El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo) habilitarán a ANCAP a proceder a la retención de los créditos que la empresa contratada tuviere a su favor (sean provenientes de la presente contratación o de cualquier otro origen) , y destinar dichos montos al pago de los créditos laborales que se les adeudaren a los trabajadores de la empresa contratada, al pago de adeudos por obligaciones previsionales o adeudos al BSE por el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de poder proceder a la rescisión unilateral del vínculo por parte de ANCAP.

3.2 - La Administración queda facultada también para ejecutar la Garantía de Contrato de la empresa contratada en caso de incumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales o del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y afectarla al pago de dichos rubros adeudados, sin perjuicio de la rescisión del contrato y demás afectaciones que corresponda realizar.

3.3 - La Administración podrá destinar la Garantía de Contrato a efectos del cobro de las multas que impusiese o para el reembolso de los gastos en que incurriese ante cualquier tipo de incumplimiento de la empresa contratada.

3.4 - La Administración quedará facultada también a retener la Garantía de Contrato en tanto la empresa contratada no acredite en debida forma el cumplimiento de todas sus obligaciones.

3.5 - En cumplimiento de lo establecido por las leyes 18.099 y 18.251, y sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en este pliego de condiciones, se determina que ante cualquier reclamación por incumplimiento de las obligaciones que establecen las mencionadas leyes, sea formulada por los trabajadores, por la entidad previsional o por el BSE, queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan, serán las empresas contratadas

ANCAP podrá llegado el caso y sin perjuicio de las facultades ya referidas, accionar legalmente contra la empresa contratada a efectos de lograr la completa indemnización de los gastos en que hubiera incurrido por los incumplimientos de ésta.

4 -  ANTECEDENTES

El oferente deberá proporcionar los antecedentes del personal que va a designar para prestar funciones en el marco de esta contratación, destacándose que ANCAP evaluará el hecho de que la empresa oferente ofrezca tomar aquellos empleados que se hallen prestando servicios en ANCAP (cuyo desempeño haya sido evaluado a satisfacción), de modo de mejor aprovechar la experiencia adquirida en las distintas labores.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTE ANCAP

1_- AL INICIO DEL CONTRATO

Deberá presentar ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos la siguiente documentación:

- Original y fotocopia de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del Banco de Seguros del Estado, acorde al tipo de tarea a realizar, vigente para toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en la contratación (el original le será devuelto una vez verificada la fotocopia).

- Original y fotocopia de la Planilla de inscripción del personal de la contratista que interviene en el contrato, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (el original le será devuelto luego de verificación).

c)  Original y copia de la Tarjeta de inscripción en el Banco de Previsión Social (el original le será devuelto luego de la correspondiente verificación) y copia del último recibo de pago efectuado.

2 –  A LA EJECUCION DEL CONTRATO

2.1 – Mensualmente junto con la factura

Deberá presentar, mensualmente junto con la factura, ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos, la siguiente documentación:

- Factura al día de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota a la fecha, certificando que el personal afectado a las tareas se encuentra amparado por la misma.

- Planilla de Contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada.

c)  Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura.

Se controlará por parte de ANCAP el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Contratista con su personal y con los Organismos de control y aportes. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte de la empresa contratista se rechazará la factura presentada.

El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo), habilitarán a ANCAP a proceder de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.

2.2 -  En  forma trimestral

Deberá presentar en las oficinas de Contralor de Personal la nómina de personal en

actividad en dependencias de Ancap. Cuando los empleados de la adjudicataria hayan cesado sus actividades en la empresa, esta queda obligada a retener y reintegrar a Ancap el carné identificatorio (tarjeta magnética) que habilita el ingreso a las instalaciones de los empleados.

3 - FACTURAS

Se presentará una factura por liquidación de trabajos a valores de oferta (básico) y otra por el ajuste paramétrico cuando corresponda.

3.1 - CONDICIONES DE PRESENTACIÓN

• FACTURAS (básicas y de ajuste)

Original y tres copias (pueden ser fotocopias).

1) Nombre, dirección, teléfono, RUT, de la empresa emisora.

2) Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años.

3) Fecha de la factura.

4) Dirigidas a ANCAP y / o Área que corresponda, RUC 210475730011.

5) Mes o período de realización de los trabajos.

6) Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra.

•  FACTURAS DE AJUSTE;

En hoja adjunta: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste. (ORIGINAL Y DOS COPIAS).

En las facturas de ajuste indicar el N° de factura básica a que corresponde indicando el mes o período de realización de los trabajos.

3.2 - PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

Toda factura incorrectamente presentada podrá ser rechazada y devuelta para su corrección (enmiendas, pedido de compra equivocada, falta de copias, antigüedad de la fecha de factura mayor a lo admitido, presentación distinta a la cotización, etc.). La nueva factura corregida tendrá nueva fecha, en un todo de acuerdo al punto 3) del apartado "Condiciones de presentación".

La Administración no se hará responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de facturas originadas por errores en las mismas y rechazos. Asimismo podrán ser rechazadas las facturas cuando no se acompañen de la documentación solicitada en el punto 2 precedente.

Las facturas se presentarán ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área contratante o al Área designada por ANCAP a estos efectos, quien las remitirá una vez aprobadas y autorizadas al área contable que corresponda.

INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

Proveedores plaza NO emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

A partir de los próximos  meses, en fecha que se comunicará con suficiente antelación,  los proveedores de ANCAP que no sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

- Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.

- Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema.

- Facturas crédito: Las facturas dejarán de ser entregadas a los usuarios receptores en el momento de la entrega de los bienes o servicios, y pasarán a ser cargadas en el Portal de Proveedores con el Número de Recepción recibido por mail. Luego la factura debe ser entregada en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP).

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número, Fecha de emisión, Moneda, Total de la Factura, Impuesto de la Factura, Monto sin impuestos y Número de Recepción.

- Diferencias Factura – Recepción al cargar la factura al Portal: el Portal verificará los montos de las facturas automáticamente y de detectarse una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP, el proveedor deberá comunicarse con el usuario responsable de la recepción:

  - Si el error es de ANCAP se le enviará al proveedor un nuevo Número de Recepción por mail.

  - Si el error está en la factura, el proveedor deberá anularla y emitir  una nueva factura.

- Diferencias Factura – Recepción luego de cargar la factura al Portal: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP luego de que la factura se cargó en el Portal de Proveedores:

  - Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 6 del presente procedimiento).

  - Si el error está en la factura, se le enviará un mail automático al proveedor rechazando la factura y solicitando la Nota de crédito que la anule por el total y el ingreso de la asociación de la nueva factura con la recepción en el Portal de Proveedores.

- Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura

La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.

En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores a raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas (ubicada en el Edificio ANCAP – Av. Libertador y Paysandú), dispondrá de puestos de trabajo que se dedicarán a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.

Proveedores plaza emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

A partir de los próximos meses, en fecha que se comunicará con suficiente antelación,  los proveedores de ANCAP que sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

- Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.

- Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema.

- E- facturas crédito: Las e-facturas enviadas a ANCAP, deberán ser asociadas con el Número de Recepción (recibido por mail) en el Portal de Proveedores.

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.

Si las e-factura coinciden con la recepción autorizada por ANCAP, se le enviará un mensaje automático de aceptación del documento, de lo contrario se rechazará.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la Factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número y Número de Recepción.

- Diferencias Factura – Recepción: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la e-factura recibida y la Recepción autorizada por ANCAP:

  - Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 5 del presente procedimiento).

  - Si el error está en la e-factura, ANCAP realiza el Rechazo Comercial de la misma. Se le enviará un mail automático al proveedor notificándole sobre el rechazo, y solicitando la emisión de la e-nota de crédito que anule la factura original por el total. Luego el proveedor debe ingresar la nueva  e-factura asociada a la recepción en el Portal de Proveedores.

La e-nota de crédito deberá incluir en el campo “Número de Identificación de Compra” serie y número de la factura contra la que se emite el comprobante.

- Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.

La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.

En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas dispondrá de puestos de trabajo que se dedican a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.

Gerencia de Abastecimiento

Expediente Nº 252.426

Valor del Pliego: $ 1.500,00 (pesos uruguayos un mil quinientos)

Montevideo,  7 de marzo de 2017.

SIGUEN:

  - PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES – SECCION II

  - MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA

  - MODELO DE FORMULARIO DE AVAL BANCARIO I

  - MODELO DE FORMULARIO DE AVAL BANCARIO II

  - PLIEGO UNICO GENERAL DEL ESTADO