ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10045869

| POSICION | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 694 | ADAPT P/PEAD 20 X 20MM | 35000 |
| 20 | 8910 | ADAPT P/PEAD C/REDUCCION 32 X 25MM | 1000 |
| 30 | 8914 | ADAPT P/PEAD 40 X 40MM | 1000 |
| 40 | 10611 | BRIDA PEAD P/TERFUS-ELEFUS 90MM | 130 |

ESPECIFICACIONES

CODIGO 694-8910-8914;

Los accesorios serán utilizados en tuberías de polietileno de alta densidad  (PEAD) y deberán ser fabricados de acuerdo con las Normas ISO 17885:2015  y UNIT-ISO 4427:2007 o equivalentes; en un todo de acuerdo al Catálogo de Accesorios de Compresión y Piezas para Polietileno de Alta Densidad - Control de Calidad – OSE.

Los mismos serán para una presión nominal PN = 16 kg/cm2 y sus roscas serán WITHWORTH B.S.P

* Se deberá indicar marca y procedencia de los ítems cotizados.

* Se deberá presentar muestra.

CODIGO 10611:

Bridas metálicas revestidas en polipropileno para usar en adaptadores brida de PEAD.

Taladrado de acuerdo a la norma ISO 2531/DIN 2501 o EN 1092-1, PN 16.

* Indicar marca y procedencia de los artículos cotizados.

CONDICIONES

# ENTREGA DEL SUMINISTRO

1.1- El suministro se entregará en cajas de cartón, con una robustez y rigidez acorde al peso y características del suministro de que se trate, de forma de permitir su traslado y almacenamiento sin deformar ni afectar el suministro.

1.2- En el exterior de cada caja irá colocada una etiqueta autoadhesiva con la siguiente información:

- Tipo y Número de compra

- Código de O.S.E. del material

- Tipo de suministro

- Cantidad de unidades

- Número correlativo de caja sobre el total de cajas

- Identificación del proveedor

1.3- Las cajas estarán dispuestas sobre pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

1.4- Se deja expresa constancia que no serán de recibo bajo ninguna circunstancia mercaderías que vengan en pallets que no cumplan las características reseñadas.

1.5- El conjunto pallet-cajas deberá conforman un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

1.6- La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte al Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.

1.7- En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño 	A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

- Tipo y Número de compra

- Código de O.S.E. del material

- Tipo de suministro

- Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

- Cantidad de cajas

- Identificación del proveedor

# RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO

2.1- En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

De  existir alguna observación, se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que constarán las objeciones constadas y se podrá rechazar la entrega.

2.2- Se procederá a la descarga al Almacén y se confirmará el estado de la totalidad de los pallets, procediéndose a labrar acta y se podrán rechazar aquellos que no se encuentren en las condiciones establecidas

2.3 -Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

- Conteo de la cantidad de pallets y de cajas por pallets.

- Por cada pallets se abrirá como mínimo una caja a efectos de controlar su cantidad.

De existir diferencias se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que conste el detalle de esas diferencias y no se aceptará ninguna documentación del proveedor cuyas cantidades no coincidan con las constadas. A continuación O.S.E. procederá a comunicar esta situación por mail al proveedor, quien dispondrá de hasta 72 hs. para entregar la mercadería faltante.

De no entregarla dentro de ese plazo O.S.E. se reserva el derecho de rechazar la totalidad del suministro.

2.4-De no existir diferencias en la cantidad, el funcionario actuante firmará y sellará el remito de entrega del proveedor, emitiendo O.S.E. Número de entrada de mercancía.

Una sola partida puesta en Almacén Central dentro de los 120 días de la fecha de notificación.
Mantenimiento de Oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días de fecha factura.