Paysandú, 09 de Enero de 2018.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN – MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (ART. 44 – TOCAF)

OBJETO DEL LLAMADO

Se llama a pedido de precios para el suministro de:

1-   2 geotubos sintéticos para retención de lodos floculados de la UPA. Dimensiones en planta: 10mx 6m. Contarán con dos bocas de carga equidistantes de los extremos. Capacidad de cada Geotubo: 100 m3.

2 - lámina impermeable para sellado de piso. Área a cubrir 18m x 18 m. Podrá ser de PEAD de 1 mm u otro material que asegure la estanqueidad del piso. Alternativa lámina de PVC de 0,75 mm. La Membrana plástica se suministrará con kit de pegado y uniones en fábrica conformando un paño de 18m x 18m.

3- geotextil resistente a las cargas de punzonado de los geotubos llenos. Área a cubrir 18m x 18m. Geotextil de similares características a BIDIM RT 10

Con la oferta se deben entregar catálogos y toda la información técnica que respalde la conformación del producto.  Se incluirán las recomendaciones para su instalación así como las instrucciones para su manejo y disposición en obra.

  - DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- -  Geocontenedor sintético lineal para retención de lodos floculados de la UPA. Dimensiones en planta: 10 m x 6 m; contarán con dos bocas de cargas equidistantes de los extremos. Geotubo especialmente diseñado para deshidratar lodo en obras ambientales confeccionado en formato tubular con un geotextil de alta tenacidad con ultra-estabilización anti –UV y una trama especial que favorece la filtración y no colmatación del geotextil.

- Lámina impermeable para sellado de piso, área a cubrir 18m x18m. Podrá ser de PEAD de 1 mm u otro material que asegure la estanqueidad del piso. Alternativa lámina de PVC de 0.75 mm.

- Geotextil resistente a las cargas de punzonado de los geotubos llenos.

Con la oferta se deben entregar catálogos y toda la información técnica que respalde la conformación del producto. Se incluirán las recomendaciones para su instalación, así como las instrucciones para su manejo y disposición en obra.

condiciones generales

- 2-1 REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

- 2-1-1 Las propuestas se presentarán en sobre cerrado en la Gerencia Región Litoral Norte (33 Orientales 936 – Paysandú), o por correo electrónico a: gpereira@ose.com.uy – yadinolfi@ose.com.uy

2-1-2 Los Oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.

2-1-3 La Empresa Oferente deberá estar inscripta en RUPE.

2-2 MANTENIMIENTO DE OFERTA

2-2-1 El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de la Petición.

2-2-2 Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de la correspondiente garantía.

2-3 DEL PRECIO DE LA OFERTA

2-3-1 Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para el correcto suministro de los artículos especificados en el presente Pliego.

2-4 DEL PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

2-4-1 El plazo máximo de entrega será de 45 días a partir de la notificación de la Orden de Compra.

2-4-2 La entrega se hará efectiva en la UPA de la localidad de San Javier.

2-5 DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

2-5-1 Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, en forma separada.

2-6 NOTAS

2-6-1 En la selección de ofertas se tendrá en cuenta: calidad de los productos y plazo de entrega.

2-6-2 No necesariamente se adjudicará al precio más bajo, se evaluará la asistencia técnica y plazo de entrega.

2-6-3 Se deberá presentar información de los productos ofertados, donde se indique las características técnicas solicitadas. Será de aceptación la mención a un sitio web en el que se disponga de información técnica de los mismos.

IMPORTANTE

Incluir en la cotización:

RUT de la Empresa

Condiciones de pago: 60 días mínimo

La cotización debe venir firmada.

La apertura de precios se realizará el día lunes 22 de enero de 2017 a la hora 10:00, en la Secretaría de la Gerencia Región Litoral Norte Oficina de OSE en la ciudad de Paysandú (calle 33 Orientales 936).

Por consultas comunicarse a: Ing. Gerardo Pereira (47222345 – 098 398 238), Yiselda Adinolfi (47222345 int. 101 – 098 375 580)