ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10047975

CODIGO                        DETALLE                                        CANTIDAD

2444	            FERRUL BCE 1" C/ADAPT P/PEAD 32 MM	450 UN

9037  	    TUBO BCE C/R P P/MED 1 1/2"	           50 UN

2564	              VALVULA RET HORIZ/VERT BCE 4"	           30 UN

CODIGO 2444 – Ferrul con cuerpo de bronce con adaptador de polipropileno (PP) para caño de polietileno (PEAD) de 32mm.

La presión nominal de trabajo será de 16 bar (PN 16).

La estanqueidad entre el ferrul y el caño de PEAD se obtiene mediante una junta tórica (O'ring)inserta en el cuerpo de bronce del ferrul, mientras que la resistencia a la tracción viene dada por el conjunto de un casquillo de apriete y el racor de PP.

Las dimensiones del cuerpo, la válvula y tapa, así como los tipos de roscas a utilizar, deberán ajustarse a lo establecido en los planos para MATERIAL DE BRONCE - CONEXIONES - N° 19703  D1 al D6 que figuran en el Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos de OSE del año 1973, con excepción de la rosca correspondiente al Racor de PP.

El cuerpo del ferrul deberá contener en su interior un tope a los efectos de asegurar la correcta ubicación del caño de PE al ser introducido en el mismo.

Se deberá presentar muestra

CODIGO 9037 - Tubo de bronce con rosca macho de 1 1/2" para medidor de 1 1/2" y para utilizar con tuerca de 2".

Las piezas se deberan fabricar de acuerdo a las especificaciones establecidas en el Catalogo de Piezas Especiales  y Aparatos de OSE del año 1973 para material de bronce

MARCADO

Las piezas deberan venir marcadas con una inicial o logo en relieve que

permita identificar al fabricante

* Indicar marca y procedencia.

CODIGO 2564 - Valvula de retención de clapeta, cuerpo de bronce y extremos roscados para una Presión Nominal de 16kg/cm2

CARACTERISTICAS

Los materiales de bronce deberán cumplir con lo establecido en el

Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos del año 1973 en lo relativo a

aleaciones e inspecciones (capitulo I y II Normas Técnicas para el

Material de Bronce) y planos adjuntos.

De las piezas que no se adjunta plano o que no figuren en el Catálogo de

Piezas Especiales, se deberá adjuntar muestra y/o plano.

MARCADO

Las piezas de bronce deberán venir marcadas con una inicial o un logo en relieve que permita identificar al fabricante.

Se deberá indicar marca y procedencia.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.

Mantenimiento de oferta : 60 días.

Cronograma de Entrega: En una única entrega dentro de los 120 días. Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la adjudicación definitiva y se consideran puestos en los centros de distribución correspondientes.

Nota: En caso de cotizar importación solicitar el pliego correspondiente.