CONTRATO MARCO 18263

POS  CODIGO           DETALLE                                          CANTIDAD

10	12551      BARRERA DE SEÑALIZACION METALICA	    300	UN

ESPECIFICACIONES PARA BARRERA SEÑALIZACION METALICA

Barrera de señalización de tipo caballete con las dimensiones indicadas en el croquis adjunto.

Deberán ser de chapa N° 18 de 1,2 mm, hierro ángulo 1" x 1 1/8 o caño redondo de 3/4" , 2 mm de espesor.

Deberá venir con franjas de 9 a 10 cm aprox. en colores naranja y blanco, con el logo de OSE de 28 a 30 cm de ancho aprox., y las escrituras indicadas en el croquis, en color naranja de 7 cm de alto aprox.

Estos colores deberán ser luminosos, fluorescentes y reflectantes (para todo el cartel exceptuando el caballete).

El material reflectivo a utilizar será grado ingeniero y la reflectividad será mayor o igual a 70 mcd/m2lx de acuerdo con la Norma ASTMD 4956-05.

LOGO de OSE -

Diseño

. El logo de OSE solicitado estará de acuerdo al Manual del Sistema de Identidad Institucional – v 1.0/2008.

Colores

Versión color/tinta directa

. Celeste: Pantone 306 C

. Azul: Pantone 307 C

. Fondo blanco

Código 12551 - BARRERA SEÑALIZACION

# Procedimiento de entrega y de recepción del suministro

# Entrega del suministro

La empresa proveedora deberá coordinar con las oficinas de Recepción de Materiales día y hora de entrega del suministro:

- Almacén Central San Martín – 2208 4147 Int. 101/131

- Almacén Central Abayubá – 2320 0311

El suministro se entregará en pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

Se deja expresa constancia que no será de recibo bajo ninguna circunstancia, mercaderías que vengan en pallets que no cumplan las características reseñadas.

El conjunto pallet-piezas deberá conformar un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte a Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.

En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño 	A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

- Tipo y Número de compra

- Código de O.S.E. del material Tipo de suministro

- Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

- Cantidad de cajas

- Identificación del proveedor

# Recepción del suministro

- En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

De  existir alguna observación, se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que constarán las objeciones constadas y se rechazará la entrega.

- Se procederá a la descarga al Almacén y se confirmará el estado de la totalidad de los pallets, procediéndose a labrar acta y rechazar aquellos que no se encuentren en las condiciones establecidas, de idéntica forma a lo señalado en el Numeral 1 de esta memoria.

- Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

- Conteo de la cantidad de pallets y de piezas por pallets.

De existir diferencias se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que conste el detalle de esas diferencias y no se aceptará ninguna documentación del proveedor cuyas cantidades no coincidan con las constadas. A continuación O.S.E. procederá a comunicar esta situación por mail al proveedor, quien dispondrá de hasta 72 hs. para entregar la mercadería faltante.

De no entregarlo dentro de ese plazo O.S.E. se reserva el derecho de rechazar la totalidad del suministro.

- De no existir diferencias en la cantidad, el funcionario actuante firmará y sellará el remito de entrega del proveedor, emitiendo O.S.E. Número de entrada de mercancía.

Plazo de 10 meses o hasta que se agote el stock

• Plazo de Contratación: 10 meses o hasta que se agote el stock 
•Forma de Administración: mediante Pedido Contra Contrato Marco (PCCM)
• Remisión de PCCM: vía correo electrónico.
• Lugar de Entrega: Almacén Primario - San Martín 3235
• Plazo de entrega: máximo 5 (cinco) días a partir de la remisión del PCCM
•Mensualmente ser realizará la conciliación de saldos con la participación de la Empresa 
adjudicataria y por OSE, la Oficina de Gestión de Stock. La forma de comunicación será la 
misma que para la remisión del PCCM.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.