ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTRATO MARCO  18295 -18296 -18297 -18298 -18299- 18310

CODIGO: 663 - CLORO LIQUIDO 900 kg.   14400KG

OBJETO

Suministro de cloro líquido para el tratamiento de agua, en la presentación de envases Ton Containers de 900 kg, incluyendo la gestión de los envases (pruebas hidráulicas, mantenimiento, controles de integridad, etc.) en los que se entregará este producto, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

- CARACTERISTICAS

El cloro líquido debe cumplir con todo lo establecido en la Norma UNIT 1216:2014 “Productos químicos para tratamiento de agua. Cloro Líquido. Definiciones y requisitos”, lo cual debe ser expresamente declarado por el proveedor.

- ENVASADO

  - El cloro líquido se entregará envasado en Ton Containers de 900 kg en buen estado, de propiedad del proveedor.

  - Estos envases deberán cumplir con lo establecido en la Norma UNIT 1216:2014.

  - La gestión de los envases (pruebas hidráulicas, mantenimiento, controles de integridad, etc.) deberá cumplir con lo establecido en la Norma Unit 1216:2014.

  - El proveedor se encargara de la gestión de los mismos en lo que refiere a su estado general exigidas por el Instituto del Cloro. Deberá presentar los documentos que acrediten esta gestión de envases, en tiempo y forma. Todos los elementos integrantes deberán estar estandarizados y ser en un todo compatible con los Kit de emergencia del Instituto del Cloro (Tipo B) y los elementos de contención total de fugas en envases de 900 Kg.

  - Se deberá cumplir  con lo establecido en el Art.6.2.3 de la Norma Unit 1216:2014, requisitos de seguridad en el transporte- envase con sello de seguridad (plástico termo contraíble).

  - Envases devueltos

-El proveedor deberá declarar que se compromete a realizar el seguimiento y controlar el Formulario de “Comunicación de envases de cloro con problemas”, realizando un Registro de las Acciones Correctivas llevadas a cabo en caso de envases defectuosos devueltos. Este Registro será solicitado por O.S.E. en caso de conflicto de intereses.

-Deberá ser comunicado posteriormente a la División Planeamiento y Control de Stock, Sección Planeamiento, de la Gerencia de Suministros de O.S.E, cuando los inconvenientes fueren corregidos.

- ASISTENCIA EN EMERGENCIAS POR FUGA DE CLORO

Se requiere de un sistema de soporte de asistencia técnica de parte del proveedor en caso de emergencias por fugas de cloro y/o accidentes carreteros, sin costo para la Administración. Esta asistencia deberá ser de carácter presencial toda vez que se le requiera en un radio de 100 km del centro de Montevideo, o remota. Para localidades más alejadas de esa distancia la asistencia será de tipo remoto salvo que por razones justificadas, O.S.E. requiera su presencia.

Con posterior verificación de lo actuado (24 horas) y correcciones finales previas a la carga de los envases dañados, debiendo presentarse la empresa para controlar el estado de la carga de forma de asegurar al transportista la aptitud de la carga para su transporte sin riesgo evidente.

El personal técnico actuante por parte del proveedor, deberá poseer experiencia previa en la resolución de fugas de cloro debidamente documentada y seguirá estrictamente el plan de emergencias aprobado por ambas partes.

Deberá explicitarse con todo detalle cómo nos socorrerán en los casos planteados, así como un listado del personal y de las instalaciones que nos ofrecen para dicha cobertura.

- INFORMACION QUE DEBERA INCLUIR EN LA OFERTA

El oferente deberá incluir la siguiente información en sus propuestas, además de cualquier otra que consideren de interés:

  - Identificación del producto ofertado:

-Marca del producto (si corresponde),

-Nombre del fabricante, país de procedencia, lugar de fabricación (país, ciudad, dirección).

  - Descripción del método de fabricación del Cloro.

  - Ubicación del depósito de almacenamiento y de la planta de expedición.

  - Ficha técnica emitida por el fabricante con especificaciones técnicas (composición, impurezas, etc.).

  - Si la tuviera, Certificación  según Norma UNIT 1216:2014, NSF/ANSI 60,        ABNT- NBR 15784 u otra normativa que avale específicamente su aptitud para ser utilizado en el proceso de potabilización de agua.

  - Certificado de análisis incluyendo pureza, humedad y metales pesados (Pb, Hg, As), firmado por profesional técnico responsable,  el cual no deberá tener una antigüedad mayor a 6 meses.

  - Si la tuviera, adjuntar experiencia en almacenamiento y distribución de cloro líquido.

  - Hoja de Datos de Seguridad del producto ofertado, información que deberá presentarse en español conforme establece el Decreto 307/09.

  - Presentación de un Plan de Emergencias para fugas de cloro en su depósito de envases, ajustado a los requisitos del Instituto del Cloro.

  - Declaración firmada de existencia de kit de emergencias, equipos autónomos de respiración, equipos de contención total de fugas, equipos de absorción de cloro gas, manejo de Elementos de Protección Personal (EPP) para cloro.

  - Presentación de evidencia (documentación, fotos) de que el personal de despacho de envases, depósitos, y administrativo ha sido entrenado en contención y respuesta de fugas de cloro. En caso de no tenerlo al momento de la apertura, declaración firmada de compromiso de realización de esta actividad si es adjudicatario, en un plazo no mayor a 3 meses desde la adjudicación.

  - Presentación de evidencia (documentación, fotos) de realización de simulacros de fuga de cloro, coordinación con Cuartel de Bomberos (equipos Hazmat). En caso de no tenerlo al momento de la apertura, declaración firmada de compromiso de realización de esta actividad si es adjudicatario, en un plazo no mayor a 3 meses desde la adjudicación.

  - Declaración de cumplimiento con Norma UNIT 1216:2014.

  - Declaración del oferente de compromiso de gestión de envases devueltos, según Formulario: “Comunicación de envases de cloro con problemas” (ver 2.7), comprometiéndose a llevar un registro de las acciones correctivas llevadas a cabo en caso de envases defectuosos.

  - Declaración de estar en conocimiento de la prestación de Asistencia Técnica en caso de emergencias por fugas de cloro así como del personal necesario con formación en la temática en caso de asistencia (Art 3).

La insuficiencia o no presentación de la información solicitada que impida una correcta evaluación de la oferta presentada, podrá ser motivo de rechazo.

# ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

# Para la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta toda la información  solicitada en el Numeral anterior.

# De las ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, la comparación entre las ofertas se realizará por precio. Se entiende que la oferta más conveniente es la de menor precio unitario.

# En las compras en que los plazos de entrega sea el factor prioritario, este  podrá ser el factor determinante frente al precio.

# Referente a la mejora de ofertas y negociación, rige lo establecido en el Art. 66 del T.O.C.A.F.

- DESPACHO DE LAS REMESAS

  - O.S.E. podrá realizar inspecciones a la planta de Fabricación y/o Almacenamiento y Expedición, previo a la adjudicación y durante el periodo del suministro.

  - De la carga del producto en el transporte proporcionado por O.S.E.

Será de cuenta del proveedor la carga y acondicionamiento de los envases cargados  sobre el camión, asegurando de que la misma esté en condiciones de ser transportada de acuerdo a las normativas vigentes de transporte de mercadería peligrosa (Decreto 560/03 y su Reglamentación).

  - Al momento de recepción en destino se constatara que los envases estén en buen estado. Los envases defectuosos no se aceptaran, debiendo ser sustituidos a la brevedad por uno en condiciones adecuadas.

6.4- Control de la Calidad

A los efectos de corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto 4.3 y 4.4 de la Norma Unit 1216:2014:

6.4.1- O.S.E. podrá solicitar en cualquier oportunidad de despacho de las remesas, muestras de las mismas para ser analizadas, previa coordinación con el proveedor, en las condiciones de la Norma UNIT 1216:2014.

En caso de requerirse, el proveedor facilitará los medios humanos e instrumentales pertinentes

para la correcta y segura extracción de muestras.

6.4.2- Solicitar al proveedor en cualquier oportunidad de entrega, la presentación de un Certificado de Análisis que incluya la pureza, humedad y metales pesados (Pb, Hg, As), según Norma UNIT 1216:2014 para el suministro provisto. El Certificado deberá incluir la fecha de extracción de la muestra y deberá estar firmado por profesional técnico responsable.

OSE podrá solicitar el análisis de otras impurezas establecidas en la Norma UNIT 1216:2014 en caso de sospechas fundadas de presencia de otros contaminantes.

- ENTREGA DEL PRODUCTO

La entrega del producto será fraccionada de acuerdo a las necesidades del Organismo

La primera entrega se realizara dentro de las 48hs luego de haber sido notificado el proveedor, previa coordinación con el Almacén de la Planta de Aguas Corrientes, quienes diariamente informaran de las necesidades del producto.

El Transporte del producto desde la empresa adjudicataria o donde esta designe hasta la Planta de Aguas Corrientes quedara a cargo del Organismo.

- PENALIDADES

  - Incumplimiento de las especificaciones técnicas

Si del resultado de las determinaciones analíticas de control del suministro provisto resultara en un incumplimiento en cualquiera de los requisitos químicos o impurezas incluidos en 4.3 y 4.4 de la Norma UNIT 1216:2014, se abonará el 90% del monto a pagar por esa entrega.

8.2	Penalidades por fallas en los envases

El proveedor deberá asumir todos los costos de reponer esta mercadería hasta el destino establecido.

8.3	En caso de constatarse fallas en el suministro, tanto del producto como en la gestión de los envases, OSE podrá rescindir el contrato de forma unilateral.