ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10049770

POS      CODIGO                          DETALLE                                             CANTIDAD

10          696	ADAPT P/PEAD 32 X 32MM	                              2.500

20	698	ADAPT P/PEAD C/REDUCCION 32 X 20MM	         3.000

30	705	ADAPT UNIVERSAL 27-34 MM P/PEAD  32 MM          1.200

40	808	ADAPT CURVO P/PEAD 32MM	                              300

50	8916	ADAPT P/PEAD C/REDUCCION 25 X 20MM	         3.600

60	9485	ADAPT P/PEAD C/REDUCCION 40 X 25 MM	         400

70       10874	ADAPT UNIVERS 21-29 MM CURVO P/PEAD20MM     200

ESPECIFICACIONES:

Los accesorios serán utilizados en tuberías de polietileno de alta densidad  (PEAD) y deberán ser fabricados de acuerdo con las Normas ISO 17885:2015  y UNIT-ISO 4427:2007 o equivalentes; en un todo de acuerdo al Catálogo de Accesorios de Compresión y Piezas para Polietileno de Alta Densidad - Control de Calidad – OSE.

Los mismos serán para una presión nominal PN = 16 kg/cm2 y sus roscas serán WITHWORTH B.S.P

* Se deberá indicar marca y procedencia de los ítems cotizados.

* Se deberá presentar muestra.

CONDICIONES DE ENTREGA:

En una sola partida dentro de los 120 días de la adjudicación definitiva.