ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10049782

POS      CODIGO                          DETALLE                                            CANTIDAD

10       1180	TEE ELEFUS 75 MM X 75 MM	                              100

20       1192	TOMA EN CARGA DE ELEFUS 75 MM X 20 MM         1.500

30       8924	TEE PEAD P/ELEFUS-TERFUS 110MM	                    30

40       8952	BRIDA PEAD P/TERFUS-ELEFUS 75 MM	                    500

CODIGO 1180-1192 :

Los accesorios de electrofusión estarán provistos internamente de una resistencia eléctrica (resistencia cubierta) que se conecta mediante terminales externos a una  fuente de corriente continua.

El calor generado hace que la superficie interna del accesorio y la externa de los tubos de PEAD polietileno de alta densidad se fundan produciendo la unión.

Se utilizarán para tubos de PEAD fabricados de acuerdo a la Norma UNIT ISO 4427.

La presión mínima de servicio de los accesorios será de PN 16 kg/cm2.

En la propuesta se deberá indicar el equipo y herramientas necesarias para la instalación de los accesorios ofertados describiendo si son manuales  o automáticos , así como amperaje, voltaje y frecuencia y si dispone de código de barras, etc..

Se deberá indicar normas de fabricación de los accesorios cotizados.

* Presentar muestra en Control de Calidad (San Martin 3235)

* Indicar marca y procedencia.

CODIGO 8924:

Tee espiga - espiga - espiga en PEAD, PN 16.

Se utilizarán mediante termofusión o electrofusión en tubos de PEAD y

erán fabricados de acuerdo a la Norma UNIT ISO 4427.

* Indicar marca y procedencia de los artículos cotizados.

CODIGO 8952:

Bridas metálicas revestidas en polipropileno para usar en adaptadores brida de PEAD.

Taladrado de acuerdo a la norma ISO 2531/DIN 2501 o EN 1092-1, PN 16.

Se adjunta croquis.

ENTREGA DEL SUMINISTRO

1.1- El suministro se entregará en cajas de cartón, con una robustez y rigidez acorde al peso y características del suministro de que se trate, de forma de permitir su traslado y almacenamiento sin deformar ni afectar el suministro.

1.2- En el exterior de cada caja irá colocada una etiqueta autoadhesiva con la siguiente información:

Tipo y Número de compra

Código de O.S.E. del material

Tipo de suministro

Cantidad de unidades

Número correlativo de caja sobre el total de cajas

Identificación del proveedor

1.3- Las cajas estarán dispuestas sobre pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

1.4- Se deja expresa constancia que no serán de recibo bajo ninguna circunstancia mercaderías que vengan en pallets que no cumplan las características reseñadas.

1.5- El conjunto pallet-cajas deberá conforman un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

1.6- La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte al Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.

1.7- En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño 	A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

Tipo y Número de compra

Código de O.S.E. del material

Tipo de suministro

Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

Cantidad de cajas

Identificación del proveedor

RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO

2.1- En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

De  existir alguna observación, se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que constarán las objeciones constadas y se podrá rechazar la entrega.

2.2- Se procederá a la descarga al Almacén y se confirmará el estado de la totalidad de los pallets, procediéndose a labrar acta y se podrán rechazar aquellos que no se encuentren en las condiciones establecidas

2.3 -Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

Conteo de la cantidad de pallets y de cajas por pallets.

Por cada pallets se abrirá como mínimo una caja a efectos de controlar su cantidad.

De existir diferencias se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que conste el detalle de esas diferencias y no se aceptará ninguna documentación del proveedor cuyas cantidades no coincidan con las constadas. A continuación O.S.E. procederá a comunicar esta situación por mail al proveedor, quien dispondrá de hasta 72 hs. para entregar la mercadería faltante.

De no entregarla dentro de ese plazo O.S.E. se reserva el derecho de rechazar la totalidad del suministro.

2.4-De no existir diferencias en la cantidad, el funcionario actuante firmará y sellará el remito de entrega del proveedor, emitiendo O.S.E. Número de entrada de mercancía.

*En una sola partida dentro de los 120 días de la adjudicación definitiva.

* EN CASO SE COTIZAR IMPORTACION SOLICITAR PLIEGO.