ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10050333

POS        CODIGO                      DETALLE                                    CANTIDAD

10	          1943	JUNTA AC INOX P/REP DN125 MM 2 BANDAS	      110

20	          2010	JUNTA UNIVERSAL DN200 A DN225 MM	                  25

30	          2014	JUNTA UNIVERSAL HF12" FD300MM 322 a 349       15

40           5561	JUNTA UNIVERSAL 75 A 84  DN 60 MM	                  70

50	          9496	JUNTA UNIVERSAL 270 A 310 MM DN250 MM	        25

60	         10491	JUNTA AC INOX P/REP DN300 MM 1 BANDA	          5

70	         11814	JUNTA ANCLAJE AXIAL DN 80 MM C/REF INT	        90

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CODIGO 1943

Junta de acero inoxidable de doble banda que permita reparar tuberías de HF y FC en carga de DN 125 mm.

- rango aprox. 139 a 159 mm.

Indicar marca, procedencia, rango de ajuste e información técnica que permita evaluar la oferta presentada.

CODIGO 2010

Junta universal para reparar tuberías de 200 a 225 mm.

Rango de ajuste aprox: 218 a 244 mm por 243 a 269 mm aprox.

* Con las ofertas se acompañarán catálogos con la mayor información

técnica posible a efectos de una correcta evaluación de las piezas

ofertadas.

* Se deberán indicar los rangos de ajuste para cada item cotizado.

* Se deberán indicar marcas y procedencias de las piezas cotizadas

CODIGO 2014

- Rango de ajuste aprox:   322 a 349 mm aprox.

Con las ofertas se acompañarán catálogos con la mayor información técnica posible a efectos de una correcta evaluación de las piezas ofertadas.

Se deberán indicar los rangos de ajuste para cada ítem cotizado.

Se deberán indicar marcas y procedencias de las piezas cotizadas

CODIGO 5561

Junta Universal simétrica para reparación de tuberías de DN 60 mm

- Rango de ajuste aprox:   75 a 84 mm.

* Con las ofertas se acompañarán catálogos con la mayor información

técnica posible a efectos de una correcta evaluación de las piezas

ofertadas.

* Se deberán indicar los rangos de ajuste para cada item cotizado.

* Se deberán indicar marcas y procedencias de las piezas cotizadas.

CODIGO 9496

Junta Universal simétrica para reparación de tuberías de DN 250 mm

- Rango de ajuste aprox:    270 a 310 mm.

* Con las ofertas se acompañarán catálogos con la mayor información

técnica posible a efectos de una correcta evaluación de las piezas

ofertadas.

* Se deberán indicar los rangos de ajuste para cada item cotizado.

* Se deberán indicar marcas y procedencias de las piezas cotizadas.

CODIGO 10491

Junta de acero inoxidable de una banda que permita reparar tuberias de

HF en carga de DN 300 mm.

- rango aprox. 320 a 330 mm.

Indicar marca, procedencia, rango de ajuste e información técnica que

permita evaluar la oferta presentada.

CODIGO 11814

Serán juntas que posibiliten el anclaje axial entre las tuberías a unir (juntas “autoblocantes”) con cuerpo de fundición dúctil (nodular), para una presión nominal de 10 BAR o superior (PN10 o superior).

Estas juntas deberán venir con un refuerzo interno de acero inoxidable

adicional (camisa interna) que impida la deformación de las tuberías a

unir que típicamente se da en los tubos de PEAD ante el esfuerzo radial

de apriete de las juntas.

Rango de diámetros exteriores 85,7mm -  107mm aprox

* Se deberán indicar marcas y procedencias de las piezas cotizadas.

Procedimiento de entrega y de recepción del suministro

Entrega del suministro

La empresa proveedora deberá coordinar con las oficinas de Recepción de Materiales día y hora de entrega del suministro:

Almacén Central San Martín – 2208 4147 Int. 101/131

Almacén Central Abayubá – 2320 0311

El suministro se entregará en pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

Se deja expresa constancia que no será de recibo bajo ninguna circunstancia, mercaderías que vengan en pallets que no cumplan las características reseñadas.

El conjunto pallet-piezas deberá conformar un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte a Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.

En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño 	A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

Tipo y Número de compra

Código de O.S.E. del material Tipo de suministro

Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

Cantidad de cajas

Identificación del proveedor

Recepción del suministro

En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

De  existir alguna observación, se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que constarán las objeciones constadas y se rechazará la entrega.

Se procederá a la descarga al Almacén y se confirmará el estado de la totalidad de los pallets, procediéndose a labrar acta y rechazar aquellos que no se encuentren en las condiciones establecidas, de idéntica forma a lo señalado en el Numeral 1 de esta memoria.

Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

Conteo de la cantidad de pallets y de piezas por pallets.

De existir diferencias se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que conste el detalle de esas diferencias y no se aceptará ninguna documentación del proveedor cuyas cantidades no coincidan con las constadas. A continuación O.S.E. procederá a comunicar esta situación por mail al proveedor, quien dispondrá de hasta 72 hs. para entregar la mercadería faltante.

De no entregarlo dentro de ese plazo O.S.E. se reserva el derecho de rechazar la totalidad del suministro.

De no existir diferencias en la cantidad, el funcionario actuante firmará y sellará el remito de entrega del proveedor, emitiendo O.S.E. Número de entrada de mercancía.

CONDICIONES DE ENTREGA:
En UNA sola partida a los 120 días de la fecha de notificación.