# 1.-	OBJETO DEL LLAMADO

1.1.-	El objeto del llamado comprende la contratación de hasta 150 horas de Camión Desobstructor de saneamiento para tareas de Mantenimiento de la Red de Colectores, Limpieza programada en Servicio Piriápolis a cargo de OSE-UGD Maldonado.

La totalidad de las tareas deberán ser finalizadas al 30 de noviembre 2018.

1.2	El oferente deberá acreditar experiencia e idoneidad para la ejecución de los trabajos de desobstrucción, limpieza programada y mantenimiento de redes de saneamiento.

Dicha experiencia no podrá ser menor a 1 año.

1.3	Listado de colectores objeto de esta contratación;

| LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION DE COLECTORES EN PIRIAPOLIS |
| --- |
| COLECTOR |  |  |  |  |
| Calle | Entre | y | Diámetro | Longitud |
|  |  |  | (mm) | (m) |
| A. Artigas | Misiones | Rbla. De los Argentinos | 200 | 467 |
| Zufriategui | Misiones | Rbla. De los Argentinos | 200 | 467 |
| Celedonio Rojas | Misiones | Rbla. De los Argentinos | 200 | 467 |
| Simon del Pino | Misiones | Tucuman | 200 | 253 |
| Freire | Tucuman | Rbla. De los Argentinos | 200 | 146 |
| Trappani | Tucuman | Rbla. De los Argentinos | 200 | 143 |
| Sanabria | Misiones | Rbla. De los Argentinos | 200 | 750 |
| Sierra | Misiones | Rbla. De los Argentinos | 200 | 780 |
| Rbla. De los Argentinos | Av. Artigas | planta tratamiento | 500 | 3.180 |
|  |  |  |  | 6.653 |

# 2.-	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

2.1.-	Las tareas a realizar:

La operativa requiera la utilización de equipo hidrojet para la limpieza de 	colectores sanitarios de diámetros comprendidos entre 200 y 500 mm, el 	retiro de materiales sólidos, trapos, botellas, maderas, escombros y 	arena de los mismos de forma de asegurar un escurrimiento constante y 	fluido sin interrupciones ni desbordes.

La limpieza se desarrollará por tramos de acuerdo al listado 	proporcionado en planilla adjunta en 1.3. Los trabajos se desarrollarán 	por tramos en el orden establecido desde aguas arriba a aguas abajo sin 	saltear ningún tramo. Cada tramo será bloqueado aguas arriba a efectos 	de evitar posibles arrastres hacia la Planta de Tratamiento.

2.2.-  	Características del equipamiento propuesto.

Se requiere como mínimo un Camión Desobstructor equipado con 	a) equipo hidrojet de alta presión;

b) manga de alta presión de 120 mts de longitud;

c) equipo de vacio con poder de succión capaz de extracción de arena y  	partículas solidas hasta 6 metros de profundidad;

d) deposito de succión de 4 m3

e) bloqueadores neumáticos aptos para diámetros comprendidos entre 	200 y 500 mm.

2.3.-	La Administración entregará un plano de ubicación de los tramos a 	desobstruir con balizamiento de los registros y cámaras de acceso 	debiendo el contratista resguardar los mismos de alteraciones, roturas, 	daños y/o riesgos de accidentes en la vía pública.

Todos los trabajos en la vía pública deberán desarrollarse en zonas 	delimitadas y valladas con elementos de seguridad, vallas, balizas y/o 	señales luminosas adecuadas.

La zona de operación, registros, cámaras o puntos de acceso a los 	colectores, deberá igualmente mantener debidamente señalizada 	mientras duran las tareas de desobstrucción. Una vez finalizadas se 	librará la zona a la circulación pública la que deberá estar libre de 	residuos, escombros, arenas, extraídas de los colectores. Dicha zona 	además deberá de hidrolavarse con agua limpia.

En caso de no ubicar correctamente cámaras y/o registros o que éstos 	estén ubicados presumiblemente debajo de pavimentos existentes, se 	deberá de comunicar a OSE en forma inmediata, quien dispondrá las 	medidas adecuadas para liberar los mismos. En ningún caso la empresa 	contratista podrá decidir en forma independiente la alteración de 	pavimentos y/o veredas en la búsqueda de cámaras y/o registros sin el 	consentimiento expreso de OSE.

Se deberán de cotizar las horas de equipo desobstructor incluyendo 	chofer, oficiales y peones necesarios para la correcta ejecución de los 	trabajos.

2.4.-	Verificación del trabajo realizado.

La OSE-UGD dispondrá el control de la efectividad de la limpieza 	realizada cuando lo estime pertinente. Esta podrá ser realizada por 	tramos y verificada por video filmación y/o tomas fotográficas.

En caso de constatar tramos que permanezcan con problemas de 	escurrimiento, que éste no sea fluido, con interrupciones o con presencia 	de arena, los mismos deberán ser repasados a costo de la Empresa 	Contratada hasta garantizar el funcionamiento exigido en 2.1.

2.5.-	Actividades y responsabilidades de la Empresa.

La Empresa Contratada debe observar una relación cordial con las 	personas y su actuación en el ámbito de la UGD de Ose Maldonado 	efectiva y enmarcada dentro de los Reglamentos Internos de la 	Administración de 	la Obras Sanitarias del Estado.

La Empresa Contratada deberá brindar asistencia y apoyo al Supervisor 	de Saneamiento de OSE-UGD en todas las tareas relacionadas con la 	limpieza y desobstrucción de colectores con quien además se 	coordinarán todos los trabajos.

La Empresa Contratada es responsable por la observación de las medidas de seguridad dispuestas por el Supervisor de Saneamiento y/o el Jefe de Redes; balizamiento de la zona de trabajo con especial cuidado del recorrido del Camión Desobstructor, excavadoras y/o bobcats asignados a las tareas de apoyo cuando éstas se requieran. Uso de cascos, chalecos refractarios, botas, calzado de seguridad; por observar las directivas y por hacerlas cumplir por parte de todo el personal a su cargo.

.

Analiza las situaciones derivadas de una incidencia de obstrucción, derivadas directamente por la utilización del equipo de alta presión resolviendo o proponiendo soluciones alternativas al Supervisor y/o Jefe de Redes.

La Empresa Contratada es responsable por el llenado del Parte diario de  Trabajo especificando el tipo de intervención, diámetro y longitud del tramo de colector limpiado, tiempo insumido e inconvenientes detectados.

El horario de prestación de los servicios se mantendrá dentro del rango horario de 8.00 hs a 20.00 hs, pudiendo estar sujeto a cambios en función de las necesidades y/o tratarse de emergencias por desbordes de saneamiento a la vía pública.

La Empresa Contratada deberá facilitar un teléfono de contacto disponible las 24 hs. Una vez recibido un aviso de emergencia en la zona, dispondrá como máximo 1 hora para hacerse presente en el lugar

El personal de la Empresa Contratada deberá poseer aptitud para relacionarse con el público y deberá contar con certificación médica que los habilite a desarrollar las tareas específicas de limpieza y desobstrucción de colectores sanitarios y todas las tareas derivadas de dicha actividad.