Obras Sanitarias del Estado

Gerencia Región Centro

Sección Atlántida

Pliego de Condiciones Particulares

Compra Directa

Nº 10053292

OBJETO:	CONTRATACIÓN PARA TAREAS DE HASTA 500 CORRIMIENTOS DE MEDIDORES DE AGUA EN EL SERVCIO PANDO

Fecha de Apertura	: 24 / 09 / 2018

Hora				: 14 : 00

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO O.S.E.

CAPITULO l

- OBJETO DEL CONTRATO

Contratación de servicios para tareas de hasta 500 corrimientos de medidor en servicios de agua pertenecientes al Servicio Pando, a ejecutar según el siguiente detalle:

- 450 corrimientos de medidor.

- 50 corrimientos de medidor con suministro y colocación de nicho de hormigón.

El servicio se realizará en las localidades dependientes del Servicio que se detallan:

- Pando

- Barros Blancos

- Aeroparque

- Empalme Olmos

- Villa Olmos

- Villa La Montañesa

- Piedra del Toro

ACLARACION: La presentación de la oferta será acompañada de una muestra del nicho de hormigón armado ofrecido por la empresa, el que será objeto de análisis, y parte integrante a la hora de la evaluación de la propuesta.

2 –	PERIODO DE CONTRATACIÓN.

El plazo total de la contratación se estima en 6 meses aproximadamente, pudiendo variar este de acuerdo a la disponibilidad de crédito de la compra.

CAPITULO II

ESPECIFICACIONES GENERALES

- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

  - La empresa adjudicataria recibirá del Área Comercial Operativa la Orden de  trabajo (OT) con las tareas establecidas para la ejecución del trabajo, se deberá identificar el servicio de agua con el Nº de medidor que figura en la OT recibida. La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo parcial de hasta 72 horas para la ejecución de las OT entregadas.

  - La tarea a realizar consiste en el corrimiento del medidor y nicho existente colocándolo sobre el límite de la propiedad, o en la vía pública (vereda) para el caso de nichos subterráneos, quedando el medidor en condiciones óptimas para la correcta toma de lectura.

  - En los casos de la existencia del medidor sin nicho, o cuando este no admita su remoción y reutilización,  se realizará el corrimiento del medidor e instalación del mismo en un nuevo nicho, quedando el medidor en condiciones óptimas de instalación, para la correcta toma de lectura.

  - En los casos de no tener acceso al retiro del medidor y/o nicho existente, solo por razones de fuerza mayor, se procederá a colocar un nuevo medidor y el nicho correspondiente, quedando el medidor en condiciones óptimas de instalación, para la correcta toma de lectura.

  - Para la ejecución del trabajo se deberá realizar el zanjeado necesario para interceptar el caño de la conexión e intercalar el nicho y piezas necesarias. Estas podrán ser en veredas de césped, hormigón, baldosas u otras, debiendo quedar la misma en condiciones similares a la original para considerar el trabajo como concluido.

  - Se colocaran 2 llaves de paso (una instalada antes y otra después del medidor respectivamente)  y un precinto de seguridad.

  - La Administración proveerá el suministro de medidores, precintos de seguridad, llaves de paso, materiales sanitarios y otras piezas necesarias para la ejecución de los trabajos. El nicho será suministrado por la Administración, para los casos que se requiera nichos de tipo subterráneo.

El nicho de piso, en caso de tratarse de vereda de tierra, tosca o material arenoso,  será asentado sobre una  base de  hormigón no inferior a 5cm de espesor, en proporción 1:3:3, debiendo además cubrir las restantes cuatro caras laterales con el mismo material en un espesor de 10cm hasta el nivel del piso y parte superior del nicho. Previo al relleno del material, se colocará armadura circundante en varilla o malla electro soldada, no inferior a 3,5 mm de espesor, para mayor  resistencia del material. Ver ANEXO III.

  - Para el caso de nichos de hormigón, el mismo será suministrado por la empresa y contará con las siguientes características y dimensiones.

- Puerta frontal de chapa

- Medidas internas no menores a 40 cm de ancho

- 34 cm de alto

- 17 cm de profundidad

- Orificios laterales de diámetro no menor a 5 cm en altura máxima de 14 cm desde la base del nicho al eje del orificio.

Este deberá ser amurado al piso, inserto en base de mezcla de húmeda de arena terciada y cemento portland en proporción 3-1, en área superior a su base de al menos 5cm cada lado y 5 cm de espesor.

El mismo quedará en el límite de la propiedad, y con la boca mirando al frente, de tal forma que permita su acceso y clara identificación. De no ser posible esta ubicación, se deberá contar con la autorización del técnico designado por OSE donde se defina otra distinta. Ver ANEXO III.

2 - 	NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

La empresa adjudicataria deberá entregar al Área Comercial Operativa las OT retiradas en el tiempo establecido, en las mismas deberán incorporar los datos que correspondan al trabajo realizado indicados por la misma. En las OT quedarán registrados los siguientes datos:

- Nº medidor

- Marca medidor y número en caso de diferir con el indicado en la OT

- Lectura del medidor existente y del nuevo colocado

- Color y Nº del precinto colocado

- Fecha y hora de realización de los trabajos

- Nombre y firma del o los operarios involucrados en la tarea

- Observaciones en caso de no poder realizar el trabajo, por ejemplo usuario no permite ejecutar el trabajo, si se constata fraude, etc, se deberá dejar asentado.

3 - 	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS COTIZADOS

El Área Comercial Operativa de Atlántida designará una persona o de quien lo sustituya transitoriamente que determinará y coordinará con la empresa adjudicataria la ejecución de los trabajos y tendrá a su cargo la supervisión y control de los mismos.

La Administración podrá designar funcionarios de OSE para que efectúen inspecciones de los trabajos que realice la empresa adjudicataria.

4 - 	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

4.1-	La empresa adjudicataria, previamente a la iniciación de los trabajos, deberá contactarse con el Área Comercial Operativa a fin de recibir directivas del tipo de nicho, ubicación, y demás aspectos vinculados a la tarea.

4.2-	Los trabajos se podrán realizar de Lunes a Viernes (excluyendo días de lluvias 	copiosas), con OT confeccionadas en función de la programación establecida por el 	Área comercial Operativa.-

4.3-	Las jornadas de labor de trabajo serán de 8 horas dentro del horario 8 a 18 horas 	pudiendo variar en caso de ser necesario, donde se dará aviso con la debida 	antelación.

4.4 –	Se deberá prever la continuidad de los trabajos en los períodos de Licencia 	de la construcción y será responsabilidad de la empresa adjudicataria realizar 	los trámites correspondientes ante el Organismo competente.

4.5-	En caso de no poder retirar el medidor existente, por razones de imposibilidad técnica que será consultada y abalada por personal de la Administración, se deberá pintar la esfera a fin de señalar su inhabilitación e impedir la lectura del mismo por parte del usuario o agente de campo de OSE, a fin de evitar confusiones.

4.6-	Se deberá realizar registro fotográfico de los medidores y nichos instalados. Las mismas se interpondrán como 	antecedentes del trabajo realizado ante reclamaciones de clientes.

5-	DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

La Empresa deberá:

5.1-	Suministrar el personal mínimo necesario para la realización de los trabajos (Un oficial y un peón). En caso de ausencia de su personal deberá efectuar el reemplazo en un plazo de 48 horas pudiéndose extender el mismo en común acuerdo con las partes.

5.2-	El personal deberá contar con toda la herramienta y maquinaria necesarias para la ejecución de los trabajos.

5.3-	La Empresa, además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, será 	responsable de la conducta de su personal en relación con toda otra tercera 	persona física o jurídica, reservándose la Administración la potestad de solicitar su sustitución en caso de considerarlo necesario.

5.4-	La empresa remitirá a la Jefatura Comercial Operativa un listado del personal que 	realice la ejecución de las tareas, con los siguientes datos: nombre, C.I., fecha 	nacimiento, y fecha ingreso a la empresa. En caso de sustitución de un 	trabajador 	deberá comunicar a la Administración los datos del mismo.

5.5-	Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de 	seguridad del personal, cumpliendo con todas las reglamentaciones vigentes del 	Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la Materia, siendo 	responsable que su personal disponga y utilice en todo momento los equipos de 	protección personal reglamentarios.

5.6-	El personal deberá vestir con uniforme, con la obligatoriedad de distintivos del 	nombre de la  Empresa,  que están cumpliendo funciones para la  	Administración, y 	además deberá contar con las disposiciones vigentes en cuanto a los elementos  	de seguridad  industrial (casco,  chaleco, botas, calzado, etc.)

5.7-	Deberá portar carné de identificación con foto y nombre del funcionario, 	visibles al 	cliente, el que será brindado por la  Empresa y firmado por un representante de 	esta y otro de O.S.E. Este carné deberá ser exhibido en forma permanente.

5.8-	Será responsable de la señalización correspondiente cuando realice los 	trabajos 	sobre las aceras de acuerdo a las normativas vigentes, como así 	también será de 	responsabilidad de la Empresa el retiro de todo material sobrante una vez que 	se 	haya realizado el trabajo y dejar la zona de trabajo acondicionada.

5.9-	La empresa adjudicataria a cargo de la obra deberá dar cumplimiento a lo 	dispuesto en el Art.14º de la Ley Nº 17.897 de fecha 14/09/05 (inserción laboral de 	personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República 	de fecha 14/07/2006.

5.10-	Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados la empresa 	adjudicataria será responsable de su personal equipos e instalaciones empleadas 	en su relación con el cliente de OSE.

5.11-	La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna 	por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de 	las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

5.12-	La empresa adjudicataria se hará responsable por conseguir la información de los 	demás servicios existentes en la vía pública (Saneamiento, TV cable, ANTEL, 	etc.).Deberá obtener de las autoridades competentes, y previamente a comenzar 	cualquier trabajo en las calzadas o aceras públicas, toda la información, permisos y 	autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de los trabajos y dará los 	avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. Los 	costos de los mismos serán a cargo de la Empresa.

5.13-	La Empresa es responsable por daños que pudiere causar a instalaciones de UTE, 	ANTEL, OSE, INTENDENCIA y/o terceros; debiendo asumir las responsabilidades, 	materiales, legales y/o civiles que correspondan.

5.14-	La empresa adjudicataria será responsable de los daños que pueda ocasionar sobre la red de agua en la ejecución de los trabajos, la reparación sobre las instalaciones de OSE las realizará personal de la Administración y el costo de los trabajos será a cargo de la empresa adjudicataria.

6 - 	VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

6.1-	La Administración realizará inspecciones de los trabajos realizados, los mismos quedarán validados para su liquidación.

6.2-	En caso de constatarse irregularidades en la ejecución de los trabajos mencionados anteriormente y/o recibir denuncias formuladas por usuarios  o funcionarios de OSE, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de 48 horas para su regularización. En caso de exceder dicho plazo y ameritar la intervención de la Administración, se dará lugar al descuento total del trabajo. Esto sin perjuicio de la posible calificación negativa vinculada a la falta.

6.3-	La Administración se reserva el derecho de pedir la sustitución de un trabajador, cuando incurra en cualquier falta, o que el comportamiento del trabajador afecte la buena imagen de la Administración ante sus clientes-usuarios.

6.4-	Para el control de los trabajos realizados mensualmente se remitirá un listado en formato de planilla de Excel con número de OT y Suministro vinculado a cada trabajo.

7 -	DE LA FUERZA MAYOR

Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causa de fuerza mayor deberá notificar a la otra parte, por telegrama colacionado, dentro de los 10 (diez) días de producido el impedimento.

# 8 - 	DE LA LOCOMOCIÓN

8.1 - 	La empresa adjudicataria deberá suministrar un vehículo para efectuar los traslados de material, equipo y personal para la realización de los trabajos, dicho transporte deberá ser a su costo.

8.2- 	El vehículo deberá ser de preferencia camioneta pickup, furgón o doble cabina, modelo posterior al año 2010 en correcto estado en lo que se refiere a su aspecto, el mismo deberá tener en una zona visible en ambos laterales, carteles de no menos 35 x 25 cm con el logo de la empresa y la leyenda “Empresa contratada por OSE”.

8.3-	Todo equipo y vehículos utilizados en los trabajos deberán estar empadronados dentro del territorio nacional.

CAPITULO IIl

CONDICIONES GENERALES

1- 	REQUISITOS PARA OFERTAR

  - -	DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR

1.1.1-	A partir del 1º/01/16 las Empresas al momento de presentar las ofertas deberán 	estar inscriptas en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado)

1.1.2-	La inscripción en el RUPE se realiza a través de la WEB, la verificación y validación 	de la documentación ingresada podrá efectuarse en las oficinas Administrativas de 	los Organismos Estatales, ej.: OSE, UTE, ANTEL.

1.1.3-	Para la adjudicación, los oferentes que no estuvieran ACTIVOS en el RUPE, 	deberán regularizar su estado en un plazo de 5 días hábiles a partir de la 	comunicación que efectuará la Administración, en los locales mencionados en el 	Item anterior.

1.1.4-	En caso de no cumplir con el requerimiento mencionado en el Item 1.1.3, se 	procederá a adjudicar la Compra Directa al siguiente mejor oferente.

1.1.5-	Los proveedores inscriptos en el RUPE serán responsables por mantener 	actualizada y vigente su información personal obrante en el Registro, ingresando 	prontamente sus modificaciones y acreditando las mismas mediante la 	documentación que corresponda.

1.1.6-	Las consecuencias que puedan resultar del uso por parte de un organismo público 	estatal de información personal incorrecta, inexacta o desactualizada obrante en el 	RUPE, serán de entera responsabilidad del proveedor que haya aportado la misma 	u omitido hacerlo (Decreto 155/013, Artículo 14).

2 -	REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

2.1-	Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y especificaciones y formas 	que establece el Pliego, pudiéndose agregar cualquier información 	complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 54 del TOCAF).

2.2-	La cotización se deberá ajustar a las especificaciones del Pliego de 	Condiciones Particulares y se recepciona en Sección Atlántida, hasta la fecha y 	hora de apertura indicada.

Las propuestas en un único ejemplar podrán presentarse:

- personalmente en el Acto de Apertura

- en sobre dirigido a OSE Atlántida sito en Roger Ballet s/Nº

- por TEL/FAX al 43721701

- E-mail a comprascomercialatlantida@ose.com.uy

2.3-	A  los oferentes que no se presenten en tiempo, no les serán recibidas las 	ofertas

3-	PRESENTACION DE LA OFERTA

3.1-	La propuesta deberá incluir los siguientes datos:

-	Fecha de presentación oferta

-	Información sobre la empresa proponente, estableciendo: nombre, razón 	social, RUT, domicilio legal, teléfono, fax y correo electrónico.

-	Plazo mantenimiento de oferta mínimo 60 días.

-	Condiciones de pago mínimo 60 días

-	Descripción de los Servicios a realizar.

-	Precio unitario por corrimiento de medidor.

-	Se indicará si corresponde IVA y porcentaje del mismo

-	Especificar aportación al BPS de acuerdo a la Ley 14.411, establecer el monto por separado.

- Certificado de inscripción del Registro Nacional de Empresas de Obras 	Públicas del M.T.O.P., vigente a la fecha de apertura.

-	Certificado de habilitación del Registro Nacional de Empresas de Obras 	Públicas del M.T.O.P., vigente a la fecha de apertura, con el V.E.C.A. 	mínimo requerido de acuerdo a la Reglamentación vigente (Decreto Nº 	385/92 y sus modificativas).”

-	Certificado del BSE que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley 	Nº16074, vigente a la fecha de apertura

-	Referencias de nombres y teléfonos de contactos (4 a 6), de trabajos 	realizados por la empresa.

- 	Documentación de inscripción en RUPE

-	Se deberá cotizar solamente en Moneda nacional.

-	En la oferta debe constar firma con aclaración de la misma.

3.2-	Es imprescindible que en la oferta se contemplen los datos solicitados, en caso contrario no será tenida en cuenta.

3.3-	Se deberá presentar la cotización en el formato de acuerdo al ANEXO I y ANEXO II del presente pliego.

3.4-	Los precios de la ofertas no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

3.5-	Transcurrido el plazo de mantenimiento estipulado, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

3.6-	La ofertas estarán a disposición de los proveedores en la OSE Sección Atlántida únicamente por 24 horas a partir de la fecha de recepción de las mismas.

3.7-	Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideran incluidos en los precios cotizados.

3.8-	La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto en el Art.º 9.4 del Decreto 53/993

4 -	ACLARACIONES DE LA OFERTA

4.1-	Las solicitudes de aclaraciones del Pliego deberán ser presentadas mediante comunicación escrita según se detalla:

    - Email 	comprascomercialatlantida@ose.com.uy

    - FAX 43721701

con una antelación de 2 días antes de la fecha de apertura fijada. Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclara

4.2-	La Administración se reserva el derecho de respuesta, en la forma que estime conveniente, y a su solo juicio, a las consultas formuladas.

4.3-		En caso de que la Administración dé respuesta, se hará por escrito o mediante fax o correo electrónico, y se enviará copia de las respuestas (incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su origen) a todos los posibles oferentes que hayan recibido los documentos de la Compra Directa Descentralizada. Dichas respuestas serán comunicadas en un plazo de hasta 24 horas previas al acto de apertura.

4.4.-	Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento comparativo de ofertas, únicamente en la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad.

4.5-	Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán  las notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito por la Jefatura Comercial Operativa de Atlántida.

5 -	ANALISIS, EVALUACION Y COMPARACION DE OFERTAS

5.1-	La Administración evaluará las ofertas presentadas teniendo en cuenta el grado de 	cumplimiento de las condiciones establecidas en estas especificaciones, las 	características del servicio cotizado y los antecedentes del oferente.

5.2 -	Se considera la siguiente aclaración: la propuesta de adjudicación será a la cotización más conveniente para la Administración, no necesariamente deberá ser la de mejor precio presentado, en dicha propuesta estará considerada la evaluación realizada según lo establecido en el Ítem 5.1.

5.3-	Referente al instituto de mejora de ofertas y negociación, rige lo establecido en los 	Numerales. 52 y 53 del Capítulo IV, Tercera Sección, del Pliego de Bases y   	Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no 	Personales (Parte II).

6-	DE LA FACTURACION

6.1-		La Empresa adjudicataria deberá remitir dentro de los 2 días hábiles finalizado el mes, una planilla con el  listado de los trabajos realizados con la mayor cantidad de datos posibles: fecha de ejecución del trabajo, Nº OT, Nº medidor retirado, Nº medidor colocado, el Área comercial Operativa procederá a la revisión del mismo.

6.2-		Dentro de los 2 días hábiles siguientes el Área comercial Operativa deberá remitir por correo la información con la ratificación o rectificación de los datos aportados.

6.3-		La Empresa adjudicataria podrá confeccionar la correspondiente Factura de crédito y enviar  la misma para su tramitación.

6.4-		En caso de presentar la Factura en Montevideo en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en Planta Baja OSE Edificio Central, la empresa deberá enviar por correo la factura escaneada y OSE procederá a confeccionar la Hoja de Servicio y se reenviará correo adjuntando la misma.

6.5-		En caso contrario deberá presentar la Factura de crédito original en OSE Sección Atlántida para la tramitación de la misma.

7-	DE LAS CONDICIONES DE PAGO

De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1 del presente capítulo las condiciones de pago deberán ser de un mínimo de 60 días, por lo que se deberá contar desde el último día del mes de ejecución de los trabajos a certificar.

8- 	TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES (si corresponda)

8.1-	Se deberá realizar las gestiones en oficinas de BPS para la inscripción de obra previo al inicio de los trabajos, a tales efectos por parte de OSE se confeccionarán los formularios F10 y F2, donde se registraran los datos y firmas necesarias del Organismo y de la empresa adjudicataria.

8.2 - 	Para efectuar la gestión ante el BPS se requiere la CONSTANCIA del MTSS de SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS, que la empresa adjudicataria debe proporcionar, la misma se presenta conjuntamente con los formularios F10 y F2 mencionados en el Item anterior, así como también la fotocopia de la Cédula de Identidad del contratista y/o del técnico de la empresa inscripto en BPS (proporcionadas por la empresa) y fotocopia de Cedula de Identidad del técnico de la obra por parte de OSE inscripto en BPS

8.3 -	IMPORTANTE: La inscripción de obra deberá estar realizada previo al inicio de los trabajos.

8.4 -	Dentro de los primeros 5 (cinco) días de cada mes la empresa adjudicataria deberá enviar por correo a comprascomercialatlantida@ose.com.uy la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R., nominada “Declaración de Personal y Actividad” (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior.

8.5-	Se deberá tener presente las fechas indicadas en la planilla de vencimientos para la presentación de nóminas y pagos de los Tributos de Seguridad Social

8.6-	Dentro de los 5 días hábiles siguientes, en caso de no existir observaciones que ameriten correcciones, se remitirá por correo el código correspondiente de la planilla enviada para su presentación en A.T.Y.R., la empresa presentará la referida planilla con el código a A.T.Y.R. dentro del plazo estipulado por dicha oficina.

8.7-	Una vez que realice la gestión correspondiente ante el B.P.S., antes de la fecha máxima admitida, deberá enviar a la Administración la factura con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, a los efectos de gestionar el pago de los aportes

8.8-	También deberá presentar a la Jefatura Administrativa de Atlántida  la planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior y firmada de conformidad por éstos

8.9- 	Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable a la empresa adjudicataria le será descontada del próximo certificado de pago.

8.10-	En la planilla de referencia en el Item 8.4, deberá figurar todo el personal involucrado en los trabajos, en las categorías correspondientes, y la totalidad de los jornales que fueron requeridos para la realización de los trabajos del mes y toda la información correspondiente a los Aportes Sociales.

9-	PRESENTACION DE DOCUMENTACION

9.1-		El Área Comercial comunicara al Área Administrativa de Atlántida la empresa adjudicataria de la Compra Directa.

IMPORTANTE: El Área Administrativa de Atlántida se comunicará con la empresa adjudicataria a los efectos de coordinar una reunión previa a comenzar el servicio contratado para la firma del ACTA de Inicio de Actividades.

La empresa al inicio de los trabajos deberá presentar en la Oficina Administrativa de Atlántida la siguiente documentación:

PERSONAL:

- Listado del personal asignado para cumplir los servicios adjudicados en la compra directa, el mismo deberá presentarse en hoja membretada con sello de la empresa y firma del funcionario autorizado.

- C.I. vigente del titular y de los empleados.

- Carne de salud vigente de los empleados.

- Certificado de buena conducta de los empleados.

- MTSS – Planilla de control de trabajo.

- BSE documentación:

- Póliza contratada contra accidentes de trabajo - Ley 16.074.

- Certificado vigente de cumplimiento Ley 16.074

- BPS – Nómina validada – debe ser enviada mensualmente.

- Recibos de sueldos con firma de los empleados acreditando su pago -  las fotocopias deben ser enviada mensualmente.

LOCOMOCION:

- Licencia de conducir vigente del chofer.

- Libreta de propiedad de vehículo.

- Patente al día, recibo que acredite el pago.

- Póliza de seguro contra todo riesgo de responsabilidad civil y extracontractual, incluye SOA:

- Copia de póliza

- Recibos de pagos vigentes para la acreditación.

- MTOP- Cédula de identificación de Vehículos de carga-camión en donde consta la vigencia de inscripción de la Empresa.

- Libreta de identificación y propiedad de maquinaria cuando corresponda.

EMPRESA:

a) DGI – Formulario 6351, se presentará por única vez al inicio.

b) DGI – Formulario 6361, se presentará por única vez al inicio y en caso de modificación de Rubros.

c) DGI - Certificado Único 6905 vigente.

d) BPS – Certificado Común vigente.

9.2 -	El Área Administrativa comunicará al Área Comercial la conformidad de  la 	documentación presentada habilitando el inicio de los trabajos adjudicados, en 	caso contrario no podrá comenzar sus servicios.

9.3-	La empresa adjudicataria deberá enviar mensualmente la siguiente documentación:

- BPS – Nómina validada

- Recibo pago de BPS

- Recibos de sueldos con firma de los empleados acreditando su pago

9.4 -	IMPORTANTE - La Jefatura Administrativa en el marco de la Ley de 	tercerizaciones Nº 18251, 	realiza los controles a las empresas durante su período 	de vinculación con el Organismo, por tal motivo la empresa adjudicataria deberá 	presentar las documentaciones que se renueven y/o se realicen 	modificaciones (ej.: alta o baja personal, certificados DGI, recibos de 	sueldo, etc.), la no presentación de las mismas en tiempo y forma podrá dar 	lugar a la retención de pago de facturas.

10-	DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES – LEY Nº 18251

# 10.1-	Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

- cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

- respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

- verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a la Ley N° 14.411.-

- comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores (incluyendo certificado de buena conducta) afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor.

- La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

10.2- 	La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Pará ello, se reserva el derecho de:

a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de    salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

b) Solicitarle que exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

10.3-  Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

10.4-	Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.-

10.5-	SEGURO DE OBRA: El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción provisoria, por un monto mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales. Se utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano interbancario tipo vendedor correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la licitación.

Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista:

a) pérdida o daños a las obras y materiales

b) pérdida o daño de equipos

c) pérdida o daños a la propiedad

d) lesiones personales o muerte

El contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra.

ANEXO I - FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Montevideo, ___ de ______________ de ____.

Sres. 		ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

Sección Atlántida

| COMPRA DIRECTA |  |
| --- | --- |

| R.U.T. | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |
| --- | --- | --- |

| DOMICILIO | NUMERO | TELÉFONO | FAX |
| --- | --- | --- | --- |

El que suscribe Sr.__________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País,  con exclusión  de todo otro recurso,  comprometiéndose  a efectuar el servicio que a continuación se detalla de acuerdo con los Pliegos de Condiciones que la rigen y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza y en la moneda que expresa.

Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

PRECIOS UNITARIOS: __________ (Números) ____________ (Letras).

Impuesto que debe agregarse al precio unitario. De no establecerse, se considerará incluido.

PRECIO TOTAL DEL SERVICIO: ___ (Números) ___ (Letras).

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO PROPUESTO:

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: 	Será de acuerdo a las especificaciones del contrato

CONDICIONES DE PAGO: 	Será la establecida por el proponente teniendo en cuenta lo indicado en el P.C.P. pudiendo establecer una o varias alternativas.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 	El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en las especificaciones del contrato

FIRMA/S                                                         		    Aclaración de Firma/s

ANEXO II - PLANILLA DE PRECIOS Y DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

| RUBRO | CANTIDAD | MONEDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | M.I. Unitario | M.I. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cambio de sitio | 450 | Pesos |  |  |  |  |
| Cambio de sitio con suministro de nicho de hormigón | 50 | Pesos |  |  |  |  |
|  |  |  | Sub Total |  |  |  |
|  |  |  | IVA |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Monto Imponible |  |  |  |
|  |  |  | Leyes Sociales (75,4 del M.I.) |  |  |  |

ANEXO III – ESQUEMAS NICHOS

Esquema nicho subterráneo

Esquema nicho hormigón armado

# Text boxes

EMPRESA CONTRATADA POR

O.S.E.

16.5 cm

5 cm

5 cm

puerta

nicho

Vereda  o nivel

terreno

Medidor

Tubería

conexión

Tubería

conexión

Interior

Línea de propiedad frontal

Exterior

17 cm

40 cm

Mayor que 20 cm

12 cm

Nicho

Cliente

Cliente

Mayor que

20 cm

12 cm

cm

34 cm

40 cm