# 1.-	OBJETO DEL LLAMADO

1.1.-	El objeto del llamado comprende la contratación de hasta 150 horas de Camión Desobstructor de saneamiento para apoyo en tareas de Mantenimiento de la Red de Colectores;  atención de emergencias y reclamos, ante desbordes de la red cloacal de los Servicios a cargo de OSE-UGD Maldonado durante la temporada de verano 2018-2019.

1.2	El oferente deberá acreditar experiencia e idoneidad para la ejecución de los trabajos de desobstrucción y mantenimiento de redes de saneamiento. Dicha experiencia no podrá ser menor a 1 año.

Deberá además implantar el servicio en el Departamento de Maldonado debido a las necesidades de atención de emergencias y reclamos en Punta del Este y zona de influencia, la implantación del servicio no podrá ser superior a un radio de 50 km de las Oficinas Centrales de OSE, Calle Sarandí y Ledesma.

# 2.-	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

2.1.-	Las tareas a realizar:

La operativa requiera la utilización de equipo hidrojet para la limpieza de 	colectores sanitarios de diámetros comprendidos entre 200 y 500 mm, el 	retiro de materiales sólidos, grasas, trapos, botellas, maderas, 	escombros y arena de los mismos de forma de asegurar un 	escurrimiento constante y 	fluido sin interrupciones ni desbordes.

2.2.-  	Características del equipamiento propuesto.

Se requiere como mínimo un Camión Desobstructor equipado con 	a) equipo hidrojet de alta presión de 150 psi;

b) manga de alta presión hasta 120 mts de longitud;

c) equipo de vacio con poder de succión capaz de extracción de arena y  	partículas solidas hasta 6 metros de profundidad con manga de succión

d) deposito de succión de 4 m3

2.3.-	Para el mantenimiento programado la Administración entregará un plano 	de ubicación de los tramos a desobstruir con balizamiento de los 	registros y cámaras de acceso debiendo el contratista resguardar los 	mismos de alteraciones, roturas, 	daños y/o riesgos de accidentes en la 	vía pública.

Los trabajos de emergencia serán derivados directamente a través del 	Call Center de OSE, indicando el número de Aviso, datos del reclamante  	y la localización correspondiente.

Todos los trabajos en la vía pública deberán desarrollarse en zonas 	delimitadas y valladas con elementos de seguridad, vallas, balizas y/o 	señales luminosas adecuadas.

La zona de operación, registros, cámaras o puntos de acceso a los 	colectores, deberá igualmente mantener debidamente señalizada 		mientras duran las tareas de desobstrucción. Una vez finalizadas se 		librará la zona a la circulación pública la que deberá estar libre de 		residuos, escombros, arenas, extraídas de los colectores. Dicha zona 		además deberá de hidrolavarse con agua limpia.

En caso de no ubicar correctamente cámaras y/o registros o que éstos 	estén ubicados presumiblemente debajo de pavimentos existentes, se 	deberá de comunicar a OSE en forma inmediata, quien dispondrá las 	medidas adecuadas para liberar los mismos. En ningún caso la empresa 	contratista podrá decidir en forma independiente la alteración de 	pavimentos y/o veredas en la búsqueda de cámaras y/o registros sin el 	consentimiento expreso de OSE.

Se deberán de cotizar las horas de equipo desobstructor incluyendo 	chofer, oficiales y peones necesarios para la correcta ejecución de los 	trabajos.

.

2.4.-	Actividades y responsabilidades de la Empresa.

La Empresa Contratada debe observar una relación cordial con las 	personas y su actuación en el ámbito de la UGD de Ose Maldonado 	efectiva y enmarcada dentro de los Reglamentos Internos de la 	Administración de 	la Obras Sanitarias del Estado.

La Empresa Contratada deberá brindar asistencia y apoyo al Supervisor 	de Saneamiento de OSE-UGD en todas las tareas relacionadas con la 	limpieza y desobstrucción de colectores con quien además se 	coordinarán todos los trabajos.

La Empresa Contratada es responsable por la observación de las medidas de seguridad dispuestas por el Supervisor de Saneamiento y/o el Jefe de Redes; balizamiento de la zona de trabajo con especial cuidado del recorrido del Camión Desobstructor, excavadoras y/o bobcats asignados a las tareas de apoyo cuando éstas se requieran. Uso de cascos, chalecos refractarios, botas, calzado de seguridad; por observar las directivas y por hacerlas cumplir por parte de todo el personal a su cargo.

.

Analiza las situaciones derivadas de una incidencia de obstrucción, derivadas directamente por la utilización del equipo de alta presión resolviendo o proponiendo soluciones alternativas al Supervisor y/o Jefe de Redes.

La Empresa Contratada es responsable por el llenado del Parte diario de  Trabajo especificando el tipo de intervención, diámetro y longitud del tramo de colector limpiado, tiempo insumido e inconvenientes detectados.

El horario de prestación de los servicios programados se mantendrá dentro del rango horario de 8.00 hs a 20.00 hs.

La atención de emergencias por desbordes, obstrucciones o reclamos de usuarios de realizará durante las 24 horas del día.

La Empresa Contratada deberá facilitar un teléfono de contacto disponible las 24 hs todos los días del año para la atención de emergencias en los Servicios. Una vez recibido un aviso de emergencia dispondrá como máximo 30 minutos para hacerse presente en el lugar

El personal de la Empresa Contratada deberá poseer aptitud para relacionarse con el público y deberá contar con certificación médica que los habilite a desarrollar las tareas específicas de limpieza y desobstrucción de colectores sanitarios y todas las tareas derivadas de dicha actividad.