ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO MARCO 19400

| Código | Material | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 9521 | CAÑO DE PEAD 63 MM | 12.000 M |

# Especificaciones técnicas del suministro

# CARACTERISTICAS

  - Los tubos de PEAD se fabricarán de acuerdo con la Norma  UNIT-ISO 4427:2007.

  - Los tubos deberán ser fabricados exclusivamente con materia prima virgen coloreada de color azul.

2.  CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

2.1- Se aceptarán tubos de PEAD de acuerdo a las características que figuran en el siguiente cuadro:

| Diámetro exterior (mm) | Tensión diseño (Mpa) | PE | SDR | Espesor (mm) | PN (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 8 | 100 | 17 | 3,8 | 10 |

2.2- De acuerdo  a la Norma UNIT–ISO 4427:2007, todos los tubos deberán estar marcados indeleblemente a intervalos máximos de 1 metro.

# 3.  ENTREGA DEL SUMINISTRO

3.1- Los tubos de PEAD de la medida solicitada, se entregarán en bobinas de tipo estacionario (free standing) con base plana que permita hacerlos rodar sin que se ladeen.

3.2- Dichas bobinas cumplirán lo establecido en la Norma UNIT–ISO 4427:2007 en cuanto al diámetro mínimo de enrollado y en ningún caso el diámetro máximo podrá superar los 3m.

3.3-	La longitud de los rollos deberá ser aproximadamente de 100 metros lineales, pudiéndose variar esta medida de acuerdo a comunicación escrita de Planeamiento y Control de Stock (OSE), admitiéndose una tolerancia de ± 10 %.

3.4- Los zunchos utilizados para estabilizar la bobina deberán ser de polipropileno, nylon o correas de poliéster, y se colocarán de manera que permita ir desenrollando el tubo desde la parte exterior de la bobina sin que se desarme el resto de la misma.

4.   ACEPTACION Y RECHAZO

4.1- Para la aceptación de los tubos de PEAD se exigirá la marca UNIT de conformidad con la Norma UNIT-ISO 4427:2007.

# 4.2- La División Control de Calidad podrá realizar auditorías en fábrica sobre el cumplimiento de la Norma.

Período de consumo: AÑO 2019

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago : 60 días fecha de factura.

Actualización de precios Únicamente serán objeto de ajuste de precios las ofertas formuladas en pesos uruguayos. Las ofertas formuladas en moneda extranjera no serán objeto de ajuste alguno, considerándose al firme. La fórmula de ajuste que regirán el cálculo de las variaciones de precio de las ofertas formuladas en moneda nacional es la siguiente: P = Po ( 0,20 I/Io + 0,20 IPC/IPCo + 0,60 D/Do) siendo: P Precio actualizado del suministro realizado. Po Precio de oferta del suministro. I Laudo establecido por el Consejo de Salarios para el Grupo No. 08, Subgrupo 07.Industria del plástico, juguetes, fibra de vidrio, Sección fabricación (Operario D), correspondiente al último día del mes anterior al de entrega del suministro. Io Ítem anterior correspondiente al mes anterior al de la fecha de apertura de la licitación IPC Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de entrega del suministro. IPCo Valor del ítem anterior correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. D Cotización del dólar norteamericano interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al de entrega del suministro. Do Cotización del ítem anterior al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. No se aceptarán ofertas que la modifiquen o propongan otras, significando el rechazo de la oferta. A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el proveedor deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente al suministro realizados en el mes, conforme a los plazos indicados en el presente pliego, en la Oficina Seguimiento de proveedores. San Martin 3235 -Montevideo. La misma deberá acompañarse con la planilla de cálculo, su correspondiente liquidación y copia de la factura de los suministros entregados a efectos de su aprobación. A los efecto Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos de presentada la factura del suministro. Pasado ese plazo se considerará que no presentará reclamación por el ajuste de precio. Una vez notificado al proveedor de la aprobación del ajuste de precios que corresponda, éste dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días corridos para la presentación de la factura en la forma que establece el Art. 28 de presente Sección. Pasado ese plazo se considerará que no presentará factura por el ajuste de precio. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedará a exclusivo juicio de OSE.