Maldonado,  enero de 2019

Mantenimiento de Oficina OSE-UGD MALDONADO

Ledesma esquina Sarandi

IMPERMEABILIZACIÓN Y SELLADO DE FISURAS EN ALEROS, PAREDES Y PINTURA EXTERIOR DE TODO EL EDIFICIO

Los trabajos a realizar consisten en la reparación, sellado e impermeabilización en ALEROS, PRETILES y PAREDES, para el posterior pintado exterior de todo el edificio de OSE-UGD Maldonado, ubicado en calles Ledesma y Sarandí.

Para el sellado y pintado de los Pretiles y Aleros se llevarían a cabo con pintura poliuretánica (membranas líquida elástica).

Detallar tipo y marca de membrana líquida a utilizar y procedimiento de aplicación según experiencia de la empresa, para ser evaluado por OSE-UGD junto con el presupuesto.

PASOS A SEGUIR:

- Retiro del cableado eléctrico, con eliminación de grampas (chapas y clavos).

- Limpieza de superficie a pintar mediante hidrolavado, con especial cuidado de no dañar la impermeabilización existente con membrana asfáltica.

- Aplicación en Pretiles y Aleros de pintura poliuretánica (membrana liquida) color Gris Fósil, según procedimiento indicado por la empresa.

- Aplicación de cantidad necesaria de manos de pintura (Impermeabilizante para frentes) en la totalidad del exterior del Edificio.

- Sujeción de cables con membrana autoadhesiva.

Presupuestar mano de obra y leyes sociales por separado.

Las pinturas serán suministradas por OSE-UGD según metraje calculado por la empresa. Detallar plazo de obra y garantía del trabajo.

REQUISITOS DE CONTRATO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1- OBJETO Y ALCANCE

El Contratista deberá establecer un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, a los efectos de sistematizar y organizar la gestión de los trabajos operativos y de mantenimiento.

El contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con todos sus trabajadores. En particular, el contratista deberá sujetarse a la legislación vigente y a las disposiciones que regulan las relaciones con sus trabajadores, así como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención de riesgos que sean aplicables a la ejecución de las obras.

Es obligación del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a UGD de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.

2- NORMATIVA LEGAL DE REFERENCIA

- Ley 5032 -

Ley 16074 - Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Ley 18251 -	Tercerizaciones	Artículo 7

- Decreto 406/88 – Prevención de accidentes de trabajo

- Decreto 127/14 – Obligatoriedad de implementación de Servicios de Prevención y Salud en el trabajo. Ratifica convenio 161 OIT - Capítulo III Condiciones de Funcionamiento

- Decreto 475/2005 – Normas de condiciones de trabajo, seguridad, higiene y seguridad social.

- Decreto 291/2007 – Reglamento del convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo.

- Resolución 10/07/2000 MTS - Técnicas de Trabajos Verticales

- Decreto 481/09 – Registro Nacional de Obras y su Trazabilidad

(Dispone la inscripción obligatoria de todas aquellas obras de construcción cuya ejecución supere las 30 jornadas de trabajo en el registro nacional de obras de construcción y su trazabilidad)

- Decreto de la construcción 125/2014 – Seguridad e higiene en la industria de la construcción

De acuerdo al mencionado decreto, «toda empresa que ejecute obras de construcción o realice etapas de las mismas y ocupe 5 o más trabajadores, o que ejecute obras o trabajos a más de 5

metros de altura y/o excavaciones con una profundidad mayor a 1,50 metros, deberá contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo»

- Decreto 283/96, de 10/7/96, y su complementario, de 12/8/96

Relativos a la obligación de presentar ante la IGTSS el Estudio de Seguridad e Higiene firmado por arquitecto o ingeniero y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por Técnico Prevencionista, donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados en el estudio.

- Ley 19.196 - Responsabilidad penal empresarial

El contratista además deberá cumplir con la normativa departamental correspondiente.