ose – Gerencia Litoral norte Oficina Técnica de Salto

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS SUB ESTACIONES ELECTRICAS DE LA USINA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE SALTO. TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN BAÑO DE ACEITE.

INDICE 1. OBJETO DEL CONTRATO 3 2. PLAZO DE CONTRATACIÓN 3 ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CONTRATAR 4 1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 4 2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 6 2.1. GENERALES 6 2.2. PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 6 6. ANÁLISIS DE OFERTAS 8 7. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS Y SU PONDERACIÓN 8 CAPITULO III CONDICIONES GENERALES 10 1. DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR 10 2. ACLARACIONES AL PLIEGO 10 3. MODIFICACIONES AL PLIEGO PARTICULAR 11 4. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA 11 5. INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE 12 6. REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE 12 7. DEL PRECIO DE LA OFERTA 12 8. MANTENIMIENTO DE OFERTA 12 9. DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN 13 10. DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 13 11. CONDICIONES DE PAGO 13 12. DE LA FACTURACIÓN 13 13. AJUSTE DE PRECIOS 14 14. MULTAS 14 ANEXO I 16 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA 16 ANEXO II 17 DATOS DE LA EMPRESA 17 ANEXO III CURRICULUM TECNICOS 19 Firma Técnico: …………………………………….. 19

1. OBJETO DEL CONTRATO

1. 1.  El objeto de la Licitación comprende: la contratación del servicio de

Mantenimiento de las siguientes Sub Estaciones Eléctricas:

- Sub Estación de 30/0.4 KV que suministra energía a la Planta Potabilizadora de Salto, ubicada en Avda. Saturnino Rives S/N.

- La estación de la Usina Potabilizadora tiene un transformador de potencia en baño de aceite marca WEG de 1000 KVA en Servicio, un seccionador de entrada y un interruptor general de 30 kV, descargadores, servicios auxiliares, relés de protección.

- Transformador de potencia en baño de aceite marca WEG de 1000 KVA de respaldo, desconectado.

- Análisis de aceites fisicoquímicos, el de contenido de gases disueltos y el de furanos.

- Sub Estación de 30/0.4 KV que suministra energía a las Instalaciones de Toma de la Usina de Salto, ubicada en Avenida Salto Chico y Costanera Norte.

- La estación de toma tiene un transformador de potencia en baño de aceite marca WEG de 400 KVA en Servicio, un seccionador de entrada y un interruptor general de 30 kV, descargadores, servicios auxiliares, relés de protección.

- Análisis de aceites fisicoquímicos, el de contenido de gases disueltos y el de furanos.

El servicio a contratar incluye:

- Mantenimiento de equipos e instalaciones en 30 KV y 0.4 KV correspondiente  a las SS.EE

- Mantenimiento del sistema de supervisión y control (incluye los elementos de hardware y donde exista software.

- Atención de llamadas de emergencia

- Limpieza general de la SSEE

También incluye el análisis de aceite de los transformadores, mediciones de parámetros eléctricos de los mismos, mantenimiento correctivo.

2. PLAZO DE CONTRATACIÓN

2.1. El plazo del contrato será por el término de 1 (un) año.

2.2. Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la notificación definitiva de la adjudicación.

2.3. La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir el contrato hasta un 50%.

CAPITULO II

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CONTRATAR

1.  ALCANCE DE LOS TRABAJOS

1.1. –

- Limpieza completa de las celdas de alta tensión con aspiración de polvo y lavado de equipos que lo necesiten con alcohol isopropílico.

- Cambio de la silicagel de los transformadores.

- Determinación del estado de los  transformadores WEG por medio de Análisis fisicoquímico del aceite incluyendo:

Índice de neutralización

Rigidez dieléctrica

Tangente delta

Contenido de agua

Tensión interfacial

Determinación del contenido de gases disueltos por medio de cromatografía gaseosa.

- Verificación del estado de los equipos de maniobra:

Revisación y lubricación del interruptor y del seccionador: comprobación del funcionamiento, actuación de los  bloqueos, revisación de articulaciones y contactos, lubricación de bujes y articulaciones, engrase.

Los equipos serán probados repetidas veces para asegurar funcionamiento sin fallas.

- Verificación y ensayo del comportamiento de las protecciones del transformador:

Relé Buchholz.

Relé de temperatura de aceite, nivel de aceite

Protecciones de sobre corriente del sistema.

- Verificación del funcionamiento de las resistencias de calefacción de celdas.

-

- Comprobación del sistema de puesta a tierra y  la seguridad eléctrica de la estación.

- Revisación del estado de baterías. (48 voltios CC)

-

Termo grafía de la estación. Se hará termo grafía a todos los componentes de media tensión. Nota: este trabajo debe hacerse con la Usina en funcionamiento en el transformador de la Planta y con las bombas proveedoras en funcionamiento para las instalaciones de Toma.

Los detalles  y las conclusiones referentes al estado de la subestación y sus equipos constarán en un informe que le será entregado a OSE, junto con los resultados de los ensayos y análisis fisicoquímicos realizados.

1.2. ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS

1.2.1 En caso de una emergencia, el Contratista deberá asegurar la presencia de personal técnico capacitado en un plazo máximo de 1 hora, y en la cantidad que la emergencia lo demande, ante el requerimiento del personal autorizado por OSE.

1.2.2 La atención telefónica de llamadas de emergencia será las 24 hs del día, e incluirá el apoyo a maniobras particulares y resolución primaria de problemas urgentes.

1.2.3 Se encarará la resolución de la emergencia con la prioridad de mantener el servicio y preservando la seguridad del personal actuante.

1.2.4 Las actuaciones posteriores deberán ser aprobadas por OSE, y formuladas a través de un plan de trabajo que se presentará en un plazo máximo de 24 horas, luego del llamado.

1.3. MANTENIMIENTO

1.3.1 Se entiende por actividades de mantenimiento, aquellas necesarias para asegurar la continuidad del servicio, como ser resolución de emergencias, realización de mantenimientos correctivos menores no previstos dentro de la programación, y las realizadas en forma programada.

A título indicativo, se entiende por actividades de mantenimiento correctivo menor, limpieza de equipos, la eliminación de puntos de corrosión, la limpieza de contactos de sensores, etc.

Esto incluye inspección de los sistemas de control y supervisión, toma de muestras de aceite y su análisis, termo grafías, prueba de equipos, medición de parámetros de estado y funcionamiento, limpieza interna de las celdas, tableros y demás equipos que acumulen polvo, y en general, todas las actividades de mantenimiento preventivo recomendadas por los fabricantes de los equipos instalados.

1.3.2 Será de cargo del Contratista la realización de todas aquellas intervenciones derivadas de un incorrecto mantenimiento preventivo, o la falta de realización del mismo.

1.3.3 La limpieza de equipos se hará por lo menos anualmente pero no obstante ello se exigirá la misma cada vez que la acumulación de polvo sea peligrosa.

1.3.4 La limpieza y el mantenimiento de las salas de transformadores en cada  subestación serán de cuenta del Contratista.

1.3.5 En la propuesta se debe indicar dónde se realizarán los ensayos de aceite y  termo grafía y que técnica se empleara, en caso de subcontratar estos servicios.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.1. GENERALES

2.1.1. Suministro del personal, vehículos, herramientas, instrumentos, equipos y elementos de seguridad necesarios para el desarrollo de las tareas de mantenimiento.

2.1.2. Corrección de desperfectos, fallas o errores detectados durante las inspecciones de rutina, las que deberán repararse durante el mantenimiento preventivo.

2.1.3. Realización de las tareas descritas en el numeral 1.2.2 en cada instancia de mantenimiento preventivo, así como también, realización de los ensayos y/o mediciones, que se requieran a juicio de la Administración, en ocasión de trabajos correspondientes a mantenimiento correctivo o a atención de emergencias.

2.2. PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO

2.2.1.  A los 20 días de notificado, el adjudicatario presentará a O.S.E. un diagnóstico de la situación actual, el plan de trabajo con la descripción detallada por Sub Estación las tareas programadas para el mantenimiento preventivo, conteniendo como mínimo las tareas indicadas en este Pliego,  y un plan tentativo de mantenimiento correctivo acorde con el diagnóstico realizado.

2.2.2.  Para cada Sub Estación  se  tendrá una planilla donde estará detallado  el plan anual de Mantenimiento Preventivo

En la misma se marcaran todas las intervenciones programadas que se realizaran.

2.2.3.  Aparte de las recomendaciones de los fabricantes y de las prácticas habituales, el plan de mantenimiento debe incluir:

- Anualmente, dos termo grafías de los transformadores,  y celdas de potencia.

- Anualmente, dos mediciones de detección de efecto corona en transformadores, equipos  de maniobra y celdas de potencia.

- Anualmente, lubricación y medición de la resistencia de contacto de las seccionadoras en la barras de alimentación, puntos de conexión a cada transformador (esta actividad se deberá realizar coordinando con el funcionamiento de la planta, adecuándose el horario de las mismas para lograr las menores interferencias con el funcionamiento del bombeo).

- Anualmente, medición de la resistencia de contacto de interruptores de alta y baja tensión.

- Anualmente, un análisis completo de aceite de los transformadores de potencia y servicios auxiliares.

- Anualmente se hará la calibración de los relés de protección.

- Anualmente una medición del estado del aceite de los transformadores.

3. VISITAS ANTES DE COTIZAR

3.1 El oferente deberá visitar cada una de las Sub Estaciones  y obtener un “certificado de visita “que   acredite que ésta en conocimiento del estado y tipo de equipos instalados. Estas visitas se coordinaran con las jefaturas de  la Planta.

4. EXPERIENCIA EXIGIDA

4.1 El Oferente deberá acreditar experiencia directa en el mantenimiento de Sub Estaciones realizada en los cuatro años anteriores a la apertura de ofertas.

Se considerará como experiencia directa a la realizada por las propias empresas oferentes y el personal de la misma.

4.1.2  La empresa deberá disponer documentación que avale la disponibilidad de personal que haya realizado capacitación en el mantenimiento de transformadores e interruptores de potencia hasta 5 MVA y 31.5 KV.

4.1.3 Conjuntamente con la oferta se deberá adjuntar un listado de los instrumentos que posee la empresa para realizar las mediciones, indicando marca, modelo, número de serie y copia vigente del certificado de calibración.

5 FORMA DE COTIZAR

5.1 Se cotizara en forma  total global el servicio de mantenimiento programado (correctivo y preventivo) y de emergencia incluyendo todas las especificaciones detalladas en el Capítulo II.

6. ANÁLISIS DE OFERTAS

6.1. Se analizarán las ofertas, para determinar si están completas, es decir si presentan toda la información solicitada en los artículos y Anexos del pliego, y si en general se ajustan a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares

7. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

La Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones (C.A.A.L.) procederá a evaluar las propuestas presentadas de acuerdo al siguiente procedimiento: a cada Empresa oferente se le asignará una Calificación Técnica (C.T.E.), y otra Económica (C.E.E.). Las calificaciones obtenidas serán usadas para determinar la Calificación Final de la Empresa (C.F.E.).

7.1. Calificación Técnica

Dentro de los criterios técnicos se consideran:

- Experiencia de la empresa (25 Puntos)

- Equipo técnico propuesto (35 Puntos)

- Metodología y Plan de trabajo (15 Puntos)

A. Experiencia de la empresa

Se puntuara con 2 puntos a cada contrato realizado con OSE con resultados de evaluación aceptable, en caso de contratos con otras empresas deberá estar debidamente comprobado el trabajo realizado y la conformidad del cliente.  El puntaje máximo será 20 puntos. La empresa deberá completar el formulario del ANEXO II. Cada contrato deberá estar debidamente documentado a efectos de ser contabilizado.

B. Equipo técnico propuesto

Se puntuarán los currículos propuestos con los criterios que se detallan seguidamente y el puntaje a ser asignado al equipo técnico será:

(Técnico autorizado por UTE para realizar tareas de mantenimiento en Potencia)

- Ingeniero Electricista, Industrial, Tecnológico 35 Puntos.

- Técnico Electricista 15 Puntos.

(Puntaje Máximo 50 Puntos)

Toda la documentación asociada a la formación curricular y de los estudios declarados deberá ser avalada por los respectivos certificados. Se deberá completar el formulario del ANEXO III.

Se indicará además que se conoce el alcance de los trabajos para los cuales está siendo propuesto y su compromiso de cumplir con las tareas correspondientes en caso de que la empresa fuere la  adjudicataria.

C. Plan de trabajo y metodología

Se evaluará el plan de trabajo propuesto de la siguiente forma:

Se puntuará con un máximo de 30 puntos al plan que presente mejoras sustanciales al mínimo exigido.

A efectos de la puntuación se considerarán:

- El Plan Anual de Mantenimiento propuesto

- Las rutinas de mantenimiento preventivo propuestos

- Los tiempos en los que se prevén hacer los mantenimientos preventivos.

- Herramientas e instrumentos propuestos adicionales a los mínimos exigidos.

- Personal propuesto.

Se puntuará con un mínimo de 5 puntos a los planes que cumplan exclusivamente con el mínimo exigido.

7.2. Calificación Económica

Solo a los efectos de la comparación de ofertas, se considerará:

La menor oferta económica será tomada como base 100 puntos. A las restantes ofertas se les asignará el siguiente puntaje económico:

PEfX= 100 x PEMIN/PEx

PEFx: Puntaje Económico de comparación de oferta x

PEx: Precio total oferta x

PEMIN: Precio Total mínimo ofertado

7.3. Calificación Final

El puntaje final de la propuesta surgirá de la fórmula:

PF = PTf x 0.60 + PEf x 0.40

7.3.1. La firma que obtenga el mayor puntaje final será la seleccionada, sin perjuicio de lo dispuesto por el TOCAF respecto a la mejora de oferta.

7.3.2. Se podrán entablar negociaciones, a los efectos indicados en el Artº 66 del TOCAF, en el caso de presentación de ofertas similares.

CAPITULO III CONDICIONES GENERALES

- DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR

1.1. A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y ACTIVO.

1.2. Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.

- ACLARACIONES AL PLIEGO

2.1. Los oferentes del presente llamado podrán solicitar aclaraciones mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina Técnica de Salto; indicando un Nº de fax o una dirección de correo electrónico.

2.2. Las solicitudes de aclaraciones al pliego deberán ser presentadas con una antelación mínima de hasta 7 días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud.

Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

2.3. Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al eventual oferente que la realice y a todos aquellos participantes del llamado, en un plazo de hasta 48 horas previas al acto de apertura, al Nº de fax o dirección de correo electrónico.

2.4. Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito por OSE.

- MODIFICACIONES AL PLIEGO PARTICULAR

3.1. La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular.

3.2. Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a dos días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos.

3.3. La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha y hora de apertura del llamado, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el numeral anterior.

- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA

4.1. Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 131/014, el Reglamento de Proveedores de la Administración, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas.

4.2. Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina de Jefatura Técnica Departamental de Salto de O.S.E.- Costanera Norte y Av. Salto Chico o recibirse por CORREO a comprastecnicasalto@ose.com.uy, hasta el día 3 de marzo de 2021 hasta la hora 10:00.

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.

4.3. La propuesta deberá incluir los siguientes documentos:

- El “Formulario de Oferta” de acuerdo a lo establecido en el Anexo I del presente Pliego.

- La documentación requerida en el numeral 5 del presente capítulo.

- Currículos de los técnicos solicitados en el Numeral 6 del presente capitulo.

- La documentación sobre experiencia técnica de la empresa.

- Plan de trabajo y metodologías propuesto.

- Constancia de haber realizado la visita correspondiente.

4.4. Los oferentes deberán tener vigente el cumplimiento de la Ley 16074 de Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

4.5. Cada oferta se presentará numerada correlativamente, en un original y 2 copias. El incumplimiento de este Numeral con respecto a la cantidad de copias requeridas será causal de observación por parte de la Administración.

- INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE

5.1. Información sobre la empresa proponente, estableciendo: nombre, razón social, domicilio legal, teléfono, fax y dirección postal indicando la ciudad, el código postal y correo electrónico. (Anexo III)

- REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE

6.1. La Empresa deberá contar con un mínimo de personal capacitado para realizar los trabajos. Dicho personal mínimo estará integrado por:

- El Representante Técnico, quien deberá ser un Ingeniero Eléctrico, Industrial, o Tecnológico autorizados por UTE Categorías A, B o C, con experiencia, para realizar las tareas de mantenimiento a contratar. A tales efectos se deberá adjuntar currículo firmado y fotocopia del título profesional.

6.2. Poseer como mínimo un vehículo de uso exclusivo de la Empresa, para realizar los traslados.

- DEL PRECIO DE LA OFERTA

7.1. Los precios de las ofertas en moneda nacional deberán realizarse en condiciones de pago a 90 días de la fecha de factura.

7.2. Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

7.3. Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios.

- MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 120 días a partir de la apertura de Ofertas.

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

- DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en Moneda Nacional, no admitiéndose otra moneda.

- DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado

- CONDICIONES DE PAGO

11.1. Los trabajos realizados se certificarán mensualmente.

A esos efectos el contratista presentará al Jefe Técnico Departamental y/o Contraparte designado por OSE, el último día del mes de ejecución de los trabajos, un certificado discriminado por rubros que incluya el mantenimiento preventivo mensual, el mantenimiento correctivo, y la atención de emergencias de acuerdo a las Planillas de Precios de Mantenimiento Preventivo, de Mantenimiento Correctivo y de Atención de Emergencias del Anexo II, más los repuestos si corresponden. Este certificado deberá estar acompañado de una copia del informe que mensualmente el Contratista presenta al Supervisor de Funcionamiento y/o Contraparte de OSE, con las actividades de mantenimiento realizadas, y la lista de repuestos suministrados por el Contratista junto a la respectiva Cotización que contará con la conformidad del Supervisor de Funcionamiento, o personal autorizado de OSE.

Para el pago de los ajustes respectivos, conjuntamente con el certificado mensual de los trabajos, se presentará el certificado de reajustes de precios de acuerdo a lo establecido en el Numeral 13 del Capítulo III a los efectos de la liquidación de los mismos.

Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes inmediato posterior.

- DE LA FACTURACIÓN

A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en la oficina de la Jefatura Técnica Departamental de Salto, sito en la calle Salto Chico y Costanera Norte, una vez proporcionado por la Administración, el Nº de pedido. Dicho No. deberá constar en la factura correspondiente.

- AJUSTE DE PRECIOS

La única fórmula de ajuste que regirá para el pago de los trabajos, será la establecida en este artículo, no aceptándose propuestas que varíen la siguiente fórmula de ajuste:

P = Po (0,65 x IPC / IPCo + 0,35 x D / Do)

P = Precio actualizado.-

Po = Precio de la oferta.-

IPC = Índice de precios al consumo del mes anterior al de la fecha de la realización de los trabajos de mantenimiento.

IPCo = Índice de precios al consumo del mes anterior al de la fecha de apertura de ofertas.

D = Cotización del dólar del Banco Central del Uruguay (Inter-bancario) al último día del mes anterior al de la fecha de realizado el servicio.

Do = Cotización del dólar del Banco Central del Uruguay (Inter-bancario) al día anterior al de la fecha de apertura de ofertas.

13.1. Los cambios de precios que surjan por las variaciones de los parámetros señalados se reconocerán cuando ocurran en el período comprendido entre el día anterior a la fecha de apertura de las propuestas y la fecha en que queda cumplido totalmente el servicio dentro de los plazos de ejecución fijados en la oferta.

13.2. A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a cada factura, conforme a los plazos indicados en el presente pliego, en la Jefatura Técnica Departamental de Salto.

13.3. La referida solicitud deberá acompañarse con la planilla de cálculo y su correspondiente liquidación así como también con copia de la factura del servicio realizado.

13.4. Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 30 días de finalizado el contrato.

13.5. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedan a exclusivo juicio de esta Administración.

- MULTAS

14.1. Si el Contratista no realizara los trabajos de mantenimiento preventivo dentro de los plazos estipulados en el plan de tareas aprobado por la Administración, se hará pasible de una multa por cada día hábil de demora igual al 1% del monto global cotizado.

Si la demora fuera superior a 30 días hábiles, la Administración procederá a la rescisión del Contrato.

14.2. Si el Contratista demorase la asistencia para la atención de emergencias, una vez solicitada por OSE, si la demora fuera superior a 3 horas, y no fuera atribuible a razones de fuerza mayor debidamente justificadas y comunicadas a OSE dentro de esas 9 horas la Administración podrá proceder a la rescisión del Contrato.

14.3. Las sanciones  anteriormente definidas, serán aplicadas conjuntamente con la siguiente certificación mensual del contrato.

ANEXO I

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Salto, ___ de ______________ de ____.

Sres. ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

Jefatura Técnica Departamental de Salto.

| SOLICITUD DE COMPRA | XXXXXX |
| --- | --- |
| R.U.T | RAZON SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |

| DOMICILIO | TELEFONO / FAX | EMAIL |
| --- | --- | --- |

El que suscribe Sr.__________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el servicio de mantenimiento que a continuación se detalla de acuerdo con los Pliegos de Condiciones que la rigen y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza y en la moneda que expresa.

Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

PRECIO TOTAL DEL CONTRATO CON IMPUESTOS (DE PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DEL ANEXO II) _______ (Números) ______ (Letras).

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO PROPUESTO

PLAZO DEL CONTRATO:                                De acuerdo a lo establecido en el P.C.P

CONDICIONES DE PAGO:                               De acuerdo a lo establecido en el P.C.P

MANTENIMIENTO DE OFERTA:     El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en el P.C.P

ANEXO II

DATOS DE LA EMPRESA

1 NOMBRE DE LA EMPRESA:

……………………………………………………………………………….

2 DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:

……………………………………………………………………………….

3 TELÉFONO DE LA EMPRESA:

……………………………………………………………………………….

4 REPRESENTANTE TÉCNICO:

4.1 NOMBRE:

……………………………………………………………………………….

4.2 ESPECIALIDAD:

……………………………………………………………………………….

4.3 TELEFONO CELULAR:

……………………………………………………………………………….

5 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA EN TRABAJOS SIMILARES:

……………………………………………………………………………….

| EXPERIENCIA ESPECIFICA |
| --- |
| Nombre del Contrato | Descripción del Contrato | Fecha | Contratista |
|  |  | Inicio | Fin | Duración |  |

ANEXO III CURRICULUM TECNICOS

1 NOMBRE:

………………………………………………………………………………………….

2 CARGO PROPUESTO:

…………………………………………………………………………………………….

3 TITULO:

…………………………………………………………………………………………….

4 AÑO DE RECIBIDO:

…………………………………………………………………………………………….

5 Experiencia específica al cargo propuesto (deberá completar la planilla siguiente):

| EXPERIENCIA ESPECIFICA |
| --- |
| Nombre del Contrato | Descripción del Contrato | Fecha | Contratista |
|  |  | Inicio | Fin | Duración |  |

Firma Técnico: ……………………………………..

YO, ……………………………………………...…….., declaro conocer las actividades y dedicaciones propuestas para las cuales se me está postulando en el presento llamado y me comprometo a cumplir con las mismas (salvo causas de fuerza mayor) en caso de que la empresa ……………………...………. sea la adjudicataria.

Firma Técnico: ……………………………………..