Plazo para ofertar:    /  /2021

Hora: 10:00

- OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado tiene por objeto adquirir variadores o variador de frecuencia para las bombas de Usina de Laguna Escondida dpto. de Maldonado que gestiona Ose UGD.

Dicho sensor debe cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en este pliego.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se Solicita:

VARIADORES DE FRECUENCIA – BOMBAS ELEVADORAS

USINA LAGUNA ESCONDIDA.

Descripción:

A continuación se detallan las características que deben de cumplir los equipos a adquirir.

Datos Técnicos del Motor

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO – Jaula de Ardilla

Motor 1: 18.5KW, 59.9A

Motor 2: 15KW, 28.3A

TIPO DE INSTALACION: Montaje interior en gabinete eléctrico.

Importante

La oferta incluirá la “Supervisión de Montaje” de forma que el proveedor mantenga la garantía.

INTERFERENCIA ELECTROMAGNETICA: Deberá contar con baja emisión de interferencias a la instalación externa, mediante algún filtro integrado al equipo (EMC) o por diseño de eficiencia en la electrónica.

SEÑALES DE ESTADO Y CONTROL

Ø ENTRADAS DIGITALES

Deberá tener como mínimo las siguientes entradas digitales:

Entradas para marche/pare (Control de 2 Hilos o 3 Hilos)

Permite encender o apagar el equipo según el método de control

Entrada de Habilitación de Equipo

Señal que debe estar presente para que el equipo pueda funcionar

Entrada para modo de control (Auto/Man)

Señal que pueda habilitar el modo de control del equipo,

En modo automático según la programación requerida y en modo manual según la programación requerida.

Tensión de Alimentación

Salida de tensión para alimentar los comandos de las entradas digitales.

Ø SALIDAS DIGITALES

Deberá tener las siguientes salidas a relé para monitoreo de estado:

Salida de Marcha (Tipo Normal Abierto)

El relé se debe de activar cerrando el contacto cuando el equipo finaliza la rampa.

Salida de Falla (Tipo Normal Cerrado)

El relé se debe activar en condición normal (sin fallas).

Al producirse una falla o el equipo se quede sin energía (apagado) el relé pasa a estado de reposo (N.C.)

COMUNICACIÓN

El equipo debe tener la posibilidad de agregar mediante alguna tarjeta de interface los siguientes protocolos de comunicación de datos para control y monitoreo: Modbus-RTU, Modbus-TCP o Profibus.

Se aclarará que protocolo trae el variador de fábrica y se cotizará el costo de cada tarjeta para los otros protocolos mencionados.

( SOFTWARE

Deberá tener incluido en la provisión del equipo un software de parametrizacion del equipo y cable de interface.

Sera entregado con la compra del equipo.

( HMI

Deberá tener un display de mando con todos los accesorios para la instalación en el frente de panel mediante cable de extensión hasta el variador (3 metros. Aprox.)

Desde este elemento se podrán modificar los parámetros del equipo, así como también monitorear las variables de funcionamiento del equipo, como ser: Corriente, tensión, Frecuencia, rpm, etc.

Se pide adjuntar “Planilla de Datos Garantizada” del equipo ofertado.

Marca

Modelo

Origen

Rango de tensión de red

Rango de frecuencia de red

Intensidad Nominal operación continua

Potencia nominal operación continua

Factor de Potencia Fundamental/Total

Procedimiento a carga nominal %

Nivel total de armónicos THP/THV

Filtros integrados al equipo

Protocolo de comunicación incluido

Numero de I/Os

Analógicos

Digitales

Salidas de relee

Grado de producción IP

Nivel de presión acústica

Rango de Temperatura

Calor generado

Dimensiones

Serán excluidas las propuestas que no permitan confirmar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Cada oferente detalle los tiempos máximos de respuesta en la reparación del variador

(Diagnostico – adquisición del repuesto y puesta en marcha)

.Se solicita que durante el tiempo de garantía el proveedor deberá solucionar cualquier inconveniente con el variador en un plazo de 72 horas.

- PLAZOS DE ENTREGA

Dentro de los 30 días de la notificación de adjudicación. De no indicarse, se considerará 2 días hábiles a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, pudiendo el proveedor indicar otros plazos de entrega en su oferta.

- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas podrán presentarse vía correo electrónico o personalmente, antes de la fecha y hora indicada para la recepción de ofertas.

Las ofertas vía correo electrónico se recibirán UNICAMENTE a la dirección comprasugd@ose.com.uy, en el asunto se deberá incluir la palabra OFERTA, N° DE COMPRA DIRECTA y RAZON SOCIAL. (Ejemplo: OFERTA N° 10000000. Razón social).

Aquellas que se presenten personalmente deberán hacerlo en sobre cerrado con dos copias completas de la oferta, en la Oficina de Compras de OSE – UGD, sita en Ledesma esquina Sarandí de la ciudad de Maldonado. El mismo deberá incluir: OFERTA, N° DE COMPRA DIRECTA y RAZON SOCIAL.

Se debe tener especial cuidado en enviar la oferta tal cual se solicita y en tiempo, de lo contrario no se recepcionará la oferta.

- ACLARACIONES

Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones vía correo electrónico bajo el titulo CONSULTA y Nº de llamado obligatoriamente a comprasugd@ose.com.uy .Se deben identificar las consultas tal cual se solicita en este punto, de lo contrario no se puede asegurar la recepción y respuesta en tiempo y forma de dichas consultas.

Las solicitudes de aclaraciones deberán ser presentadas con una antelación mínima de 72 horas hábiles, antes de la fecha fijada para la recepción de ofertas. Vencido dicho plazo la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios.

Las consultas efectuadas serán contestadas en un plazo de hasta 24 horas hábiles previas a la recepción de ofertas.

- SOLICITUD DE PRÓRROGA

Las solicitudes de prórrogas de la fecha de recepción de ofertas, deberán ser presentadas por escrito o vía mail obligatoriamente a comprasugd@ose.com.uy con una antelación mínima de hasta 72 horas hábiles antes de la fecha fijada para la misma, con el asunto PRORROGA y Nº de llamado.

En tal caso la prórroga de la apertura se estudiara por parte de la Administración pudiendo ésta rechazar dicha solicitud o establecer un mínimo que se estime conveniente, a efectos de no dilatar mayormente la fecha oportunamente establecido.

La solicitud efectuada  será contestada en un plazo de hasta 24 horas hábiles previas al acto de apertura.

- COTIZACIÓN

Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente pliego de condiciones particulares y a las CONDICIONES GENERALES PARA COMPRAS DIRECTAS establecido en la página web de  O.S.E.

http://WWW.OSE.COM.UY/COMPRAS-Y-ACREEDORES/COMPRAS

Deberán presentarse redactadas en idioma español, de forma clara, precisa y con identificación de la Razón Social y N° de RUT de la empresa.

La oferta deberá contener información completa según el siguiente detalle, sin perjuicio de lo que se considere necesario agregar:

- Descripción completa del producto/servicio, sus variaciones y aclaraciones de corresponder.

- Se deberá cotizar de acuerdo a la UNIDAD SOLICITADA.

- Se indicará si los precios cotizados incluyen I.V.A., de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. Los proveedores que sean Pequeña Empresa, estén exentos o coticen productos o servicios a distintas tasas deberán especificarlo.

- Se deberá establecer la moneda de cotización, únicamente se aceptarán ofertas en Moneda Nacional, dólares estadounidenses o Euros.

Las cotizaciones deberán venir firmadas y con el sello o en su defecto pie de firma y cedula de identidad del firmante.

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Las ofertas estarán a disposición de los Proveedores en la Oficina de Compras de OSE – UGD, únicamente por 24 hs a partir de las 12:00 PM posterior a la fecha de recepción de las mismas.

- DEL REGISTRO DE PROVEEDOR

A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y/o ACTIVO.

Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración le otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de las cotizaciones. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

- CONFORMIDAD, ENTREGA DE FACTURA Y PAGOS

Proveedores que no emiten e-Facturas

A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en el Departamento Administrativo Financiero de OSE – UGD, ubicado en la Oficina Central de O.S.E.- U.G.D, calle Ledesma esq. Sarandí de Maldonado, una vez proporcionado por esta el número de la hoja de servicio, el cual deberá constar en la factura correspondiente.

Proveedores con e-factura

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar el dato de la HS/RM (Hoja de Servicios o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE dentro del plazo de 72 hs en el campo orden de compra del CFE (Comprobante fiscal electrónico) o deberán ingresar a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el numero de CFE con la HS/RM.

Condiciones de pago: 60 días fecha de factura.

- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnización por daños y perjuicios.

OFICINA DE COMPRAS OSE- UGD

MALDONADO

# Text boxes

La presentación de la oferta, implicará el conocimiento del presente pliego por parte del oferente y su reconocimiento de reunir las condiciones necesarias para el cumplimiento de lo solicitado.