REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

“Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Fray Bentos”

PLIEGO DE CONDICIONES

LPI N° 14244

CIRCULAR DE ENMIENDA Nº 007

Montevideo, 12 de junio de 2014

A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación originadas por consultas recibidas hasta la fecha, agrupadas por similar tenor.

Consulta N° 11: De nuestra mayor consideración:

Por la presente solicitamos a Uds. respuesta a las siguientes consultas:

2) Se consulta cuál es el diámetro de la tubería de conducción a sedimentadores ubicada en el plano IS09. Se encontró una diferencia entre el plano y la referencia.

Respuesta N° 11:	2) La tubería de salida de entrada a sedimentadores (TS) será de FD500mm (caños de hierro fundido, diámetro 500 milímetros). Por error en los planos de proyecto figuran varias tuberías de hierro fundido dúctil como “FF” en lugar de “FD”. Por lo tanto se aclara que en todos los casos que esté indicado “FF”, al igual que ocurre cuando se indica “FD”, necesariamente se trata de cañerías de fundición dúctil según ISO2531 e ISO4179 (o UNIT correspondientes), como se indica en la MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS A PRESIÓN, que figura en las bases. No se admitirá otro tipo de caños de hierro fundido.

A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación sin consulta y a iniciativa del contratante.

Enmienda N° 12:

Se modifica la respuesta de la pregunta Nº 94 de la Circular de Aclaración Nº 005;

“ Pregunta Nº 94 ¿Es necesario presentar los detalles de los equipos indicados en la “Lista de suministro de identificación obligatoria” de acuerdo con algún modelo en concreto? “

Donde dice;

Respuesta N° 94:

Sí, es necesario.

Debe decir;

Respuesta N° 94:	 Los oferentes podrán presentar los detalles de los equipos indicados en la “Lista de suministro de identificación obligatoria” a su criterio siempre que se explicite la información indicada en el ANEXO IX y en el Anexo VII A- Memoria Técnica Planta de Aguas Residuales-Fray Bentos, pudiendo utilizarse como base la planilla que figura en el ANEXO IX. Se podrá indicar el cumplimiento de cada parámetro requerido o eventuales apartamientos, que, en caso de presentarse, serán estudiados caso a caso por parte de la Administración, y resueltos a su sólo criterio.