REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

“Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Fray Bentos”

PLIEGO DE CONDICIONES

LPI N° 14244

CIRCULAR DE ACLARACION Nº 008

Montevideo, 13 de junio de 2014

A continuación se presentan las consultas recibidas y sus respectivas respuestas hasta la fecha, agrupadas por similar tenor.

Consulta N° 132: De nuestra mayor consideración realizamos las siguientes consultas:

Dado el bajo poder soporte del suelo en la zona de reactores, considerando que el mismo no mejorará sustancialmente con una sustitución de suelos y que, en caso de adoptar una solución de este tipo, podría producirse un descenso del conjunto con el paso del tiempo, se pregunta: ¿cuál sería el descenso admisible para OSE- en ese caso eventual- y qué tipo de juntas habría que prever en las uniones con el resto del sistema?

Respuesta N° 132: Dadas las características de funcionalidad de las unidades en cuestión, la Administración fija un descenso máximo a largo plazo de 15mm. No se aceptarán descensos  diferenciales entre las diversas zonas de una unidad individual o local.  En la etapa de proyecto ejecutivo el proyectista de estructuras propondrá las juntas de asiento a requerirse. Se dejarán previstas las obras complementarias, juntas y piezas especiales necesarias para que los descensos que se puedan producir no afecten las edificaciones, caminería, tuberías, otras canalizaciones y demás instalaciones. Todas estas tareas serán de cargo del contratista.