REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

“Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Fray Bentos”

PLIEGO DE CONDICIONES

LPI N° 14244

CIRCULAR DE ACLARACION Nº 016

Montevideo, 14 de julio de 2014

A continuación se presentan las consultas recibidas y sus respectivas respuestas hasta la fecha, agrupadas por similar tenor.

Consulta N° 173: Agradecemos responder a la siguiente consulta:

En la enmienda Nº012 se interpreta que la conexión será realizada en MT pero tanto en los recaudos como en el informe de UTE se establece que la conexión será en BT, más allá de la necesidad de construir un local para la subestación de UTE donde se alimentara la planta con un cable de 300mm2 Cu en 400V.

Por otro lado en la respuesta Nº 168 de la circular de aclaraciones Nº014 se informa que se considerará la tarifa MC2, tarifa aplicada para tensiones 6kV ,15kV o 22kV según pliego tarifario de UTE vigente, pero el suministro a la planta será en 400V.

Favor de aclarar los puntos mencionados

Respuesta N° 173:

A los efectos de la cotización se tomará lo planteado en el citado informe de UTE. En etapa de proyecto ejecutivo se definirá lo más adecuado en función de las características de la obra que entonces establezca UTE y de lo que resulte más conveniente para la Administración en cuanto a costos operativos, tarifas aplicables y demás aspectos relevantes relacionados con el suministro de energía eléctrica. A tales efectos y como parte del proyecto ejecutivo, una vez definidos los equipos a instalar en la PTAR, sus configuraciones de funcionamiento y demás, se realizará por parte del contratista un informe detallado con un estudio de optimización de tipo de contrato de energía eléctrica a establecer con UTE, considerando los escenarios más factibles. En este informe se definirá, efectivamente, potencia de contrato, tensiones de alimentación (en función de la que se dispongan por parte de UTE) y demás detalles. Las acciones a implementar tras dicho estudio deberán aprobarse por parte, y a solo juicio, de la Administración, a través del estudio y seguimiento de dicho informe.