# Banco Hipotecario del Uruguay

# División Apoyo Logístico

# Departamento de Servicios Generales - Obras

# Memoria Descriptiva

# Reforma baño de caballeros y cocina en BHU Sucursal Salto

# Uruguay 499

# Salto

Consideraciones Generales

# Consideraciones Generales

# Todos los materiales que ingresen a obra deberán estar en sus envases originales y contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra, los mismos se deberán especificar en la oferta.

# Las medidas suministradas en la presente memoria son aproximadas, debiendo el adjudicatario rectificar las mismas en obra.

# Se cotizará como imprevistos un monto de $15.000 (Pesos Uruguayos quince mil) más IVA; los cuales serán utilizados solamente a solicitud de la Dirección de Obra.

# Previamente a cubrir las instalaciones sanitarias de abastecimiento y desagües nuevas, serán inspeccionadas por la Dirección de Obra, quien dará la autorización para cubrirlas y seguir el proceso de obra. Es por ello que se deberán coordinar con 48 hs. de antelación las mencionadas inspecciones.

# La forma de pago será la habitual utilizada por el BHU.

Memoria

# Refacciones de baños y Cocina

# Baño de caballeros

ALBAÑILERÍA:

Revestimientos:

- Se deberá retirar todo el revestimiento existente.

- Las paredes irán revestidas hasta una altura de 2.00 m aprox. con cerámica de U$S 15 m2 IVA incluido, la cual será elegida por la D. de O. Se cotizará también una guarda U$S 12 ml IVA incluido, la cual será elegida por la D. de O.

- El plomo del nuevo revestimiento no podrá exceder el actual y se realizará buña en el encuentro del revestimiento y revoque.

- En los casos de aristas vivas en el revestimiento se resolverán mediante cantoneras de aluminio tipo “flecha”.

- Se deberá colocar el revestimiento con Binda Fix impermeable o similar.

- Se deberá suministrar como mínimo 1 m2 de cerámica adicional, a los efectos de utilizar en futuras intervenciones.

Revoques:

- La terminación de los paramentos donde no va revestido, se le aplicará una mano de revoque grueso y otra de revoque fino.

Piso:

- Se deberá retirar todo el piso existente.

- Será de cerámica de U$S 15 m2 IVA incluido, la cual será elegida por la D. de O. Se deberá suministrar como mínimo 1 m2 de cerámica adicional, a los efectos de utilizar en futuras intervenciones.

- Se deberá colocar el piso con Binda Fix impermeable o similar.

ELÉCTRICA:

- Se cambiarán las plaquetas y módulos por unos modelo “Reggio”. Se colocará un módulo adicional en la plaqueta que comanda la luz, a los efectos de encender el extractor de forma independiente.

- Se colocará interruptor bipolar en toma junto a lavatorio.

# Se cotizará la colocación de extractor, modelo silencioso y de 150 m3/hora mínimo, en sector W.C. (instalación eléctrica incluida y encendido independiente).

- Se sustituirán todas las plaquetas existentes no modificadas por nuevas marca “Reggio” o similar

- Realizar un testeo de la instalación existente.

SANITARIA:

Abastecimiento:

- Se realizará a nuevo en cañería de PPL termofusionable, la línea de abastecimiento de agua potable desde el exterior inmediato al sector a intervenir, a los efectos de no afectar dicho sector a realizar en futuras reparaciones.

- El recorrido de la cañería se definirá en obra. Si en el transcurso de la obra se descubre alguna otra opción más apropiada, se tendrá en cuenta.

- Se respetarán los diámetros de las instalaciones existentes.

- Se deberá retirar todas las cañerías de abastecimiento existentes.

- Agua fría: se alimentará de la línea general y llevará una llave de corte esférica de modo que corte la alimentación de la instalación interior del baño.

- Agua caliente: se alimentará desde termofón en mueble bajo mesada en cocina y llevará su llave de corte esférica (junto al termofón).

- No se aceptará que los tomas queden muy salidos o muy empotrados del plomo del revestimiento.

Colillas y Tapajuntas:

- Serán nuevas y de las metálicas.

Grifería:

- Se cotizará juego completo de grifería monocomando, válvulas con desborde incluidas, la grifería del bidet será con transferencia.

Desagüe:

- Se deberá retirar todas las cañerías de desagüe secundario existentes.

- Se realizará a nuevo en PVC (espesor 3,2 mm) desde el ramal del caño de bajada existente, al cual se conectará la nueva instalación mediante un adaptador de FF a PVC, en caso que el desagüe existente sea en FF. Caja sifonada marca “Nicoll” o similar

Aparatos:

- Se suministrará juego completo modelo a definir en obra, color blanco, con bacha y mueble inferior, inodoro con mochila (avanza 65 cm), con tapa incluida y bidet.

CARPINTERÍA:

- Se ajustarán los contramarcos de la puerta de ser necesario luego del nuevo 	revestimiento de las paredes.

ALUMINIO:

- Se cotizará la sustitución de la abertura metálica por otra de aluminio natural (1.80m x 0.80m x 0.30m de altura aprox., la hoja vertical debe ser de proyección mediante un mecanismo a distancia para su correcto funcionamiento).

- Se verificará estanqueidad absoluta de la claraboya.

VARIOS:

Accesorios:

- Serán cromados de aplicar, juego completo con 2 perchas como mínimo.

Espejo:

- Se cotizará un espejo, el cual irá pegado en el sector sobre mesada (1.15m x 1.00 aprox.)

PINTURA:

Cerramientos

- Paredes, cielorrasos e interiores de placares de todos los sectores a intervenir.

- Se pintará el cielorraso del baño con pintura para cielorrasos antihongos color blanco.

- Se pintará el resto de las paredes con pintura al agua de primera calidad. No se aceptarán las de tipo profesional o de obra. El color se coordinará con la D. de O.

Carpintería de Madera

- Se pintarán las puertas de acceso al baño y box interior con pintura sintética.

# En todos los casos se realizará tratamiento previo del sustrato según el caso:

- CERRAMIENTOS: Lijado del revoque virgen, aplicación de sellador y 2 manos de pintura, con posibilidad a realizar todas las manos necesarias hasta lograr un acabado aceptable por parte de la D. de O.

- CARPINTERIA DE MADERA: Retiro de pintura con removedor, lijado de las superficies y aplicación de sellador y masilla para madera, en caso necesario y las manos necesarias de pintura sintética.

# Cocina

ALBAÑILERÍA:

Revestimientos:

- Se deberá sustituir el revestimiento de cerámicos de 4 paredes (6 m2 aprox.).

- Las paredes irán revestidas sobre la mesada hasta el mueble aéreo con cerámica de U$S 15 m2 IVA incluido la cual será elegida por la D. de O.

- El plomo del nuevo revestimiento no podrá exceder el actual y se realizará buña en el encuentro del revestimiento y revoque.

- En los casos de aristas vivas en el revestimiento se resolverán mediante cantoneras de aluminio tipo “flecha”.

- Se deberá colocar el revestimiento con Binda Fix impermeable o similar.

- Se deberá suministrar como mínimo 1 m2 de cerámica adicional, a los efectos de utilizar en futuras intervenciones.

Revoques:

- La terminación de los paramentos donde no va revestido, se le aplicará una mano de revoque grueso y otra de revoque fino.

Piso:

- Será de cerámica de U$S 15 m2 IVA incluido, la cual será elegida por la D. de O. Se deberá suministrar como mínimo 1 m2 de cerámica adicional, a los efectos de utilizar en futuras intervenciones.

- Se deberá colocar el piso con Binda Fix impermeable o similar.

SANITARIA:

Abastecimiento:

- Se realizará a nuevo en cañería de PPL termofusionable, la línea de abastecimiento de agua potable desde el exterior inmediato al sector a intervenir, a los efectos de no afectar dicho sector a realizar en futuras reparaciones.

- El recorrido de la cañería se definirá en obra. Si en el transcurso de la obra se descubre alguna otra opción más apropiada, se tendrá en cuenta.

- Se respetarán los diámetros de las instalaciones existentes.

- Se deberá retirar todas las cañerías de abastecimiento existentes

- Agua fría: se alimentará de la línea general y llevará una llave de corte esférica de modo que corte la alimentación de la instalación interior de la cocina.

- Agua caliente: se alimentará desde calefón en mueble bajo mesada y llevará su llave de corte esférica (ubicada en bajo mesada).

- La instalación será de PPL termofusionable.

- No se aceptará que los tomas queden muy salidos o muy empotrados del plomo del revestimiento.

- Se realizará conexión a termofón dentro del mueble bajo mesada.

Colillas y Tapajuntas:

- Serán nuevas y de las metálicas.

Grifería:

- Se colocará canilla monocomando de mesada “Pico Alto”.

Desagüe:

- Se eliminarán los desagües existentes hasta la columna de bajada existente.

- Se realizará el desagüe de la pileta de cocina a nuevo en PVC 3,2 de espesor, la caja sifonada será marca “Nicoll” o similar, y la conexión al caño de bajada se realizará mediante un adaptador de FF a PVC, en caso que el desagüe existente sea en FF.

Aparatos:

- La pileta será doble y la mesada de granito color oscuro. Se colocarán las válvulas canastilla y desborde, incluyendo sifón doble tipo “Nec” o similar.

Estructura:

- Se construirán 2 dados de descarga contenidos en las paredes existentes de 1m x 0,45m x 0,15m, donde apoyará un P N doble T de 18 cm. El segundo P N doble T de 18 cm estará soldado al primero y apoyará en un muro existente, no menos de 70 cm. Las medidas se rectificarán en obra.

ELÉCTRICA:

- Se colocarán 4 tomas comunes sobre mesada y 2 tomas con llave, uno para calefón y el otro para la heladera. Incluye térmicas, cañerías, enhebrado y plaquetas con módulos marca “Reggio”.

- Se colocará un toma schuko para microondas, a definir en obra su ubicación, con plaquetas y módulos “Reggio” o similar, incluye cañería y enhebrado.

- Se sustituirán todas las plaquetas existentes no modificadas por nuevas marca “Reggio” o similar

- Realizar un testeo de la instalación existente.

CARPINTERÍA:

- El mueble a colocar será en cedro o similar, de madera compensada y se lo terminará con protector color natural. Se realizará según planos adjuntos.

- Se retirará el mueble bajo mesada y se lo sustituirá por otro hecho a medida según planos adjuntos.

ALUMINIO:

- Se cambiarán las claraboyas existentes de hierro por aluminio. La abertura vertical será de proyección con la posibilidad de ventilación natural.

# Se cotizará la sustitución de la abertura metálica por otra de aluminio natural (0.70m x 0.80m x 0.30m de altura aprox., la hoja vertical debe ser de proyección mediante un mecanismo a distancia para su correcto funcionamiento).

- Se verificará estanqueidad absoluta de la claraboya.

PINTURA:

Cerramientos

- Paredes, cielorrasos e interiores de placares de todos los sectores a intervenir.

- Se pintarán los cielorrasos de la cocina con pintura para cielorrasos antihongos color blanco.

- Se pintará el resto de las paredes con pintura al agua de primera calidad. No se aceptarán las de tipo profesional o de obra. El color se coordinará con la D. de O.

Carpintería de Madera

- El mueble de cocina se terminará con protector incoloro.

# En todos los casos se realizará tratamiento previo del sustrato según el caso:

- CERRAMIENTOS: Lijado del revoque virgen, aplicación de sellador y 2 manos de pintura, con posibilidad a realizar todas las manos necesarias hasta lograr un acabado aceptable por parte de la D. de O.

- CARPINTERIA DE MADERA: Retiro de pintura con removedor, lijado de las superficies y aplicación de sellador y masilla para madera, en caso necesario y las manos necesarias de pintura sintética.