UNIVERSIDAD  DE  LA  REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Facultad de Agronomía

Estacion Experimental Bernardo Rosengurt.

Montevideo, 21 de agosto de 2018

Llamado a Reparación Galera Exterior Edificio Principal en la EEBR.

Carácter URGENTE

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

La presente memoria se refiere al llamado hasta el monto de la compra directa para la provisión de materiales, mano de obra y todo lo necesario para la reparación de un sector de la galería exterior del edificio principal de la  Estación Experimental Bernardo Rosengurtt (EEBR) en Cerro Largo. Se deberá cotizar según los item especificados.

Estas tareas se realizan en carácter de Urgente debido a l riesgo de colapso debido a la situación de deterioro de dicho sector.

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en

planos y en la Memoria Constructiva General Para Edificios Públicos del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas (MCGPEP del MTOP) a los efectos de realizar las adecuaciones

de las construcciones proyectadas.

Es imprescindible fijar los criterios previo a la intervención, como premisa se sustituirá todo material dañado y se repondrá con uno de similar características en estado nuevo, no se aceptaran reciclajes o materiales usados.

En el día de la visita y junto a un técnico de la UDELAR, se tomará nota de las tareas a presupuestar.

La empresa junto a su presupuesto entregará el listado de elementos a sustituir, a modo de referencia estos serán: postes, vigas, tirantes, alfajías, chapas, y demás elementos necesario para estabilizar el sistema.

La empresa deberá tener en cuenta los riesgos del trabajo y asegurar sus operarios contra accidentes como indican las normativas pertinentes. Deberá apuntalar el sistema a modo de evitar posibles daños en el momento de las obras.

Tareas:

1.1) Retiro de elementos afectados.

Se  desmontará sector identificado como crítico, esto incluye fundaciones de postes dañadas, postes, vigas,  tirantes, alfajías y chapas perforadas. así como las instalaciones que en ella se encuentran conectadas.

Todo material de demolición sera retirado del predio, no pudiendo ser depositado en las cercanías.

1.2) Reconstrucción de elementos retirados –

Visto los elementos retirados, se conformará nuevamente el sistema con materiales nuevos. Siguiendo los procedimientos de buen construir así como los que determinan las normas de seguridad.

Para vigas, tirantes y alfajias se utilizará madera de pino o eucalipto tratada.

Para los postes en su tramo superior se cotizará dos opciones , una con pino o eucalipto tratado, la otra con madera dura tipo curupay.

La madera de la base del poste será dura tipo curupay.

A modo de visualizar las tareas a realizar se adjuntan fotos de la situación.

Por UDELAR

Arq. Marcio Baigorria.