UNIVERSIDAD  DE  LA  REPÚBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

FACULTAD DE AGRONOMÍA

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR

REFORMA VESTUARIOS Y EXTERIORES DE PABELLÓN DORMITORIOS.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El presente llamado comprende la puesta a punto integral de los vestuarios y servicios, ubicados en la Estación Experimental Bernardo Rosengurtt (EEBR). Dicha construcción se señala en plano de ubicación L1U1 con los números 10 y 11. El alcance de los trabajos supone una primera etapa de puesta a punto integral de los vestuarios y galería (edifico 10), y una segunda etapa la puesta a punto integral de los servicios (edificio 11), ésta segunda etapa NO se cotizara. En esta oportunidad se ha delimitado el límite de obra en planos, comprendiendo tan solo las obras el área de vestuarios (interiores y galería exterior lamina L3A1).

Los trabajos comprenden tareas de albañilería, yeso, eléctrica, sanitaria, pintura, etc. El área cerrada del local es de aproximadamente 40m², y de 50m² de galería perimetral. Los trabajos incluyen el suministro de mano de obra, materiales, equipos, etc. y serán realizados en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Dirección General de Arquitectura, quienes ejercerán la Dirección de Obra correspondiente.

Toda consulta por parte del oferente previa a la entrega de la oferta, deberá ser enviada al Departamento de Compras de Facultad de Agronomía (compras@fagro.edu.uy, 2357 9005) quien la canalizará a la DGA para su respuesta formal, no teniendo validez ninguna respuesta verbal que se dé en instancias de visita al sitio o en otra circunstancia, y que no esté refrendada por escrito por dicha vía.

# 1-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en planos y en la Memoria Constructiva General Para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MCGPEP del MTOP) a los efectos de realizar las adecuaciones de las construcciones proyectadas.

Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos, memorias o documento del llamado se considera parte integrante del proyecto y debe incorporarse a la obra, considerándose incluido dentro de la oferta.

Para todos los trabajos que no estén especificados y que resulten necesarios para cumplir con las normas que aseguran una construcción esmerada, se solicitará con plazo suficiente, detalle de solución a la Dirección de Obra, sin que ello signifique una modificación de los costos de obra. Cualquier componente constructivo, terminación, equipamiento o equipo existente en los locales que resulte dañado como consecuencia de los trabajos de la Licitación deberá ser reparado o reconstruido con idénticas características y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

# 2-VISITA

Dadas las características de la intervención el oferente deberá visitar el lugar y tomar conocimiento de las condiciones de trabajo. Se realizará una visita obligatoria definida en pliego general. Si el oferente quisiera una nueva visita podrá realizarla coordinando previamente con la Dirección de la Estación, Ing. Agr. Carlos Mantero, al teléfono 4640 2057. Se deberá adjuntar a la oferta constancia de la visita, no dando lugar a reclamo o adicional de ninguna especie el aducir posteriormente el no conocimiento del lugar y/o condiciones de las obras a realizar.

# 3-MATERIALES

(Se debe considerar los materiales con los que se dispone en la Facultad, de ser necesario se realizara relevamiento especificando modelo marca y cantidad de materiales disponibles)

Todos los materiales destinados a utilizar en obra serán de primera calidad dentro de su especie y procedencia, de marcas reconocidas en plaza y llegarán a obra en sus envases originales cerrados de fábrica. En ningún caso se aceptará la utilización de materiales de demolición. En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante.

Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administración.

A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o materiales alternativos, la administración designará técnicos que emitirán los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

# 4-PLAN DE OBRA

Se estudiará un plan de obras que no afecte el funcionamiento de la Estación Experimental, por lo que previo al inicio de los trabajos se acordará con la Dirección del Servicio, la forma y secuencia en que desarrollarán los trabajos.

# 5-IMPLANTACIÓN y OBRADOR

Se realizarán de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP, cumpliéndose además con las normas municipales locales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

De acuerdo a las características del emplazamiento y de las obras proyectadas, el obrador y sus suministros se organizarán de forma de no interferir con las tareas de la Institución, en lo que respecta a su localización, distribución y tamaño, por tanto la misma, deberá ser sometida a la aprobación y acordada con las Direcciones de Obra y de la Estación Experimental previo al inicio de los trabajos.

# 6-SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS Y ANDAMIOS

De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevención de Accidentes de Trabajo y su reglamentación, las leyes del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Ya que la obra se desarrolla dentro de un complejo en funcionamiento se tomarán las mayores precauciones a los efectos de delimitar las áreas de intervención y proteger de accidentes a obreros, usuarios y equipos de la Estación Experimental mediante el uso de cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector donde se esté trabajando.

De ser necesario se construirán accesos alternativos, perfectamente acondicionados, a los locales en uso. Los mismos cuidados se tendrán respecto a la construcción existente, evitándose los daños que pudieran ocasionarse y reparándose cualquier afectación ocasionada durante el transcurso de la obra. En todo momento se contará con la aprobación de la Dirección de Obra a quien se le presentarán las propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio.

Toda observación que la Dirección de Obra realice sobre el tema de seguridad, así como de la construcción de los andamios, su disposición, refuerzo o cambio de piezas, distribución de cargas, etc., será cumplida de inmediato.

# 7-DIRECCIÓN DE OBRA

El Contratista designará un técnico responsable de los trabajos, Arquitecto ó Ingeniero Civil, encargado además de los trabajos de coordinación de las tareas de albañilería y subcontratos, así como del manejo del personal de la obra.

Este técnico será además el interlocutor que ejercerá la contraparte de Dirección de Obra con el Arquitecto de la DGA/UdelaR. El técnico será definido junto con la oferta, incluyendo una copia de su curriculum.

# 8-PERSONAL DE OBRA

Deberá haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a realizar, quién recibirá y hará cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la Dirección de Obra. Para el desarrollo de los trabajos se empleará en todos los casos mano de obra capacitada, la que actuará bajo las órdenes del capataz.

La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio.

# 9-CONEXIONES y CONSUMOS DE AGUA Y LUZ

Dadas las características de la obra y su emplazamiento, los consumos de agua y energía eléctrica serán provistos por la Estación Experimental.

Será responsabilidad del Contratista evaluar e informar de cualquier interferencia, daño o desperfecto en locales o equipos de la Estación Experimental que puedan ocasionar sus herramientas o equipos mecánicos, instalaciones, debiendo reponer o reparar total o parcialmente a su entero costo cualquier elemento (caños subterráneos, etc) o equipo dañado por dichas causas.

# 10-PLANOS y DOCUMENTACIÓN

Al finalizar la obra el Contratista entregará tres juegos de copias de planos de albañilería, instalación eléctrica (potencia, iluminación, datos, telefonía) y acondicionamiento sanitario debidamente actualizados.

OBRAS EDILICIAS

# 1-IMPLANTACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS

## 1.1Limpieza y retiros de elementos

Se deberán realizar las tareas de limpieza, demoliciones y retiros de aquellas construcciones, componentes constructivos, pavimentos, etc., indicados y que resulten necesarios para realizar la totalidad de las adecuaciones de albañilería e instalaciones, así como de aquellos que deban eliminarse para el correcto desarrollo de la propuesta e instalaciones proyectadas y que no figuran en ellos.

## 1.2 Demoliciones

Para realizar las demoliciones se dispondrá de todos los elementos de seguridad necesarios para no alterar aquellos sectores que según se indica en planos no se verán en ningún momento afectados por la obra y por donde circularán los usuarios.

Se protegerán las construcciones existentes de posibles daños generados por el desarrollo de las demoliciones y preparación, reparándose cualquier daño ocasionado en ellas a costo del Contratista. En los trabajos de demolición, excavación y/o retiros se utilizarán equipos electromecánicos apropiados y personal capacitado y especializado.

Cualquier objeto de valor material que sea retirado, será entregado previa coordinación con la Dirección de Obra y/o la Dirección de la Estación Experimental, quien decidirá su reutilización o traslado a depósitos por cuenta del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales o no estar prevista la reutilización en la propia obra, con la aprobación de la Dirección de Obra, será responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra.

En la interior se demolerán los pisos y contrapisos, mamparas y/o muros según se indican en recaudos gráficos, se rectificaran jambas y dintel en local. También comprenden los trabajos, el retiro de mesadas, espejos y además todo revoque flojo a lo interno de los locales.

En la galería exterior se retiraran los elementos de madera que estén en falla, previo apuntalamiento de la estructura. Además se retiraran las chapas que presenten un deterioro y que necesiten ser sustituidas.

VER MEMORIA APARTE SOBRE ESTE ITEM.

Se ajustaran todas las ventanas de madera existentes, además de los postigones, deberán sustituirse piezas dañadas, repintarlas y sustituir herrajes en mal funcionamiento.

## 1.3 Replanteo

Concluidas la limpieza, demoliciones y retiros a satisfacción de la Dirección de Obra, se procederá al replanteo de los niveles, cerramientos e instalaciones.

Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el llamado, la presente MCP, la Memoria Constructiva General Para Edificios Públicos del MTOP y las características de los equipos e instalaciones a incorporar.

Todas las medidas expresadas en planos serán verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobación de la Dirección de Obra.

# 2- MOVIMIENTOS DE TIERRA

Todos los trabajos se realizarán de acuerdo a las especificaciones técnicas, detalles, niveles de compactación y equipos indicados en la Memoria Constructiva General Para Edificios Públicos del MTOP y los recaudos. Todos los trabajos deberán ser aprobados por la Dirección de Obra.

Excavaciones y Rellenos

Se llevarán a cabo todos los movimientos de suelo, excavaciones o rellenos necesarios para obtener los niveles indicados en los recaudos de la propuesta, teniendo en cuenta los niveles de piso terminado, contrapisos y sub-base, considerada en general un mínimo de 35cm bajo el nivel de piso terminado propuesto.

Luego del retiro de pisos y contrapisos, el terreno existente se compactará alcanzando los 35cm desde el NPT de los locales interiores.

La base de los contrapisos armados (100% del área) estará constituida por un material granular y  tendrá un espesor no inferior a los 20 cm.

# 3-HORMIGÓN ARMADO

## 3.1. Reparaciones

Se deberá reparar toda fisura existente tanto en paredes, como en elementos de hormigón armado (vigas, pilares, etc), Respecto a estos últimos, se procederá de acuerdo al siguiente detalle:

a. Picar y descubrir totalmente la zona de armaduras afectadas, cumplido este trabajo se determinara cuales de las varillas serán sustituidas por idénticas a las originales electro soldándose si se trata de varillas sin tratar, de lo contrario se evaluará la sustitución con la Dirección de Obra.

b. Limpiar mediante el uso de chorro de arena o un tratamiento enérgico con cepillo de alambre. Tratar con dos manos de revestimiento anticorrosivo, a base de cemento modificado con resinas sintéticas, tipo Sika Top – Armatec 108 u otro producto de igual calidad o superior.

c. Aplicar al hormigón un puente de adherencia tipo Sikadur 32 Gel a razón de 300 a 600 g/m².

d. Aplicar un mortero de reparación, tipo Sika Top – 122.

e. Impermeabilizar en los casos que corresponda.

f. Revocar en los casos que correspondan, con dos capas: La primera de 3 partes de arena gruesa, dos partes de arena gruesa y una parte de cemento Pórtland y la segunda de 6 partes de mezcla fina y 1 de cemento Pórtland.

Todos estos trabajos se realizarán con los mayores cuidados técnicos y de seguridad, siguiendo estrictamente la puesta en obra y los procedimientos especificados por el fabricante.

## 3.2. Contrapisos

Dentro de toda el área interior comprendida en la reforma,se realizarán la totalidad de los contrapisos, de acuerdo a los siguientes criterios técnicos:

3.2.1. Sobre tierra

Se realizará contrapiso de hormigón de balasto según tipo y dimensiones que se indican en la planilla de terminaciones y la MCGPEP de MTOP.

Al deber ser armados, los mismos llevarán mala central de varillas de 3,2mm cada 20cm en ambas direcciones.

En todos los casos se confeccionarán independientes en cada uno de los locales, por lo que dejará una junta de 1cm contra cada uno de los paramentos.

# 4-MUROS Y TABIQUES

## 4.1. Reparaciones y Trabajos en Muros

En las reparaciones de locales, fisuras interiores y exteriores y adecuaciones por ajuste de las instalaciones todos los cerámicos serán de primera calidad y respetarán los tipos y dimensiones de los cerramientos existentes, siguiendo todas las indicaciones de la MCGPEP del MTOP.

Todas las reparaciones de muros de mampostería se elevarán con mortero de 5 partes de arena por 1 de cemento de albañilería tipo ANCAPLAST, o en su alternativa de 3 partes de arena por 1 de cemento portland

En todos los casos en los que se realice el anclaje de piezas metálicas, bigotes, refuerzos, etc., se utilizará mortero de 3 partes de arena por una de cemento portland.

Las canalizaciones del tendido nuevo se harán en los pases previstos de los montantes y soleras galvanizadas que sirven de soporte al medio tabique de yeso a colocar en todas las paredes existentes.

## 4.2. Tabiques de yeso

Esto abarca tanto los tabiques divisorios nuevos a conformar. Los mismos serán hidroresitentes tipo placa verde de Durlock.

Los tabiques con placas de yeso estarán conformados por un bastidor metálico compuesto por soleras y montantes de acero galvanizado por inmersión en caliente, de 0.51mm., de espesor, calibre 24. El galvanizado responderá al grado ZAR 230 de la Norma IRAM IAS U 500-214.

Las soleras de 70mm de alma, se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de PVC con tope Nº8 y tornillos de 10 x 11⁄2” o disparos de clavos.

Entre las soleras y la losa o el piso, se colocarán bandas acústicas de 70 mm de ancho y material resiliente que se encuentra indicado en la memoria. Los montantes de 69 mm(aplica también a medios tabiques) de alma, se dispondrán cada 40cm medidos a eje. Las uniones solera / montante se realizarán con tornillos autorroscantes T1. Sobre ambas caras del bastidor se colocará una placa de yeso estándar, o hidroresistente según corresponda, de 12.5mm., de espesor, en posición vertical, fijándolas con tornillos autorroscantes T2, éstas se colocarán con juntas desfasadas.

Se deberán colocar placas hidroresistente (placa verde) en aquellos divisorios en los cuales se apliquen revestimientos pegados con adhesivos cementicios y también en aquellos en que haya alguna instalación sanitaria o que estén expuestos a la humedad.

Las uniones entre las placas serán tomadas con masilla y cinta de papel de 2” ancho y pre marcada al centro, recibiendo luego dos capas más de masilla al igual que las cabezas de tornillos. En el caso de encuentros con mampostería tradicional la cinta se tomará únicamente al emplacado de yeso, terminando el borde contra la mampostería. Se deberá respetar el tiempo recomendado de secado entre cada capa de masilla aplicada y el excedente de masilla se eliminará con lija fina al agua, dejando la superficie lista para recibir la pintura. El sellado de este cerramiento respetará el sellado de las aberturas incluidas en estos cerramientos, para mantener la resiliencia acústica.

Armada la estructura se realizará el pasaje de todas las instalaciones. En todos los casos se respetará el sellado para los pases con espuma de poliuretano proyectada o lana mineral colocada a presión.

En los dinteles y jambas de las aberturas se colocarán refuerzos de madera semi- dura y estacionada o dos montantes y dos soleras. Se deberán prever todos los refuerzos estructurales necesarios para la fijación de marcos y equipamientos pesados, independientes de la estructura y calculados según el peso a soportar.

Las placas de yeso deberán cumplir las normas de calidad estipuladas en las Normas NBR 14715 (características generales de las placas), NBR 14716 (verificación de las características geométricas) y NBR 14717 (determinación de características físicas) o normas análogas. Los perfiles de acero galvanizado deberán cumplir con la Norma IRAM IAS U 500-243.

Se colocarán cantoneras de acero galvanizado con doble rebaje para proteger los cantos vivos formados por placas de yeso. En los casos que haya un encuentro de tabiques que no formen ángulo recto se resolverá la cantonera con cinta papel tipo con fleje metálico.

En todos los casos, la estructura y las placas de los tabiques llegarán hasta la estructura de cubierta existente por encima del cielorraso y se colocará aislación acústica en el interior del tabique en el espacio entre montantes, paneles rígidos de lana de vidrio de densidad mínima igual a 14k/m³ con el espesor que corresponda a cada tipo de cerramiento.

El suministro deberá contar con todos los elementos que definen el sistema: montantes, soleras, perfiles omega, tacos y tornillos especiales para su fijación y de los elementos posteriores, tableros, cajas de electricidad, masillas, cintas, cantoneras, ángulos de ajuste y buñas.

# 5. REVOQUES

General

Se trata de fijar el estado de los revoques interiores previo al revestimiento. Por esto se debe de desprender todo elemento suelto, reparar plomos necesarios, etc.

Todas las capas se realizarán de acuerdo a la Planilla de Terminaciones y los procedimientos indicados en la MCGPEP del MTOP.

# 6. PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO

## 6.1. Pisos

Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas genérales para la colocación de pavimentos de la MCGPEP del MTOP.

No se admitirán pisos que presenten resaltos, dientes, despunte de baldosas o cualquier otro defecto, en cuyo caso deberán rehacerse.

6.1.1. Pavimento de Porcelanato Primera calidad

A lo interno se proveerá y colocará baldosa cerámica PEI 4 con tratamiento antideslizante en formato 60cm x 60cm, color oscuro. Color a aprobar por parte de la DTO, a partir del suministro de tres muestras por parte del adjudicatario.

Los pisos se colocarán respetando estrictamente los niveles indicados en los recaudos, de forma continua sin entrepuertas ni cortes en las entradas a los locales internos, si corresponderá umbrales pétreos respecto al exterior.

Para el arranque de colocación de los pisos se consultará el criterio al equipo a la Dirección de Obra.

6.1.3. Registros y Tapas

El Contratista y los Subcontratistas deberán coordinar la correcta ubicación y nivelación de los registros de instalaciones, bocas de desagüe, etc, previo a la confección de los pavimentos, lo que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.

En el Interior las tapas serán revestidas con los pisos revestidos y contarán con los correspondientes tiradores de bronce. Habrá un marco de acero inoxidable para cada registro interior y también enmarcando la tapa.

## 6.2. Revestimientos

Se colocará revestimiento de baldosa cerámica de 60x30cm, blanco mate, hasta una altura de 210cm en baños (apaisada). El remate del revestimiento será un perfil aluminio anoloc negro en todo el perímetro.

Dicha baldosa cerámica cumplirá con las siguientes especificaciones técnicas: absorción al agua 12%, resistencia mínima a la flexión 3245 kg/cm², resistencia a los ácidos por encima del 20% ASTM C-650, resistencia al cuarteo según IRAM 11571, resistencia a la abrasión según norma europea en 154, PEIIII. Se deberá suministrar muestra a aprobación de la Dirección de Obra.

La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo tipo BINDA, sobre una capa de revoque grueso de mortero de 5 partes de arena por 1 de cemento de albañilería tipo ANCAPLAST.

## 6.3. Pétreos

En el local número 3 del salón 10 se mantendrá la mesada existente.

Las mesadas serán de granito gris mara, de 2cm de espesor, con los detalles y acabados que se indican en la planilla de pétreos. Se asentarán sobre losa de hormigón y llevará frontalín perimetral en borde libre de 10 cm y zócalo de 6 cm sobre mesada del mismo material, según se indica en la planilla correspondiente.

El plano de mesada deberá conformarse en una sola pieza con el calado para las bachas del lavatorio o pileta, y para la grifería monocomando de mesa. La pileta deberá venir pegada de fábrica al granito.

Corresponde también en los umbrales de las puertas, los cuales serán también en granito gris mara 2cm de espesor pulido, y deberán contar con desbastado lineal (3 líneas de 1cm separadas 1cm entre sí).

El contratista presentará muestra del granito a colocar, la misma estará sujeta a la aprobación del Director de Obra.

# 7. IMPERMEABILIZACIONES

## 7.2. Cubierta

El alcance de las tareas implica el detectar cualquier posible filtración de agua de lluvia por la misma, y su correspondiente reparación, de modo de que se asegure su sellado integral.

A la fecha, se ven algunos pequeños orificios producto de la fijación de las chapas a los clavadores, así como problemas en el borde norte de la cubierta

# 8. CIELORRASO

Los cielorrasos de yeso deberán ser totalmente independientes de la cubierta liviana existente. Esta solución busca evitar que ante cualquier movimiento que se produzca en la cubierta no sea transmitido por medio de la estructura del cielorraso a las uniones de las placas, produciendo micro-fisuras o marcado de la cinta entre placas.

Para esto se deberán suprimir las velas rígidas y reemplazar las vigas maestras por perfiles estructurales (tubo de hierro de sección rectangular, perfiles PGC / PGU o vigas reticuladas) que salven las luces entre paredes.

Dicha estructura recibirá todo el peso de la estructura inferior de perfiles montantes cada 40cm (para placas estándar de 9,5mm o 12,5mm) y será la encargada de distribuir la carga hacia las paredes que los contengan.

Los perfiles estructurales deberán pre dimensionarse según la luz del ambiente y el peso a recibir. Se deberá verificar por parte del contratista que las paredes sean estructurales, aptas para recibir cargas.

Los cielorrasos de yeso llevarán aislación de lana de roca de 14kg/m³ de 63mm de espesor. En aquellos puntos de acceso a la instalación alojada en el pleno del cielorraso, las tapas de inspección llevaran placas de aislación acústica rígida montadas sobre las hojas rebatibles que dan acceso al pleno, cuya medida será de 60cm por 60cm.

Se instalaran registros inspeccionables abatibles de 60cm por 60cm, aislados acústicamente.

9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

El contratista realizará las ayudas necesarias a los distintos subcontratos e instalaciones.

# GENERALIDADES

El objetivo del presente es regular la ejecución de las instalaciones eléctricas de fuerza, iluminación, datos y telefonía para la vivienda.

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a la presente memoria y en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de los respectivos organismos reguladores correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos, Intendencias, etc.).

La obra abarca la completa adecuación de las canalizaciones, registros, cajas de puestas, tableros, conductores, terminaciones y luminarias.

## Instalaciones comprendidas

El proyecto incluye las siguientes instalaciones:

Suministro, montaje y conexionado de tablero nuevo con los interruptores correspondientes.

Suministro y montaje de canalizaciones y cajas de registro, tanto para la instalación eléctrica.

Suministro, tendido y conexionado de conductores para líneas y derivaciones.

Suministro, montaje y conexionado de tomacorrientes, luminarias y accesorios.

Documentación preliminar, pruebas, y documentación conforme a Obra.

## Rubros Excluidos

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que serán de cuenta del instalador todos los trabajos y materiales necesarios para asegurar la correcta ejecución y funcionamiento de las instalaciones comprendidas, aunque no estén nombrados en forma explícita en la presente memoria o en los planos correspondientes.

# PREVISIONES GENERALES

## Empresa Instaladora

La empresa instaladora o Instalador deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder ejecutar los trabajos que se detallan en la presente memoria y gestionar ante UTE cualquier trámite necesario para completar el suministro (por ejemplo aumento de carga si fuera el caso, etc.).

Antecedentes: Haber realizado instalaciones eléctricas similares presentando en su oferta lista de estos antecedentes con nombres de personas de contacto y teléfonos o mail.

## Coordinaciones

Para la realización de los trabajos deberá coordinarse con la dirección de obra, los días y horas de trabajo permitidos en los diferentes lugares de la obra, con el fin de no afectar el normal funcionamiento de los servicios de las instalaciones del complejo y adecuarse al cronograma de avance de obra.

También se coordinarán los lugares que funcionarán como obrador o acopio de materiales.

Se coordinará con la dirección de obra o personal de la estación experimental, visita previa al lugar antes de la presentación de la oferta.

## Modificaciones

Cualquier cambio o modificación para adaptar la instalación a las facilidades de la construcción o para adaptar el trabajo, debido a los materiales a emplear o reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de la dirección de obra antes de llevarse a cabo.

Por su parte la dirección de obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha ni modificar fundamentalmente lo indicado en los planos adjuntos respecto a cantidades y metrajes.

## Materiales

Los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por los organismos reguladores competentes y por la dirección de obra.

El oferente deberá indicar en su oferta las marcas de fábrica de la totalidad de los materiales a utilizar. Los materiales “similares” a los indicados en la memoria o quedan a juicio y resolución exclusiva de la dirección de obra.

Los trabajos deberán ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

## Pruebas

El instalador deberá probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad, cortocircuitos, aislamiento entre fases y fase-tierra, antes de energizar los circuitos. También se probarán todos los circuitos energizados. Probará el correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales.

Probará todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en las reglamentaciones vigentes, apuntando a la seguridad de personas y equipos.

Para las pruebas, el instalador suministrará un juego de documentación completa, así como los instrumentos con los que realizará todas las mediciones y ensayos necesarios para corroborar la correcta realización de todos los trabajos.

El instalador presentará una nota de asunción de responsabilidad por la totalidad de la obra realizada en la que declara que las instalaciones han sido efectuadas de acuerdo a la reglamentación vigente.

La instalación no será energizada hasta contar con el visto bueno de la dirección de obra.

# DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA

Una vez finalizados los trabajos y los ajustes de acuerdo a las pruebas, el instalador entregará a la dirección de obra las planillas y los planos conforme a obra, con un juego original en papel y los archivos en soporte magnético en Autocad 2010 o posterior.

# ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Alimentación principal

Se realizará desde la acometida principal al complejo.

Tablero

Se suministrará, montará y conectará el tablero con las siguientes características:

Será metálico, construido en chapa calibre 14 e irá embutido o semi embutido en la mampostería.

Las dimensiones estarán de acuerdo a la cantidad de interruptores, más un mínimo de 10 reservas, espacio suficiente para la distribución prolija de conductores.

Tendrá frente muerto desmontable o rebatible en chapa 16, con cierres metálicos de ½ vuelta o similar.

Puerta con cierre de seguridad (3 puntos o similar), rotulación de interruptores.

La pintura será de tipo epoxi electrodepositada o similar, de 70micrones mínimo.

Funcionará en 220V.

Conductores

Serán todos del tipo multifilar, anti-llama y se utilizarán los colores y secciones reglamentarias.

En todos los casos se utilizarán cables de fabricantes reconocidos, pudiendo la dirección de obra solicitar muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningún tipo.

Canalizaciones y Registros

En pared y subterránea serán embutidos y nuevos en su totalidad, PVC corrugado ó rígido.

Independientemente durante el proceso de obra se podrá verificar con la dirección de obra la posibilidad de reutilizar embutidos en pared, los que de lo contrario serán sustituidos por cañería y registros de hierro galvanizado con todos los accesorios y piezas especiales correspondientes.

Los recorridos de canalizaciones de potencia y los de tensiones débiles (datos, telefonía, etc.) tendrán que realizarse independientes, separados por espacio libre de 5cm mínimo entre sí.

Todas serán embutidas en la mampostería y tabiques, de acuerdo a confirmación con la DTO, y en ese caso se utilizará caño rígido PVC o hierro galvanizado liviano.

En cualquier caso la sección mínima será de 19mm.

No podrá ejecutarse ningún tipo de empalme en el interior de las canalizaciones, aunque estas sean registrables en todo su recorrido.

Tierra de protección

Se instalará jabalina de puesta a tierra con picas homologadas por UTE, indicada en gráficos adjuntos. Se utilizará soldadura exotérmica para la conexión entre conductor y pica.

Se utilizarán morcetos cadmiados o galvanizados adecuados y de buena calidad para realizar cualquier tipo de derivación en el conductor de tierra. Las puestas a tierra se unirán entre si y al tablero con conductor verde/amarillo de 35mm2.

6.  Interruptores Termomagnéticos y Diferenciales

Serán del tipo automático con protección térmica y magnética incorporada, de calidad reconocida, de caja moldeada o para riel simétrico, debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de datos técnicos correspondiente.

Los diferenciales serán combinados con los termo-magnéticos o independientes, fijos o regulables.

Poder de corte mínimo según IEC947-2:

Interruptores monoblock: 15kA

Interruptores para riel: 10kA  (6kA según IEC 898)

7.  Tomacorrientes

En general serán del tipo modular, de calidad similar a la línea Duomo de CONATEL.

Serán tipo schucko con tierra lateral y central (compatibles con fichas 3 en línea), coordinando su ubicación precisa con la dirección de obra.

8. Luminarias

El oferente indicará claramente en su oferta para cada tipo de luminaria, PROCEDENCIA, MARCA Y MODELO, adjuntando catálogo o folleto con foto, dimensiones y características.

La dirección de obra podrá solicitar una muestra de cada tipo de luminaria cuando lo entienda conveniente.

L1: 4x18W (Cantidad  16)

Luminaria de embutir en cielorraso con tubos fluorescentes, difusor opalino. Se utilizarán tubos de alto rendimiento tipo trifósforo o similar, temperatura de color cálido (aprox. 3.000ºK).

Modelo de referencia: 3FFilippi línea L320, Lumenac línea Office, Bael línea Alfa.

L1A: 4x18W (Cantidad  7)

Luminaria de embutir en cielorraso con tubos fluorescentes, difusor opalino. Se utilizarán tubos de alto rendimiento tipo trifósforo o similar, temperatura de color cálido (aprox. 3.000ºK). Uno de los tubos se suministrará con equipo de emergencia con batería de autonomía mínima 1 hora.

Modelo de referencia: 3FFilippi línea L320, Lumenac línea Office, Bael línea Alfa.

L3:  2x26W (cantidad 4)

Spot de embutir con difusor semitransparente y lámpara fluorescente integrada cálida  E27 (bajo consumo).

L4:  2x26W (cantidad 2).

Brazo para intemperie para iluminación exterior y lámpara fluorescente integrada E27 (bajo consumo).

L5:  1x36W (cantidad 2).

Luminaria estanca IP65 de adosar sobre mesada (bajo placard).

Se utilizarán tubos de alto rendimiento tipo trifósforo o similar, de temperatura de color neutro (aprox. 3.000ºK).

Modelo de referencia: Lumenac Marea, 3F Filippi línea Linda

Todas las Luminarias tendrán los balastos incorporados y corrección local del factor de potencia.

# TÉCNICO

Se incluirá un representante técnico de la empresa o subcontratista, adjuntando currículum y las certificaciones correspondientes.

El representante técnico tendrá que estar disponible para consultas de la Dirección de Obra, y tendrá que tener presencia durante y al final de la obra.

# OFERTA ELÉCTRICA

## Contenido

La oferta estará redactada completamente en español, salvo folletos que se adjunten los que podrán estar en el idioma de origen del fabricante.

Contendrá información suficiente para hacer un juicio fundado de la misma en cuanto a antecedentes del oferente y a características técnicas de los suministros incluidos en la misma. De lo contrario podrá ser rechazada por falta de información y/o antecedentes.

El Oferente indicará claramente, para cada suministro por rubros:

Procedencia, Marca y Modelo

Cantidades

Precio Unitario incluyendo material y mano de obra de instalación

Discriminar impuestos incluidos

# 10.-SANITARIA

Ver documentos adjuntos:

1-FAgro_Bañados de Medina_Vestuarios_Condiciones

2-FAgro_Bañados de Medina_Vestuarios_Memoria

# 11. CARPINTERÍA

Se suministrarán y colocarán los tipos de carpintería que se indican en las respectivas planillas.

En aquellos tipos que implican la intervención de uno o más subcontratos el Contratista principal realizará todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final acorde a lo establecido en los planos y planillas respectivas a satisfacción del Dirección de obra.

No se admitirá ningún tipo de imperfecciones producto de la mala calidad de los materiales utilizados (nudos, rajaduras, etc.) o confección de las aberturas, así como tampoco manchas, rayaduras, etc. provenientes de taller o propias del transcurso de la obra.

Todas las medidas serán rectificadas en obra.

# 12. ALUMINIO

Se suministrarán y colocarán los tipos de aluminio indicados. Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla. Los perfiles extruídos serán de aleación de aluminio, sin poros ni ampollas, rectos, con las siguientes características:

| Aleación | 6063 de acuerdo a la norma UNIT 670-82 / TABLA 2 |
| --- | --- |
| Temple | T6, de acuerdo a la norma UNIT 669-82 |
| Resistencia a la tracción | 2.340 k/cm3 (típico) |
| Límite elástico | 1.970 kg/cm3 (típico) |
| Dureza Rockwell “F” | 72 |
| Terminación superficial | Anodizado Natural Clase A13 (11 a 15 micras) con certificado de la norma UNIT 1076:2001. |
| Tolerancias dimensionales | De acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium Standard and Data – 2003. Tablas 11.3 a 11.10 / 12.2 a 12.10 |

Se tendrán presente y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

El Contratista deberá consultar a la Supervisión y/o Proyectista de la Obra de toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

Los encuentros con el hormigón o con mampostería serán de acuerdo con los detalles y siguiendo el criterio de: en mampostería GRAPAS; en hormigón TACOS CON TORNILLOS DE ACERO.

Se cuidará especialmente el amure de los conectores verticales de las aberturas de aluminio en antepechos y dinteles respectivamente.

No se admitirán ningún tipo de imperfecciones producto de la mala calidad de los materiales utilizados o confección de las aberturas, así como tampoco manchas, rayaduras, etc. provenientes de taller o propias del transcurso de la obra.

Todas las medidas serán rectificadas en obra.

# 13. ACERO INOXIDABLE

Se suministrarán y colocarán los distintos tipos siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes.

# 14. MAMPARAS

Se suministrarán y colocarán los distintos tipos siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes.

# 15. CRISTALES

Se suministrarán y colocarán los distintos tipos de cristales (transparentes y esmerilados) para las aberturas de carpintería y aluminio, y espejos siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes.

# 16. PINTURA

General

Los acabados de pintura se realizarán de acuerdo a las indicaciones de las Planillas de Terminaciones. Se seguirán todos los cuidados para la preparación de superficies y piezas a tratar de acuerdo a los procedimientos indicados en la MCGPEP del MTOP.

Todos los productos llegarán en sus envases originales, cerrados y se deberán respetar las condiciones de acopio y aplicación indicadas por el fabricante.

En todos los casos se establece que el número de manos especificado en la MCP, solo servirá de guía a los efectos de efectuar los trabajos, ya que el objetivo será el de lograr una superficie homogénea con un correcto poder cubriente para lo que se exigirá la aplicación de las manos necesarias hasta alcanzar dicha situación.

En todos los casos en que se realicen trabajos de pintura será obligatoria la confección de pruebas de acabado y color que deberán ser aprobadas por la dirección de obra, quien será la encargada de definir las especificaciones precisas de los colores previo requerimiento del subcontratista de pinturas.

16.1. Sobre paramentos de mampostería exteriores

Luego de verificado el correcto y firme estado de las superficies, chambranas y mochetas se procederá a la aplicación de los acabados con:

Una primera capa de sellador pigmentado

Dos manos de pintura acrílica para exteriores, tipo Incafrent.

16.2. Sobre paramentos interiores

De acuerdo a las especificaciones de la planilla de terminaciones, se acabarán con:

Una primera capa de sellador pigmentado

Dos manos de pintura de igual o superior calidad y performance que tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate para paredes interiores, color según Planilla de Terminaciones.

16.3. Sobre paramentos interiores en servicios higiénicos y depósitos.

De acuerdo a las especificaciones de la planilla de terminaciones, luego de completar las instalaciones, reparar fisuras y los daños que se pudieran producir durante los trabajos, se eliminará todo vestigio de anteriores terminaciones y se acabarán con:

Una primera capa de sellador pigmentado

Dos manos de pintura de igual o superior calidad y performance que tipo Cielorraso anti-hongos, color blanco según Planilla de Terminaciones.

16.4. Sobre carpintería

Se deberá eliminar la totalidad de los acabados de las aberturas que se especifican a reparar. Esto se realizará mediante la aplicación de soda en caliente, luego de lo cual se dará una aplicación de sal de limón para realizar un lijado final.

Posteriormente se aplicara esmalte color blanco, habiendo reparado toda imperfección de la hoja, marco, herrajes, etc. Las puertas indicadas en plano como ABERTURA A AJUSTAR, implican la puesta a punto integral.

Como concepto se mantendrán las pinturas que se utilicen al interior como al exterior.

16.5. Sobre herrería y piezas metálicas

En toda elemento metálico simple o de doble contacto, así como los accesorios del mismo material existentes se realizará una profunda limpieza de todos sus elementos a proteger, eliminado el mínimo vestigio de óxido o de terminaciones deterioradas de sus componentes, para recién luego aplicar las protecciones y acabados, en base a:

Dos manos de antióxido sintético tipo Cromox, cada una de diferente color a ser inspeccionadas por la Supervisión de obra.

Dos manos de esmalte sintético color a definir oportunamente por la Dirección de Obra.

# 17. EXTERIORES

En la galería exterior se retiraran los elementos de madera que estén en falla, previo apuntalamiento de la estructura. Además se retiraran las chapas que presenten un deterioro y que necesiten ser sustituidas.

# 18. LIMPIEZA Y REPLIEGUE DE OBRA

La obra se entregará en perfectas condiciones de limpieza para lo cual se deberá retirar la totalidad de los escombros del predio de la Estación Experimental antes de su finalización.

OFERTA

# MONTO IMPONIBLE

Se indicará claramente el Monto Imponible de Mano de Obra, que será la única cifra por la que la Universidad hará los aportes de Ley a su cargo; siendo toda variación del mismo de responsabilidad del contratado. Este valor integrará el precio total de las obras, al momento de la comparación de las ofertas.

# PLAZO

Se indicarán en días calendario y se acompañarán de un Cronograma de barras en que se especifiquen los avances de los rubros por semana.

# CONSULTAS

Las realizarán por correo electrónico a compras@fagro.edu.uy, hasta cinco días antes de la apertura y se responderán dos días antes de la fecha, por el mismo medio.

# MULTAS

El incumplimiento de los plazos establecidos en el Cronograma que se adjuntará, generará un valor de multa equivalente al 10% del valor total de la obra no reintegrable bajo ningún concepto.

Las mismas se generarán siempre y cuando la Dirección de Obra indique los incumplimientos como responsabilidad del contratista y no por causas ajenas al mismo o por fuerza mayor, lo que quedará claramente establecido en el libro de Obra.

# RUBRADO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

En todos los casos se expresará en el rubrado unidad, metraje, precio unitario y precio total, no se aceptaran globales cuando sea cuantificable el rubro.

Se establece un monto equivalente al 10% de la oferta base para eventuales imprevistos, a los que la Administración recurrirá en el caso de presentarse obras extraordinarias no incluidas en la oferta.

La Facultad de Agronomía se reserva el derecho de eliminar alguno/s de los rubros antes descritos, al momento de adjudicar la obra al oferente que resultara ganador en la licitación pública.

## Mantenimiento de oferta y mecanismo de ajuste

La oferta total será válida por el periodo que fije el pliego. Los precios se ajustarán únicamente según el Indice de Costos de la Construcción (ICC), publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E.), siempre y cuando así lo manifieste expresamente la oferta.

## Monto imponible

Se entregará dentro del presupuesto el monto máximo imponible sobre el que deberá pagar Leyes Sociales la Universidad de la República al Banco de Previsión Social. Todos los jornales que superen la cifra propuesta serán descontados de los pagos al contratista.

## Plazos

El plazo de iniciación de las obras será de 10 días calendario a partir de la adjudicación de las mismas.

Todas las ofertas deberán plantear un plazo máximo de ejecución en días calendario. Para el cumplimiento de los plazos establecidos se establecerán multas, acordadas previamente por las 2 partes.

# INFORMACION A PRESENTAR CON LA PROPUESTA

Se deberá incluir toda la información necesaria para un estudio completo de la oferta. La no inclusión de esta información implicará el rechazo de la misma. En particular se entregará las siguientes:

1_ Marcas y/o modelos de materiales y equipos intervinientes en los procesos de obra, en especial lo que tiene que ver con las instalaciones adjuntando si fuera necesario folletos o catálogos explicativos.

2_ Curriculum de la empresa constructora, detallando en especial las obras realizadas de similares características a la planteada, y las correspondientes referencias.

3_ Curriculum Vitae del representante técnico Arquitecto o Ingeniero Civil que se desempeñará como Jefe de Obra y tendrá presencia permanente en la misma.

# RECEPCIONES Y GARANTIA

Recepción provisoria: Cuando estén culminadas las obras, el contratista solicitará la recepción provisoria correspondiente con un plazo de 10 días calendario de anticipación. Previa a la recepción provisoria se realizará una Inspección con el fin de determinar la finalización de la misma ya que si hay observaciones no se recibirá la obra.

Recepción definitiva: Pasados 365 días calendario a partir de la Recepción provisoria se procederá a recibir la obra definitivamente, si no se observan en este transcurso vicios constructivos. A partir de este momento regirán las responsabilidades correspondientes.

El contratista garantizará las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo de  365 días a partir de la recepción provisoria. Esta garantía debe incluir la sustitución de equipos o materiales defectuosos en forma total además de todos los gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, etc

Octubre 2018

Contenido

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA	1

1-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1

2-VISITA	1

3-MATERIALES	2

4-PLAN DE OBRA	2

5-IMPLANTACIÓN y OBRADOR	2

6-SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS Y ANDAMIOS	2

7-DIRECCIÓN DE OBRA	3

8-PERSONAL DE OBRA	3

9-CONEXIONES y CONSUMOS DE AGUA Y LUZ	3

10-PLANOS y DOCUMENTACIÓN	3

OBRAS EDILICIAS	4

1-IMPLANTACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS	4

1.1Limpieza y retiros de elementos	4

1.2 Demoliciones	4

1.3 Replanteo	4

2- MOVIMIENTOS DE TIERRA	5

3-HORMIGÓN ARMADO	5

3.1. Reparaciones	5

3.2. Contrapisos	5

4-MUROS Y TABIQUES	6

4.1. Reparaciones y Trabajos en Muros	6

4.2. Tabiques de yeso	6

5. REVOQUES	7

6. PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO	7

6.1. Pisos	7

6.2. Revestimientos	8

6.3. Pétreos	8

7. IMPERMEABILIZACIONES	9

7.2. Cubierta	9

8. CIELORRASO	9

9. INSTALACIÓN ELECTRICA, DATOS Y TELEFONÍA.	9

GENERALIDADES	9

Instalaciones comprendidas	9

Rubros Excluidos	10

PREVISIONES GENERALES	10

Empresa Instaladora	10

Coordinaciones	10

Modificaciones	10

Materiales	10

Pruebas	10

DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA	11

ESPECIFICACIONES PARTICULARES	11

TÉCNICO	13

OFERTA ELÉCTRICA	13

Contenido	13

10.-SANITARIA	13

11. CARPINTERÍA	13

12. ALUMINIO	13

13. ACERO INOXIDABLE	14

14. MAMPARAS	14

15. CRISTALES	14

16. PINTURA	14

17. EXTERIORES	15

18. LIMPIEZA Y REPLIEGUE DE OBRA	15

OFERTA	15

MONTO IMPONIBLE	15

PLAZO	16

CONSULTAS	16

MULTAS	16

RUBRADO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:	16

Mantenimiento de oferta y mecanismo de ajuste	16

Monto imponible	16

Plazos	16

INFORMACION A PRESENTAR CON LA PROPUESTA	16

RECEPCIONES Y GARANTIA	17