COMPRA:  93386    - OBRA: 662

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA

Obra: Reforma Enfermería en Dirección de Servicios Médicos

Intendencia Departamental de Paysandú

Fecha: 05/2019

A) PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. Datos Ubicación

Dirección de Servicios Médicos. Intendencia de Paysandú.

Padrón N° 1303, Manzana Nº 193, Carpeta Catastral Nº 056, Sección Judicial 1ra Departamento de Paysandú.

Dirección: Zorrilla de San Martín Nº 825

2. Objeto de la Licitación y aclaraciones

2.1. La IDP  llaman a licitar:

La mano de obra necesaria, a los efectos de realizar trabajos de reforma interna, consistentes en adecuar el área de Enfermería a los efectos de su mejor funcionamiento, invirtiendo la ubicación de los boxes de atención, hacia el lado norte de la misma, de manera tal que los mismos puedan contar con mejor iluminación natural, así como beneficiarse con una mejor distribución del espacio interno, según recaudos gráficos y escritos suministrados.

La IDP, suministrará los materiales necesarios, de acuerdo a listado de materiales (tipo y cantidad), que deberá presentar el oferente.

2.2. La realización de los trabajos, se deberán coordinar con la Dirección de Servicios y al director de las obras, en cuanto a las fechas y horarios de trabajo, de manera tal de no interrumpir las tareas de la citada Dirección.

2.3. Se realizará visita de obra obligatoria, el día 26/06/2019, hora 9.00,  a los efectos de conocer el área de intervención.

2.4. Recepción  de Ofertas

La presentación de las ofertas se realizará en oficina de Compras de la Intendencia de Paysandú, vía fax al 47226220 al int. 2139 o 2106, en línea por Compras Estatales o personalmente en sobre cerrado en Juan Zorrilla De San Martín y Sarandí, el día 03 de julio de 2019 hasta las 23:00 horas, no siendo de recibo sino llegaren a la hora dispuesta.-

2.5. En caso de consultas, el oferente podrá presentar las mismas por escrito al correo electrónico compras.cotizaciones@paysandu.gub.uy  Las respuestas serán contestadas a todos los oferentes, por la misma vía.

2.6. La forma de pago será a 30 días.

3. Cotizaciones

3.1. Las cotizaciones, serán realizadas en moneda nacional de curso legal, por los siguientes ítems, presentadas en hoja membretada de la empresa, por la globalidad de los trabajos:

a) Mano de Obra.

b) IVA.

c) Total Mano de Obra más IVA.

d) Monto Imponible.

Asimismo se deberá especificar:

a) Plazo estimativo de obras.

b) Listado de materiales (tipo y cantidad) necesarios a los efectos de realizar la misma. Las aberturas y mamparas serán suministradas por la IDP, así cómo su colocación.

3.2. NORMAS, PLIEGOS Y MEMORIAS.

La ejecución de las obras, se harán de acuerdo a  lo que establece el presente pliego particular, planos y memoria descriptiva y constructiva particular suministrada, y en todo lo que no estuviere debidamente indicado en las anteriores, se procederá conforme a las especificaciones oficiales contenidas en: Ley Orgánica Municipal 9515 de 1935, por el TOCAF (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 150/2012 y modificativos), Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Públicas (Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993), la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (versión año 2006), y a las normas UNIT, OSE, ANTEL, Ministerio de Industrias (gas), UTE e IDP,  vigentes que correspondan.

Los trabajos y materiales a suministrar se detallan en estas Especificaciones Técnicas y planos correspondientes.

Se comprenden también los trabajos que sin estar específicamente detallados, sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin, y a las vigentes reglamentaciones y normas; en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional.

## Todos los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del buen arte, en forma prolija y con esmeradas terminaciones. El incumplimiento de estos términos otorga potestades a la Dirección de Obras, para exigir rehacer y sustituir toda parte que considere con deficiencias o carencias, técnicas o de presentación.

Deberán considerarse incluidos los trabajos necesarios para efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general  los que se describen en los recaudos gráficos y escritos que componen esta licitación.

B)  MEMORIA DESCRIPTIVA y CONSTRUCTIVA

Trabajos

1. Implantación/ Tramitaciones

Se incluirá en este rubro, la implantación en  el predio,  así cómo todo lo relacionado con tramitaciones ante Ministerio de Trabajo (Seguridad en obra).

2. Remoción/ Demolición.

Se removerán las mamparas existentes, teniendo la precaución de hacer el trabajo, en forma prolija y esmerada.

Se picará el  muro norte, de manera tal de generar un vano, a los efectos de amurar una ventana de aluminio, similar a la existente, según recaudos gráficos. El picado deberá realizarse en forma cuidadosa, de manera tal de lograr la menor rotura posible de las plaquetas del revestimiento vertical existente.

Se picará parte de muro interno existente, según recaudos gráficos.

3. Colocación de nuevas mamparas.

Se colocarán  nuevas mamparas, conformadas con perfiles de aluminio para mamparas,  de color blanco de 5 x 5 cms, en su parte estructural, siendo su cerramiento conformado por tabillas de PVC, color blanco, de 20 cms de ancho, espesor aproximado 7mms, según recaudos gráficos. Hacia el lado de pasillo, llevarán un caño cromado de 3 cms de diámetro, equipados con accesorios para recibir cortinas, según recaudos gráficos    .

Se deberán prever todos los accesorios de fijación pertinentes, que no sean oxidables, de manera tal que las mamparas queden perfectamente amuradas a paredes y cielorrasos, con firmeza y estabilidad.

NO COTIZAR MANO DE OBRA  DE ESTE RUBRO.

4. Colocación de nueva ventana.

Se colocará una nueva ventana de aluminio, de dimensiones similares a la existente, tipo serie 25, color gris anodizado, en la pared al norte, según recaudos gráficos.

Se preverá un pequeño dintel bajo la ventana, que sobresalga 25 cms a cada lado, realizado con varillas de hierro de 8 mms cada una, tomadas con arena y portland hidrofugada.

Se deberá, reparar el revoque exterior  así cómo caras perimetrales del vano, dando una primera capa de arena y portland hidrofugada, y luego grueso y fino.

Se dejarán las caras del vano, perfectamente niveladas y terminadas, limpias de todo polvillo, de manera tal de poder recibir la abertura, que se amurará en seco (con sellador poliuretánico)

NO COTIZAR MANO DE OBRA, DEL AMURE EN SECO, DE LA NUEVA VENTANA.

5. Colocación de mesadas equipadas.

Se colocarán dos mesadas de granito de color negro (espesor 2 cms). Se amuraran a pared norte, a través de ménsulas metálicas de soporte, ubicadas bajo mesada (dos por mesada).

Las bachas, serán equipadas con:

a) Bachas de losa sanitaria redonda de color blanco, diámetro 26 cms, altura  10 cms,  y griferías, según recaudos gráficos.

b) Grifería: Tipo Magya, FAS, modelo Sorrento con colillas y accesorios de sujeción de bronce (aros) o símil.

6. Refacción de mueble bajo mesada  existente pared norte.

Se construirá una cordoneta inferior de 7 cms de alto, de hormigón armado, por 10 cms de ancho, con dos varillas de hierro de 8 mms.

Se colocarán puertas de aluminio color blanco, resueltas con perfilería serie 30, según recaudos gráficos.

El cerramiento de las puertas será resuelto en tabillas de PVC, color blanco, de 20 cms de ancho, espesor aproximado 7mms, según recaudos gráficos.

NO COTIZAR MANO DE OBRA, DEL AMURE EN SECO, DE LAS ABERTURAS BAJO MESADA.

7. Acondicionamiento sanitario.

La alimentación de agua, será realizada en termofusión de primera calidad, la cuál será colocada, en el lado exterior del muro al norte, conectándose desde red de abastecimiento existente. Se deberán prever elementos de sujeción, no oxidables.

Las mesadas desagotaran a una pileta de patio tapada sifonada, a colocar en el patio, la cuál desagotara a desagüe existente. En los desagües se empleará material de PVC de primera calidad, según reglamentaciones sanitarias vigentes de OSE e IDP.

Se reparará el piso existente intervenido, con arena y pórtland.

8. Acondicionamiento eléctrico/ lumínico.

Se tomará energía desde tablero eléctrico existente, previo control y chequeo del mismo, previéndose los elementos de accionamiento, protección e interrupción, así cómo eventual nuevo tablero, necesarios según normativa de UTE vigente.

Se dejarán  los tomas existentes en el local, así cómo la conexión de aire acondicionado.

Se agregan dos tomas en  cada Box 1 y 2, según recaudos gráficos.

Se colocarán luminarias similares a las existentes, según recaudos gráficos.

La instalación será vista, realizada en ductos de PVC, con el cableado necesario, con diámetros y tipo de materiales aptos, según reglamentaciones vigentes de UTE, de manera tal de generar trazos lo más ordenados posibles.

9. Varios/ Limpieza de obra.

Se incluirá en este rubro, la ayuda a eventuales subcontratos y todas aquellas tareas para dejar aptos el local, a los efectos de su correcto funcionamiento, así cómo la limpieza durante el transcurso de la obra, así cómo al final de la misma.