ANEXO IV

Licitación: C.D.E. N.º  34/2019

Obra: Reforma de Seccional 11 Piriápolis

1 - Se reubicará el reloj biométrico con su correspondiente canalización eléctrica de de datos. Se reubicará el aire acondicionado existente en el hall, con el menor recorrido de conexiones, las mismas se realizarán emportadas en muro en caños de pvc.

2 - En el despacho del comisario, se realizarán los siguientes trabajos en la pared que limita con la cocina:

2.1. Se retirará el revoque en toda la pared afectada (previo retiro del lambríz).

2.2. Se realizará tabique de yeso con estructura de 70mm aplacado de una cara separado mínimo 1cm de la pared.

2.3. Se picarán los revoques sueltos de la pared contigua y se repararán.

2.4. Se pintará con 2 manos de fijador o sellador y 2 manos de pintura según memoria.

3 - Se probará la instalación existente de abastecimiento de la cocina con una presión de 7kg (cerrando con llaves de paso el tramo de las cañerías corresondientes) y se reparará en caso de presentar pérdidas.

4 - Se repararán los revoques y terminaciones con humedad del lado de la cocina afectados por la patología anterior y por las filtraciones desde la chimienea anulada a demoler.

5 - Se alimentará toda el área de intervención con un tablero general a ubicar en el tabique de yeso del hall de acceso al nuevo baño a construir, según normativa vigente de UTE. Se asegurará el suministro correcto al resto del edificio, testeando el mismo según normativa.

6 - Se realizará la sustitución del pavimento de acceso hasta la vereda con baldosas monolíticas para exterior según Memoria con juntas cada 5m.