SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/76504

Montevideo, 12 de Agosto de 2019.

Con relación a la Compra Directa Ampliada N° 2019/76504 cuyo objeto es la  “MANTENIMIENTO EDILICIO EN UDAI MELO, REMODELACION DE BAÑOS Y ACCESOS”, se comunica la siguiente  respuesta a consulta formulada por la empresa CONSTRUCCIONES MACOM SRL el 8/08/2019.

Pregunta:

Con referencia a dicha licitación en el rubrado testigo faltan rubros como ser sanjeado para pluviales caños de 160 y 110 cámaras  estos rubros se incluyen  en el  global de Instalación sanitaria  o se incorporan nuevos rubros al rubrado.

Respuesta:

Los trabajos de Pluviales están descriptos en la Memoria Sanitaria que forma parte del llamado:

“4.- Pluviales:

4.1.- Picado de veredas, del monolítico interno y zanjeado interior y exterior, para la instalación de cañerías en PVC Ø110 y Ø160, recorrido según plano.

4.2.- Construcción de bocas de desagüe en mampostería de ladrillos o prefabricadas en hormigón armado, de 60 x 60 y de 40 x 40.

4.3.- Colocación de tapas y marcos de hormigón para monolítico de 60 x 60 y de 40 x 40.

4.4- Las cañerías de desagüe pluviales, llevarán anclajes de hormigón cada 10 diámetros de cañería como mínimo.

4.5.- Se realizará nueva bajada pluvial en caño de PVC Ø 110, la cual no quedará por debajo de la losa de la azotea hasta conexión con la boca de desagüe; no se picará la losa, para no tocar la membrana.”

Se considera que los trabajos necesarios para formalizar esta tarea, aun no estando expresamente especificados, se realizarán por lo que deben cotizarse dentro del ítem 3,11-“Instalación Sanitaria” de la Planilla de Rubrado.

Asimismo la empresa tiene la potestad de detallar los sub-rubros (dentro del rubro 3,11) que crea necesario para una mejor comprensión de la Oferta (Pliego de Condiciones - 3.9. Requisitos a Presentar por los Oferentes)