UNIVERSIDAD  DE  LA  REPÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Instalación Luminarias Emergencia

CASA UNIVERSITARIA DE CERRO LARGO

INSTALACIONES  ELÉCTRICAS

MEMORIA  DESCRIPTIVA  PARTICULAR

01  	GENERALIDADES

El objetivo del presente proyecto es realizar las instalaciones eléctricas y suministro de materiales para acondicionar la Casa Universitaria de Cerro Largo a las exigencias de la DNB en su normativa vigente y específicamente el IT 10 Iluminación de Emergencia.

Se plantea realizar una distribución aparente para luces de emergencias. Para lo cual las instalaciones  parten desde el registro más próximo, sea este un tablero de piso, interruptor o toma. En el caso de interruptores se debe garantizar la continuidad del suministro.

Las canalizaciones planteadas para eléctrica son aparentes en caño galvanizado, los registros deben ser galvanizados.

El Instalador deberá relevar el edificio con el fin de aquilatar dificultades especialmente de ubicación de luminaria, sutrato de fijación, distancias a acometidas.

02	INSTALACIONES COMPRENDIDAS

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que son de cuenta del Instalador la mano de obra y materiales para dejar en correcto funcionamiento las siguientes instalaciones:

- Suministro y montaje de todas las canalizaciones y conductos por donde se distribuirán los conductores.

- Suministro y  tendido de todos los nuevos conductores.

- Suministro e instalación de cajas de registro necesarias.

- Montaje de todas las luminarias.

- Suministro y de todas las luminarias autónomas.

- Suministro y montaje de todas las luminarias de bandera.

03            RUBROS EXCLUIDOS

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que deberán incluirse todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de las instalaciones aunque no se encuentren detalladamente descriptos en la presente Memoria o Planos.

04	PREVISIONES  GENERALES

04.01	Empresa Instaladora

La Empresa Instaladora o Instalador deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder ejecutar los trabajos que se detallan en la presente Memoria.

-Haber realizado instalaciones eléctricas similares.

-Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas.

04.02	Modificaciones

Cualquier cambio o modificación para adaptar la instalación a las facilidades de la construcción o para adaptar el trabajo, debido a los materiales a emplear o reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra antes de llevarse a cabo.

04.03	Materiales

Los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la Dirección de Obra y UTE, según corresponda.

El Oferente deberá indicar en su Oferta las marcas de fábrica de la totalidad de los materiales  a utilizar. Los materiales “similares” a los indicados en la Memoria o Planos quedan a juicio y resolución exclusiva de la Dirección de Obra.

La Dirección de Obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Los trabajos deberán ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

04.04	Pruebas

El Instalador deberá probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad, tierras y cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.

Probará todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión de UTE.

El Instalador suministrará todos los instrumentos y realizará todas las mediciones y ensayos necesarios para corroborar la correcta realización de todos los trabajos.

La instalación no será energizada hasta contar con el visto bueno de la Dirección de Obra.

04.05	Garantía y Recepción

Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán una garantía mínima de un año  a contar de la Recepción Definitiva de los trabajos.

Si dentro  del plazo de garantía algún material o trabajo presente desperfectos o fallas, el Instalador deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.

Una vez entregados los trabajos se efectuará la Recepción Provisoria de los mismos y de no existir observaciones a los treinta días se efectuará la Recepción Definitiva de los trabajos.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego de Condiciones General de la Obra, regirá lo establecido en éste último.

04.06	Plazo de ejecución

El Oferente deberá indicar claramente en su Oferta el plazo de ejecución de los trabajos y el de entrega de los diferentes materiales a incorporar a las instalaciones.

04.07	Relevamiento e inspección del sitio

Por tratarse de un edificio al que se le realizan modificaciones, el Oferente deberá solicitar a la Dirección de Obra, día y hora para realizar los relevamientos, metrajes e inspecciones necesarias para realizar su Oferta, se considera imprescindible la concurrencia al sitio con el fin de aquilatar las dificultades, luego no se aceptarán mayores costos por imprevisiones.

04.08	Coordinaciones

Para la realización de los trabajos deberá coordinarse con la Dirección de Obra, los días y horas de trabajo permitidos, asimismo, deberá coordinar con otros contratos las puestas definitivas y los tendidos a ejecutar.

05	DETALLES PARTICULARES

05.01	Instalación eléctrica

La instalación eléctrica proyectada esta prevista para funcionar en 230V.

Las instalaciones parten desde el Tablero de Planta del Cucel. Se canalizarán en tramos por caños existentes embutidos y caños galvanizados a colocar. Se podrá utilizar cañería embutida existente y tomas e interruptores como registros.

Las conexiones partirán solamente desde Tableros del piso o de cada sector.

Allí se colocará una llave térmica que abarque máximo 12 unidades.

05.02	Alimentación a  puestas

El montaje de las líneas y derivaciones se canalizan por caños galvanizados 16mm o canalizaciones existentes.

05.03 	Conductores

Serán todos del tipo superplástico cuando los conductores se instalen por piso y multifilares con revestimiento  de pvc antillama para las demás derivaciones. En todos los casos los conductores a emplear deberán ser aprobados por UTE y URSEA.

Las conexiones a las barras de conexionado y a los interruptores se harán con terminales de bronce lo que asegure un conexionado mecánica y eléctricamente resistente.

En todos los caso se utilizarán cables de fabricantes reconocidos, pudiendo la Dirección de obra solicitar muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningún tipo.

05.04 	Puesta a tierra

Se realizará el tendido del conductor de protección, del tipo forrado de color verde amarillo, con las secciones indicadas en planos y se conectará a la tierra artificial del Tablero de planta baja del edificio.

05.05 	Canalizaciones

Caño galvanizado, registros metálicos de primera calidad tipo Daisa o Tramontina, no se permite cables aparentes sin recubrimiento tipo superplástico.

05.06 	Interruptores termomagnéticos

Será del tipo con protección térmica y magnética incorporadas, de calidad reconocida, debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de datos técnicos del  mismo. Podrá ser del tipo para colocar sobre riel DIN. El poder de corte mínimo de los demás  interruptores termomagnéticos, en 230 V c.a. salvo especificaciones contrarias, será 6 kA, según norma IEC898.

05.07 	Tomacorrientes

Todos serán del tipo schuko o tres en línea, según lo indicado en planos, con color de plaqueta a definir por la Dirección de Obra.

05.08	Luminarias

La empresa deberá suministrar las unidades autónomas comunes y de banderas, en la oferta deberá presentar muestra y homologación de DNB.

La señalética de las luminarias será la adecuada según su ubicación.

05.09	Proyecto ejecutivo

El instalador será el encargado de confeccionar el proyecto ejecutivo para la totalidad de la instalación. Dispondrá de un plano con la distribución preliminar de la ubicación de las luminarias y los planos de eléctrica del edificio. En base a este y las especificaciones de esta memoria deberá realizar el proyecto, cálculos de carga y de elementos. Previo al comienzo de las obras se presentara los recaudos (planos, unificares, etc) para la aprobación de la D.O.

No podrá dar inicio a la obra sin el aval del proyecto.

06	PRECIO Y DESGLOSE

El Oferente en su Oferta cotizará precios en moneda nacional de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones General que establezca el llamado de la Universidad.

07	LEYES SOCIALES

Los oferentes deberán declarar explícitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley 14.411, de ser así, deberán establecer el monto máximo de mano de obra imponible.

Por encima de dicho monto, los aportes al BPS  serán de cargo del Instalador.

Si existieran trabajos extraordinarios deberán establecerse los montos máximos de aporte correspondientes a los mismos.

El Instalador deberá presentar las planillas de Declaración de Personal y Actividad en tiempo y forma para proceder a realizar los aportes correspondientes.

08	FIRMA RESPONSABILIDAD ANTE UTE

Como agregado a estas tareas, se pide que el oferente cotice la firma técnica de responsabilidad ante UTE, se adjunta memoria especificando dicha tarea..

---------------------------------------------

ARQ. MARCIO BAIGORRIA

DGA-UDELAR