Montevideo, 13 de agosto de 2020.

Ref.:

Exp. Odoo 2020/40

Exp. APIA 2020/60838

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2020-40 cuyo objeto es “ADECUACIÓN EDILICIA DE ATYR MATRIZ – SARANDÍ 570”, se comunican las siguientes respuestas a consultas formuladas por la empresa BGR CONSTRUCCIONES, de fecha 12/08/2020.

Consulta 1:

“Tienen alguna especificación o exigencia para la moquet a colocar en la etapa 1”?

Respuesta:

Se adjunta descripción tomada de la “Memoria albañilería ETAPAS 1-2-3-4, página 15”

# 5.        PAVIMENTO

## FIELTRO ALTO TRÁNSITO EN BALDOSA

En el sector 1 (piso técnico elevado) se sustituirá la terminación actual (vinílica) por baldosas de fieltro punzonado de 1.325 gr de alto tránsito, con proceso antiestático y anti llama, grado 5, tipo “Berber Point” de color oscuro a definir por la supervisión de Obra, previo a su colocación la contratista deberá presentar diferentes opciones para ser aprobadas por la supervisión de obra.

Se deberá asegurar la adhesión del 100% a la superficie de cada baldosa.

## FIELTRO ALTO TRÁNSITO EN ROLLO

En el sector 2 (parque de madera) se colocará un fieltro idéntico al colocado en el piso técnico, pudiendo existir la posibilidad de colocarlo en rollo, asegurándose que se adhiera en un 100% a la superficie del piso, evitando ondulaciones y deformaciones. Se deberá generar una superficie continua entre los distintos sectores.

Los muebles apoyan sobre el fieltro.

Consulta 2:

“Tienen los m2 o medidas del el piso técnico a realizar nuevo en la entrada del local, ya que no está ni en planos ni en rubrado”?

Respuesta:

## En el rubrado no se incluye ningún metraje, éstos los debe obtener la empresa cotizante a partir de los gráficos.

## Para este caso se puede utilizar la lámina A3 de la etapa 1.