GERENCIA DEL ÁREA DE LOGÍSTICA

ANEXO III

CRITERIOS DE PONDERACIÓN

Para las ofertas admisibles y que cumplan con los requerimientos especificados en el siguiente pliego, se procederá a la evaluación técnica y económica, de acuerdo a los siguientes valores de puntuación.

TÉCNICA – 55 puntos

ECONÓMICA – 40 puntos

RUPE- 5 puntos

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS ADMISIBLES

Valoración por puntos total (55 puntos)

- Calidad de Formación técnica.  ( 8 y 4)

Capacitación certificada por el fabricante.  Se otorgará 8 puntos.

Capacitación no certificada por el fabricante.  Se otorgará 4 puntos.

- Extensión de la garantía ( 5-10 )

Garantía de 1 año o 50.000 km.  Se otorgará 5 puntos.

Garantía superior a la antes mencionada. Se otorgará 10 puntos.

- Cabina  doble o simple  ( 10 – 4 )

Cabina doble. Se otorgará 10 puntos.

Cabina simple. Se otorgará 4 puntos.

- Armado en origen o carrozado  (10 – 4)

Vehículo diseñado específicamente para uso contra incendios. Se otorgará 10 puntos.

Chasis modificados o adaptados con el fin de ser usados como vehículos contra incendios. Se otorgará 4 puntos

- Herramienta especial y de diagnostico.  (7- 3)

Este ítem valora el aporte de herramienta específica para reparación de la unidad, tomando en cuenta Marca y Modelo.

Herramienta para diagnóstico electrónico, específico del vehículo (Scanner). Se otorgará 7 puntos.

Herramienta en general, específica  para reparación del vehículo (llaves, extractores, etc). Se otorgará 3 puntos.

- Equipo profesional  puntaje (10 -2)

Aquí se valora las mejoras con respecto al equipamiento profesional asignándole un puntaje de 10 puntos a quien ofrezca incluido con el Vehículo un equipo de rescate de gran poder  y 2 puntos a otros equipos profesionales de Bomberos.

con las siguientes características:

Características del Equipo de Rescate de Gran Poder.

Fuente de poder y bomba hidráulica	.

- Conforme a la norma EN13204 y/o NFPA1936.

- Presión de trabajo mínimo 350 bar.

- Mínimo de 2 etapas.

- Motor: a gasolina; mínimo 3 HP / 4 tiempos.

- Combustible: gasolina.

- Conexión para 2 herramientas con accionamiento simultáneo para ambas herramientas.

Cortadora hidráulica.

•	Con acople simple para sistema de conexión, operación rápida y segura incluso con guantes de seguridad.

•    Fuerza máxima no inferior a 1.000 kN.

•	Presión de trabajo mínima no inferior a 350 bar.

Separadora hidráulica.

• Apertura de separación no inferior a 700 mm.

• Distancia de tracción no inferior a 500 mm..

- Debe ser suministrado con puntas y cadenas de tracción de no menos de 1.80 cm de largo con longitud ajustable, pernos de anclaje y ganchos.

Cilindro extensor tipo RAM telescópico.

• Fuerza de empuje primer pistón no inferior a 185 kN

• Fuerza de empuje segundo pistón no inferior a 90 kN

• Número de émbolos o pistones: 2

• Recorrido total no inferior a 600 mm.

• Longitud en posición cerrada de no más de 580 mm

• Longitud mínima extendida 350 mm

Kit de cuñas para estabilización (6).

Kit de bloques para estabilización (6).

ECONOMICA

Se puntuará en razón de la oferta de menor precio hasta un máximo de 40 puntos. La oferta de menor precio se califica con el puntaje total, y las restantes con menor puntaje de modo proporcional.

RUPE

Se otorgará 5 puntos a la las empresas sin sanciones vigentes registradas en RUPE y con sanciones vigentes 0 punto.