Montevideo, 27 de julio de 2021

ENMIENDA Nº 1

En el marco del procedimiento de la Licitación Pública Nº 09/2021 cuyo objeto es la “Adquisición de un helicóptero nuevo o usado modelo Robinson R66 Turbina, ofreciéndose a opción de la Administración, como parte de pago, Helicóptero R 44 Raven II”, según las características y especificaciones técnicas que surgen del Anexo II de los presentes Pliegos” se informa que:

Donde dice:

ANEXO II

CARACTERISTICAS MINIMAS NECESARIAS  ROBINSON R66 TURBINA.

| HORAS DE VUELO REMANENTES MINIMAS (excluyente) | 900 |
| --- | --- |
| LIMITE VIDA UTIL DE LA CELULA , MOTOR Y PALAS DE ROTOR (excluyente) | NO MENOR AL AÑO 2025 |
| CICLOS DE LA TURBINA MINIMOS REMANENTES (excluyente) | 800 |
| EQUIPAMIENTO DE AVIONICA MINIMO (excluyente) | 1 VHF 1 GPS 1 TRANSPONDER 1 HORIZONTE ARTIFICAL 1 GIRO 1 BRUJULA |
| EQUIPAMIENTO ADICIONAL (EXCLUYENTE) | 1 JUEGO DE RUEDAS DE REMOLQUE CAPOTA CUBRE CABINA SET DE COMANDOS REMOVIBLES PARA COPILOTO. AMARRAS DE PALAS ARNES DE 5 PUNTOS EN ASIENTOS DELANTEROS. |
| EQUIPAMIENTO OPCIONAL (NO EXCLUYENTE) | ILS, A/C, Auto Pilot Tanque auxiliar de combustible de 145 lts con todos sus sistemas e instalación |

HELICOPTERO ROBINSON R44 RAVEN 2

MOTOR IO 540 AE1A5 (LYCOMING)

| HORAS REMANENTES | 380 |
| --- | --- |
| VIDA UTIL DE LA CELULA , MOTOR Y PALAS DE ROTOR | HASTA EL 2028 |
| EQUIPAMIENTO DE AVIONICA | 1VHF GTR 225B 1 GPS GTN 625 1 TRANSPONDER GTX327 1 ASPEN EFD1000H 1 BRUJULA CARATULA VERTICAL 28V |
| EQUIPAMINETO ADICIONAL | 1 JUEGO DE RUEDAS DE REMOLQUE CAPOTA CUBRE CABINA SET DE COMANDOS REMOVIBLES PARA COPILOTO. AMARRAS DE PALAS ASIENTOS DELANTEROS CON CINTURONES DE 5 PUNTAS Y TRACEROS DE 3 PUNTAS AIRE ACONDICIONADO PROTECCION EXTRA CORROSION CONEXIÓN DE PLANTA EXTERNA CONECTORES PARA AURICULARES BOSE 4 P |

Debe decir:

ANEXO II

CARACTERISTICAS MINIMAS NECESARIAS  ROBINSON R66 TURBINA.

| HORAS DE VUELO REMANENTES MINIMAS (excluyente) | 900 |
| --- | --- |
| LIMITE VIDA UTIL DE LA CELULA , MOTOR Y PALAS DE ROTOR (no excluyente) | NO MENOR AL AÑO 2025 |
| CICLOS DE LA TURBINA MINIMOS REMANENTES (excluyente) | 800 |
| EQUIPAMIENTO DE AVIONICA MINIMO (excluyente) | 1 VHF 1 GPS 1 TRANSPONDER 1 HORIZONTE ARTIFICAL 1 GIRO 1 BRUJULA |
| EQUIPAMIENTO ADICIONAL (EXCLUYENTE) | 1 JUEGO DE RUEDAS DE REMOLQUE CAPOTA CUBRE CABINA SET DE COMANDOS REMOVIBLES PARA COPILOTO. AMARRAS DE PALAS ARNES DE 5 PUNTOS EN ASIENTOS DELANTEROS. |
| EQUIPAMIENTO OPCIONAL (NO EXCLUYENTE) | ILS, A/C, Auto Pilot Tanque auxiliar de combustible de 145 lts con todos sus sistemas e instalación |

HELICOPTERO ROBINSON R44 RAVEN 2

MOTOR IO 540 AE1A5 (LYCOMING)

| HORAS REMANENTES | 380 |
| --- | --- |
| VIDA UTIL DE LA CELULA , MOTOR Y PALAS DE ROTOR | HASTA EL 2028 |
| EQUIPAMIENTO DE AVIONICA | 1VHF GTR 225B 1 GPS GTN 625 1 TRANSPONDER GTX327 1 ASPEN EFD1000H 1 BRUJULA CARATULA VERTICAL 28V |
| EQUIPAMINETO ADICIONAL | 1 JUEGO DE RUEDAS DE REMOLQUE CAPOTA CUBRE CABINA SET DE COMANDOS REMOVIBLES PARA COPILOTO. AMARRAS DE PALAS ASIENTOS DELANTEROS CON CINTURONES DE 5 PUNTAS Y TRACEROS DE 3 PUNTAS AIRE ACONDICIONADO PROTECCION EXTRA CORROSION CONEXIÓN DE PLANTA EXTERNA CONECTORES PARA AURICULARES BOSE 4 P |