| FECHA: | 15/04/2016 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: | 4 |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

# CIRCULAR N° 12

LICITACION PÚBLICA N° 1600156700 – CONTRATACIÓN DE DESGUACE DE TRES TANQUES EXISTENTES Y SUMINISTRO DE TRES NUEVOS TANQUES DE 1500 M3 PARA ACEITE BASE DE LUBRICANTES

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes modificaciones, agregados y aclaraciones referidas al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

- Se prorroga la fecha de recepción y apertura de ofertas  para el día 05 de  mayo  de  2016 a  las 14:00 horas.

2°) Se sustituye el numeral II.1 – FORMA DE PRESENTACIÓN por el siguiente:

II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Las propuestas se redactarán de acuerdo con el “MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA” incluido en el CD.

Se deberán presentar en original y una copia en formato papel y además una copia en soporte digital (CD o DVD) en formato pdf, de acuerdo con las siguientes características:

      - Versión 1.5 (Acrobat 6.x) o posterior

- Tamaño máximo 25MB por archivo

- Printing – Allowed

- Content Copying – Allowed

- Que el contenido de tipo texto pueda ser accedido con el buscador (que no sea una imagen)

- Que no tenga restricciones de acceso (por ejemplo contraseña)

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o responsable de la firma proveedora.

El contenido de la propuesta en formato digital deberá coincidir en su totalidad con el contenido de la oferta en formato papel.

En caso de diferencias entre la versión en formato papel y la versión digital, prevalecerá la versión en papel.

Requisitos para la presentación de las ofertas:

- Las ofertas originales no podrán estar cosidas o con rulo u otro sistema similar de armado de las mismas que impida remover las hojas con facilidad.

- No podrán contener hojas separadoras, hojas que contengan solo el título del contenido del apéndice y deberán estar numeradas correlativamente al pie de la página.

- Se escribirán en hoja simple y en forma vertical (no apaisada), no admitiéndose fondos en color tanto en títulos como en textos.

- La información técnica deberá ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberán agregar listados ni elementos que no hayan sido explícitamente solicitados y se deberá escribir solo una cara de la hoja.

- No se deberán adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado expresamente, debiéndose agregar en la copia en CD la planilla de precios en formato Excel, idéntica a la incluida en la oferta original, cuando corresponda.

- No se deben agregar presentaciones en Power Point de la empresa, modelos de certificados u otra documentación similar a menos que se haya solicitado expresamente.

El no cumplimiento de estos requerimientos dará lugar al rechazo de la propuesta.

3°) Se elimina el numeral V.16 – CONSTANCIA DE VOTO

4°) En el documento COMPLEMENTO CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA -  SUMINISTRO DE DOS TANQUES DE 400 M3 PARA COMBUSTIBLE JET A1 EN PLANTA AEROCOMBUSTIBLES CARRASCO, dentro de Drenajes del numeral 6. OBRA CIVIL, donde dice:

“También existe un hidrante con su cañería de conexión al sistema de incendio que deberá ser anulada y retirada.”

Corresponde decir:

“También existe una cañería enterrada del sistema de incendio que atraviesa todo el predio en el que se construirán los tanques.

La dirección de la cañería enterrada es aproximadamente paralela al colector de cañerías de líquido espumígeno, y tiene una conexión a hidrante que surge en el predio.

Se debe retirar este tramo de cañería enterrada y la mencionada conexión a hidrante, y se sustituirá por cañería enterrada de PEAD, que deberá ser adecuada para instalaciones de incendio según normas NFPA. A tales efectos se informa que la presión de trabajo de la bomba de incendio es de 175 psig, (ciento setenta y cinco psi manométrica).” Se podrá utilizar esta cañería de PEAD para realizar las conexiones a los anillos rociadores, lo cual será definido por el proyecto.

5°) En el mismo documento anterior, dentro de Conexiones de Entradas y Salida de producto del numeral 13. ACCESORIOS Y OTROS, donde dice:

“La conexión de salida del producto se realizará mediante brazos de toma flotante; con indicadores de posición; cables de chequeo y todo lo especificado en las normas EI / JIG y se indica en el plano 0646-44. Las cañerías de salida se conectará mediante un “tie in” a las cañerías de salida de los tanque existentes.”

Corresponde decir:

“La conexión de salida del producto se realizará mediante brazos de toma flotante; con indicadores de posición; cables de chequeo y todo lo especificado en las normas EI / JIG.

El producto nunca podrá ser succionado desde una distancia menor a cuarenta centímetros (40 cm) sobre el fondo del tanque. La succión flotante deberá incluir los medios de soportación adecuados para cumplir con este requisito y evitar cualquier choque con la envolvente o el techo del tanque.

Asimismo sus caños y flotadores estarán dimensionados para soportar la presión externa si estuvieran totalmente sumergidos (en su nivel más bajo) y con el tanque lleno agua. Las succiones flotantes se deberán probar en esas condiciones, debiéndose agregar contrapesos para lograr su inmersión.

Las succiones flotantes serán de proveedores con antecedentes en este tipo de suministros, y de marcas reconocidas en la industria aeronáutica.

Sus caños, rótulas, codos y bridas (tipo WNRF, clase 150# según ASME B16.5), en diámetro 3” (tres pulgadas), serán de acero inoxidable ASTM A182-GRADE F304L / EN 1.4307, debiendo contar con las certificaciones correspondientes.

Sus espárragos serán roscados en toda su longitud, con tuercas hexagonales, materiales ASTM A 193 Gr. B8 CL2 y tuercas ASTM A 194 Gr. 8, de acuerdo con ANSI B 18.2.1 / ANSI B 18.2.2 HEAVY SERIES, Tolerance: 2A/2B (ANSI B1.1), roscas UNC.

Los sellos de las rótulas serán de PTFE.

Se podrán cotizar alternativas relativas a los materiales de succiones flotantes siempre que estén debidamente justificadas.

Las succiones deberán ser debidamente identificadas con placas de acero inoxidable ASTM 304 con sus letras estampadas.

Las cañerías de la succión, así como el resto de las cañerías a instalar cumplirán con los requisitos de la norma ASME B31.3.”

6°) Se incluye en la presente circular el plano “0646-44 Rev1 Clasificación de Áreas”, que sustituye al plano “0646-44 Clasificación de Áreas” que había sido incluido en la circular N° 11.

Este documento se podrá visualizar en www.comprasestatales.gub.uy como aclaración al llamado N° 25.

7°) Se incluye en la presente circular el documento “Estudio Geotécnico – terreno lindero” realizado sobre un terreno lindero al que soportará los dos tanques que motivan el llamado. El título del estudio es “FUTUROS TANQUES AEROPLANTA ANCAP”, pero no se refiere a los tanques que motivan la presente licitación sino que son parte de un proyecto anterior que no se ejecutará, por lo que de dicho estudio lo únicamente válido es lo referido a los ensayos del suelo. Si bien este estudio no fue realizado en el propio sitio del emplazamiento de los futuros tanques de Jet A1, se entiende que puede ser de utilidad para los oferentes, como referencia tentativa para ajustar sus cálculos, ya que se trataría de terrenos similares. Lo anterior no exonera de responsabilidad al contratista por la realización de todos los estudios pertinentes a la realización de las fundaciones. Tal como se indica en la aclaración de la consulta 1 de la presente circular, en caso que del estudio geotécnico específico de los suelos que realice el contratista surja una variación, con respecto a la oferta, en el proyecto de los anillos, los ítems de OBRAS CIVILES relacionados con la fundación (excavado de fundaciones y construcción anillo API) se pagarán en forma directamente proporcional, en más o en menos, al volumen de hormigón armado de los anillos del proyecto definitivo.

Este documento se podrá visualizar en www.comprasestatales.gub.uy como aclaración al llamado N° 26.

8°) Ante consultas de empresas interesadas, se realizan las siguientes aclaraciones:

Consulta 1: A los efectos de cotizar las bases de hormigón armado para los tanques y dado que no se cuenta con estudio de suelos, ¿es posible definir una sección tentativa, de la misma manera que lo planteado para la planta de La Teja?

Aclaración: En los tanques a construir de la “Planta de Aerocombustibles Carrasco” se asume como hipótesis inicial que los tanques a construir tendrán una fundación de anillos API de hormigón armado de treinta centímetros de espesor y un metro de profundidad; el diámetro del centro del anillo será de aproximadamente siete metros con sesenta y cuatro centímetros (7.64 m); la medida definitiva será dada por las dimensiones finales de los tanques, dentro de las variaciones permitidas por la circular N° 11. Una vez realizados los estudios de suelo y el cálculo de las fundaciones podría resultar una variación en las dimensiones del anillo y de la cantidad de suelo retirado, y también podría suceder que el contratista detectara la necesidad de incluir otro tipo de fundaciones (por ejemplo pilotes o patines). En tales casos se variará el precio a pagar en forma directamente proporcional al volumen de hormigón correspondiente a un anillo con las dimensiones mencionadas anteriormente.

De la misma manera se variará el pago del volumen de suelo extraído (con las mismas hipótesis utilizadas para los tanques de lubricantes). Los criterios generales (determinación de volúmenes, etc.) son los mismos que los definidos para las fundaciones de los tanques de aceite base para lubricantes en Planta La Teja.

En el numeral 5°) de la presente circular se menciona la inclusión de un estudio geotécnico de un terreno lindero, que puede tomarse como referencia.

Consulta 2: El esquema de excavaciones propuesto para las bases de los tanques en la planta de La Teja, ¿es de aplicación también para las excavaciones de los tanques de Aerocombustibles Carrasco? Si esto no es así, ¿qué  profundidad de capa vegetal deberá considerarse en este caso?

Aclaración: Para los tanques de Planta Aerocombustibles Carrasco se estableció, en el formulario de cotización correspondiente, que para construir las fundaciones de los tanques se dispondrá hacia Planta La Tablada 200 m3 de suelo. A su vez para el suelo vegetal de los envallados proyectados se establece en 200 m3 la cantidad a retirar y disponer, también hacia Planta La Tablada. Se deberá retirar todo el suelo vegetal. Una vez realizada esta tarea, se requerirá el visto bueno del Director de Obra o quien éste designe antes de proseguir la obra en esa parte del suelo. Variaciones, en más o en menos, de estas cantidades de suelo retirado y dispuesto se pagarán en forma directamente proporcional.

Consulta 3: A los efectos del diseño de envallados, ¿qué volumen deberán estar preparados para contener?

Aclaración: El diseño de los envallados debe cumplir con los requisitos de la norma NFPA 30 en su versión más reciente. Además el volumen a contener nunca será menor al 110% (ciento diez por ciento) de la capacidad total del mayor de los tanques.

Consulta 4: Con respecto a los dos tanques de 400 m3 para combustible Jet A1, solicitamos las siguientes aclaraciones: Las instalaciones de espuma y refrigeración ¿se controlan con válvulas manuales o con válvulas de diluvio automáticas? Si son diluvios: Rearme local o remoto? Actuación eléctrica? Entendemos que es zona clasificada (Atex EEx, etc.) por favor confirmar.

Aclaración: El accionamiento de los sistemas de protección contra incendio, tanto para el suministro de espuma como la refrigeración, será realizado en forma manual. La operación de las válvulas estará suficientemente alejada

de los tanques como para que en un posible escenario de incendio los operarios puedan acceder a ellas y no sean afectados por la radiación térmica. A tales efectos se debe proteger de la radiación la zona de operación de las válvulas con alguna barrera física (parapeto, etc.). Esta barrera no está incluida en los planos, y su ubicación deberá ser propuesta por los oferentes cumpliendo las normas aplicables.

Consulta 5: Para el diseño de los anillos de refrigeración de los tanques para combustible Jet A1, ¿debe tenerse en cuenta los posibles supuestos de tanque incendiado (100% del anillo “incendiado”) y tanque afectado (50% del anillo “afectado”) de acuerdo con API 2030?

Aclaración: El caudal especificado de 870 LPM corresponde a la refrigeración requerida para toda la envolvente del tanque. La refrigeración se debe poder distribuir en dos semi-anillos de modo de poder refrigerar sólo el área iluminada por la radiación en caso del incendio del tanque vecino. Por tanto se cotizará el sistema de refrigeración de modo que pueda accionarse por mitades.

Consulta 6: Entendemos que el grupo de bombeo para Planta Aerocombustibles Carrasco no está dentro del alcance de este proyecto. Por tanto, ¿se dispone del dato de presión y caudal disponible en los puntos de conexión de los sistemas de espuma y refrigeración?

Aclaración: No se dispone de esa información detallada. La bomba de PCI instalada es una ITT AC Pump  8200 8x6x18F 08-051007-01-01 / X2133P con un punto de funcionamiento de 500GPM@175 psi. En el proyecto se debería modelar en función de la instalación existente y a instalar para poder determinar con más exactitud la presión disponible para diferentes caudales.

Consulta 7: Para los tanques de Jet A-1, se requiere alarma por bajo nivel? En caso afirmativo, ¿se puede tomar esta señal del medidor de nivel de radar, o tiene que ser un instrumento independiente? En este último caso, ¿qué tipo de instrumento debe suministrarse y cuáles son las especificaciones técnicas a las que debe ajustarse su suministro? ¿Agregamos un renglón en la tabla de cotización para incluir este suministro?

Aclaración 7: La respuesta es afirmativa, se requiere alarma por bajo nivel y se puede tomar la señal del medidor de nivel de radar. Las señales luminosas y sonoras de todas las alarmas serán distintas entre sí de forma tal que el operador pueda identificarlas fácilmente.

Saludos cordiales