| FECHA: | 28/01/2016 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: | 2 |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

# CIRCULAR N° 5

LICITACION PÚBLICA N° 1600156700 – CONTRATACIÓN DE DESGUACE DE TRES TANQUES EXISTENTES Y SUMINISTRO DE TRES NUEVOS TANQUES DE 1500 M3 PARA ACEITE BASE DE LUBRICANTES

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes modificaciones y agregados al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

- En el CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA, en el numeral 21. ILUMINACIÓN, se agrega la siguiente información:

La alimentación de potencia eléctrica para la iluminación se tomará de un tablero cercano (sito entre el cargadero y el dique de contención de los tanques de lubricantes), ubicado en el plano  2000_D21 R1, que forma parte de la presente circular, y que sustituye al plano 2000_D21.

- Se realiza la siguiente aclaración con respecto al CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA, numeral 16. ESCALERAS Y PASARELAS:

A cada uno de los tres tanques (409, 410 y 411) se le colocará una escalera exterior en espiral adosada a la respectiva envolvente. Las características de estas escaleras en espiral se indican en el antedicho numeral 16 ESCALERAS Y PASARELAS del Capítulo VI – MEMORIA TÉCNICA.

- Teniendo en cuenta que se desconoce la existencia de fundaciones de hormigón armado debajo de los tanques 409, 410 y 411, y que en caso de existir las mismas deberán demolerse, se agrega un ítem al FORMULARIO DE COTIZACIÓN dentro del grupo de OBRAS CIVILES. En caso de comprobarse la inexistencia de fundaciones de hormigón armado, este ítem no deberá facturarse.

El ítem agregado al FORMULARIO DE COTIZACIÓN, y que los oferentes deberán incluir en sus ofertas, es el siguiente:

| ITEMS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | PRECIOS TOTALES | MONEDA | N° Paramétrica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | $ UY | USD | $ UY | USD |  |  |
| OBRAS CIVILES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demolición de fundaciones existentes de hormigón armado debajo de los tanques | m3 | 220 |  | ---------------- |  | --------------- | Pesos UY | 1 |

4°) Se incorpora el plano N° 2000_D_21_R1, el cual se podrá consultar en: www.comprasestatales.gub.uy

Saludos cordiales