Montevideo, 30 de Junio de 2017.

LICITACIÓN PÚBLICA  INTERNACIONAL Nro. 17062

Nueva batería de filtros y obras anexas para la Usina Potabilizadora de Laguna del Sauce

Comunicado No. 16

En aplicación del Art. 4 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección I, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Consulta 1:

¿Se requiere otro equipo con software SCADA independiente al FIX actual de planta? ¿O lo que requieren es agregar las variables y pantallas nuevas al FIX existente, eventualmente migrándolo a su última versión?

Respuesta 1

Se aceptan ambas posibilidades.

# Consulta 2

En el punto 12.14 del pliego particular se establece que: “Las celdas, interruptores y relés multifunción deberán provenir del mismo fabricante.”

Agradecemos se pueda aclarar en cuanto a la expresión “deberán provenir”. Es necesario que sean todos los suministros de la misma fábrica o se solicita que sean accesorios aptos para funcionar con las celdas suministradas. Para responder por favor considerar que se solicitan ensayos de rutina de las celdas las cuales entre otras cosas determinan la compatibilidad de todos los accesorios incluidos en las celdas, y que la mayoría de los fabricantes de celdas de todo el mundo no fabrican sus propios relés por lo que la variedad de propuestas quedaría muy limitada para este suministro.

## Respuesta 2

De acuerdo a catálogos de distintos proveedores de marcas reconocidas y con presencia local en plaza, se constató que existen varios proveedores que incluyen en su cartera de productos la totalidad de los componentes solicitados.

Gerencia de Agua Potable.