Aclaraciones al pliego – Solicitud 10044304

1) los espesores de pintura hablan de 2 micras en exteriores y 3 micras en interiores debiendo decir 240 micras y 300 micras respectivamente.

2) El fondo que se utilice debe ser aprobado para agua potable por lo cual deberá estar avalado por el fabricante. Se detallará el procedimiento de pintado y la forma de control de las diferentes, capas siendo cada una de un mínimo de 100 micras (por ejemplo intercalando colores).  Para interiores, el espesor apropiado puede ser 300 micras totales, y es importante que la pintura sea aprobada para agua potable. En general no se pide fondo epoxi, que normalmente no son aptos para agua potable.

3) Para exterior se aplicarán 3 manos de 80 micras cada una de espesor seco formadas por: fondo anticorrosivo epoxi, un intermedio epoxi y una terminación en poliuretano para perfecto mantenimiento estético de color y brillo originales.

En la oferta se indicará proveedor, pinturas a utilizar y procedimiento de pintado y control de espesor. Deberá contar con el aval del fabricante.