Montevideo, 17 de Julio de 2018.

Licitación Abreviada  Nº 18400

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA COMPLETO DE TELEMEDIDA PARA CLIENTES LOCALIZADOS EN SECTORES HIDRÁULICOS DE MONTEVIDEO, CON UNA CANTIDAD TOTAL APROXIMADA DE 5.000 CONEXIONES”

Comunicado No. 3

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Pregunta 1:

En el punto 7.1.5, se indica: " Los 4750 medidores de 13mm a suministrar tendrán un Q3=2500 lt/hr y una distancia entre roscas de 130 mm, con rosca de 1”, según ISO 4064/I.

Según esa norma, los medidores de DN= 13mm tienen una rosca de 3/4".

Favor confirmar cuál es el diámetro de la rosca.

Respuesta 1:

Es correcto. Los medidores de DN 13 mm, deben tener la rosca externa de 3/4 pulgada. Asimismo se aclara que los medidores de DN 25 mm deberán tener una rosca externa de  1 y 1/4 de pulgada.

Pregunta 2:

En el punto 7.4.6.1 d se hace referencia a que el visor sea orientable 360°. Entendemos eso se aplica a medidores velocimetritos donde la inclinación del medidor es condicionante y por lo tanto es útil a la orientación variable del visor. Para el caso de medidores volumétricos el requerimiento de orientación no sería determinante pues siempre es posible orientar el medidor completo de forma tal que pueda leerse, por lo cual para ese tipo de medidores no aplicaría la exigencia de orientabilidad del visor. Favor confirmar si es correcta nuestra apreciación.

Respuesta 2:

Es correcta la apreciación de la Empresa. Cabe aclarar que en el Artículo mencionado se expresa "que el dispositivo sea orientable 360°" sólo como un ejemplo en el caso de los velocimétricos.

Gerencia de Medición y Clientes Especiales.