Montevideo, 20 de Julio de 2018.

Licitación Abreviada  Nº 18400

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA COMPLETO DE TELEMEDIDA PARA CLIENTES LOCALIZADOS EN SECTORES HIDRÁULICOS DE MONTEVIDEO, CON UNA CANTIDAD TOTAL APROXIMADA DE 5.000 CONEXIONES”

Comunicado No. 4

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Pregunta 1:

Se establece en Anexo VIII - Especificaciones técnicas y controles – 7 Características Generales 7.1.5

medidores de 13 mm con rosca de 1” (una pulgada) y en 7.1.6 medidores de 25 mm con rosca de 1 y

½”(una pulgada y media).

Se solicita confirmación de la medida de las roscas establecidas tanto para medidores de 13 mm como para medidores 25 mm.

Respuesta 1:

Para medidores de 13mm la rosca deberá ser de ¾ de pulgada y para medidores de 25mm la rosca deberá ser de 1 ¼ de pulgada.

Pregunta 2:

Se establece en Anexo VIII - Especificaciones técnicas y controles – 7 Características Generales 7.1.5 una altura máxima de 17.0 cm para el conjunto medidor con modulo.

Asimismo se establece en 7.4.3 h) una altura que no podrá superar 15 cm desde el centro del orificio de entrada del agua.

Nuestra fábrica produce conjunto medidor y módulo con 17,81 cm como altura máxima y 16,31 desde el eje para la tecnología de última generación. Entendemos que las medidas permiten su instalación en las cajas que usa actualmente OSE.

Solicitamos una tolerancia en las medidas máximas de modo de poder ofertar nuestros productos más

evolucionados en sistema de telemedición.

Respuesta 2:

Las alturas máximas definidas en el pliego de condiciones tanto para el conjunto medidor con módulo (17.0 cm), así como desde el centro del orificio de entrada del agua (15.0 cm) son las mayores admisibles para lograr una eficiente sustitución de los medidores en servicio, tanto en nichos de pared como en nichos en vereda. Por tal motivo no se admiten tolerancias a las dimensiones definidas en el pliego.

Pregunta 3:

El PCP en Sección II – 7.6 Muestras se deberán presentar con por lo menos una hora de antelación al acto de apertura las muestras en la Oficina de control de Calidad – San Martin 3235.

Dada nuestra inquietud en la confirmación de las preguntas 1 y 2, los tiempos de tránsito, y sobretodo la tardanza por los controles aduaneros; podría ser admisible un comprobante de envío de las muestras en caso de no contar con las mismas al momento de la apertura?

Respuesta 3:

No es admisible un comprobante de envío de las muestras. Las muestras deben ser presentadas con por lo menos una hora de antelación al acto de apertura en la oficina de Control de Calidad (Dpto. de Suministros) tal como se establece en el pliego.

Gerencia de Medición y Clientes Especiales.