Montevideo, 27 de Julio de 2018.

Licitación Abreviada  Nº 18400

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA COMPLETO DE TELEMEDIDA PARA CLIENTES LOCALIZADOS EN SECTORES HIDRÁULICOS DE MONTEVIDEO, CON UNA CANTIDAD TOTAL APROXIMADA DE 5.000 CONEXIONES”

Comunicado No. 7

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Pregunta 1:

Para el caso de cotización de precios plaza: ¿es obligatoria la presentación junto a la oferta del ¨ANEXO VI¨ - FORMULARIO DE DATOS DE EMBARQUE¨?.

Respuesta 1:

NO.

Pregunta 2:

Para los 250 medidores de 1¨=25mm, el pliego pide volumétrico y la aclaración lo extiende a velocimétrico. ¿Es admisible presentar en ese lote oferta básica un medidor estático/ ultrasónico?

Respuesta 2:

Es admisible presentar para el lote de medidores de 25mm un medidor ultrasónico, siempre que se cumplan con todos los requisitos técnicos de funcionamiento indicados en el pliego y además sean IP68 y la batería tenga una vida útil superior a los 10 años.

Pregunta 3:

El Plan General de Ejecución del Proyecto implica compromisos de fechas que en caso de atrasos podrían resultar en penalizaciones según 23 ¨PENALIDADES¨. En caso este Plan existirán tareas y obligaciones de OSE. ¿Cómo afectarán los posibles atrasos en las tareas de OSE sobre los incumplimientos que se produzcan sobre el Plan General?

Respuesta 3:

En caso de existir atrasos en las tareas y obligaciones de OSE dichos tiempos no se computarán para los incumplimientos  que se produzcan sobre el Plan General, según lo estipulado en la Sección II, pliego de condiciones particulares, Item 25, Prórroga de la fecha de finalización.

Gerencia de Medición y Clientes Especiales – Gerencia de Suministros.