Montevideo, 18 de junio de 2018

Licitación Abreviada No. 18351

Adquisición de juntas gibault, universales y de acero inoxidable para reparación de tuberías de distribución de agua potable.

Comunicado No. 4

En aplicación del Art. 4 de la Sección I del Pliego de Condiciones que rige el presente llamado, se comunica las nuevas redacciónes de los numerales 1.1.1 y 1.11  del Anexo VIII y los numerales 9.1a) III) y  25 del Anexo III, Sección II, originalmente redactados como sigue.

Donde dice:

    - Las Piezas Especiales serán de fundición ferrosa y 	estarán fabricadas de acuerdo con la      Norma ISO 2531 o la recomendación ISO R13, según se trate de fundición dúctil o gris respectivamente.

Debe decir:

    - Las Piezas Especiales serán de fundición ferrosa y 	estarán fabricadas de acuerdo con la      Norma ISO 2531 o la recomendación ISO R13, según se trate de fundición dúctil o gris respectivamente. Si bien la Norma ISO 13:1978 (Grey iron pipes, special castings and grey iron  parts for pressure main lines ) está retirada y no fue sustituida,  OSE solicita el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha norma porque le asegura la adecuación al uso. Se admite cumplimiento de los mismos requisitos en base a Normas equivalentes. Adjuntar certificados  para el estudio de compatibilidad de las Normas.

Donde dice:

1.11-     De las juntas elásticas para junta Gibault

1.11.1-Todos los elementos de goma serán ensayados según Norma UNIT 788.

1.11.2-Las características de los aros, serán las indicadas para la clase 50.

1.11.3-Las dimensiones estarán de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC – OSE 1995  y el Catálogo de Piezas especiales y Aparatos OSE 1973 para material de fundición.

1.11.4-Para la recepción y aceptación de los aros de goma se exigirá al Proveedor la Marca UNIT de Conformidad con la NORMA UNIT  788.

Debe decir:

1.11-     De las juntas elásticas para junta Gibault

1.11.1- A todos los elementos de Goma  se les exigirá cumplimiento de los requisitos  aplicables en base a su geometría  establecidos en la Norma  Unit  788/90.

1.11.2-  Los Aros deberán cumplir con los requisitos  físicos aplicables a su geometría establecidos  en la Norma 788/90 para la Clase 50, se admitirá como igualmente válido el cumplimiento de dichos requisitos según  Norma ISO 4633:2015 para Clase 50 u otra equivalente. Presentar certificados de Ensayos con Resultados estableciendo los Métodos de Ensayo  utilizados y se estudiará la compatibilidad para cada requisito.

1.11.3-Las dimensiones y geometría de las  piezas estarán de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC – OSE 1995 y el Catálogo de Piezas Especiales  y Aparatos OSE 1973 para material de fundición.

1.11.4-Se elimina.

Donde dice:

| 9.1a) | Identificación, antecedentes y características técnicas del suministro ofertado: La oferta deberá incluir: Identificación de marca y modelo del suministro ofertado y toda otra documentación que permita acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de normativa del suministro licitado, conforme a los requerimientos del Anexo VIII-Especificaciones técnicas y controles del suministro, la que deberá estar redactada en español, o inglés. En ningún caso serán de aceptación productos sin marca. El suministro ofertado deberá tener la marca grabada o impresa sobre la pieza, no siendo de aceptación etiquetas o cualquier otro elemento, adherido al bien ofertado. Origen e identificación del lugar de fabricación. Catálogos y/o hoja de datos con especificaciones técnicas (por ej. curvas, dimensiones, materiales, etc.) y fotografías. Documentación que deberá estar redactada en español, inglés, portugués, francés o italiano. |
| --- | --- |

Debe decir:

| 9.1a) | III) Identificación, antecedentes y características técnicas del suministro . ofertado: La oferta deberá incluir: Identificación de marca y modelo del suministro ofertado y toda otra documentación que permita acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de normativa del suministro licitado, conforme a los requerimientos del Anexo VIII-Especificaciones técnicas y controles del suministro, la que deberá estar redactada en español, o inglés. En ningún caso serán de aceptación productos sin marca. El suministro ofertado deberá tener la marca grabada o impresa sobre la pieza, no siendo de aceptación etiquetas o cualquier otro elemento, adherido al bien ofertado. Origen e identificación del lugar de fabricación. Catálogos y/o hoja de datos con especificaciones técnicas (por ej. curvas, dimensiones, materiales, etc.) y fotografías. Documentación que deberá estar redactada en español, inglés, portugués, francés o italiano. Para los suministros cuyas superficies estén en contacto con agua para consumo humano se deberá presentar certificación NSF 61 (National Sanitation Foundation: Drinking Water Systems Components-Health Effects), WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) o equivalente de igual alcance. |
| --- | --- |

_____________________________________________________________

DIVISIÓN CONTROL DE CALIDAD.

Nueva redacción del numeral 25 del Anexo III, Sección II, originalmente redactado como sigue.

Donde dice:

| 25 | Recepción Se agrega: Plazo y plan de entrega La entrega del suministro se realizará de acuerdo al siguiente cronograma: 1era. entrega: dentro de los 120 días calendario. 2da. entrega: a los 150 días calendario 3era. entrega: a los 180 días calendario Material Lote Rubro Texto 1er entrega dentro de los 120 días 2da entrega a los 150 días 3ra entrega a los 180 días 954 1 1 JUNTA GIBAULT HF P/PVC 75 MM 1.000 1.000 1.000 955 2 JUNTA GIBAULT HF P/PVC 110 MM 1.000 700 959 3 JUNTA GIBAULT HF P/ PVC 315 MM 60 - 1977 4 JUNTA GIBAULT HF P/HFXPVC 100 X 110 MM 320 - - 1980 5 JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 75 X 110 MM 1.500 1.500 1.500 1985 6 JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 175 X 200 MM 60 1987 7 JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 200 X 250 MM 40 1943 2 1 JUNTA AC INOX P/REP DN125 MM 2 BANDAS 150 - - 1944 2 JUNTA AC INOX P/REP DN150 MM 2 BANDAS 140 - - 1949 3 JUNTA AC INOX P/REP DN325 MM 1 BANDA 15 - - 2011 4 JUNTA UNIVERSAL DN225 A DN250 MM 20 2014 5 JUNTA UNIVERSAL HF12" FD300MM 322 a 349 15 2015 6 JUNTA UNIVERSAL HF15" FD400MM 395 A 435 20 5088 7 JUNTA UNIVERSAL 386 A 410 MM DN 350 MM 5 9020 8 JUNTA UNIVERSAL HF12" FD300MM 310 a 350 20 12982 9 JUNTA UNIVERSAL SIMETRICA 315 a 349 MM 10 El plazo para las entregas se computará a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación. El oferente deberá completar el Formulario Lista de bienes ofertados y plan de entregas del Anexo V (continuación), el que formará parte de la oferta. |
| --- | --- |

Debe decir:

| 25 | Recepción Se agrega: Plazo y plan de entrega La entrega del suministro se realizará de acuerdo al siguiente cronograma: 1era. entrega: dentro de los 150 días calendario. 2da. entrega: a los 180 días calendario Material Lote Rubro Texto 1er entrega dentro de los 150 días 2da entrega a los 180 días 954 1 1 JUNTA GIBAULT HF P/PVC 75 MM 2.000 1.000 955 2 JUNTA GIBAULT HF P/PVC 110 MM 1.700 959 3 JUNTA GIBAULT HF P/ PVC 315 MM 60 - 1977 4 JUNTA GIBAULT HF P/HFXPVC 100 X 110 MM 320 - 1980 5 JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 75 X 110 MM 3.000 1.500 1985 6 JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 175 X 200 MM 60 1987 7 JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 200 X 250 MM 40 1943 2 1 JUNTA AC INOX P/REP DN125 MM 2 BANDAS 150 - 1944 2 JUNTA AC INOX P/REP DN150 MM 2 BANDAS 140 - 1949 3 JUNTA AC INOX P/REP DN325 MM 1 BANDA 15 - 2011 4 JUNTA UNIVERSAL DN225 A DN250 MM 20 2014 5 JUNTA UNIVERSAL HF12" FD300MM 322 a 349 15 2015 6 JUNTA UNIVERSAL HF15" FD400MM 395 A 435 20 5088 7 JUNTA UNIVERSAL 386 A 410 MM DN 350 MM 5 9020 8 JUNTA UNIVERSAL HF12" FD300MM 310 a 350 20 12982 9 JUNTA UNIVERSAL SIMETRICA 315 a 349 MM 10 El plazo para las entregas se computará a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación. El oferente deberá completar el Formulario Lista de bienes ofertados y plan de entregas del Anexo V (continuación), el que formará parte de la oferta. |
| --- | --- |

_____________________________________________________________

DIVISION PLANEAMIENTO Y GESTION DE STOCK.