| FECHA: | 12/12/2018 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: | 5 |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

# CIRCULAR N° 6

LICITACION ABREVIADA N° 1500159600 - COMPRA DE VÁLVULAS ESFÉRICAS

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes modificaciones referidas al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

De acuerdo a consultas se realizó la revisión de las especificaciones y se suprimieron ítems  del punto I.2 – ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN TÉCNICA quedando el cuadro de la siguiente forma:

| ÍTEM | TIPO | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | PRESIÓN | CUERPO | ASIENTO | EXTREMO | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESF. SH PAT | BALL VALVE SHORT PATTERN REDUCED BORE,Gr. Mat:CARBON STEEL,Body Mat Std:ASTM A216-GRADE WCB,Class:150,Ends:Raised Face,Manufacture:CAST,Standard:ASME-B16.34,End to End:ASME-B16.10,Flange Ends Acc to:ASME-B16.5,Finish:Serrated concentric 125 µin (3,2 µm) to 250 µin (6,3 µm) Ra Max-MSS SP-6,Stem Mat:Carbon Steel Electroless Nickel Plated,Seat Mat:PTFE,Disc:BALL,Disc mat:Carbon Steel Electroless Nickel Plated,Gasket:TEFLON,Oper:LEVER,Service cond:FIRE SAFE ACC.TO API 607 | 3" | 150 # | A216WCB | PTFE | BRID | 2 |
| 2 | ESF. SH PAT | BALL VALVE SHORT PATTERN REDUCED BORE,Gr. Mat:CARBON STEEL,Body Mat Std:ASTM A216-GRADE WCB,Class:150,Ends:Raised Face,Manufacture:CAST,Standard:ASME-B16.34,End to End:ASME-B16.10,Flange Ends Acc to:ASME-B16.5,Finish:Serrated concentric 125 µin (3,2 µm) to 250 µin (6,3 µm) Ra Max-MSS SP-6,Stem Mat:Carbon Steel Electroless Nickel Plated,Seat Mat:PTFE,Disc:BALL,Disc mat:Carbon Steel Electroless Nickel Plated,Gasket:TEFLON,Oper:GEAR,Service cond:FIRE SAFE ACC.TO API 607 | 10" | 150 # | A216WCB | PTFE | BRID | 2 |
| 3 | ESF. SH PAT | BALL VALVE SHORT PATTERN REDUCED BORE,Gr. Mat:CARBON STEEL,Body Mat Std:ASTM A216-GRADE WCB,Class:150,Ends:Raised Face,Manufacture:CAST,Standard:ASME-B16.34,End to End:ASME-B16.10,Flange Ends Acc to:ASME-B16.5,Finish:Serrated concentric 125 µin (3,2 µm) to 250 µin (6,3 µm) Ra Max-MSS SP-6,Stem Mat:Carbon Steel Electroless Nickel Plated,Seat Mat:PTFE,Disc:BALL,Disc mat:Carbon Steel Electroless Nickel Plated,Gasket:TEFLON,Oper:LEVER,Service cond:FIRE SAFE ACC.TO API 607 | 8" | 150 # | A216WCB | PTFE | BRID | 3 |
| 4 | ESF. | BALL VALVE REDUCED BORE,Gr. Mat:STAINLESS STEEL,Body Mat Std:ASTM A182-GRADE F316L,Class:300,Ends:Socket weld - ASME B16.11,Manufacture:FORGED,Standard:ASME-B16.34,End to End:MANUF. STD,Stem:ANTI BLOW OUT DESIGN,Stem Mat:AISI 316,Seat Mat:REINFORCED TEFLON,Disc:BALL,Disc mat:AISI 316,Pack Mat:REINFORCED TEFLON,Oper:LEVER,Service cond:FIRE SAFE ACC.TO API 607 | 3/4" | 800 # | A182F316 | TFE | SW | 4 |
| 5 | ESF. | BALL VALVE REGULAR BORE,Gr. Mat:COPPER AND COPPER ALLOYS,Body Mat Std:ASTM B62,Class:125,Ends:Female Threaded - NPT ASME B1.20.1,Manufacture:CAST,Standard:MSS-SP-110,End to End:MANUF. STD,Stem:ANTI BLOW OUT DESIGN,Stem Mat:BRONZE,Seat Mat:BUNA-N,Disc:BALL,Disc mat:BRONZE,Oper:LEVER | 3/4" | 125 # | B62 | BUNA - N | ROSC | 4 |
| 6 | ESF. | BALL VALVE LONG PATTERN REDUCED BORE,Mat:STAINLESS STEEL,Body Mat Std:ASTM A351-GRADE CF8M,Class:150,Ends:Raised Face,Manufacture:CAST,Standard:ASME-B16.34,End to End:ASME-B16.10,Flange Ends Acc to:ASME-B16.5,Finish:Serrated concentric 125 µin (3,2 µm) to 250 µin (6,3 µm) Ra Max-MSS SP-6,Stem Mat:AISI 316,Seat Mat:REINFORCED TEFLON,Disc:BALL,Disc mat:AISI 316,Pack Mat:REINFORCED TEFLON,Oper:LEVER,Service cond:FIRE SAFE ACC.TO API 607 | 1 1/4" | 150 # | A351CF8M | PTFE | BRID | 5 |
| 7 | ESF. | BALL VALVE LONG PATTERN REDUCED BORE,Mat:STAINLESS STEEL,Body Mat Std:ASTM A351-GRADE CF8M,Class:150,Ends:Raised Face,Manufacture:CAST,Standard:ASME-B16.34,End to End:ASME-B16.10,Flange Ends Acc to:ASME-B16.5,Finish:Serrated concentric 125 µin (3,2 µm) to 250 µin (6,3 µm) Ra Max-MSS SP-6,Stem Mat:AISI 316,Seat Mat:REINFORCED TEFLON,Disc:BALL,Disc mat:AISI 316,Pack Mat:REINFORCED TEFLON,Oper:LEVER,Service cond:FIRE SAFE ACC.TO API 607 | 2" | 300 # | A216WCB | PTFE | BRID | 5 |
| 8 | ESF. SH PAT | BALL VALVE SHORT PATTERN REDUCED BORE,Gr. Mat:CARBON STEEL,Body Mat Std:ASTM A216-GRADE WCB,Class:150,Ends:Raised Face,Manufacture:CAST,Standard:ASME-B16.34,End to End:ASME-B16.10,Flange Ends Acc to:ASME-B16.5,Finish:Serrated concentric 125 µin (3,2 µm) to 250 µin (6,3 µm) Ra Max-MSS SP-6,Stem Mat:Carbon Steel Electroless Nickel Plated,Seat Mat:PTFE,Disc:BALL,Disc mat:Carbon Steel Electroless Nickel Plated,Gasket:TEFLON,Oper:LEVER,Service cond:FIRE SAFE ACC.TO API 607 | 6" | 150 # | A216WCB | PTFE | BRID | 5 |
| 9 | ESF. | BALL VALVE REDUCED BORE,Gr. Mat:STAINLESS STEEL,Body Mat Std:ASTM A182-GRADE F316L,Class:300,Ends:Socket weld - ASME B16.11,Manufacture:FORGED,Standard:ASME-B16.34,End to End:MANUF. STD,Stem:ANTI BLOW OUT DESIGN,Stem Mat:AISI 316,Seat Mat:REINFORCED TEFLON,Disc:BALL,Disc mat:AISI 316,Pack Mat:REINFORCED TEFLON,Oper:LEVER,Service cond:FIRE SAFE ACC.TO API 607 | 1" | 600 # | A182F316 | TFE | ROSC | 5 |
| 10 | ESF. | VALV ESF 3" 150# A216WCB/PTFE BRID Material del cuerpo ASTM A 216 Gr WCB Partes internas ASTM A 182 F6 Asientos TEFLON REFORZADO Espárragos ASTM A 193 Gr B7 Tuercas ASTM A 194 Gre 2H Extremos a platina ANSI B 16,5 Dimensiones ANSI B 16,1 Construcción API 607 DIAMETRO 3" SERIE #150 | 3" | 150 # | A216WCB | PTFE | BRID | 5 |
| 11 | ESF. | Válvula esférica 2" ASTM A 216 Gr WCB 150# bridada RF, Stem mat: carbon steel electorless nickel plated, Seat mat: PTFE, Ball disc mat: carbon steel electorless nickel plated, Gasket: teflon, Oper: lever, Service cond: Fire safe acc to API 607. | 2" | 150 # | A216WCB | PTFE | BRID FS | 5 |
| 12 | ESF. | Cuerpo : A105 Vástago: AISI 316- ANTI BLOW OUT DESIGN Asiento: TEFLON REFORZADO Esfera: AISI 316 Operado: PALANCA Empaquetadura: TEFLON REFORZADO Extremos: S.W-ASTM B16.11 Serie: 600# Nota: La distancia entre extremos de todas las válvulas estará de acuerdo con la norma ANSI B16.10.- Los extremos con todas las válvulas S.W serán de acuerdo con la norma ANSI B.16.11.- | 1" | 600 # | A105 | PTFE | SW FS | 5 |
| 13 | ESF. | Cuerpo: ASTM A 216 Gr WCB Tapón porta asiento: AISI 316 Vástago: AISI 420 Asiento: TEFLON REFORZADO Esfera: AISI 316 Operado: PALANCA Junta de vástago: Teflón reforzado Extremos: Bridados R.F Según ANSI B16.5 Serie: 300# Nota: Fabricación forjada. Estarán en un todo de acuerdo con la norma ANSI B16.34, cumplirán además con la norma API 608 y API 607 respecto al comportamiento en condiciones de fuego. La válvula deberá tener el cuño API o en su defecto el fabricante presentará certificado vigente de API autorizándolo a fabricar según norma API 600.- | 2" | 300# | A216WCB | PTFE | BRID FS | 5 |
| 14 | ESF. | DATOS TECNICOS Cuerpo: ASTM A-105 Empaquetadura: Teflón Reforzado Esfera: AISI 316 Asiento: Teflón reforzado Vástago: AISI 316 - ANTI BLOW OUT DESIGN Manija: AISI 316 Operado: Palanca Extremos: S.W-ASTM B 16.11 Serie: 900# ESPECIFICACIONES Diámetro Nominal: 1" - fabricación: Forjada Estarán en un todo de acuerdo con la norma ASME - ANSI B16.34, ASME B16.10, serán de pase total y cumplirán además con la norma API 608, y API 607 respecto al comportamiento en condiciones de fuego. | 1" | 900 # | A105 | PTFE | SW FS | 5 |
| 15 | ESF. C/RED | Cuerpo: ASTM A-216 Gr WCB / 351 CF8M Tapón porta asiento: AISI 316 Esfera: AISI 316 Asiento: Teflón reforzado Vástago: AISI 420 Junta de vástago: Teflón reforzado Operado: Palanca con reductor. Extremos: Bridados R.F. Según ANSI B16.5 Serie: 300# Diámetro Nominal: 12" Estarán en un todo de acuerdo con la norma ASME - ANSI B16.34, ASME B16.10, cumplirán además con la norma API 608, y API 607 respecto al comportamiento en condiciones de fuego. La válvula deberá tener el cuño API o en su defecto el fabricante presentará certificado vigente de API autorizándolo a fabricar según norma API 600. Deberá ser de pase total | 12" | 300 # | WCB - CF8M | TFE | BR FS | 5 |
| 16 | ESF. | Válvula esferica 1" ASTM A 105 800# SW, STD stem: anti blow out design, Stem mat: AISI 316, Seat mat: reinforced teflon, Ball disc mat: AISI 316, Pack mat: reinforced teflon, Oper: lever, Service cond: Fire safe acc to API 607. | 1" | 800 # | A105 | TFE | SW | 5 |
| 17 | ESF. | Cuerpo: A105 Vástago: AISI 316- ANTI BLOW OUT DESIGN Asiento: TEFLON REFORZADO Esfera: AISI 316 Operado: PALANCA Empaquetadura: TEFLON REFORZADO Extremos: S.W-ASTM B16.11 Serie: 600# Fabricación forjada. Estarán en un todo de acuerdo con la norma ANSI B16.34, cumplirán además con la norma API 608 y API 607 respecto al comportamiento en condiciones de fuego. La válvula deberá tener el cuño API o en su defecto el fabricante presentará certificado vigente de API autorizándolo a fabricar según norma API 600.- | 1/2" | 600 # | A105 | PTFE | SW FS | 5 |
| 18 | ESF. | Cuerpo: ASTM A-105 Empaquetadura: Teflón Reforzado Esfera: AISI 316 Asiento: Teflón reforzado Vástago: AISI 316 - ANTI BLOW OUT DESIGN Manija :AISI 316 Operado: Palanca Extremos: S.W-ASTM B 16,11 Serie:900# Diámetro Nominal: 3/4" fabricación: Forjada Estarán en un todo de acuerdo con la norma ASME - ANSI B16.34, ASME B16.10, serán de pase total y cumplirán además con la norma API 608 y API 607 respecto al comportamiento en condiciones de fuego. La válvula deberá tener el cuño API o en su defecto el fabricante presentará certificado vigente de API autorizándolo a fabricar según norma API 600. Deberá ser de pase total. | 3/4" | 900 # | A105 | PTFE | SW FS | 5 |
| 19 | ESF. | Cuerpo: ASTM A-216 Gr WCB / 351 CF8M Tapón porta asiento: AISI 316 Esfera: AISI 316 Asiento: Teflón reforzado Vástago: AISI 420 Junta de vástago: Teflón reforzado Operado: Palanca Extremos: Bridados R.F. Según ANSI B16.5 Serie: 600# Diámetro Nominal: 2" Estarán en un todo de acuerdo con la norma ASME - ANSI B16.34, ASME B16.10, cumplirán además con la norma API 608, y API 607 respecto al comportamiento en condiciones de fuego. | 2" | 600 # | WCB - CF8M | PTFE | BRID FS | 5 |

Saludos cordiales,

lg