09 de julio de 2019

# CIRCULAR Nº 2

LICITACION ABREVIADA N° 1500164000 – Contratación del servicio de varada y reparación de Buque “ANCAP SÉPTIMO”

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones referidas al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

1)      Capítulo VI – MEMORIA TÉCNICA – ÍTEM 2 – Estadía por día:

Se elimina el siguiente texto: “En caso de mal tiempo, solo se acepta pago adicional a partir del segundo día de atraso generado, contado a partir de los 15 días.”

2)      Capítulo VI – MEMORIA TÉCNICA – ÍTEM 6.1 – Tratamiento superficial de tanques, piques y sentinas:

-          La indicación “Limpieza minuciosa con agua caliente a presión” se sustituye por “Limpieza minuciosa con agua a presión”.

-          Se realiza la siguiente aclaración: Los precios Ai tabulados corresponden al tratamiento de pintura aplicando el siguiente esquema: limpieza minuciosa con agua a presión, secado, remoción por medios mecánicos de toda la pintura suelta o afectada por la corrosión, pintura.

3)      Capítulo VI – MEMORIA TÉCNICA – ÍTEM 13 – Ánodos de zinc:
-          En este ítem se eliminan los puntos 13.1 y 13.2 y se sustituyen por el siguiente texto: “Suministro de nuevos panes de zinc. Se deberá realizar una inspección visual de todos los panes de zinc, y en los casos en que resulte necesario  se deberá suministrar nuevos ánodos de zinc de uso naval certificado, de 13 kg de peso.”

4)      Capítulo III – Ítem III.2 – COTIZACIÓN:
-          Se modifica la tabla de relación de precios. Se eliminan las filas 13.1 y 13.2 y se sustituyen por una única fila:

| 13 – Suministro de nuevos panes de zinc. | Cada uno | 170 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |

5)      Capítulo III – Ítem III.2 – COTIZACIÓN:

- Se modifica la tabla de relación de precios en el punto 16, eliminándose el texto: “sondajes de cañerías”. La fila correspondiente queda de la siguiente manera:

| 16 - Sondajes: sondajes de casco y estructuras, con todos los informes correspondientes, en el formato indicado por ABS (impreso y electrónico). | global | 4.000 | Global |
| --- | --- | --- | --- |

6) Capítulo VI – MEMORIA TÉCNICA – ÍTEM 20 – Tubos de venteos y sondas:

Se aclara lo siguiente: se pagará un mínimo de 1 metro de tramo renovado.

7) Capítulo VI – MEMORIA TÉCNICA – ÍTEM 22 – Sistema triturador de aguas negras:

Se agrega lo siguiente: “El oferente podrá presentar una propuesta de diseño alternativa, que deberá cumplir con la reglamentación vigente de DIRME y deberá ser evaluada y aceptada por ANCAP”.

8) Capítulo VI – MEMORIA TÉCNICA – ÍTEM 23 – Aislación de escapes de motores principales:

Se sustituye el siguiente texto:

Se deberá revestir el conjunto en chapa de aluminio de 1mm, atornillada y con bridas desmontables para fácil mantenimiento.

Por el siguiente:

Se deberá cotizar además el trabajo consistente en revestir el conjunto en chapa de aluminio de 1mm, atornillada y con bridas desmontables para fácil mantenimiento.

9) Capítulo III – Ítem III.2 – COTIZACIÓN:

-          Se modifica la tabla de relación de precios. Se elimina la fila correspondiente al ítem 23 y se sustituye por las siguientes dos filas:

| 23.1 – Reforzar aislación de escapes de motores principales | global | 3.500 | global |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.2 – Revestimiento en chapa de aluminio. | global | 3.000 | global |

10) Capítulo VI – MEMORIA TÉCNICA – ÍTEM 50 – Válvulas:

En el punto 50.1 se debe agregar la siguiente nota.

Nota: solamente se desmontarán las válvulas de fondo y de incendio, las que además serán sometidas a prueba hidráulica. Al resto de las válvulas se les realizará el mantenimiento en sitio, no requiriéndose en este caso la prueba hidráulica.

11) Capítulo III – Ítem III.2 – COTIZACIÓN:

-          Se modifica la tabla de relación de precios. El ítem 50 queda de la siguiente manera:

| 50 – Válvulas de casco, achique, incendio, etc. Desmontar, inspeccionar, mantenimiento y volver a montar. Hasta 2” – sin desmontar Hasta 2” – desmontar y prueba hidráulica Mayor de 2”, hasta 4” – sin desmontar Mayor de 2”, hasta 4” – desmontar y prueba hidráulica | Unidad Unidad Unidad Unidad | 150 250 200 300 | 10 1 1 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a Uds. muy atentamente,

lg